Załącznik nr 9

Opis funkcjonalny systemu parkingowego

Terminal wjazdowy

– urządzenie zamontowane na wjeździe na parking. Terminal wjazdowy  wydaje bilety z kodem kreskowym, odczytuje i weryfikuje bilety z kodem kreskowym, terminal wjazdowy powinien być wyposażony w czytnik elektronicznych kart zbliżeniowych typu Mifare, w komputer PC (1,5GHz,  512 RAM), kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 5,7 cala, komunikaty dla kierowców powinny być w formie napisów i piktogramów oraz w postaci słownej, urządzenie powinno umożliwiać również wyświetlanie reklam.

Terminal wjazdowy powinien być wyposażony w moduł bezpieczeństwa, pozwalający na pracę offline. po przywróceniu komunikacji wszystkie dane dotyczące wjazdów, wyjazdów, płatności są przekazywane do serwera), w nagrzewnicę, która zapobiega zakłóceniom w funkcjonowaniu terminala spowodowanym niskimi temperaturami oraz posiadać odpowiednie oprogramowanie.

Urządzenie wykorzystuje gotowe bilety o wymiarach 54 x 85 mm i  grubości 161-215 gr/m², ułożone w kartonie o pojemności minimum 4000 biletów.

Terminal wyjazdowy

– urządzenie zamontowane na wyjeździe z parkingu, odczytuje i weryfikuje bilety z kodem kreskowym wydane na wjeździe, bilety specjalne z kodem kreskowym oraz karty zbliżeniowe Mifare. Terminal wyjazdowy powinien być wyposażony w czytnik zbliżeniowy Mifare, w komputer PC (1,5 GHz, 512 RAM), kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 5,7 cala, komunikaty dla kierowców powinny być w formie napisów i piktogramów oraz w postaci słownej, urządzenie powinno umożliwiać również wyświetlanie reklam.

Terminal wjazdowy powinien być wyposażony w moduł bezpieczeństwa, pozwalający na pracę offline. po przywróceniu komunikacji wszystkie dane dotyczące wjazdów, wyjazdów, płatności są przekazywane do serwera), w nagrzewnicę, która zapobiega zakłóceniom w funkcjonowaniu terminala spowodowanym niskimi temperaturami oraz posiadać odpowiednie oprogramowanie.

Kasa Automatyczna

– umożliwia dokonanie opłaty parkingowej przez klienta, na podstawie pobranego na wjeździe biletu z kodem kreskowym, umożliwia również odczyt kart zbliżeniowych typu Mifare. Kasa powinna przyjmować monety oraz banknoty o wszystkich nominałach a wydawać minimum 4 nominały monet. Powinna posiadać możliwość dostosowania przyjmowanych banknotów w zależności od wysokości opłaty. Kasa Automatyczna powinna umożliwiać przedłużanie abonamentów stałych po dokonaniu odpowiedniej opłaty (tzw. Doładowanie kart abonamentowych), ekran powinien mieć przekątną  minimum 15 cali , być ekranem dotykowym a informacje dla klientów powinny być wyświetlane w postaci opisowej i graficznej jak również za pomocą głosu, możliwość wyświetlania komunikatów co najmniej w 3 językach. Musi posiadać możliwość wyświetlania reklam, możliwość komunikowania się (przesyłania danych) z odpowiednimi osobami zarządzającymi systemem poprzez wewnętrzną sieć ethernetową. Wyposażona musi być w pojemnik z odpowiednim zabezpieczeniem do przechowywania przyjętych banknotów, umożliwiającym osobom nieuprawnionym ich wyjęcie. Powinna być wyposażona w tzw. „moduł bezpieczeństwa pozwalający na pracę offline. Po przywróceniu komunikacji wszystkie dane dotyczące wjazdów, wyjazdów, płatności są przekazywane do serwera, posiadać odpowiednie oprogramowanie.

Ręczny Punkt Kasowy

- Komputer zarządzający – zarządza pracą wszystkich elementów systemu, pozwala na ustawienie wielu poziomów autoryzacji, programuje dowolną kombinację taryf oraz zniżek na bilecie lub  na karcie zbliżeniowej. Komputer o parametrach minimalnych 2,2 GHz, 1GB Ram, dysk twardy 250 GB, monitor, klawiatura itp.

- Czytnik kart zbliżeniowych – pozwala zakodować kartę abonamentową w dowolnej konfiguracji.

- Czytnik kodów kreskowych.

- Drukarka paragonów fiskalnych

- Drukarka biletów - drukarka termiczna służąca do drukowania różnego typu biletów na kartonikach takich samych jak w terminalu wjazdowym.

- Walidator – umożliwia „udzielenie” wcześniej zaprogramowanych zniżek i rabatów, wykorzystuje bilety stosowane w systemie.

- Ups – zasilacz awaryjny.

- Oprogramowanie zarządzające oraz kasowe.

Oprogramowanie powinno umożliwiać nadzorowanie, monitorowanie i zarządzanie wszystkimi elementami systemu parkingowego po lokalnej sieci ethernetowe, powinno umożliwiać również wyświetlanie komunikatu alarmowego o kończących się biletach w terminalu wjazdowym.

Szlaban

2 sztuki, przystosowany do pracy intensywnej, w trudnych warunkach, czas otwarcia nie dłuższy niż 1,4 sekundy, ramię o długości 3,0 - 3,5 m, automatyczne zatrzymanie się ramienia a następnie podniesienie w przypadku wykrycia przeszkody.

Układ pętla indukcyjna/dedektor

4 sztuki po dwa na wjeździe i wyjeździe, pętla powinna być umieszczona na rurkach z tworzywa sztucznego i umieszczona pod powierzchnią jezdni.

Układ Kamer

– kompletna dzień/noc, rozdzielczość pozioma 600 TVL, czułość 0,1 Ix-color oraz 0,0004 Ix b/w, redukcja efektu oślepienia, obiektyw f+5-50 mm,  obudowa kamery z grzałką, zasilacz 2 A/12V, konwerter sygnału z BNC na RS, nagrywarka x 4 kanałowa, monitor Neovo 19”