Załącznik nr 10

System parkingowy

Producent......................................................

Kraj pochodzenia..........................................

Oferowany model.........................................

Rok produkcji...............................................

# ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

|  | Nazwa / parametry |  |  | Wymagane wartości/ parametry/ warunki | Parametry oferowane TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Wjazd |
| 1. | Terminal wjazdowy | Urządzenie zapewnia wszystkie funkcje wymagane przy obsłudze parkingu, wydawanie oraz weryfikacja biletów z kodem kreskowym oraz odczyt kart Mifare. Terminal standardowo wyposażony jest w komputer PC (1,5 GHz, 512 RAM) kolorowy wyświetlacz 5,7 cala. LCD. Terminal wyposażony jest w interkom (Interkom cyfrowy oparty na technologii TCP/IP) oraz czytnik kart zbliżeniowych Mifare. | szt. 1 | TAK |  |
| 2. | Moduł bezpieczeństwa | Element pozwalający na pracę offline. Po przywróceniu komunikacji wszystkie dane dotyczące wjazdów, wyjazdów, płatności są przekazywane do serwera | szt. 1 | TAK |  |
| 3. | Nagrzewnica | Element, który zapobiega zakłóceniom w funkcjonowaniu terminala spowodowanym niskimi temperaturami | szt. 1 | TAK |  |
| 4. | Oprogramowanie | Oprogramowanie terminala wjazdowego | szt. 1 | TAK |  |
|  | Wyjazd |
| 5. | Terminal wyjazdowy | Urządzenie zapewnia wszystkie funkcje wymagane przy obsłudze parkingu; zeskanowanie, weryfikacja oraz pobranie z kodem kreskowym oraz odczyt kart Mifare. Terminal standardowo wyposażony jest w komputer PC (1,5 GHz, 512 RAM) kolorowy wyświetlacz 5,7 cala. LCD. Terminal wyposażony jest w interkom (Interkom cyfrowy oparty na technologii TCP/IP) oraz czytnik kart zbliżeniowych Mifare. | szt. 1 | TAK |  |
| 6. | Moduł bezpieczeństwa | Element pozwalający na pracę offline. Po przywróceniu komunikacji wszystkie dane dotyczące wjazdów, wyjazdów, płatności są przekazywane do serwera | szt. 1 | TAK |  |
| 7. | Nagrzewnica | Element, który zapobiega zakłóceniom w funkcjonowaniu terminala spowodowanym niskimi temperaturami. | szt. 1 | TAK |  |
| 8. | Oprogramowanie | Oprogramowanie terminala wjazdowego | szt. 1 | TAK |  |
|  | Bariera Parkingowa |
| 9. | Bariera | Bariera przystosowana do trudnych warunków pracy. Jest w stanie wykonać 10.000 cykli dziennie. Automatyczne zatrzymanie i podniesienie ramienia jest możliwe w przypadku kontaktu z obiektem w trakcie opuszczania. Czas otwarcia do 1,4 sekundy. Bariera posiada obudowę odporną na warunki atmosferyczne (IP54) oraz trzymetrowe prostokątne ramię. | szt. 2 | TAK |  |
| 10. | Nagrzewnica | Element, który zapobiega zakłóceniom w funkcjonowaniu terminala spowodowanym niskimi temperaturami. | szt. 2 | TAK |  |
| 11. | Pętla indukcyjna + detektor pętli | Pętla i detektor służą do wykrywania samochodu przy terminalu i barierze i sterują pracą terminala | szt. 4 | TAK |  |
|  | Kasa automatyczna |
| 12. | Kasa automatyczna | Umożliwia wniesienie przez klienta opłaty za parkowanie na podstawie pobranego na wjeździe biletu z kodem kreskowym. Przyjmuje opłatę monetami: 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł oraz banknotami 10zł, 20zł, 50zł, 100zł. Wydaje resztę monetami 50gr, 1zł, 2zł, 5zł. Kasa umożliwia doładowanie kart abonamentowych przez klienta. Posiada duży 15” ekran dotykowy z prostym i czytelnym oprogramowaniem graficznym ułatwiającym obsługę. Obsługa dostępna w czterech językach. W skład wyposażenia podstawowego kasy wchodzą: czytnik monet, sejf (pojemnik) na monety, cztery pojemniki (hoopery) do wydawania reszty monetami. | szt. 1 | TAK |  |
| 13. | Interkom cyfrowy | Interkom cyfrowy oparty na technologii TCP/IP | szt. 1 | TAK |  |
| 14. | Czytnik kart zbliżeniowych | Czytnik kart zbliżeniowych Mifare, pozwalający na odczyt zakodowanych abonamentów. Użytkownik ma możliwość przedłużenia abonamentu lub wykupienia innego abonamentu. | szt. 1 | TAK |  |
| 15. | Czytnik banknotów | Urządzenie rozpoznające wartości banknotów polskich. | szt. 1 | TAK |  |
| 16. | Pojemnik na banknoty | Kaseta przechowująca banknoty po opłacie z podwójnym zabezpieczeniem przed wyjęciem banknotów | szt. 1 | TAK |  |
| 17. | Podświetlana pokrywa | Podświetlany element montowany w górnej części obudowy kasy automatycznej, pozwalający na lepszą lokalizację kasy przez użytkownika. | szt. 1 | TAK |  |
| 18. | Nagrzewnica | Element, który zapobiega zakłóceniom w funkcjonowaniu terminala spowodowanym niskimi temperaturami. | szt. 1 | TAK |  |
| 19. | Moduł bezpieczeństwa | Element pozwalający na pracę offline. Po przywróceniu komunikacji wszystkie dane dotyczące wjazdów, wyjazdów, płatności są przekazywane do serwera | szt. 1 | TAK |  |
| 20. | Oprogramowanie | Oprogramowanie kasy automatycznej | szt. 1 | TAK |  |
|  | Jednostka Centralna + stanowisko kasowe |
| 21. | Serwer | Pozwala na ustawienie wielu poziomów autoryzacji np.. Administrator, kierownik, operator. Programuje dowolna kombinację taryf oraz znizek zarówno na bilecie, na karcie zbliżeniowej Mifare. Stanowisko wyposażone jest w monitor mysz oraz klawiaturę Power Edge (Quad core 2,2Ghz1GB RAM), dysk 250GB, system LINUX DEBIAN | szt. 1 | TAK |  |
| 22. | Czytnik kart zbliżeniowych | Pozwala zakodować kartę abonamentowa w dowolnej konfiguracji | szt. 1 | TAK |  |
| 23. | Czytnik kodów kreskowych | Czytnik umożliwiający czytanie kodu kreskowego z biletu. | szt. 1 | TAK |  |
| 24. | Fiskalna drukarka paragonów | Służy do wydruku paragonów systemowych. Paragony zawierają wszystkie informacje dotyczące opłaty, czasu postoju , itp.. | szt. 1 | TAK |  |
| 25. | Kaseta na gotówkę | Kaseta zabezpieczająca gotówkę z szufladą zamykana na klucz z przedziałami na banknoty i monety | szt. 1 | TAK |  |
| 26. | Drukarka biletów | Drukarka termiczna służąca do wydruku biletów | szt. 1 | TAK |  |
| 27. | Walidator | Udziela poprzez nadruk dowolnie, wcześniej zaprogramowanej zniżki, rabaty. Zniżki i rabaty są wcześniej zaprogramowane w pamięci przez co potrzebują tyko zasilania do tego aby działały. | szt. 1 | TAK |  |
| 28. | Centralna stacja interkomowi | Telefon IP umożliwiający komunikacje głosowa z wybranym urządzeniem | szt. 1 | TAK |  |
| 29. | UPS | Zasilacz awaryjny. Zanik zasilania jest sygnalizowany w systemie. | szt. 1 | TAK |  |
|  | Oprogramowanie |
| 30. | Oprogramowanie zarządzające | Podstawowy pakiet do kontroli i zarzadzania parkingiem | szt. 1 | TAK |  |
| 31. | Oprogramowanie interkomu | Pakiet oprogramowania interkomu | szt. 1 | TAK |  |
| 32. | Oprogramowanie kasowe | Pakiet oprogramowania umożliwiający pobieranie opłat na komputerze serwera | szt. 1 | TAK |  |
|  | Wjazd / Wyjazd – dla uprzywilejowanych |
| 33. | Zapora drogowa | Zapora drogowa kompletna z ramieniem o dł. 4,0 - 4,5m | szt. 1 | TAK |  |
| 34. | Odbiornik do sterowania radiowego | Odbiornik do sterowania radiowego z portierni | szt. 1 | TAK |  |
| 35. | Piloty | Piloty do sterowania radiowego | szt. 2 | TAK |  |
| 36. | Domofon cyfrowy |  | szt. 2 | TAK |  |
| 37. | Pętla indukcyjna | Pętla indukcyjna- nawierzchnia z kostki betonowej | szt. 1 | TAK |  |
| 38. | Detektor pętli indukcyjnej, 1-kanał |  | szt. 1 | TAK |  |
|  | Układ kamer |
| 39. | kamera | kompletna dzień/noc, rozdzielczość pozioma 600 TVL, czułość 0,1 Ix-color oraz 0,0004 Ix b/w, redukcja efektu oślepienia, obiektyw f+5-50 mm, obudowa kamery z grzałką, zasilacz 2 A/12V, konwerter sygnału z BNC na RS, nagrywarka x 4 kanałowa, monitor Neovo 19” | szt. 1 | TAK |  |
|  | Wykonanie |
| 40. | Przygotowanie, zaprogramowanie, transport, montaż, uruchomienie, szkolenie obsługi |  | szt. 1 | TAK |  |
| 41. | Dokumentacja powykonawcza |  | szt. 1 | TAK |  |

………………………………………..………………………….                                                    Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela