SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

84-300 LĘBORK, UL. WĘGRZYNOWICZA 13

TEL/FAX 059 86 35 249

NIP: 841-14-61-899, REGON: 770901505

Lębork, dn. 21.05.2013r.

ZNAK SPRAWY ZP-PN/11/13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych

Przebudowa i rozbudowa dojazdu do SPS ZOZ w Lęborku

z dostawą i montażem urządzeń systemu parkingowego,

budowa parkingów wraz z usługą sfinansowania robót

CPV  45.23.31.40-2, 34.99.63.00-8

postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. Nr 0 poz. 1271)

Specyfikację zatwierdza: _______________________________

ROZDZIAŁ I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa dojazdu do SPS ZOZ w Lęborku                  z dostawą i montażem urządzeń systemu parkingowego, budowa parkingu wraz z usługą sfinansowania robót.

- W ramach przebudowy oraz rozbudowy do wykonania są następujące prace budowlane:

- Roboty rozbiórkowe.

- Słupy żelbetowe fundamentowe.

- Budowa i przebudowa dojazdów – branża drogowa.

- Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej.

- Roboty w zakresie instalacji elektrycznej.

- Montaż urządzenia systemu parkingowego.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części zadania dotyczącej modernizacji wjazdu na działkę 243  z ul. Węgrzynowicza w Lęborku, stanowi  dokumentacja projektowa, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. (Załącznik nr 8 do SIWZ). Przedmiar robót jest poglądowy, może ulec modyfikacji przez Wykonawcę. Przebudowa będzie realizowana w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

- Obowiązujący szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części zadania dotyczącej montażu bezobsługowego systemu parkingowego w zakresie Terminalu wjazdowego, Terminalu wyjazdowego, Kasy automatycznej, Ręcznego Punktu Kasowego, Układu kamer stanowi Opis funkcjonalny systemu parkingowego (Załącznik nr 9) oraz Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych (Załącznik nr 10) będące integralną częścią niniejszej  specyfikacji.

- Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać stosowane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, normy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz normy w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w obrębie Zadania. Przedstawienie oferty nie obejmującej całego zakresu prac wyszczególnionych w Zadaniu spowoduje jej odrzucenie bez dalszego rozpatrywania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Wykonawca zapewni wszystkie materiały oraz sprzęt potrzebny do realizacji zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a także modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa.

- Wykonawca zobowiązany jest do znajomości i do stosowania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz. 430)

- Wykonawca zapewni wywóz gruzu, śmieci i wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórki oraz pokryje wszelkie koszty związane z utylizacją tych materiałów.

- W zakresie robót mogą znaleźć się również prace, których nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

- Wszystkie prace, a także ich odbiór należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami, przepisami BHP (czynny obiekt i otoczenie użyteczności publicznej) i Prawa Budowlanego oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

- Wszystkie zakresy prac mogące utrudniać działalność statutową Zamawiającego powinny być uzgadnianie z Zamawiającym i wykonywane po wcześniejszej jego akceptacji.

- Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą obiektu zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz inne niezbędne dokumenty stanowiące załączniki do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył   na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty  oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie i nie mogą ograniczać działalności Zamawiającego.

- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu zaktualizowany w zakresie cen Harmonogram rzeczowo – finansowy określający terminy realizacji robót, ze wskazaniem ich wartości brutto.

- W czasie realizacji inwestycji w dzienniku budowy będą dokonywane wpisy przez upoważnione osoby, dotyczące postępów w realizacji harmonogramu prac.

- Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia kierownik budowy zobowiązany będzie do skontaktowania się z działem BHP (tel. 59 86 35 315), z działem Inwestycji (tel. 59 86 35 280) i z działem Technicznym (tel. 59 86 35 299) SPS ZOZ w Lęborku, w celu uzyskania niezbędnych informacji w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, spraw technicznych, spraw związanych z zabezpieczeniem ciągów komunikacyjnych na posesji szpitala w czasie realizacji inwestycji. Kierownik budowy jest zobowiązany do ścisłej współpracy z przedstawicielami działów Zamawiającego w ww. zakresie.

- Zamawiający żąda udzielenia:

- minimum 5 letniej gwarancji na prace wykonane w ramach realizacji przedmiotu   zamówienia. Z tytułu Gwarancji Jakości Zamawiającemu przysługują uprawnienia zawarte w Karcie Gwarancyjnej, a w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy  prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego;

- rękojmi za wady fizyczne i prawne.

Wymagania i informacje dodatkowe

- Roboty objęte przedmiotem zamówienia będą rozliczane w okresach co 4 tygodnie, zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym przedłożonym przez Wykonawcę, na podstawie wystawionej faktury po dokonaniu częściowego odbioru robót, podpisaniu i  zatwierdzeniu  protokółu odbioru bez zastrzeżeń. Termin płatności wynosi do 30 dni.

- Zamawiający wymaga aby okres kredytowania wynosił 48 miesięcy od daty podpisania umowy. Zamawiający wymaga aby kapitał był spłacany w 48 ratach. I rata płatna na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym została uruchomiona ostatnia transza. Zamawiający wymaga aby odsetki były spłacane  w 48 ratach. I rata odsetkowa płatna na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym została uruchomiona ostatnia transza. Odsetki naliczane od malejącego kapitału. Pożyczka jest oprocentowana według stopy zmiennej, równej stopie WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości maksymalnie 5,87 punktów procentowych. Dla pierwszego okresu rozliczeniowego przyjmuje się stopę WIBOR 3 M z dnia 09.05.2013r. Dla kolejnych okresów rozliczeniowych przyjmuje się wartość stopy WIBOR 3M ustaloną na ostatni dzień roboczy  przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. Prowizja z tytułu uruchomienia finansowania – max 2%. Weksel zostanie wystawiony w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

ROZDZIAŁ II.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: 12 tygodni od dnia przekazania placu budowy.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi protokołem przekazania na 2 dni przed terminem rozpoczęcia prac.

ROZDZIAŁ III.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. robót drogowych lub budowy parkingu i utwardzeń terenu o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto łącznie.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

dysponuje do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następującymi osobami posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej: w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych, oraz w zakresie wentylacji mechanicznej, które są członkami odpowiedniej izby inżynierów budownictwa :

Kierownik Budowy (jedna osoba) – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

  - Łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku
kierownika budowy, w tym pełnienie funkcji kierownika budowy przy budowie
lub przebudowie drogi lub parkingu i utwardzeń terenu a roboty zawierały łącznie zakres drogowej, sanitarnej.

  - Posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie robót drogowych,

  - Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną
stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę,

  - Znajomość języka polskiego.

Kierownik Robót Elektrycznych (jedna osoba) – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

- Łącznie  co  najmniej  3  lata doświadczenia zawodowego  na  stanowisku
kierownika robót elektrycznych,

- Posiadać  uprawnienia   budowlane  do  kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  i  elektroenergetycznych  lub odpowiadające  im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych w zakresie budowy instalacji elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych.

- Przynależność do właściwej  izby samorządu zawodowego  potwierdzoną
stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę,

- Znajomość języka polskiego.

Kierownik Robót Sanitarnych (jedna osoba) – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

- Łącznie  co  najmniej  3  lata doświadczenia zawodowego  na  stanowisku
kierownika robót sanitarnych,

- Posiadać  uprawnienia   budowlane  do  kierowania robotami sanitarnymi lub odpowiadające  im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych.

- Przynależność do właściwej  izby samorządu zawodowego  potwierdzoną
stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę,

- Znajomość języka polskiego.

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że :

- posiada środki finansowe na rachunku bankowym lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000,00 złotych

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o dzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zostaną wykluczeni z udziału w niniejszym postępowaniu.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich, przy wykonaniu zamówienia.

- Wykonawca, wraz z ofertą, musi złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy  kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Informacja stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ.

- Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

ROZDZIAŁ IV.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został określony w rozdziale III pkt 1 niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do siwz);

- wykaz wykonanych głównych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączyć dowody  dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz sporządza się według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do niniejszej specyfikacji;

Dowodami, o których mowa wyżej są:

  - poświadczenie lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 2), zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów poświadczających, że wykazane roboty zostały wykonane należycie.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa wyżej, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

W miejsce poświadczeń, o których mowa wyżej wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U Nr 226, poz. 1817)

  - pisemnego zobowiązania podmiotu(ów), do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków).

  - Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500.000,00 zł.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie:

- ppkt  4)- 6) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty  zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej   niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

ppkt 3) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - pisemnego zobowiązania podmiotu(ów), do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków).

  - wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wykaz sporządza się według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do specyfikacji

  - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3 do siwz

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt.2:

a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

b) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawionych nie wcześniej niż w terminie określonym w ppkt. 2.2.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy (Pzp), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca, wraz z ofertą, musi złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy  kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Informacja stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ.

- Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

UWAGA:

W miejsce poświadczeń, o których mowa w rozdziale IV,  pkt 1, ppkt 1.2, lit. a, wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U Nr 226, poz. 1817)

ROZDZIAŁ V.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Zamawiający dopuszcza aby oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje były przekazywane pisemnie, faksem oraz drogą elektroniczną. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane faxem lub drogą elektroniczną fakt ich otrzymania zostanie niezwłocznie potwierdzony na żądanie każdej ze stron.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:

  - W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – inż. Małgorzata Bartuś, inż. Zbigniew Pranga - tel.0-59 86 35 280

  - W sprawach formalno-prawnych – Leszek Kaiser, mgr Anetta Połońska, mgr inż. Anna Liszniańska – tel./fax 0-59 86 35 249 w godz. 7:25 – 15:00, e-mail: zampub@szpital-lebork.com.pl

- Zgodnie z § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu niezwłocznie na wniosek Wykonawcy. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo o unieważnieniu postępowania.

- Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego lub przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników, zamawiający ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca.

- Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert

ROZDZIAŁ VI.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 18.000,00 zł

- Wadium możne być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy

Zamawiającego: 50 1240 3800 1111 0000 4468 5254 z dopiskiem „SPS ZOZ w Lęborku – wadium, przebudowa i rozbudowa dojazdu do SPS ZOZ w Lęborku z dostawą i montażem urządzeń systemu parkingowego, budowa parkingów wraz z usługą sfinansowania robót” do dnia 10.06.2013r. do godziny 12:00. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.

- Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy wnieść w oryginale do Zamawiającego do dnia 10.06.2013r. do godz. 12:00 składając dokumenty w Sekretariacie w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „SPS ZOZ w Lęborku – wadium, przebudowa i rozbudowa dojazdu do SPS ZOZ w Lęborku z dostawą i montażem urządzeń systemu parkingowego, budowa parkingów wraz usługą sfinansowania robót - nie otwierać przed 10.06.2013r. godz. 12:30”. Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna.

- Zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium opisane są w art. 46 ustawy pzp.

ROZDZIAŁ VII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ VIII.

WSPÓLNY UDZIAŁ WYKONAWCÓW

      - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

      - Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. IV pkt 2 SIWZ winny być złożone przez każdego Wykonawcę.

3. Warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. III pkt 1 SIWZ Wykonawcy wspólnie  ubiegający  się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie.

4. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. W dokumencie tym powinni być ujęci wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

6. Pełnomocnictwo złożone w formie kserokopii musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa podmiotów występujących wspólnie będzie wówczas załącznikiem do umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ IX.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Wykonawcy mogą również wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Oprócz dokumentów i oświadczeń opisanych w Rozdziale III siwz oferta powinna

zawierać:

- wypełniony Formularz Oferty (Załącznik nr 1);

- wypełniony wykaz wykonanych robót budowlanych  (Załącznik nr 5);

- wykaz osób i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia (Załącznik nr 6)

- harmonogram finansowo - rzeczowy (Załącznik nr 15)  wykonywanych prac w oparciu o informacje zawarte w Załączniku nr 8, Załączniku nr 9 oraz Załączniku nr 10;

- Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych (Załącznik nr 10)

- Arkusz asortymentowo-cenowy (Załącznik nr 7)

- harmonogram spłat pożyczki wraz z odsetkami i marżą.

- pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;

- informację czy Wykonawca posiada certyfikat ISO.

- dowód wniesienia wadium.

- Zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający żąda, żeby Wykonawca w przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom podał w ofercie zakres wykonywanych przez nich prac. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za własne.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Wszystkie podpisy złożone w ofercie winny być opatrzone pieczęcią imienną osoby składającej podpis celem jej identyfikacji. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie ewentualne koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę dojazdu do SPS ZOZ w Lęborku  z dostawą i montażem urządzeń systemu parkingowego, budowa parkingów wraz z usługą sfinansowania robót

Znak sprawy ZP-PN/11/13.  Nie otwierać przed 10.06.2013r. godz. 12:30”

- Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Nie ujawnia się jednak informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, dokumenty zawierające te informacje należy wydzielić w osobnej części oferty.

UWAGA:

W rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (tekst jednolity Dz. U. Nr 153 z 2003r., poz. 1503 ze zmianami)

ROZDZIAŁ X.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę w zamkniętej, opisanej kopercie należy złożyć do dnia 10.06.2013r. do godz. 12.00 w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (pok. 16), ul. Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork.

- Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia do zamawiającego, a nie termin wysłania np. listem poleconym bądź złożenia zlecenia poczcie kurierskiej. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie terminu do wniesienie odwołania. Na żądanie wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta.

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie zamawiającego dnia 10.06.2013r. o godz. 12:30.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Wykonawca nie ma obowiązku być obecny przy otwarciu kopert z ofertą. Informacje podawane podczas otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

ROZDZIAŁ XI.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca wypełni Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ zamieszczając w nim ogólną wartość zamówienia netto i z podatkiem VAT. Kwoty te nie mogą ulec zmianie przez cały okres trwania umowy. Cena oferty jest ceną ryczałtową.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów robót niezbędnych do prawidłowego wykonania, zgodnie z dokumentacją projektową, Przedmiarem Robót oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. Przedmiar robót jest poglądowy, może ulec modyfikacji przez Wykonawcę.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 2 (dwóch) miejsc po przecinku.

- Wykonawca powinien skalkulować cenę do miejsca robót budowlanych, w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia.

- Sposób obliczenia ceny: Wartość powinna zostać obliczona zgodnie ze wzorem:

- Suma iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych netto  = cena netto

- cena netto x stawka podatku VAT = wartość VAT

- cena  netto + wartość VAT = cena  brutto

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający przyjmuje, że cena ryczałtowa podana w ofercie jest prawidłowa bez względu na sposób jej obliczenia

- Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, Zamawiający przyjmie  za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie

ROZDZIAŁ XII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena 100% - maksymalną ilość punktów za „cenę” otrzyma wykonawca proponujący najniższą cenę brutto zamówienia. Punkty będą liczone wg wzoru:

Cn- najniższa zaoferowana cena, Co- cena rozpatrywanej oferty

- W przypadku wątpliwości Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

ROZDZIAŁ XIII.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Zamawiający przewiduje przekazanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  Wykonawcom faxem, w związku z czym Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została wybrana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy pzp.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.

- Umowa wraz z załącznikami podpisana przez Zamawiającego zostanie przesłana Wykonawcy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach listem poleconym. Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest odesłać Zamawiającemu jeden egzemplarz umowy z załącznikami w terminie 7 dni od otrzymania umowy.

ROZDZIAŁ XIV.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4% ceny brutto podanej w ofercie przetargowej.

- 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie może być wniesione wg wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach wyszczególnionych w art. 148 ust. 1 ustawy pzp.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu.

- Zabezpieczenie Wykonawca wnosi najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 151 ustawy pzp.

ROZDZIAŁ XIII.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY – WZÓR UMOWY

- Zamawiający określa warunki umowy na realizację zamówienia w niniejszym postępowaniu 
w Projekcie Umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zgodnie z art. 144 ustawy pzp:

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy. Umowa będzie aneksowana.

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w przypadku zmiany nazwy jednej ze stron. Umowa będzie aneksowana.

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie ewentualnych podwykonawców, kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego. Umowa będzie aneksowana.

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia. Może on ulec wydłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron umowy, których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania przetargowego. Umowa będzie aneksowana.

- Zgodnie z art. 144 ustawy pzp:

- Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu wykonanie robót o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku:

- wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania Umowy,

- niemożliwe do przewidzenia wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem Umowy,

- niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

- Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, wydłużenie czasu wykonania Umowy lub ceny umownej w przypadku:

  - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

  - konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

  - zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

  - nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 357[1] § 1 Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy.

- Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia umownego na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.

#### ROZDZIAŁ XIV.

#### POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

#### W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawnej przysługujące w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych szczegółowo opisane są w Dziale VI Rozdział 1 i 2 ustawy pzp.

W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Terminy wniesienia odwołania precyzuje art. 182 ustawy pzp.

Wykaz załączników do specyfikacji:

- Załącznik nr 1 – formularz oferty

- Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków podmiotowych wymaganych przez Zamawiającego

- Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania, warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp

- Załącznik nr 4 – projekt umowy

- Załącznik nr 4 a – projekt umowy pożyczki

- Załącznik nr 4 b – projekt umowy pożyczki

- Załącznik nr 5 – wykaz wykonanych robót budowlanych

- Załącznik nr 6 – wykaz osób i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

- Załącznik nr 7 – Arkusz asortymentowo-cenowy

- Załącznik nr 8 – dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Załącznik nr 9 – Opis funkcjonalny systemu parkingowego

- Załącznik nr 10 – Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

- Załącznik nr 11 – Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

- Załącznik nr 12 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący finansowania

- Załącznik nr 13 – oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

- Załącznik nr 14 – wzór Karty Gwarancyjnej (gwarancja jakości)

- Załącznik nr 15 – harmonogram rzeczowo-finansowy

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

…………………… dnia ………………….

________________________

(pieczątka firmowa wykonawcy)

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na przebudowę i rozbudowę dojazdu do  Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Węgrzynowicza 13 z dostawą i montażem urządzeń systemu parkingowego, budowa parkingów wraz z usługą sfinansowania robót

I. Oferujemy wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia za cenę

netto: ……………………………….... zł, co stanowi wartość brutto: …………………………….. zł

słownie: (………………………………………………………………………………………….…..),

w tym podatek VAT …………………….. zł

II. Oferujemy finansowanie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia w kwocie

(koszt finansowania) ………………………………………zł

słownie: (………………………………………………………………………………………….…..),

- wartość WIBOR 3M stan na dzień ogłoszenia postępowania……………………….

- marża w wysokości…………..punktów procentowych (nie więcej niż 5,87 p.p)

- Prowizja z tytułu uruchomienia finansowania – max 2%

Koszt finansowania w ofercie powinien być podany jako koszt odsetek składający się z wartości WIBOR 3M stan na dzień ogłoszenia postępowania + marża.

I + II Łączna wartość zamówienia składająca się z kosztów przebudowy i kosztów finansowania:

netto: ……………………………….... zł, co stanowi wartość brutto: …………………………….. zł

słownie: (………………………………………………………………………………………….…..),

w tym podatek VAT …………………….. zł

III. Oświadczamy, że nie zamierzamy/zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom: …………………………………………………………………….

(wg załącznika nr 7 do specyfikacji)

IV. Oświadczamy, że posiadamy/nie posiadamy* certyfikat ISO.

V. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu, uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do oszacowania ryzyka, przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz, że nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do SIWZ. Oświadczamy również, iż zapoznaliśmy się z zapisami Umowy i nie wnosi do niej zastrzeżeń.

VI. Oświadczamy, że złożona przez nas oferta została przygotowana rzetelnie przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy, a wszystkie zawarte w niej oświadczenia i dokumenty potwierdzają stan faktyczny.

VII. Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto ……………………

      - Oświadczamy, że nie zamierzamy/zamierzamy powierzyć wykonania następujących części zamówienia podwykonawcom:  1.……………………………………….

2.……………………………………….

3………………………………………..

IX. Kontakt:

- nr fax: …………………………………..

- adres e-mail …………………………….

* niepotrzebne skreślić

…………………………………..

Podpis i pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków podmiotowych wymaganych przez Zamawiającego

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę i rozbudowę dojazdu do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku z dostawą i montażem urządzeń systemu parkingowego, budowa parkingów wraz z usługą  sfinansowania robót.

Ja (imię i nazwisko): .....................................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

.....................................................................................................................................

oświadczam, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

- spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej;

_______________________________

Podpis i pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 3

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków,  o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę i rozbudowę dojazdu do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku z dostawą i montażem urządzeń systemu parkingowego, budowa parkingów wraz z usługą  sfinansowania robót.

Ja (imię i nazwisko): .....................................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

.....................................................................................................................................

oświadczam, że:

na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w  art. 24 ust. 1 ustawy

Miejsce i data:............................................................

_________________________________

Podpis i pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 4

Projekt umowy nr ......../PN/13

zawarta w dniu  ....... 2013 r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lęborku, ul. Węgrzynowicza 13, zarejestrowanym w Oddziale Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku ul. Piekarnicza 10 pod numerem KRS 0000009022, Regon 770901505, NIP 841-14-61-899, zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez Dyrektora lek. Andrzeja Sapińskiego, a ............................................................ w .................................., ul. ....................................... zarejestrowaną w .................................... prowadzonym przez .................................................. pod numerem ..................... zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez  ...............................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 1271).

§ 1

- Przedmiotem umowy jest przebudowa i rozbudowa dojazdu do SPS ZOZ w Lęborku 
z dostawą i montażem urządzeń systemu parkingowego, budowa parkingów wraz z usługą sfinansowania robót.

- W ramach przebudowy oraz rozbudowy do wykonania są następujące prace budowlane:

    - Roboty rozbiórkowe.

    - Słupy żelbetowe fundamentowe.

    - Budowa i przebudowa dojazdów – branża drogowa.

    - Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej.

    - Roboty w zakresie instalacji elektrycznej.

    - Montaż urządzenia systemu parkingowego.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z placem budowy, warunkami terenowymi i otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje i dane jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace stanowiące przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, na warunkach i zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, zgodnie ze zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót budowlanych w czynnym obiekcie SPS ZOZ w Lębork.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż w terminie 3 dni poprzedzających rozpoczęcie robót, a także modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa.

- Wykonawca gwarantuje wykonanie umowy pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wyszczególnionych w załączniku nr 6 do siwz.

- Wykonawca zobowiązany jest do znajomości i do stosowania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz. 430)

§ 4

- Teren objęty projektem przebudowy zostanie przekazany Wykonawcy protokołem przekazania na 2 dni przed terminem rozpoczęcia robót.

- Prace prowadzone będą przy czynnym obiekcie.

- Wykonawca winien zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość pracy obiektów Zamawiającego na wszystkich drogach komunikacyjnych używanych lub zajmowanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz winien uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu plany i pozwolenia. W przypadku kiedy w ramach realizacji umowy konieczne jest zamknięcie przejścia, przed wykonaniem takiego zamknięcia, wymagana jest zgoda Inspektora Nadzoru.

- Wszystkie zakresy prac mogące utrudniać działalność statutową Zamawiającego powinny być uzgadniane z Zamawiającym i wykonywane po wcześniejszej jego akceptacji.

- Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz weźmie pełną odpowiedzialność za odprowadzenie ścieków pochodzących ze wszystkich miejsc z obiektów przebudowy tak, aby ani roboty ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone.

- Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak linie telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia Zamawiającego, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca dochowa najwyższej staranności przy pracach związanych z czynnymi instalacjami na terenie objętym robotami lub mogących mieć na nie niekorzystny wpływ, dotyczy to w szczególności: kanalizacyjnej i cieplnej, sieci elektroenergetycznych i sieci strukturalnej szpitala.

- Płatność za zużycie prądu i wody Wykonawca ureguluje ryczałtem w wysokości 2.000,00 zł.

- Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą obiektu zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz inne niezbędne dokumenty stanowiące załączniki do zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych..

- Czynności odbioru robót zanikających, częściowych oraz odbioru końcowego zostały opisane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz zostaną przeprowadzone na jej podstawie.

§ 5

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ.

- Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

§ 6

- Wykonawca powierza / nie powierza* wykonanie części robót objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz.

- Wykonawca odpowiada za pracę podwykonawców jak za własną.

- Płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

§ 7

- Przedmiot umowy określony w § 1 wykonany zostanie z urządzeń i materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zapewni wszystkie materiały oraz sprzęt potrzebny do realizacji zamówienia. Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

- Sprzęt użyty do wykonania zamówienia powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

* niepotrzebne skreślić

§ 8

- Realizacja robót stanowiących przedmiot umowy będzie przebiegać na podstawie harmonogramu finansowo-rzeczowego stanowiącego załącznik nr 15 do siwz.

- Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu zaktualizowany w zakresie cen Harmonogram rzeczowo – finansowy określający terminy realizacji robót, ze wskazaniem ich wartości brutto.

- Termin wykonania zamówienia: 12 tygodni od dnia przekazania placu budowy.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi protokołem przekazania na 2 dni przed terminem rozpoczęcia prac.

§ 9

- W czasie realizacji umowy wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwał będzie zbędne materiały, odpady  oraz niepotrzebne urządzenia pomocnicze.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość  oraz bezpieczeństwo wykonywanych robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do  prowadzenia dokumentacji  budowy.

- Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazać go zamawiającemu w dniu zakończenia odbioru końcowego.

§ 10

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca, zapewni ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w kwocie …………. (O WARTOŚĆ UMOWY) i utrzyma jej ważność do daty zakończenia robót. .

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkoda lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego.

§ 11

- Roboty objęte są Gwarancją Jakości.

- Okres Gwarancji Jakości wynosi pięć lat i rozpoczyna się z dniem podpisania końcowego protokołu odbioru robót. Z tytułu Gwarancji Jakości Zamawiającemu przysługują uprawnienia zawarte w Karcie Gwarancyjnej, a w sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy  prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego

- Wady ujawnione w okresie objętym Gwarancją będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt. Po zakończeniu okresu Gwarancji, Zamawiający wyda Wykonawcy pisemne poświadczenie wykonania Gwarancji.

- Zasady i warunki Gwarancji Jakości określone zostały w Karcie Gwarancyjnej stanowiącej część umowy (Załącznik nr 14 do specyfikacji).

- Strony ustalają, ze odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy wygasa po upływie 5 lat od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

§ 12

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za określony w § 1 przedmiot umowy ryczałtem kwotę netto .............. zł, co stanowi brutto ...............zł   (słownie:..............) po dokonanym odbiorze prac, zatwierdzeniu protokołu odbioru przez Zamawiającego i wystawieniu faktury.

- Roboty objęte przedmiotem zamówienia będą rozliczane w okresach co 4 tygodnie, zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym przedłożonym przez Wykonawcę, na podstawie wystawionej faktury po dokonaniu częściowego odbioru robót, podpisaniu i zatwierdzeniu  protokółu odbioru bez zastrzeżeń.

§ 13

- Należność Wykonawcy za wykonane zgodnie z umową roboty, po ich komisyjnym odbiorze bez zastrzeżeń, będzie uregulowana w terminie minimum 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z protokółem odbioru robót.

- Jako dzień zapłaty uważać się będzie dzień wypływu środków z rachunku Zamawiającego.

- W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek w wysokości ustawowej od nieuregulowanych należności wyłącznie po upływie zaoferowanego terminu płatności przewidzianego umową.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieprzelewania wierzytelności wynikających z tytułu zawartej umowy na rzecz innych podmiotów oraz zawierać umów poręczenia bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego.

§ 14

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót budowlanych w czynnym obiekcie SPS ZOZ w Lęborku;

- ponoszenia odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie umowy;

- zapewnienia wszystkich materiałów, elementów budowlanych i urządzeń wbudowanych montowanych lub instalowanych w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;

- usunięcia na własny koszt w terminie wyznaczonym przez zamawiającego wad i usterek stwierdzonych w trakcie robót oraz  w czasie odbioru oraz wad ukrytych ujawnionych po odbiorze robót;

- prowadzenia dokumentacji zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, prawem budowlanym oraz przepisami wykonawczymi do tego prawa;

- dokonywania na bieżąco każdorazowo uzgodnień z użytkownikiem w zakresie terminu i sposobu podjęcia robót, które będą wymagały wejścia do pomieszczeń technicznych i czasowego wyłączenia mediów w SPS ZOZ w Lęborku – na dwa dni przed planowanymi robotami.

- zapewnienia wywozu gruzu, śmieci i wszystkich materiałów powstałych w toku realizacji robót budowlanych oraz pokrycia  wszelkich kosztów związanych z utylizacją tych materiałów.

- ponoszenia odpowiedzialności za zabezpieczenie robót z datą przekazania mu pomieszczeń do przebudowy i stosowania w trakcie ich realizacji przepisów BHP i P.Poż. oraz za bezpieczeństwo swoich pracowników i innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy z tytułu prowadzonych robót.

- dołożenia wszelkich starań do realizacji robót mający na celu maksymalne ograniczenie okresu wyłączenia z użytkowania pomieszczeń SPS ZOZ w Lęborku.

- Wykonawca na czas realizacji robót powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i w zakresie wykonywanej działalności oraz na każde życzenie Zamawiającego zobowiązuje się przedłożyć dokument polisy

- Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą obiektu zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz inne niezbędne dokumenty stanowiące załączniki do zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu robót budowlanych

- Do Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy miejsca wykonywania robót;

- kontrolowanie realizacji przedsięwzięcia pod względem technicznym oraz finansowym, sprawdzanie i rozliczenia realizacji warunków umownych oraz bieżące sprawowanie nadzoru technicznego;

- reprezentowanie interesów własnych w sprawach dotyczących realizacji przedsięwzięcia;

- przystąpienie i zakończenie czynności odbioru wykonanych robót w terminie 4 dni od daty zgłoszenia gotowości, powiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę, który ma prawo uczestniczyć w tych odbiorach

- Zamawiający wskazuje następującą osobę pełniącą nadzór:

- w zakresie branży elektrycznej:  ……………………………..………

- w zakresie robót budowlanych, branży wodno-kanalizacyjnej: …………………………….

- w zakresie branży drogowej,: ……………………….

- Wykonawca wskazuje jako kierownika budowy następującą osobę:

- w zakresie robót budowlanych i drogowych ………………………………………

5.  Wykonawca wskazuje jako kierowników robót następujące osoby:

- w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych ……………………………..

6.  Wykonawca wskazuje jako kierowników robót następujące osoby:

- w zakresie instalacji sanitarnych ……………………………..

- Osobą upoważnioną do sprawowania kontroli ze strony Zamawiającego

- w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest: ..………………………………

- w zakresie spraw techniczno-eksploatacyjny jest: ..………………………………

- w zakresie inwestycyjnym jest: ..………………………………

§ 15

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub przekroczenia wyznaczonego terminu usunięcia wskazanych wad i usterek, które wystąpiły w trakcie trwania budowy, w wysokości 0,5% ustalonego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

- W razie stwierdzenia, w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, wad nie nadających się do usunięcia, jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może, odpowiednio do utraconej wartości estetycznej i technicznej obniżyć wartość kwoty umownej.

- W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający może żądać wykonania ponownie robót na koszt Wykonawcy. W razie wystąpienia z takim żądaniem Wykonawca jest zobowiązany je spełnić.

- Niezależnie od powyższego strony zachowują prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 16

W przypadku zaniedbywania przez Wykonawcę wszelkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności niedotrzymywania terminów określonych w harmonogramie finansowo-rzeczowym Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy cen wykonanych robót przez inny podmiot.

§ 17

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 4 % brutto wynagrodzenia określonego w umowie, tj. ............................. (słownie ...........................................................................................) w formie ...................................

- Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Część zabezpieczenia gwarantującą zgodne z umową wykonanie robót Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 18

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy pzp.

- Zgodnie z art. 144 ustawy pzp:

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy. Umowa będzie aneksowana.

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w przypadku zmiany nazwy jednej ze stron. Umowa będzie aneksowana.

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie ewentualnych podwykonawców, kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego. Umowa będzie aneksowana.

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia. Może on ulec wydłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron umowy, których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania przetargowego. Umowa będzie aneksowana.

- Zgodnie z art. 144 ustawy pzp:

    - Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu wykonanie robót o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku:

  - wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania Umowy,

  - niemożliwe do przewidzenia wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem Umowy,

  - niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

    - Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, wydłużenie czasu wykonania Umowy lub ceny umownej w przypadku:

  - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

  - konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

  - zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

  - nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 357[1] § 1 Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy.

- Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia umownego na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.

§ 19

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Odstąpienie od umowy powinno zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów jakie poniosła strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy.

§ 20

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Zamawiającego.

- Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiający wystawia świadectwo płatności obejmujące wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę do wystawienia przez  Wykonawcę odpowiedniej faktury.

- Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

§ 21

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony zwrócą się do właściwego rzeczowo sądu wg siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawo zamówień publicznych i Prawo Budowlane.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

# Zamawiający 								Wykonawca

Załącznik nr 4 a

UMOWA POŻYCZKI

zawarta w dniu ……………….. w …………….. pomiędzy:

………………………………………………………………………………………………….…………...

ul. …………………………, zarejestrowanym w …………………………………………………..…… w …………………. ul. …………………. pod numerem KRS ……………………, Regon ………………………………, NIP ……………………………………..,

reprezentowanym przez:

1……………………………………………………

2. …………………………………………………..

zwaną dalej Finansującym

a Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lęborku, ul. Węgrzynowicza 13, zarejestrowanym w Oddziale Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku ul. Piekarnicza 10 pod numerem KRS 0000009022, Regon 770901505, NIP 841-14-61-899,

reprezentowanym przez:

Dyrektora lek. Andrzeja Sapińskiego

zwanym dalej Zamawiającym

W związku z upoważnieniem i powierzeniem przez Wykonawcę ……………………. zamówienia publicznego związanego z finansowaniem, i udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego numerem ………………… na ogłoszonego przez ………………………………………………………………,

Finansujący na podstawie umowy zawartej między Wykonawcą, a Finansującym, jako upoważniony i odpowiedzialny za realizację powyższej……………… zamówienia zawiera wraz z Zamawiającym umowę na niżej określonych warunkach.

§ 1

Przedmiot umowy

- Finansujący udziela Zamawiającemu pożyczki w kwocie……………………………zł.

(słownie : …………………………………………………………………..).

- Wydanie przedmiotu pożyczki Zamawiającemu nastąpi w ten sposób, że Finansujący wyda przedmiot pożyczki na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego, w terminie 10 dni od otrzymania tej dyspozycji w trzech transzach, pod warunkiem ustanowienia przez Zamawiającego wszystkich zabezpieczeń określonych umową, na następujący rachunek bankowy……………………………………………………………………………………… a Zamawiający zobowiązuje się zwrócić kwotę pożyczki bezpośrednio Finansującemu na następujący rachunek bankowy:……………………………………………………………

w 48 miesięcznych równych ratach i terminach określonych w harmonogramie spłat, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że na wniosek Zamawiającego Finansujący wyda przedmiot pożyczki odpowiadający płatnościom faktury vat wystawionej przez  wykonawcę robót budowlanych. Dyspozycja wydania transzy pożyczki będzie zawierała poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię faktury wystawionej przez Wykonawcę na realizację zamówienia oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu odbioru etapu realizacji zamówienia.

§ 2

Oprocentowanie bieżące

- Oprocentowanie pożyczki, z zastrzeżeniem § 6, wynosi na dzień zawarcia umowy ______ % (słownie: ________) w stosunku rocznym.

- Pożyczka jest oprocentowana według stopy zmiennej, równej stopie WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości __ (słownie_____________________________) punktów procentowych rocznie.

- Dla pierwszego okresu rozliczeniowego przyjmuje się stopę WIBOR 3 M z dnia 09.05.2013r., tj. wartość ________________% p.a. (słownie_________________).

- Dla kolejnych okresów rozliczeniowych przyjmuje się wartość stopy WIBOR 3M ustaloną na ostatni dzień roboczy  przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.

- O aktualizacji harmonogramu płatności Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę listem poleconym oraz faxem, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od terminu obowiązywania nowej wartości oprocentowania pożyczki. Do zawiadomienia dołączony zostanie nowy harmonogram płatności.

- Zmiana oprocentowania pożyczki spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi zmiany Umowy Pożyczki i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Pożyczkobiorcą aneksu do Umowy.

- Odsetki od pożyczki są płatne w okresach miesięcznych, w terminach zgodnych z harmonogramem płatności będącym załącznikiem nr __ do niniejszej umowy.

- Prowizja z tytułu uruchomienia finansowania wynosi ….. %

- Prowizja będzie płatna 14 dni od daty wystawienia Faktury VAT.

§ 3

Zwrot kwoty pożyczki

- Zamawiający oświadcza, że zwróci kwotę pożyczki wskazaną w § 1 w ratach,  zgodnie z harmonogramem spłat stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki bez dodatkowych obciążeń. W takim przypadku odsetki bieżące określone w § 2 zostaną naliczone do dnia zapłaty.

- Za dzień zapłaty raty uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

§ 4

- W przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat o okres dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia wymagalności raty lub zapłacenia w tym terminie raty w niepełnej wysokości:

- strony ustalają, że Finansujący będzie miał prawo naliczyć odsetki ustawowe od przeterminowanej kwoty.

- W przypadku zalegania z zapłatą przez Zamawiającego z co najmniej trzema kolejnymi ratami Finansujący ma prawo wypowiedzieć umowę z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 5

Zabezpieczenia

            - Na zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki Zamawiający wystawia i przekazuje w dniu zawarcia umowy do rąk przedstawiciela Finansującego w siedzibie Zamawiającego  weksel własny in blanco oraz zobowiązuje się do jego zapłaty zgodnie z deklaracją wekslową stanowiącą załącznik do niniejszej umowy i przepisami prawa wekslowego.

            - Weksel zostanie wystawiony w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

§ 6

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oznaczonej numerem ZP-PN/11/13

- Strony ustalają, że wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby  Zamawiającego

§ 7

Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Finansującego. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Finansującego.

§ 8

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Finansującego. Wszelkie zmiany (z treścią załączników włącznie) wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zamawiający							               	Finansujący

Załącznik nr 4 b

UMOWA POŻYCZKI

zawarta w dniu ……………….. w …………….. pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………...

ul. …………………………, zarejestrowanym w …………………………………………… w …………………. ul. …………………. pod numerem KRS ……………………, Regon ………………………………, NIP ……………………………………..,

reprezentowanym przez:

1……………………………………………………

2. …………………………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą

przy udziale:

…………………………………………………………………………………………………...

ul. …………………………, zarejestrowanym w …………………………………………… w …………………. ul. …………………. pod numerem KRS ……………………, Regon ………………………………, NIP ……………………………………..,

reprezentowanym przez:

1……………………………………………………

2. …………………………………………………..

zwaną dalej Podwykonawcą / Finansującym

a Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lęborku, ul. Węgrzynowicza 13, zarejestrowanym w Oddziale Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku ul. Piekarnicza 10 pod numerem KRS 0000009022, Regon 770901505, NIP 841-14-61-899,

reprezentowanym przez:

Dyrektora lek. Andrzeja Sapińskiego

zwanym dalej Zamawiającym

W związku z powierzeniem przez Wykonawcę ………. części realizacji zamówienia publicznego pn. …………………………………………………………………………. w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego prowadzonego przez ………………………………………………………. ………………………………………………………………………….….. związanego z finansowaniem Podwykonawcy, Finansujący na podstawie umowy zawartej między Wykonawcą a Finansującym, jako upoważniony i odpowiedzialny za realizację zamówienia w zakresie finansowania zawiera wraz Wykonawcą z Zamawiającym umowę na niżej określonych warunkach.

§ 1

Przedmiot umowy

- Wykonawca przy udziale Podwykonawcy określonym w postanowieniach niniejszej umowy udziela zamawiającemu pożyczki w kwocie ……………………..………zł.(słownie:……………………… . …………………………………………………………………………)

Wydanie przedmiotu pożyczki Zamawiającemu nastąpi w ten sposób, że Finansujący wyda przedmiot pożyczki na podstawie pisemnej dyspozycji Zamawiającego, w terminie 10 dni od otrzymania tej dyspozycji w trzech transzach, pod warunkiem ustanowienia przez Zamawiającego wszystkich zabezpieczeń określonych umową, na następujący rachunek bankowy…………………………………………………………………………… a Zamawiający zobowiązuje się zwrócić kwotę pożyczki bezpośrednio Finansującemu na następujący rachunek bankowy:…………………………………………………………… Zwrot kwoty pożyczki będzie następował w terminach określonych w harmonogramie spłat, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, w 48 miesięcznych równych ratach i terminach określonych w harmonogramie spłat, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że na wniosek Zamawiającego Finansujący wyda przedmiot pożyczki odpowiadający płatnościom faktury vat wystawionej przez  Wykonawcę robót budowlanych. Dyspozycja wydania transzy pożyczki będzie zawierała poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię faktury wystawionej przez Wykonawcę na realizację zamówienia oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu odbioru etapu realizacji zamówienia.

§ 2

Oprocentowanie bieżące

- Oprocentowanie pożyczki, z zastrzeżeniem § 6, wynosi na dzień zawarcia umowy ______ % (słownie: ________) w stosunku rocznym.

- Pożyczka jest oprocentowana według stopy zmiennej, równej stopie WIBOR 3M na dzień ogłoszenia postępowania przetargowego powiększonej o stałą marżę w wysokości __ (słownie_____________________________) punktów procentowych rocznie.

- Dla pierwszego okresu rozliczeniowego przyjmuje się stopę WIBOR 3M z dnia 09.05.2013r.

- Dla kolejnych okresów rozliczeniowych przyjmuje się wartość stopy WIBOR 3M ustaloną na ostatni dzień roboczy przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.

- Odsetki od pożyczki są płatne w okresach miesięcznych, w terminach zgodnych z harmonogramem płatności będącym załącznikiem nr __ do niniejszej umowy.

- O aktualizacji harmonogramu płatności Finansujący zawiadomi Zamawiającego listem poleconym oraz faxem, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od terminu obowiązywania nowej wartości oprocentowania pożyczki. Do zawiadomienia dołączony zostanie nowy harmonogram płatności.

- Zmiana oprocentowania pożyczki spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi zmiany Umowy Pożyczki i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Pożyczkobiorcą aneksu do Umowy.

- Prowizja z tytułu uruchomienia finansowania …. %

- Prowizja będzie płatna 14 dni od daty wystawienia Faktury VAT.

§ 3

Zwrot kwoty pożyczki

  - Zamawiający oświadcza, że zwróci kwotę pożyczki wskazaną w § 1 w ratach,  zgodnie z harmonogramem spłat stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki bez dodatkowych obciążeń. W takim przypadku odsetki bieżące określone w § 2 zostaną naliczone do dnia zapłaty.

  - Za dzień zapłaty raty uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

§ 4

- W przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat o okres dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia wymagalności raty lub zapłacenia w tym terminie raty w niepełnej wysokości:

- strony ustalają, że Finansujący będzie miał prawo naliczyć odsetki ustawowe od przeterminowanej kwoty.

- w przypadku zalegania z zapłatą przez Zamawiającego z co najmniej trzema kolejnymi ratami Finansujący ma prawo wypowiedzieć umowę z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 5

Zabezpieczenia

- Na zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki Zamawiający wystawia i przekazuje w dniu zawarcia umowy do rąk przedstawiciela Finansującego w siedzibie Zamawiającego  weksel własny in blanco oraz zobowiązuje się do jego zapłaty zgodnie z deklaracją wekslową stanowiącą załącznik do niniejszej umowy i przepisami prawa wekslowego.

- Weksel zostanie wystawiony w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

§ 6

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oznaczonej numerem ZP-PN/11/13

- Strony ustalają, że wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby  Zamawiającego.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za  zgodnym, pisemnym oświadczeniem wszystkich podmiotów umowy – Wykonawcy, Podwykonawcy oraz Zamawiającego.

- Zmiana treści umowy pożyczki, w tym numeru rachunku bankowego dla spłat, będzie mogła nastąpić wyłącznie pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody przez Podwykonawcę.

§ 7

Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą Finansującego. Dzień zawarcia umowy jest odnotowywany przy nazwisku reprezentanta Finansującego.

§ 8

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego, Wykonawcy i Finansującego. Wszelkie zmiany (z treścią załączników włącznie) wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zamawiający				Wykonawca				Finansujący

Załącznik nr 5

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto(łącznie)

| Rodzaj wykonanych robót budowlanych (nazwa zadania) | Miejsce wykonywania robót i nazwa zamawiającego (adres, telefon, faks) | Data wykonania (rok, miesiąc) | Wartość umowy brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... | ........................................ ........................................ ....................................... ....................................... | ............................. ............................. ............................. ............................. | ............................... ............................... ............................... ............................... |
| ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... | ........................................ ........................................ ....................................... ....................................... | ............................. ............................. ............................. ............................. | ............................... ............................... ............................... ............................... |

itd.

____________________________

Podpis i pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania firm

Załącznik nr 6

# WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

| Imię, nazwisko | Numer i rodzaj uprawnień budowlanych | Doświadczenie zawodowe (lata pracy z upraw.) | Stanowisko i zakres czynności | Podstawa do dysponowania osobami (umowa o pracę, umowa zlecenie lub inny stosunek cywilno-prawny) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| ................................................................................................ ............................................................... | .................................... .................................... ........................................................................................................... | .................................. .................................. .................................. .................................................................... | .................................... .................................... .................................... .................................... ………………………... | ......................................... ......................................... ......................................... .................................................................................. |
| ................................................................................................ ............................................................... | .................................... .................................... ........................................................................................................... | .................................. .................................. .................................. .................................................................... | .................................... .................................... .................................... .................................... ………………………... | ......................................... ......................................... ......................................... .................................................................................. |
| ................................................................................................ ............................................................... | .................................... .................................... ........................................................................................................... | .................................. .................................. .................................. .................................................................... | .................................... .................................... .................................... .................................... ………………………... | ......................................... ......................................... ......................................... .................................................................................. |
| ................................................................................................ ............................................................... | .................................... .................................... ........................................................................................................... | .................................. .................................. .................................. .................................................................... | .................................... .................................... .................................... .................................... ………………………... | ......................................... ......................................... ......................................... .................................................................................. |
| ................................................................................................ ............................................................... | .................................... .................................... ........................................................................................................... | .................................. .................................. .................................. .................................................................... | .................................... .................................... .................................... .................................... ………………………... | ......................................... ......................................... ......................................... .................................................................................. |

itd.

____________________________

Podpis i pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 11

...................................... 						....................., dnia .......... ............. 2013 r.

(pieczątka Wykonawcy)

Nr postępowania: ZP-PN/11/13

Informacja

o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

(art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę i rozbudowę dojazdu do SPS ZOOZ w Lęborku z dostawą i montażem urządzeń systemu parkingowego, budowa parkingów wraz z usługą sfinansowania robót oświadczamy, że:*

- Nie należymy do grupy kapitałowej

- Należymy do grupy kapitałowej

Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, do niniejszej informacji załącza listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:**

1. …………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………

(…)

*odpowiednie zakreślić

**uzupełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami)

………………………………………………………………

Pieczątka i podpis osoby upoważnione

do reprezentowania firmy

Załącznik nr 12

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący finansowania

Okres kredytowania : 48 miesięcy od daty podpisania umowy.

Spłata pożyczki:

Kapitał – spłacany  w 48 ratach. Pierwsza rata płatna na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym została uruchomiona ostatnia trzecia transza. Raty kapitałowe mają być ustalone w równej wysokości

Odsetki – spłacane  w 48 ratach. Pierwsza rata odsetkowa płatna na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym została uruchomiona ostatnia trzecia transza. Odsetki naliczane od malejącego kapitału

Oprocentowanie: Pożyczka jest oprocentowana według stopy zmiennej, równej stopie WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości maksymalnie 5,87 punktów procentowych.

Dla pierwszego okresu rozliczeniowego przyjmuje się stopę WIBOR 3 M z dnia 09.05.2013r.

Dla kolejnych okresów rozliczeniowych przyjmuje się wartość stopy WIBOR 3M ustaloną na ostatni dzień roboczy  przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.

Przekazanie środków finansowych na konto Zamawiającego  nastąpi w trzech transzach.

Terminy przekazania środków finansowych na konto Zamawiającego :

Terminy przekazania poszczególnych transz poda Zamawiający i będą one zbieżne z terminami płatności faktur częściowych wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych, które są przedmiotem zamówienia. Roboty objęte przedmiotem zamówienia będą rozliczane w okresach co 4 tygodniowych, zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym przedłożonym przez Wykonawcę, na podstawie wystawionej faktury po dokonaniu częściowego odbioru robót, podpisaniu i  zatwierdzeniu  protokółu odbioru bez zastrzeżeń.

Zabezpieczenie: weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawiony w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszego spłacenia pożyczki bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów a także płacenia odsetek i prowizji od wcześniej spłaconych kwot.

Inne:

Zamawiający nie przewiduje wypłaty prowizji za finansowanie przedmiotu zamówienia, ani innych dodatkowych opłat poza odsetkami ustalonymi na podstawie WIBOR 3 M + marża.

Prowizja z tytułu uruchomienia finansowania – max 2%

Prowizja płatna 14 dni od daty wystawienia Faktury VAT.

Załącznik nr 13

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę i rozbudowę dojazdu do SPS ZOZ w Lęborku z dostawą i montażem urządzeń systemu parkingowego, budowa parkingów wraz z usługą sfinansowania robót.

Ja (imię i nazwisko): .....................................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

.....................................................................................................................................

oświadczam, że:

dysponuje do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia osobami posiadającymi wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Miejsce i data:............................................................

_________________________________

Podpis i pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 14

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ

KARTA GAWARANCYJNA

(Gwarancja Jakości)

Do:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

84-300 Lębork, ul. Węgrzynowicza 13

Dotyczy zadania: Przebudowa i rozbudowa dojazdu do SPS ZOZ w Lęborku z dostawą i montażem urządzeń systemu parkingowego, budowa parkingów wraz z usługą sfinansowania robót

Gwarantem jest [nazwa adres],

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

84-300 Lębork, ul. Węgrzynowicza 13, zwanym Zamawiającym

§ 1

Przedmiot i termin gwarancji

- Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu zadania: „Przebudowa i rozbudowa dojazdu do SPS ZOZ w Lęborku oraz dostawa i montaż urządzeń systemu parkingowego wraz z usługą sfinansowania robót”, określonego w Umowie nr ………….…z dnia……………………oraz w innych dokumentach będących integralną częścią Umowy.

- Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej karty Gwarancyjnej za cały przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2

- Termin gwarancji wynosi 60 miesięcy (5 lat) od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 §1 k.c.

§ 2

Obowiązki i uprawnienia stron

1.	W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony do:

- żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;

- wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;

- żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści), jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad;

- żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 500 PLN za każdy dzień zwłoki;

- żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę rzeczy na wolna od wad w wysokości 500 PLN za każdy dzień zwłoki;

- żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad/wymianę rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. d).

2.	W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do:

- terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad;

- terminowego spełnienia Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad;

- zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust.1 lit c);

- zapłaty kary umownej, o której mowa w ust.1 lit. d);

- zapłaty kary umownej, o której mowa w ust.1 lit. e);

- zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. f).

- Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad.

§ 3

Przeglądy gwarancyjne

- Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 12 miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji.

- Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

- W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

- Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

- Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

- Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

- Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

§ 4

Wezwanie do usunięcia wad

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie;

- Zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub

- Awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 3.

§ 5

Tryby usuwania wad

- Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 2 dni od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin  usuwania wad  nie  może  być dłuższy niż 14 dni od daty przystąpienia do usuwania awarii ( tryb zwykły ).

- Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z usuwania wad.

- W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu Umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki awaria zostanie usunięta przez Gwaranta w ciągu 48 godzin. Gwarant zostanie powiadomiony o takiej awarii w ciągu 12 godzin od jej wystąpienia

(tryb awaryjny ).

- Strony mogą ustanowić osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez służby Użytkownika na koszt Wykonawcy.

§ 6

Komunikacja

1.	Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

2.	Komunikacja za pomocą telefaksu będzie uważana za prowadzoną w formie pisemnej, o ile treść telefaksu zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu listu potwierdzającego treść telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu będzie uważana za datę otrzymania pisma.

3.	Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres:

[ adres Wykonawcy, nr faksu]

4.	Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork

- O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony.

- Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

§ 7

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty będące integralną częścią Umowy

- Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niniejszą kartę Gwarancyjną sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

Załącznik nr 15

Harmonogram rzeczowo-finansowy

| Lp. | Zakres prac | Wartość prac brutto | Data zakończenia prac | Etapy płatności |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty rozbiórkowe |  |  | I |
| 2. | Słupy żelbetowe fundamentowe |  |  | I |
| 3. | Rozbudowa i przebudowa wjazdów roboty w zakresie branży drogowej roboty w zakresie kanalizacji deszczowej roboty w zakresie instalacji elektrycznej |  |  | I |
| 4. | Urządzenia systemu parkingowego |  |  | II |
| 5. | Modernizacja placu |  |  | III |
| 6. | Budowa parkingu roboty w zakresie branży drogowej roboty w zakresie kanalizacji deszczowej roboty w zakresie instalacji elektrycznej |  |  | IV |
| Ogółem wartość 1+2+3+4+5+6 |  |

____________________________

Podpis i pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania firm