SPSZOZ/1263/2013                                                           	                   Lębork, dn. 04.07.2013r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/68/13

Dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie i montaż regałów przesuwnych w Archiwum SPS ZOZ w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/68/13.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

  - Jaka ma być wysokość maksymalna regałów z uwzględnieniem instalacji jezdnej (szyny i wózki)?

- Zamawiający informuje, że wysokość maksymalna regałów z uwzględnieniem instalacji jezdnej (szyny i wózki) wynosi 3.120 mm.

  - Jaka ma być odległość użytkowa między półkami (tzw. światło)?

- Zamawiający informuje, że odległość użytkowa między półkami (tzw. światło) winno wynosić 460 mm.

  - Czy całe pomieszczenie wskazane na szkicu ma być wypełnione regałami?

- Zamawiający informuje, że wypełnione regałami ma być całe pomieszczenie Archiwum poza strefą komunikacji, z uwzględnieniem stref umożliwiających przesuw w celu dostępu do poszczególnych segmentów regałów a stanowiących integralną część całości konstrukcji regałów - wg Załącznika nr 7 – Szkic pomieszczenia Archiwum.

  - Czy można zastosować jako uzupełnienie regały stacjonarne?

- Zamawiający informuje, że regały stacjonarne mogą być zastosowane wyłącznie jako uzupełnienie.

  - Czy szyny (tory jezdne) mogą być wykonane wg poniższego opisu: Tory jezdne wykonane są z płaskownika (2x70 mm) i kształtownika torowego (10x20 mm) – ocynkowane. Oba te elementy są ze sobą łączone (spawane). Wysokość całkowita toru 12 mm. Tory kotwiczone są z podłożem za pomocą kołków rozporowych. Skrajne tory posiadają system antyprzechyłowy zabezpieczający przez przewróceniem się regału. Dla proponowanych zabudów zastosowane będą dwa, trzy lub cztery tory jezdne.

- Zamawiający informuje, że dopuszcza wykonanie torów jezdnych wg powyższego opisu.

  - Czy można zastosować koła jezdne z jednostronnym obrzeżem o średnicy Ø 94 mm (z kołnierzem Ø 108 mm)?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie kół jezdnych z jednostronnym obrzeżem o średnicy Ø 94 mm (z kołnierzem Ø 108 mm).

  - Czy głębokość półki może wynosić 370 mm.

- Zamawiający informuje, że nie dopuszcza półki o głębokości 370 mm.

  - Czy grubość półki może wynosić 22 mm przy zachowaniu nośności min. 70 kg?

- Zamawiający informuje, że dopuszcza półkę o grubość 22 mm przy zachowaniu nośności min. 70 kg.

  - Czy prześwit między półkami (tzw. światło) może wynosić 450 mm?

- Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wykonania półek z prześwitem 450 mm.

[Z-ca Dyrektora ds. Finansowych]