SPSZOZ/1415/2013                                                                 			       Lębork, 30.07.2013 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/67/13

Dotyczy: Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę diatermii elektrochirurgicznej, detektora tętna płodu, aparatu do chirurgii endokrynologicznej, wózka transportowego SPS ZOZ w Lęborku.

Zamawiający informuje, że  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp dokonana została zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Załącznika nr 6 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że:

- dokonał zmian zapisów w załączniku nr 6 zad. nr 1 poz. nr 4 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

w załączniku nr 6 było:

Częstotliwość pracy generatora

400kHz +/- 10%

w załączniku nr 6 jest:

Częstotliwość pracy generatora

350 kHz – 550 kHz

- dokonał zmian zapisów w załączniku nr 6 zad. nr 1 poz. nr 16 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

w załączniku nr 6 było:

Regulacja mocy co 1W  w zakresie do 20 W, co 5W w wyższych zakresach.

w załączniku nr 6 jest:

Regulacja mocy co 1W w zakresie do 25 W, co 5W w wyższych zakresach.

- dokonał zmian zapisów w załączniku nr 6 zad. nr 1 poz. nr 25 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

w załączniku nr 6 było:

Uchwyt elektrod monopolarnych 4mm, wielorazowy(min.100 cykli sterylizacji) z przyciskami do cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o dł. min. 3m-3szt.

w załączniku nr 6 jest:

Uchwyt elektrod monopolarnych 4mm, wielorazowy(min.100 cykli sterylizacji) z przyciskami do cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o dł. min. 3m-3szt., wtyk SDS.

- dokonał zmian zapisów w załączniku nr 6 zad. nr 4 poz. nr 1 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

w załączniku nr 6 było:

Wymiary: dł. 700-900 x szer. 700-800 x wys. 1000-1200 mm.

w załączniku nr 6 jest:

Wymiary: dł. 700-900 x szer. 700-800 x wys. 1000-1365 mm.

- dokonał zmian zapisów w załączniku nr 6 zad. nr 4 poz. nr 5 „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych”

w załączniku nr 6 było:

Wyposażony w 4 kółka jezdne skrętne z odbojami, 2 kółka z blokadą. Wielkość kółek umożliwiająca sprawne przemieszczanie się po terenie szpitala i łatwe manewrowanie wózkiem.

w załączniku nr 6 jest:

Wyposażony w 4 kółka jezdne skrętne lub 2 koła stałe i 2 koła obrotowe z odbojami lub posiadający zderzak dookoła wózka, 2 kółka z blokadą. Wielkość kółek umożliwiająca sprawne przemieszczanie się po terenie szpitala i łatwe manewrowanie wózkiem.

Zmieniona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmienione zestawienia parametrów użytkowo-technicznych umieszczono na stronie Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego