SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

84-300 LĘBORK, UL. WĘGRZYNOWICZA 13

TEL/FAX 059 86 35 249

NIP: 841-14-61-899, REGON: 770901505

Lębork, dn. 16.07.2013 r.

Znak sprawy ZP-PN/77/13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych

MODERNIZACJA ZASILANIA WLZ-ów , PRZEBUDOWA  I BUDOWA ROZDZIELNIC, WYKONANIE INSTALACJI SYGNALIZACJI SYSTEMU POŻARU  STOŁÓWKI  SPS ZOZ W LĘBORKU

CPV(45.31.73.00 – 5; 45.3110.10 – 0: 45.34.30.00 - 3)

postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. Nr 0 poz. 1271)

Specyfikację zatwierdza: _______________________________

ROZDZIAŁ I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac: modernizacyjnych  części zasilania WLZ-ów oraz

budowa i przebudowa rozdzielnic oraz wykonanie  instalacji sygnalizacji systemu pożaru   stołówki

Zakres prac:

1.1. Demontaż trasy linii kablowych pomiędzy szachtem instalacyjnym nr 4 i 5

1.2. Rozbudowa i budowa nowych rozdzielnic

1.3. Budowa nowej trasy kablowej dla zasilania szachów nr 4 i 5  z rozdzielnicy RG2

1.4. Wymiana linii WLZ – szacht nr 4  , zasilanie rozdzielnicy stołówki

1.5. Wymiana linii WLZ – szacht nr 5

1.6. Wykonanie instalacji sygnalizacji systemu pożaru

dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Węgrzynowicza 13.

1.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi koncepcja modernizacji instalacji elektrycznej

oraz  wykonania instalacji sygnalizacji systemu pożaru ,przedmiar robót, specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót, (Załącznik nr 5 do SIWZ) będące integralną częścią niniejszej

specyfikacji.

2.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedstawienie oferty nie obejmującej

całego zakresu prac spowoduje jej odrzucenie bez dalszego rozpatrywania. Zamawiający nie

dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Wykonawca odpowiada za pracę podwykonawców jak za własną.

- Wykonawca zapewni wszystkie materiały oraz sprzęt potrzebny do realizacji zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy budowlane 
i urządzenia wbudowane montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca zapewni wywóz gruzu, śmieci i wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórki lub demontażu oraz pokryje wszelkie koszty związane z utylizacją tych materiałów.

- Wszystkie prace, a także ich odbiór należy wykonać zgodnie z koncepcją modernizacji instalacji elektrycznych oraz   wykonania instalacji sygnalizacji systemu pożaru  ,przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami, przepisami BHP (czynny obiekt i otoczenie użyteczności publicznej) i Prawa Budowlanego oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

- Wykonawca zobowiązany jest do znajomości i do stosowania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.),

- Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą obiektu zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót

- Zamawiający żąda udzielenia minimum 2 letniej gwarancji na prace wykonane w ramach realizacji przedmiotu   zamówienia.

- Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej placu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.

- Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia koordynatora w zakresie bhp i higieny pracy. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia wyznaczony koordynator zobowiązany będzie do skontaktowania się z Działem BHP SPS ZOZ w Lęborku (tel. 59 86 35 315) w celu uzyskania niezbędnych informacji związanych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi na terenie SPS ZOZ w Lęborku. Koordynator będzie sprawował nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników lub podwykonawców Wykonawcy biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia. Poprzez wyznaczonego koordynatora Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z przedstawicielem Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedstawicielami Zamawiającego w tym zakresie są pracownicy Działu BHP SPS ZOZ w Lęborku.

Informacje i wymagania dodatkowe:

1. Należność Wykonawcy za wykonane zgodnie z zamówieniem prace modernizacyjne zostanie

uregulowana ryczałtem po dokonanym odbiorze prac, zatwierdzeniu protokołu odbioru przez

Zamawiającego i wystawieniu faktury.

- Minimalny termin płatności wymagany przez Zamawiającego to 30 dni od daty dostarczenia faktury i podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

ROZDZIAŁ II.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania zamówienia: 2 tygodnie  od dnia przekazania placu budowy.

- Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi protokołem przekazania na 2 dni przed terminem rozpoczęcia prac modernizacyjnych.

ROZDZIAŁ III.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

A. WARUNKI PODMIOTOWE

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia  o wartości nie mniejszej ni 35  000,00 zł brutto każda.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

dysponuje do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następującymi osobami posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, które są członkami odpowiedniej izby inżynierów budownictwa :

Kierownik Budowy (jedna osoba) – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

  - Łącznie co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku
kierownika budowy, w tym pełnienie funkcji kierownika budowy,

  - Posiadać  uprawnienia budowlane do kierowania robotami  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie instalacji elektrycznych,

  - Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną
stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę,

  - Znajomość języka polskiego.

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

- Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o dzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zostaną wykluczeni z udziału w niniejszym postępowaniu.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich, przy wykonaniu zamówienia.

- Wykonawca, wraz z ofertą, musi złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy  kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Informacja stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

- Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.

ROZDZIAŁ IV.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

- W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy  Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został określony w rozdziale III pkt 1 niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ);

  - wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz sporządza się według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do niniejszej specyfikacji;

Dowodami, o których mowa wyżej są:

  - poświadczenie lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 2), zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów poświadczających, że wykazane roboty zostały wykonane należycie.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa wyżej, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

UWAGA:

W miejsce poświadczeń, o których mowa w rozdziale IV,  pkt 1, ppkt 2), wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U Nr 226, poz. 1817)

  - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wykaz sporządza się według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji;

  - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oświadczenie sporządza się według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.

  - pisemnego zobowiązania podmiotu(ów), do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków).

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3 do siwz

  - aktualny odpis z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 5:

a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

b) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawionych nie wcześniej niż w terminie określonym w ppkt. 3 lit a

- Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

ROZDZIAŁ V.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ

Z WYKONAWCAMI

- Zamawiający dopuszcza aby oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje były przekazywane pisemnie, faksem oraz drogą elektroniczną. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane faxem lub drogą elektroniczną fakt ich otrzymania zostanie niezwłocznie potwierdzony na żądanie każdej ze stron.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:

  - W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia – inż. Małgorzata Bartuś, inż. Zbigniew Pranga - tel.0-59 86 35 280

  - W sprawach formalno-prawnych – mgr Anetta Połońska, mgr inż. Anna Liszniańska, Leszek Kaiser – tel./fax 0-59 86 35 249 w godz. 7:25 – 15:00, e-mail: zampub@szpital-lebork.com.pl

- Zgodnie z § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu niezwłocznie na wniosek Wykonawcy. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo o unieważnieniu postępowania.

- Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego lub przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników, zamawiający ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca.

- Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert

ROZDZIAŁ VI.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ VII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

ROZDZIAŁ VIII

WSPÓLNY UDZIAŁ WYKONAWCÓW

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. IV pkt 2 SIWZ winny być złożone przez każdego Wykonawcę.

- Warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. III pkt 1 SIWZ Wykonawcy wspólnie  ubiegający  się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. W dokumencie tym powinni być ujęci wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

- Pełnomocnictwo złożone w formie kserokopii musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa podmiotów występujących wspólnie będzie wówczas załącznikiem do umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

ROZDZIAŁ IX.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Wykonawcy mogą również wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Oprócz dokumentów i oświadczeń opisanych w Rozdziale III siwz oferta powinna zawierać:

- wypełniony Formularz Oferty (Załącznik nr 1);

- pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;

- informację czy Wykonawca posiada certyfikat ISO;

- Zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający żąda, żeby Wykonawca w przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom podał w ofercie zakres wykonywanych przez nich prac wypełniając Załącznik nr 1 do specyfikacji. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za własne.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Wszystkie podpisy złożone w ofercie winny być opatrzone pieczęcią imienną osoby składającej podpis celem jej identyfikacji. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie ewentualne koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na przetarg nieograniczony na wykonanie prac modernizacyjnych  zasilania WLZ-ów, przebudowę i budowę rozdzielnic oraz wykonanie  instalacji sygnalizacji systemu pożaru   stołówki dla SPS ZOZ w Lęborku”

Znak sprawy ZP-PN/77/13. Nie otwierać przed 31.07.2013 r. godz. 12:30”

- Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Nie ujawnia się jednak informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, dokumenty zawierające te informacje należy wydzielić w osobnej części oferty.

UWAGA:

W rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (tekst jednolity Dz. U. Nr 153 z 2003r., poz. 1503 ze zmianami)

ROZDZIAŁ X.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę w zamkniętej, opisanej kopercie należy złożyć do dnia 31.07.2013 r. do godz. 12.00 w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork.

- Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia do zamawiającego, a nie termin wysłania np. listem poleconym bądź złożenia zlecenia poczcie kurierskiej. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie terminu do wniesienie odwołania. Na żądanie wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta.

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie zamawiającego dnia 31.07.2013 r. o godz. 12:30.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Wykonawca nie ma obowiązku być obecny przy otwarciu kopert z ofertą. Informacje podawane podczas otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

ROZDZIAŁ XI.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca wypełni Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ zamieszczając w nim ogólną wartość zamówienia netto i z podatkiem VAT. Kwoty te nie mogą ulec zmianie przez cały okres trwania umowy. Cena oferty jest ceną ryczałtową.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w

cenie oferty wszystkich kosztów robót niezbędnych do prawidłowego wykonania, zgodnie z

przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót prac

modernizacyjnych pomieszczeń socjalno bytowych dla SPS ZOZ w Lęborku Przedmiar robót jest

poglądowy, może ulec modyfikacji przez Wykonawcę.

- Wykonawca podaje cenę netto, obowiązujący podatek od towarów i usług VAT oraz wartość brutto. Cena brutto powinna być podana cyfrowo oraz słownie w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Sposób obliczenia ceny: Wartość powinna zostać obliczona zgodnie ze wzorem:

- Suma iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych netto  = cena netto

- cena netto x stawka podatku VAT = wartość VAT

- cena  netto + wartość VAT = cena  brutto

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający przyjmuje, że cena ryczałtowa podana w ofercie jest prawidłowa bez względu na sposób jej obliczenia

- Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, Zamawiający przyjmie  za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie

ROZDZIAŁ XII.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena 100% - maksymalną ilość punktów za „cenę” otrzyma wykonawca proponujący najniższą cenę brutto zamówienia (zadania). Punkty będą liczone wg wzoru:

Cn- najniższa cena zaoferowana w zadaniu, Co- cena rozpatrywanej oferty

- W przypadku wątpliwości Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

ROZDZIAŁ XIII.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Zamawiający przewiduje przekazanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  Wykonawcom faxem, w związku z czym Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została wybrana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy pzp.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.

- Umowa wraz z załącznikami podpisana przez Zamawiającego zostanie przesłana Wykonawcy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach listem poleconym. Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest odesłać Zamawiającemu jeden egzemplarz umowy z załącznikami w terminie 7 dni od otrzymania umowy.

ROZDZIAŁ XIV.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XV.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY – WZÓR UMOWY

- Zamawiający określa warunki umowy na realizację zamówienia w niniejszym postępowaniu w Projekcie Umowy, który stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zgodnie z art. 144 ustawy pzp:

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy. Umowa będzie aneksowana.

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w przypadku zmiany nazwy jednej ze stron. Umowa będzie aneksowana.

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie ewentualnych podwykonawców, kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego. Umowa będzie aneksowana.

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia. Może on ulec wydłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron umowy, których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania przetargowego. Umowa będzie aneksowana.

- Zgodnie z art. 144 ustawy pzp:

- Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu wykonanie robót o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku:

- wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania Umowy,

- wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem Umowy,

- niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

- Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, wydłużenie czasu wykonania Umowy lub ceny umownej w przypadku:

  - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

  - konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

  - zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

  - nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 357[1] § 1 Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy.

- Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia umownego na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.

#### ROZDZIAŁ XVI.

#### POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawnej przysługujące w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych szczegółowo opisane są w Dziale VI Rozdział 1 i 2 ustawy pzp.

W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Terminy wniesienia odwołania precyzuje art. 182 ustawy pzp.

Wykaz załączników

1.  Formularz oferty  - załącznik nr 1

2.  Oświadczenie o spełnianiu warunków formalnych udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

3.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3

4.  Projekt umowy – załącznik nr 4

5.  Koncepcja modernizacji instalacji elektrycznych ,przedmiar robót, specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robót załącznik nr 5

6.  Wykaz wykonanych robót budowlanych  - załącznik nr 6

7.  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 7

8. Oświadczenie, że osoby,które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane

uprawnienia -  załącznik nr 8

9. Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej – załącznik nr 9

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

________________ dnia __________

__________________________

(pieczątka firmowa wykonawcy)

1.Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie prac modernizacyjnych

części zasilania WLZ-ów oraz budowę i przebudowę rozdzielnic oraz  wykonanie  instalacji

sygnalizacji systemu pożaru stołówki dla SPS ZOZ w Lęborku

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia

za cenę netto: .......................................... zł, co stanowi wartość brutto: .............................................. zł

słownie: …………….................................................................................................................................,

w tym podatek VAT .................... zł

2. Oferujemy okres gwarancji oraz warunki i termin płatności – zgodnie z zapisami przedstawionymi

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Termin wykonania zamówienia  2 tygodnie   od dnia przekazania placu budowy

4. Oświadczamy, że posiadamy / nie posiadamy* certyfikatu ISO.

5. Oświadczamy, że złożona przez nas oferta została przygotowana rzetelnie przy wykorzystaniu całej

posiadanej wiedzy, a wszystkie zawarte w niej oświadczenia i dokumenty potwierdzają stan

faktyczny.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej

SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że otrzymaliśmy od Zamawiającego niezbędne

informacje do przygotowania Oferty.

7.Oświadczamy, że wzór umowy dostawy stanowiący Załącznik Nr 4 do SIWZ, został przez nas

zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na

warunkach zaproponowanych we wzorze, w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego.

8. Oświadczamy, że nie zamierzamy/zamierzamy powierzyć wykonania następujących części

zamówienia podwykonawcom: .……………………………………….

9.Kontakt: nr fax: …………………………………..      adres e-mail …………………………….

*niepotrzebne skreślić

________________________

Podpis i pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków formalnych wymaganych przez Zamawiającego

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac  modernizacyjnych  części zasilania WLZ-ów oraz budowę i przebudowę rozdzielnic, oraz  wykonanie  instalacji sygnalizacji systemu pożaru  stołówki  dla SPS ZOZ w Lęborku

Ja (imię i nazwisko): .....................................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

.....................................................................................................................................

oświadczam, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

- spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej;

_________________

* niepotrzebne skreślić

Miejsce i data:............................................................

_________________________________

Podpis i pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 3

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie  prac modernizacyjnych   części zasilania WLZ-ów oraz budowę i przebudowę rozdzielnic, oraz  wykonanie instalacji sygnalizacji systemu pożaru   stołówki  dla SPS ZOZ w Lęborku

Ja (imię i nazwisko):

.....................................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

.....................................................................................................................................

oświadczam, że:

na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w  art. 24 ust. 1 ustawy

Miejsce i data:............................................................

_________________________________

Podpis i pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 4

Projekt umowy nr ......../PN/13

zawarta w dniu  ....... 2013 r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lęborku, ul. Węgrzynowicza 13, zarejestrowanym w Oddziale Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku ul. Piekarnicza 10 pod numerem KRS 0000009022, Regon 770901505, NIP 841-14-61-899, zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez Dyrektora lek. Andrzeja Sapińskiego, a ....... z siedzibą w ......., ul. ....... zarejestrowaną w ........ prowadzonym przez ......... pod numerem .......... zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez  ...............................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 1271).

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace modernizacyjne  części zasilania WLZ-ów oraz budowę i przebudowę rozdzielnic, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru stołówki

Zakres prac:

1.1. Demontaż trasy linii kablowych pomiędzy szachtem instalacyjnym nr 4 i 5

1.2. Rozbudowa i budowa nowych rozdzielnic

1.3. Budowa nowej trasy kablowej dla zasilania szachów nr 4 i 5  z rozdzielnicy RG2

1.4. Wymiana linii WLZ – szacht nr 4  , zasilanie rozdzielnicy stołówki

1.5. Wymiana linii WLZ – szacht nr 5

1.6. Wykonanie instalacji sygnalizacji systemu pożaru

dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Węgrzynowicza 13.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z placem budowy, warunkami terenowymi i otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje i dane jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy.

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace stanowiące przedmiot umowy zgodnie z koncepcją modernizacji instalacji elektrycznej oraz wykonania instalacji sygnalizacji systemu pożaru, przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, na warunkach i zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót budowlanych w czynnym obiekcie SPS ZOZ w Lębork.

- Wykonawca gwarantuje wykonanie umowy pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wyszczególnionych w załączniku nr 7 do siwz.

- Wykonawca zobowiązany jest do znajomości i do stosowania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.),

§ 4

- Czas trwania prac modernizacyjnych: 2 tygodnie od dnia przekazania placu budowy.

- Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi protokołem przekazania na 2 dni przed terminem rozpoczęcia prac modernizacyjnych.

§ 5

- Wykonawca powierza / nie powierza* wykonanie części robót objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom.

- Wykonawca odpowiada za pracę podwykonawców jak za własną.

- Płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

* niepotrzebne skreślić

§ 6

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za określony w § 1 przedmiot umowy ryczałtem kwotę netto .................................zł., co stanowi brutto ................................zł (słownie zł: ...................................) po dokonanym odbiorze prac, zatwierdzeniu protokołu odbioru przez Zamawiającego i wystawieniu faktury.

- Należność Wykonawcy za wykonane zgodnie z zamówieniem prace modernizacyjne zostanie uregulowana ryczałtem po dokonanym odbiorze prac, zatwierdzeniu protokołu odbioru przez Zamawiającego i wystawieniu faktury.

- Należność wykonawcy za wykonane zgodnie z umową prace modernizacyjne, po ich komisyjnym odbiorze bez zastrzeżeń, będzie uregulowana w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz  z protokołem odbioru robót.

- Jako dzień zapłaty uważać się będzie dzień wypływu środków z rachunku Zamawiającego.W razie

nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma

prawo żądać zapłaty odsetek w wysokości ustawowej od nieuregulowanych należności wyłącznie

po upływie zaoferowanego terminu płatności przewidzianego umową.

    - Wykonawca zobowiązuje się do nieprzelewania wierzytelności wynikających z tytułu zawartej umowy na rzecz innych podmiotów oraz zawierać umów poręczenia bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego.

§ 7

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót budowlanych w czynnym obiekcie SPS ZOZ w Lęborku;

- ponoszenia odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie umowy;

- zapewnienia wszystkich materiałów, elementów budowlanych i urządzeń wbudowanych montowanych lub instalowanych w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;

- usunięcia na własny koszt w terminie wyznaczonym przez zamawiającego wad i usterek stwierdzonych w trakcie robót oraz  w czasie odbioru oraz wad ukrytych ujawnionych po odbiorze robót;

- prowadzenia dokumentacji zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, prawem budowlanym oraz przepisami wykonawczymi do tego prawa;

- dokonywania na bieżąco każdorazowo uzgodnień z użytkownikiem w zakresie terminu i sposobu podjęcia robót, które będą wymagały wejścia do pomieszczeń technicznych i czasowego wyłączenia mediów w SPS ZOZ w Lęborku – na dwa dni przed planowanymi robotami.

- zapewnienia wywozu gruzu, śmieci i wszystkich materiałów powstałych w toku realizacji robót budowlanych oraz pokrycia  wszelkich kosztów związanych z utylizacją tych materiałów.

- ponoszenia odpowiedzialności za zabezpieczenie robót z datą przekazania mu pomieszczeń do modernizacji i stosowania w trakcie ich realizacji przepisów BHP i P.Poż. oraz za bezpieczeństwo swoich pracowników i innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy z tytułu prowadzonych robót.

- dołożenia wszelkich starań do realizacji robót mający na celu maksymalne ograniczenie okresu wyłączenia z użytkowania pomieszczeń SPS ZOZ w Lęborku.

- Wykonawca na czas realizacji robót powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i w zakresie wykonywanej działalności oraz na każde życzenie Zamawiającego zobowiązuje się przedłożyć dokument polisy

- Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą obiektu zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

- Do Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy miejsca wykonywania robót;

- kontrolowanie realizacji przedsięwzięcia pod względem technicznym oraz finansowym, sprawdzanie i rozliczenia realizacji warunków umownych oraz bieżące sprawowanie nadzoru technicznego;

- reprezentowanie interesów własnych w sprawach dotyczących realizacji przedsięwzięcia;

- przystąpienie i zakończenie czynności odbioru wykonanych robót w terminie 2 dni od daty zgłoszenia gotowości, powiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę, który ma prawo uczestniczyć w tych odbiorach

- wskazanie Wykonawcy źródła poboru światła, siły i wody oraz zabezpieczenie pomieszczenia w celu przechowywania materiałów budowlanych i narzędzi.

- Strony ustalają, że za zużytą energię elektryczną oraz wodę koszty poniesie Wykonawca. Ustanawia się stawkę ryczałtową 50,00 zł brutto za energię elektryczną i wodę. Inwestor obciąży tą kwotą Wykonawcę  notą księgową po zakończeniu prac modernizacyjnych.

  - Osobą upoważnioną do sprawowania kontroli ze strony Zamawiającego jest w zakresie robót budowlanych : …………………

  - Osobą upoważnioną do sprawowania kontroli ze strony Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy …………………………….………

  - Wykonawca ustanawia Kierownika  Budowy w osobie: ………………………………………..

  - Wykonawca ustanawia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ………………………

§ 8

Czynności  odbioru końcowego zostały opisane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz zostaną przeprowadzone na jej podstawie.

§ 9

1. Wykonawca udziela …………….  (minimum 2 letniej )gwarancji na prace wykonane w ramach

realizacji przedmiotu   zamówienia licząc  od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- w przypadku zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub przekroczenia wyznaczonego terminu usunięcia wskazanych wad i usterek, w wysokości 0,1% ustalonego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

- za udokumentowane, nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę i/lub jego podwykonawców polegające na powtarzającym się nieprzestrzeganiu przepisów i zasad bhp obowiązujących na terenie SPS ZOZ w Lęborku, za każdy taki przypadek 2% całości wynagrodzenia netto przewidzianego w umowie.

- w szczególnych poważnych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia lub narażenia na szkodę mienia Zamawiającego o znacznej wartości przez Wykonawcę i/lub jego podwykonawców, za każdy taki przypadek 20% całości wynagrodzenia netto przewidzianego w umowie.

- W razie stwierdzenia, w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, wad nie nadających się do usunięcia, jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może, odpowiednio do utraconej wartości estetycznej i technicznej obniżyć wartość kwoty umownej.

- W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający może żądać wykonania ponownie robót na koszt Wykonawcy. W razie wystąpienia z takim żądaniem Wykonawca jest zobowiązany je spełnić.

- Niezależnie od powyższego strony zachowują prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 11

- W przypadku nieprzestrzegania i naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiedzialność za ich skutki ponosi Wykonawca.

- W przypadku zaniedbywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy cen wykonanych robót przez inny podmiot.

§ 12

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy pzp.

- Zgodnie z art. 144 ustawy pzp:

  - Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy. Umowa będzie aneksowana.

  - Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w przypadku zmiany nazwy jednej ze stron. Umowa będzie aneksowana.

  - Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie ewentualnych podwykonawców, kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego. Umowa będzie aneksowana.

  - Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia. Może on ulec wydłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron umowy, których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania przetargowego. Umowa będzie aneksowana.

- Zgodnie z art. 144 ustawy pzp:

      - Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu wykonanie robót o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku:

        - wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania Umowy,

        - wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem Umowy,

        - niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.

          - Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, wydłużenie czasu wykonania Umowy lub ceny umownej w przypadku:

- wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

- konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

- nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 357[1] § 1 Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy.

          - Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia umownego na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.

§ 13

W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony zwrócą się do właściwego rzeczowo sądu wg siedziby Zamawiającego.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawo zamówień publicznych i Prawo Budowlane.

§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

# Zamawiający								Wykonawca

Załącznik nr 6

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 35  000,00 zł brutto każda.

| Rodzaj wykonanych robót budowlanych (nazwa zadania) | Miejsce wykonywania robót i nazwa zamawiającego (adres, telefon, faks) | Data wykonania (rok, miesiąc) | Wartość umowy brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... | ........................................ ........................................ ....................................... ....................................... | ............................. ............................. ............................. ............................. | ............................... ............................... ............................... ............................... |
| ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... | ........................................ ........................................ ....................................... ....................................... | ............................. ............................. ............................. ............................. | ............................... ............................... ............................... ............................... |

itd.

____________________________

Podpis i pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania firm

Załącznik nr 7

# WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

| Imię, nazwisko | Numer i rodzaj uprawnień budowlanych | Doświadczenie zawodowe (lata pracy z uprawnieniami) | Stanowisko i zakres czynności | Podstawa do dysponowania osobami (umowa o pracę, umowa zlecenie lub inny stosunek cywilno-prawny) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |

itd.

____________________________

Podpis i pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 8

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac modernizacyjnych części zasilania WLZ-ów oraz budowę i przebudowę rozdzielnic, oraz  wykonanie instalacji sygnalizacji systemu pożaru  stołówki

dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

ul. Węgrzynowicza 13.

Ja (imię i nazwisko): .....................................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

.....................................................................................................................................

oświadczam, że:

dysponuje do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia osobami posiadającymi wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Miejsce i data:............................................................

_________________________________

Podpis i pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 9

________________ dnia __________

__________________________

(pieczątka firmowa wykonawcy)

Informacja

o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

(art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  wykonanie  prac modernizacyjnych   części zasilania WLZ-ów oraz budowę i przebudowę rozdzielnic oraz  wykonanie instalacji sygnalizacji systemu pożaru   stołówki dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Węgrzynowicza 13 oświadczamy, że:*

- Nie należymy do grupy kapitałowej

- Należymy do grupy kapitałowej

Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, do niniejszej informacji załącza listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:**

1. …………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………

(…)

*odpowiednie zakreślić

**uzupełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami)

_________________________________

Podpis i pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy