Załącznik nr 6

Zadanie nr 1 										poz. 1

Łóżko na salę pooperacyjną - 5 szt.

Producent: ………………………………………

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji 2013 Fabrycznie nowe

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| LP | PARAMETRY | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane, niewystawowe, kompletne | TAK |  |
| 2. | Specjalistyczne łóżko sterowane elektrycznie dedykowane na oddziały intensywnej opieki, sale pooperacyjne. | TAK |  |
| 3. | Konstrukcja wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, oparta na pantografie. | TAK |  |
| 4. | Poszczególne segmenty leżą, mające kontakt z materacem wykonane z profilu stalowego | TAK, podać |  |
| 5. | Rama łóżka wyposażona w uchwyty do mocowania wysięgnika płynów infuzyjnych oraz uchwytu rąk. | TAK |  |
| 6. | W narożach leża zamocowane elastyczne krążki odbojowe, zabezpieczające łóżko podczas transportu. | TAK |  |
| 7. | Leże 4 sekcyjne z funkcją autokonturu. | TAK |  |
| 8. | Segmenty leża wypełnione perforowanymi panelami wykonanymi z tworzywa ABS. | TAK |  |
| 9. | Szczyty wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS z możliwością wyboru koloru całego elementu. | TAK |  |
| 10. | Szczyty łatwo wyjmowane, bez potrzeby użycia narzędzi. | TAK |  |
| 11. | Dzielone barierki boczne wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS, poruszające się wraz z segmentami leża. Składane za pomocą mechanizmu zegarowego. | TAK |  |
| 12. | Możliwość wyboru koloru barierek bocznych, min. 5 kolorów | TAK |  |
| 13. | Funkcje elektryczne realizowane za pomocą paneli sterujących umieszczonych w barierkach bocznych oraz panelu centralnego. Panel centralny z blokadą poszczególnych funkcji pilota pacjenta. | TAK |  |
| 14. | Segment oparcia pleców przezierny dla promieni RTG, wykonany z tworzywa HPL. | TAK |  |
| 15. | Funkcje elektryczne: regulacja wysokości leża, regulacja segmentów pleców i uda, przechyły wzdłużne, pozycja Fowlera. | TAK |  |
| 16. | Wbudowany akumulator do awaryjnego zasilania funkcji elektrycznych łóżka. | TAK |  |
| 17. | Segment podudzia realizowany za pomocą mechanizmu zapadkowego z blokadą. | TAK |  |
| 18. | Tworzywowa obudowa podwozia osłaniająca mechanizmy. | TAK |  |
| 19. | Układ jezdny: 4 koła Ø min. 15 cm z systemem blokady centralnej, jedno z kół z funkcją jazdy na wprost. | TAK, podać |  |
| 20. | CPR segmentu pleców realizowany mechanicznie za pomocą dwustronnej dźwigni, oznaczonej na czerwono. | TAK |  |
| 21. | Funkcja CPR ze sprężyną gazową zabezpieczającą przed zbyt gwałtownym opadnięciem segmentu leża | TAK |  |
| 22. | Szerokość leża 900 (+/- 30 cm) | TAK, podać |  |
| 23. | Długość leża 2000 (+/- 30 cm) | TAK, podać |  |
| 24. | Regulacja wysokości leża: 44 ÷ 86 cm (+/- 2 cm) | TAK, podać |  |
| 25. | Regulacja sekcji pleców: min. 80° | TAK, podać |  |
| 26. | Regulacja sekcji uda: min. 40° | TAK, podać |  |
| 27. | Funkcja anty/ Trendelenburga: 18°/ 20° (+/-2°) | TAK, podać |  |
| 28. | Autokontur: 18 cm | TAK |  |
| 29. | Nośność: min. 230 kg | TAK, podać |  |
| 30. | Elementy wyposażenia łóżka: materac piankowy, w pokrowcu wodoodpornym, paro-przepuszczalnym, o grubości minimum 12 cm, materac z możliwością wymiany pokrowca, pokrowiec z zamkiem błyskawicznym obszyty w literę „L” z okapnikiem, odporny na dezynfekcję wysięgnik na płyny infuzyjne ze stali nierdzewnej z min. 2 hakami z tworzywa sztucznego. uchwyt na worek urologiczny uchwyt do ręki wieszak na kroplówki | TAK |  |
| 31. | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne oraz promienie UV. | TAK |  |
| 32. | Deklaracja zgodności CE. | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym - 5 szt. 						poz. 2

Producent: ………………………………………

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji 2013 Fabrycznie nowa

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| LP | PARAMETRY | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafka fabrycznie nowa, nieużywana, nieregenerowana, niewystawowa, kompletna | TAK |  |
| 2. | Szafka przyłóżkowa otwierana dwustronnie. | TAK |  |
| 3. | Konstrukcja szafki wykonana ze stali lakierowanej proszkowo. | TAK |  |
| 4. | Szafka z blatem bocznym montowanym na stałe do boku szafki | TAK |  |
| 5. | Blat szafki wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS. | TAK |  |
| 6. | Dodatkowy blat boczny z możliwością regulacji wysokości oraz kąta pochylenia. | TAK |  |
| 7. | Blat boczny składany do boku szafki. | TAK |  |
| 8. | Komora szafki wyposażona w półkę. | TAK |  |
| 9. | Miejsce na butelki. | TAK |  |
| 10. | Wieszak szynowy na ręczniki | TAK |  |
| 11. | Między szufladą i komorą półka na drobne rzeczy pacjenta. | TAK |  |
| 12. | Szafka oparta na 4 skrętnych kołach o średnicy 5 cm, 2 z blokadą jazdy i obrotu. | TAK |  |
| 13. | Wysokość szafki: 90 cm (+/-2 cm) | TAK, podać |  |
| 14. | Szerokość szafki: 56 cm (+/-2 cm) | TAK, podać |  |
| 15. | Głębokość szafki: 44 cm (+/-2 cm) | TAK, podać |  |
| 16. | Wymiary blatu bocznego: 58 x 35 cm | TAK, podać |  |
| 17. | Regulacja blatu bocznego w zakresie min. 350 mm | TAK, podać |  |
| 18. | Powierzchnie szafki odporne na środki dezynfekcyjne oraz promienie UV. | TAK |  |
| 19. | Deklaracja zgodności CE. | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

....................................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela