## Załącznik nr 6

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH DO UCYFROWIENIA POŚREDNIEGO PRACOWNI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘBORKU

| Lp. | PARAMETRY | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| SKANER PŁYT OBRAZOWYCH – 1 szt. |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa urządzenia i typ | Podać |  |
|  | Urządzenie z aktualnej linii produkcyjnej | Tak |  |
|  | Rok produkcji urządzenia | 2013 |  |
|  | Ilość kaset możliwych do jednoczasowego umieszczania w systemie | ≥ 1 |  |
|  | Skanowanie płyt 35x43 cm z rozdzielczością min. ≥ 10 pikseli/mm | Tak |  |
|  | Bezdotykowy transport ekranu zmniejszający prawdopodobieństwo powstania artefaktów na obrazie | Tak |  |
|  | Skala szarości generowanych obrazów | ≥ 16 bit/piksel |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję mammograficzną. | Tak |  |
|  | Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze | ≥ 12 bit/piksel |  |
|  | Wydajność skanowania płyt 35x43 cm przy rozdzielczości 10 pikseli/mm | ≥ 45 kaset/h |  |
|  | Możliwość podłączenia konsoli techników | Tak, min. 3 (podać) |  |
|  | Możliwość skanowania kaset pantomograficznych 15 x 30 cm oraz do kości długich o min. rozmiarze 35 x 80 cm oraz możliwośc wykonywania zdjęć ≥ 43 x 129 cm | Tak |  |
|  | Możliwość awaryjnego wyjęcia kasety z płytą obrazową przez technika bez konieczności ingerencji serwisu. | Tak |  |
|  | Podtrzymywanie bateryjne systemu umożliwiające zakończenie cyklu skanowania płyty i przesłanie obrazów w przypadku zaniku napięcia zasilającego. | Tak |  |
|  | Automatyczne raportowanie przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez udziału obsługi | Tak |  |
|  | Automatyczne informowanie użytkowania o konieczności wykonania przeglądu okresowego | Tak |  |
|  | Oferowany skaner płyt obrazowych posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. II a - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. II a | Tak |  |
| PŁYTY Z KASETAMI |
|  | Kaseta o rozmiarze 35x43 cm z wbudowaną kratką przeciwrozproszeniową | 1 szt. |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa zewnętrzna nakładana na kasety 35 x 43 cm | 1 szt. |  |
|  | 35x43 cm | 4 szt. |  |
|  | 35x35 cm | 2 szt. |  |
|  | 24x30 cm | 3 szt. |  |
|  | 18x24 cm | 3 szt. |  |
|  | Oferowane kasety posiadają: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. II a - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. II a | Tak |  |
| STACJA (KONSOLA) TECHNIKA |
|  | Stanowisko technika niezintegrowane ze skanerem (czytnikiem) o min. parametrach: - procesor Intel core 2 duo 2,13 GHz , - Ram 2 GB RAM, - 160 GB HDD | Tak |  |
|  | Przekątna ekranu monitora dotykowego | ≥ 19 |  |
|  | Możliwość automatycznego i manualnego blendowania. | Tak |  |
|  | Wprowadzanie danych przy pomocy ekranu dotykowego oraz przy pomocy klawiatury i myszki | Tak |  |
|  | Możliwość prowadzanie danych przy pomocy czytnika kodu kreskowego. | Tak |  |
|  | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST | Tak |  |
|  | Dołączanie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badaniu do obrazu CR przed i po ekspozycji | Tak |  |
|  | Dostęp do stacji tylko dla osób uprawnionych przez logowanie | Tak |  |
|  | Wielopoziomowy dostęp do zaawansowanych opcji zależny od uprawnień nadanych poszczególnym technikom w momencie wdrożenia systemu oraz możliwość zmian przez administratora systemu w szpitalu | Tak |  |
|  | Podstawowe oprogramowanie do obróbki zeskanowanych obrazów: - zmiana zaczernienia i kontrastu, - obracanie obrazu, - prezentacja pozytyw – negatyw | Tak |  |
|  | Umieszczania komentarzy w dowolnym miejscu na zeskanowanym obrazie | Tak |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie znacznika umożliwiającego jednoznaczną identyfikację kierunku i narożnika kasety | Tak |  |
|  | Wydruk obrazu w trybie TRUE-SIZE (skala 1:1) a w przypadku wydruku na mniejszym filmie możliwość kadrowania obrazu | Tak |  |
|  | Uzyskiwania na stacji informacji o statusie suchego systemu wydruku | Tak |  |
|  | Transmisja obrazów (zamkniętego i zarchiwizowanego badania) przez technika do wybranych wielu miejsc docelowych (urządzeń DICOM). | Tak |  |
|  | Badania po procesie zeskanowania podlegają procesowi archiwiizacji a następnie zostają przesłane. | Tak |  |
|  | Bezpłatne rekonfiguracje konsoli w zakresie adresacji sieciowej, konfiguracji do komunikacji DICOM. | Tak |  |
|  | Konsola zaopatrzona w oprogramowanie umożliwiające oznaczenie zdjęć odrzuconych przez technika. Zdjęcia te podlegają archiwizacji z odpowiednią adnotacją. | Tak |  |
|  | Kompozytor wydruków i wydruk obrazów bezpośrednio ze stacji technika poprzez mechanizm DICOM Print, podział kliszy min. 1x1, 1x2, 1x4 | Tak |  |
|  | Automatyczne przesyłanie do systemu RIS danych o parametrach ekspozycji (kV, mAs, uGy/cm 2, inne wymagane). | Tak |  |
|  | W przypadku przesłania do PACS obrazów z wykonanego badania przypisanych do niewłaściwego pacjenta możliwość korekty i właściwego dopisania obrazów do właściwego pacjenta. | Tak |  |
| RADIOLOGICZNY SYSTEM INFORMATYCZNY |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Konfiguracja systemu obiegu informacji RIS dla potrzeb pracowni: TK, MRI, MMG, RTG, USG, innych. | Tak |  |
|  | Możliwość pracy (szukanie pacjenta, otwieranie obrazów, opisywanie badań) w poszczególnej, wybranej pracowni lub we wszystkich pracowniach jednocześnie. Przy pracy w jednej wybranej pracowni łatwość przechodzenia pomiędzy poszczególnymi pracowniami bez konieczności ponownego logowania do systemu. | Tak |  |
|  | Podłączenie do archiwum systemu PACS urządzeń diagnostycznych w standardzie DICOM – licencja otwarta. | Tak |  |
|  | System RIS/PACS posiada możliwość obsługi macierzy dyskowej o nieograniczonej wielkości (rozbudowa macierzy nie wymaga zakupu dodatkowych licencji) | Tak |  |
|  | Wdrożenie systemu | Tak |  |
|  | Program RIS jest kompatybilny z przeglądarkamin. Internet Explorer, FireFox. | Tak |  |
|  | Automatyczne wykonywanie kopii bazy danych systemu RIS o określonych parametrach (min. godzina, data, itp.) bez zatrzymania pracy w systemie RIS. | Tak |  |
|  | Klawisze skrótów umożliwiające bezpośredni dostęp do wybranych przez użytkownika pozycji menu lub funkcji, definiowane na etapie wdrożenia oraz stałe skróty klawiszowe dla podstawowych operacji. | Tak |  |
|  | Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Pracowni Diagnostyki Obrazowej. | Tak |  |
|  | Rejestracja zgodna z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ. | Tak |  |
|  | Rejestracja zleceń wewnętrznych i zewnętrznych | Tak |  |
|  | Rejestracja zleceń od pacjentów prywatnych | Tak |  |
|  | Rejestracja pacjentów obcokrajowców. | Tak |  |
|  | Program RIS pozwala na zarejestrowanie Pacjenta bez wskazania konkretnej godziny badania. | Tak |  |
|  | Możliwość rejestrowania dla pacjenta kilku procedur jednocześnie – zestaw badań. | Tak |  |
|  | Możliwość skanowania skierowań oraz innych dokumentów i zapamiętywanie ich w systemie dla danego badania z możliwością ich przeglądania. | Tak |  |
|  | Proces skanowania jest procesem rozłącznym i może być wykonany na dowolnym etapie. | Tak |  |
|  | Walidacja poprawności wpisu numeru PESEL. | Tak |  |
|  | System automatycznie uzupełnia płeć, datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL. | Tak |  |
|  | Rejestracja pacjentów z uwzględnieniem następujących danych: imię i nazwisko PESEL, data urodzenia płeć adres zamieszkania/czasowy/pobytu ubezpieczyciel | Tak |  |
|  | Rejestracja pacjentów z możliwością wykorzystania skorowidza pacjentów | Tak |  |
|  | Dostęp do skorowidza pacjentów z możliwością zmiany danych pacjenta w zakresie: imię i nazwisko PESEL, data urodzenia płeć adres zamieszkania/czasowy/pobytu ubezpieczyciel | Tak |  |
|  | Identyfikacja i weryfikacja lekarzy zlecających na podstawie numeru prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających. | Tak |  |
|  | Identyfikacja jednostki zlecającej na podstawie numeru umowy z NFZ, NIP’u, Regonu, skrótu. | Tak |  |
|  | Możliwość przypisania do jednostki zlecającej własnego kodu umowy w celach statystycznych i rozliczeniowych | Tak |  |
|  | Możliwość przypisywania jednostek kierujących do zdefiniowanych grup w celach statystycznych | Tak |  |
|  | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z tym samym numerem PESEL, za wyjątkiem pacjenta z zerowym numerem PESEL. | Tak |  |
|  | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu. | Tak |  |
|  | Weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy. | Tak |  |
|  | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu jednostki zlecającej z tym samym numer NIP, Regonem. | Tak |  |
|  | Administracja słownikami lekarzy i jednostek kierujących z poziomu aplikacji: dodanie nowego wpisu do rejestru, edycja istniejącego wpisu | Tak |  |
|  | Możliwość przechowywania informacji o lekarzu wykonującym badanie. | Tak |  |
|  | Rejestracja pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia. System powinien automatycznie uzupełniać pola: imię , nazwisko informacjami NN, datę i godzinę przyjęcia pacjenta. | Tak |  |
|  | Słownik miejscowości z podziałem na miasto, powiat, gminę i województwo. | Tak |  |
|  | Wyszukiwanie badania w dowolnie określonym przedziale czasu według: - numeru badania - rodzaju badania - nazwiska pacjenta, - imienia pacjenta, - płci - numeru PESEL, - kodu kreskowego badania, - identyfikatora z systemu szpitalnego | Tak |  |
|  | Wyszukiwarka zaawansowana – min. 5 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika w tym według : - daty badania - daty urodzenia pacjenta - płci - wieku pacjenta - numeru badania - rodzaju badania - trybu badania - rodzaju urządzenia - pracowni DO, - ICD10, - frazy opisu badania, - jednostek zlecających, - lekarzy opisujących, - lekarzy konsultujących, - lekarzy zlecających, - wg statusu badania - wg statusu zlecenia, - wg daty zlecenia - trybu finansowania, - płatnika | Tak |  |
|  | Zapisywanie kryteriów wyszukiwania jako szablon wyszukiwania z możliwością późniejszego wykorzystania. Możliwość nadania własnej nazwy nowo zdefiniowanemu szablonowi. | Tak |  |
|  | Rejestracja badań z uwzględnieniem następujących danych: - data i rodzaj skierowania - lekarz kierujący - jednostka kierująca - rozpoznanie z uwzględnieniem IDC10 - płatnik - tryb przyjęcia - tryb wykonania | Tak |  |
|  | Rejestracja pacjentów na badania możliwa zgodnie z ICD 9. Możliwość wprowadzenia modyfikacji w nazwach procedur (nazwy własne badań w Pracowni) przypisywanych do poszczególnych odpowiadających im kodów w ICD 9. | Tak |  |
|  | Możliwość anulowania zleconego badania z wpisaniem uzasadnienia. Wpisanie uzasadnienia nie jest konieczne. | Tak |  |
|  | Przegląd i edycja katalogu badań wraz z możliwością modyfikacji cenników badań. Możliwość ustalenia odrębnych cenników dla różnych zleceniodawców. | Tak |  |
|  | System zabezpiecza przed edycją badania przez dwóch różnych lekarzy w tym samym czasie. W przypadku zablokowania wyniku do edycji użytkownik otrzymuje informację kto i kiedy zablokował badanie. | Tak |  |
|  | System umożliwia wyświetlenie listy aktualnie edytowanych badań wraz z danymi użytkownika, który wprowadza wynik. | Tak |  |
|  | System umożliwia uprawnionym użytkownikom na awaryjne zdjęcie blokady badania. | Tak |  |
|  | Zintegrowany z systemem RIS terminarz planowania badań obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych. | Tak |  |
|  | Terminarz umożliwia włączenie reguł weryfikujących, czy świadczenie o podanych parametrach można umieścić na danym paśmie rezerwacji | Tak |  |
|  | Terminarz umożliwia zaplanowanie pasm z wskazaniem dat obowiązywania : np. pasmo obowiązuje od 2013-09-20 do 2013-10-20 – każdy poniedziałek, dzień roboczy, godzina 08:00-12:00 | Tak |  |
|  | Graficzne narzędzie umożliwiające administratorowi zarządzanie pasmami rezerwacji | Tak |  |
|  | Terminarz z możliwością zaznaczenia źródła skierowania na badanie (rejestratorka, system medyczny). | Tak |  |
|  | Terminarz pozwala na grupowe zapisanie pacjentów na wybrane terminy do różnych pracowni, wymagając tylko jednokrotnego wprowadzenia danych pacjenta. | Tak |  |
|  | Terminarz uniemożliwia zarejestrowania pacjenta na tą samą godzinę przez co najmniej dwie różne osoby rejestrujące. | Tak |  |
|  | Terminarz pozwala na wydruk wskazanego okresu dla pracowni w całości lub dla wybranego lekarza. | Tak |  |
|  | Możliwość w terminarzu wydrukowania kodu kreskowego pacjenta. | Tak |  |
|  | Terminarz pozwala podejrzeć historię zapisu pacjenta na termin, z informacją przez jakiego użytkownika pacjent był rejestrowany. | Tak |  |
|  | Terminarz pozwala na zarejestrowanie pacjenta na wiele badań. | Tak |  |
|  | Terminarz pozwala osobno na umówienie terminu przybycia pacjenta, oraz osobno na potwierdzenie jego przybycia do placówki w dniu badania. Umówienie terminu badania jest pełną rejestracją. System nie wymaga osobno potwierdzenia przybycia pacjenta w dniu badania. | Tak |  |
|  | Możliwość zdeklarowania czasu trwania badania. | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia listy rezerwowej w terminarzu. | Tak |  |
|  | Możliwość przeglądania grafiku w widoku dziennym, tygodniowym, miesięcznym. | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania widoku wielu pracowni na jednym ekranie. | Tak |  |
|  | Możliwość określania typowych czasów trwania usług na potrzeby planowania badań. | Tak |  |
|  | Podczas przenoszenia badania na inny termin system umożliwia podanie przyczyny zmiany terminu badania. Podanie tej przyczyny nie jest jednak konieczne. | Tak |  |
|  | Wykonywanie raportów z terminarza (on-line). | Tak |  |
|  | Generowanie listy badań do wykonania w dowolnym przedziale czasowym. | Tak |  |
|  | Raport o niewykonanych badaniach. | Tak |  |
|  | Raport przesuniętych terminów | Tak |  |
|  | Lista badań do zgłoszenia na bieżący dzień w podziale na pracownie | Tak |  |
|  | Wybór gabinetu/aparatu po zgłoszeniu się pacjenta na badanie. Wybór gabinetu/aparatu możliwy również w czasie rejestracji pacjenta. | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany gabinetu/aparatu po wcześniejszym wybraniu innego np. w przypadku zajętości wybranego | Tak |  |
|  | Możliwość wyróżnienia kolorem badań w widoku dziennym terminarza w zależności od zdefiniowanych reguł np.: - wszystkie badania ze statusem różnym od WYKONANE, które zostały zarejestrowane jako rozliczane z NFZ mają być wyróżnione wybranym kolorem - wszystkie badania z SOR mają być wyróżnione wybranym kolorem, itp. | Tak |  |
|  | Możliwość edycji ustawionej automatycznie godziny wykonania badania | Tak |  |
|  | Rejestracja pacjentów dla dowolnej liczby pracowni | Tak |  |
|  | Rejestracja pacjentów z podziałem na szpitalnych, ambulatoryjnych i innych. | Tak |  |
|  | Możliwość łączenia zdublowanych pacjentów oraz przy pomocy oddzielnej funkcji w systemie. | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznego połączenia zlecenia w RIS z badaniem zarchiwizowanym w PACS. | Tak |  |
|  | Funkcja łączenia badań musi umożliwiać wyświetlenie badania w postaci referencyjnej oraz w postaci diagnostycznej (m. in. celem dostępu do nagłówka DICOM) | Tak |  |
|  | Opis badania z zatwierdzeniem przez lekarza opisującego. Możliwość wycofania zatwierdzenia i poprawienia wyniku badania przez lekarza sporządzającego opis po stwierdzeniu błędów na wydrukowanym opisie (błędy językowe, „literówki”, pozostawienie części niepotrzebnego szablonu, etc.). | Tak |  |
|  | Zapewnienie możliwości utworzenia wzorców opisów referencyjnych (przez Kierownika Pracowni Diagnostyki Obrazowej) wraz z możliwością zarządzania nimi przez użytkownika (lekarza radiologa opisującego) w tym dodawanie, edycja i modyfikacja wzorca. Wzorce dla poszczególnych rodzajów badań widoczne są tylko przy danym typie badania tj. wzorce dla badań TK jamy brzusznej widoczne są po otworzeniu badania TK jamy brzusznej, wzorce dla USG piersi widoczne są po otworzeniu badania USG piersi, wzorce dla MMG po otworzeniu badania mammograficznego itp. | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia przez użytkownika (lekarza radiologa opisującego badanie) grup wzorców opisów własnych niezależnych od wzorców opisów referencyjnych ustalonych przez Kierownika PDO. Możliwość ta pojawia się pod loginem użytkownika i nie jest dostępna dla innych użytkowników. Wzorce dla poszczególnych rodzajów badań widoczne są tylko przy danym typie badania tj. wzorce dla badań TK jamy brzusznej widoczne są po otworzeniu badania TK jamy brzusznej, wzorce dla USG piersi widoczne są po otworzeniu badania USG piersi, wzorce dla MMG po otworzeniu badania mammograficznego itp. | Tak |  |
|  | Możliwość podglądu danych zlecenia na ekranie wprowadzania wyniku bez konieczności jego zamykania w zakresie danych osobowych pacjenta i danych zlecenia. | Tak |  |
|  | Wybór badania do opisu z jednoczasowym otwarciem obrazu w formacie DICOM 3 na stacji roboczej z zainstalowanym oprogramowaniem diagnostycznym efilm lub innym równoważnym programem diagnostycznym. | Tak |  |
|  | W czasie sporządzania opisu badania w oknie opisowym następuje okresowe samoczynne zapisywanie sporządzanego opisu w okresach co każde 30 s. | Tak. |  |
|  | Zapis kolejnych konsultacji danego badania z możliwością ich przeglądania. | Tak |  |
|  | Możliwość wykorzystania zaawansowanego edytora opisu, umożliwiającego co najmniej: - zmianę wielkości czcionki - pogrubienie - pochylenie - podkreślenie Wygląd podglądu wydruku jak i gotowego opisu po wydruku jak w edytorze opisu. | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego ustawiania statusu WYNIKI podczas drukowania opisu badania przez lekarza. | Tak |  |
|  | Możliwość grupowania badań do opisu – jeden opis tworzony dla kilku badań | Tak |  |
|  | Możliwość umieszczenia na wyniku badania kodu kreskowego zawierającego identyfikator pacjenta. | Tak |  |
|  | Możliwość sprawdzenia statusu danego badania. | Tak |  |
|  | Możliwość wpisania informacji o wykorzystanych materiałach podczas badania. | Tak |  |
|  | System umożliwia wprowadzenie informacji dotyczącej podania pacjentowi kontrastu. | Tak |  |
|  | Lista robocza dla technika prezentująca m. in..: - numer badania - imię i nazwisko pacjenta wraz z numerem PESEL - data badania - rodzaj badania - status | Tak |  |
|  | Nagrywanie za pomocą automatycznego duplikatora płyt wyniku badania pacjenta na płycie DVD lub CD z automatycznym podziałem na kilka płyt CD w przypadku badań większych niż 700 MB. Nagrany wynik zawiera : opis badania i obrazy w standarcie DICOM i/lub obrazy z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LosLess oraz przeglądarkę DICOM. Możliwość zlecenia nagrania płyty z dowolnej stacji RIS w Pracowni Diagnostyki Obrazowej. | Tak |  |
|  | Nagrywanie płyty CD/DVD z badaniem pacjenta (obrazy diagnostyczne, przeglądarka obrazów, opis badania) na komputerze wyposażonym w nagrywarkę CD/DVD wraz z nadrukiem etykiety płyty zawierającej dane pacjenta i badania, logo pracowni, kod kreskowy na drukarce atramentowej/laserowej podłączonej do komputera. | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru nagrywarki, na której zostanie nagrana płyta. Możliwość ustawienia jednej jako domyślna. | Tak |  |
|  | Możliwość anonimizowania badania przed zapisaniem na płycie lub z poziomu aplikacji dystrybucji obrazów na innym nośniku (np. USB) – do wykorzystania np. w czasie prezentacji. | Tak |  |
|  | Automatyczny nadruk etykiety płyty zawierający co najmniej : - dane pacjenta, - rodzaj badania, - nazwa pracowni diagnostycznej, - logo pracowni lub szpitala | Tak |  |
|  | Możliwość rejestrowania wydawanych wyników: kto i kiedy wynik odebrał. | Tak |  |
|  | Wydanie polecenia nagrania płyty z wynikami badania pacjenta musi być możliwe z dowolnej stacji roboczej RIS pracującej w systemie. | Tak |  |
|  | Możliwość generowania raportu kolejek oczekujących w formacie min. XLS | Tak |  |
|  | Generowanie raportów rodzajów badań w dowolnie zadeklarowanym przedziale czasowym wg co najmniej następujących kryteriów : - raport wg rodzaju badania - raport wg lekarza opisującego - raport wg techników wykonujących badanie - raport wg jednostek kierujących - raport wg lekarzy zlecających badanie - raport z wykonanych badań płatnych przez pacjentów | Tak |  |
|  | Generowanie raportów ilościowych w dowolnie zadeklarowanym przedziale czasowym, w tym min: - raport ilościowy wg lekarzy opisujących - raport ilościowy wg techników - raport ilości zarejestrowanych badań - raport ilościowy wg jednostek kierujących - raport ilościowy wg lekarzy zlecających badanie | Tak |  |
|  | Generowanie standardowych raportów w dowolnym zadeklarowanym czasie, min: - raport badań wg kodów ICD 10 - raport badań wg kodów ICD 9 - raport badań wg jednostek zlecających - raport badań wg płatników - raport badań wg lekarzy zlecających - raport badań wg lekarzy opisujących | Tak |  |
|  | Generowanie raportów szczegółowych zestawień wykonanych usług dla poszczególnych jednostek zlecających – w dowolnym przedziale czasowym. | Tak |  |
|  | Generowanie raportu Księga Pracowni Diagnostycznej zgodnego z wymaganiami rozporządzeń: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. | Tak |  |
|  | System gromadzi informacje o przyczynie usunięcia pacjenta z listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego zgodnie z w/w rozporządzeniem. | Tak |  |
|  | Kreator raportów umożliwiający modyfikację istniejących w systemie raportów wraz z narzędziem umożliwiającym zachowanie w systemie, pod alternatywną nazwą, zmodyfikowanego raportu. | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzania cenników badań dla poszczególnych jednostek zlecających z określeniem czasu ważności danego cennika. | Tak |  |
|  | Przechowywanie informacji o okresach obowiązywania poszczególnych cenników badań. System musi zachować historię zmian cen oraz zapamiętywać okresy zmian cen. | Tak |  |
|  | System musi zachować cenę aktualną i wydrukować ją w raportach generowanych za dzień wykonania badania. | Tak |  |
|  | System pozwala na automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania wraz z odpowiednim narzędziem dla lokalnego administratora do przywracania danych historycznych. | Tak |  |
|  | Bezpieczeństwo przesyłu danych w sieci komputerowej (przesył danych między stacją roboczą a serwerem może być szyfrowany). | Tak |  |
|  | System umożliwia bezkosztowe dodawanie do systemu RIS nowych użytkowników i stacji roboczych (brak limitu liczby stanowisk RIS). | Tak |  |
|  | Panel administracyjny dostępny z każdej stacji roboczej bez konieczności instalowania oprogramowania klienckiego.. Umożliwia zarządzanie systemem, w tym zarządzanie użytkownikami, nadawanie uprawnień, typami badań, terminarzem, cennikami. | Tak |  |
|  | Słownik kodów rozpoznań ICD-10 w języku polskim z możliwością jego przeszukiwania. Bezpłatna aktualizacja słownika w przypadku jego zmiany. | Tak |  |
|  | Słownik kodów procedur ICD-9 w języku polskim z możliwością jego przeszukiwania. Bezpłatna aktualizacja słownika w przypadku jego zmiany. | Tak |  |
|  | Panel administracyjny umożliwiający przegląd zmian dokonanych w rekordzie badania i możliwość przywrócenia stanu do poprzedniej wersji. | Tak |  |
|  | System działa w oparciu o architekturę 64-bitową | Tak |  |
|  | Automatyczna zmiana statusu badania w RIS w momencie wysłania badania na PACS | Tak |  |
|  | Procedura logowania do systemu wymuszająca na użytkowniku podania hasła o dostatecznej „sile” czyli zawierającego minimum 8 znaków, małe i duże litery, cyfrę lub znaki specjalne. Dodatkowo: - konfigurowalna ilość ostatnio podanych haseł uniemożliwiająca użytkownikowi powtórzenia tego samego hasła; - konfigurowalna, minimalna długość hasła wymagana przez system; - konfigurowalna ilość małych, dużych liter oraz znaków specjalnych, które będą musiały być wprowadzone w haśle. | Tak |  |
|  | Monitorowanie systemu poprzez system logowania zdarzeń m. in. - prawidłowe i nieprawidłowe zalogowanie użytkownika do systemu, - zmiana hasła, zblokowanie konta; - dodanie, modyfikacja pacjenta; - dodanie, modyfikacja badania; - wprowadzenie opisu dla badania; | Tak |  |
|  | Po trzech nieudanych próbach system umożliwia całkowitą lub czasową blokadę konta użytkownika | Tak |  |
|  | Możliwość integracji z drzewem LDAP (min. MS Active Directory) w trybie odczytu | Tak |  |
|  | Możliwość integracji z drzewem LDAP w zakresie weryfikacji loginu, hasła, uprawnień do logowania do systemu oraz do funkcji i ról w systemie. | Tak |  |
|  | Dostęp do poprzednich badań pacjenta bez konieczności przerywania opisu badania. Możliwość pobrania poprzedniego wyniku tego samego rodzaju badania danego pacjenta do obecnego okna opisowego jednym przyciskiem np. „POBIERZ BADANIE POPRZEDNIE”. | Tak |  |
|  | Automatyczne uzupełnianie godziny wykonania badania na podstawie danych z PACS | Tak |  |
|  | Integracja z eWUŚ w zakresie weryfikacji i prezentacji statusu ubezpieczenia pacjenta | Tak |  |
|  | Integracja z eWUŚ - możliwość weryfikacji ubezpieczenia pacjenta na żądanie | Tak |  |
|  | Integracja z eWUŚ - obsługa komunikatów w formacie 1.0 lub 2.0 | Tak |  |
|  | Integracja z eWUŚ - wsparcie dla serwerów Proxy | Tak |  |
|  | Integracja z eWUŚ - sprawdzanie poprawności podpisu cyfrowego potwierdzenia | Tak |  |
|  | Integracja z eWUŚ - mechanizm weryfikacji autentyczności potwierdzenia | Tak |  |
|  | Oferowany system klasy RIS posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. II b - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. II b - Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. II b | Tak |  |
| INTEGRACJA Z HIS Infomedica |
|  | Integracja tzw. „głęboka” z systemem ogólnoszpialnym HIS Infomedica po bazie danych z wykorzystaniem protokołu HL7 | Tak |  |
|  | Dane przesyłane z systemu HIS : - dane personalne pacjentów (nazwisko, imię, PESEL, miejsce zamieszkania) - dane zlecenia (numer zlecenia, techniczny identyfikator zlecenia, jednostka zlecająca, lekarz zlecający) - dane badania (kod i nazwa badania) | Tak |  |
|  | Przekazywanie zleceń drogą elektroniczną wraz z danymi skierowania oraz danymi osobowymi pacjenta. | Tak |  |
|  | Automatyczne przesyłanie do systemu HIS informacji o terminie umówienia badania. | Tak |  |
|  | Automatyczne odsyłanie do systemu HIS opisu badania zleconego elektronicznie. | Tak |  |
|  | Możliwość anulowania/odrzucenia zlecenia wysłanego z systemu HIS po stronie RIS. | Tak |  |
|  | Możliwość przesyłania linków do wyników badań w systemie RIS (dostęp on-line do wyników wykonanych w systemie RIS z poziomu HIS). | Tak |  |
|  | Automatyczne rozsyłanie komunikatów o zmianie danych osobowych pacjenta w systemie HIS. | Tak |  |
|  | Automatyczne uzupełnianie danych rozliczeniowych NFZ w systemie HIS po odesłaniu wyników badania z systemu RIS. | Tak |  |
|  | Dostęp z systemu RIS do rejestru pacjentów w systemie HIS w celu umówienia na badanie. | Tak |  |
|  | Możliwość dopisania pacjenta po stronie HIS podczas rejestrowania pacjenta w systemie RIS. | Tak |  |
|  | Wgląd z systemu RIS do słowników systemów HIS jednostek zlecających, lekarzy kierujących z możliwością wprowadzenia i modyfikacji pozycji słownika. | Tak |  |
|  | Automatyczny zapis zleceń zewnętrznych wprowadzony w systemie RIS do systemu HIS z możliwością ich późniejszego rozliczenia z NFZ. | Tak |  |
| MODUŁ ARCHIWIZACJI OBRAZÓW DIAGNOSTYCZNYCH PACS |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Nieograniczona ilość licencji otwartych dla urządzeń DICOM. | Tak |  |
|  | Przyjmowanie zleceń z RIS – w tym podział zleceń ze względu na miejsce realizacji badania (rodzaj pracowni : USG, RTG, TK, MMG, MRI, inna) na potrzeby tworzenia list roboczych do urządzeń | Tak |  |
|  | Przesyłanie informacji zwrotnej do RIS dotyczącej stanu realizacji zlecenia (obsługa statusów) min. ZAKOŃCZONE | Tak |  |
|  | Aktualizacja zleceń na podstawie informacji otrzymanych z RIS, w szczególności: anulowanie zlecenia, zmiana daty/godziny zlecenia, zmiana gabinetu realizującego, zmiana rodzaju badania, zmiana informacji o kierującym na badanie | Tak |  |
|  | Udostępnianie wyników badań na stanowisko lekarza opisującego - żądanie wyświetlenia wyników wskazanego zlecenia przekazywane jest z RIS; lekarz logując się tylko do RIS automatycznie otrzymuje dostęp do wyników badań PACS (jednokrotne logowanie). Integracja na poziomie pulpitu. | Tak |  |
|  | Automatyczny zapis wyniku badania opisu przygotowanego przez lekarza w RIS, w tym aktualizacja opisu w przypadku poprawy w RIS | Tak |  |
|  | Baza danych w technologii SQL | Tak |  |
|  | Archiwizacja danych administracyjnych pacjentów. | Tak |  |
|  | Archiwizacja obrazów i ich opisów w formacie DICOM. | Tak |  |
|  | Możliwość kompresji obrazów w bazie danych bezstratna „w locie” w czasie archiwizacji. | Tak |  |
|  | Możliwość kompresji bezstratnej „w locie” w czasie archiwizacji długoterminowej, | Tak |  |
|  | Możliwość prowadzenia katalogu badań z informacją o dacie i typie badania, pacjencie oraz jego lokalizacji w archiwum „ off Line” ( na dysku, na taśmie, na określonej płycie CD/DVD). | Tak |  |
|  | Rozbudowane funkcje wyszukiwania, sortowania i filtrowania danych, między innymi po : - nazwisku pacjenta, - numerze PESEL, - dacie badania, - rodzaju badania, - identyfikatorze badania, - numerze RIS, - jednostce kierującej, - lekarzu kierującym, - urządzeniu wykonującym, - modality. Wyszukiwanie z polskimi znakami diakrytycznymi. | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznej archiwizacji wybranych obrazów na płytach CD/DVD, automatyczna kompilacja przed wypaleniem. | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia obrazów i serii obrazów w formacie JPG/BMP/TIFF ( np. do prezentacji). | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia plików AVI. | Tak |  |
|  | Możliwość drukowania obrazów na drukarce DICOM i drukarce systemowej (na papierze). | Tak |  |
|  | Możliwość modyfikacji (poprawienia) danych pacjenta. | Tak |  |
|  | Wysyłanie obrazów na inne stacje DICOM. | Tak |  |
|  | Udostępnianie danych innym stacjom DICOM (DICOM Query/Retreive) zgodnie z protokołem DICOM 3.0 | Tak |  |
|  | DICOM Modality Worklist - system generuje listy robocze dla urządzeń diagnostycznych. | Tak |  |
|  | Statyczny „routing” (dane wprowadzone na serwer są automatycznie przesyłane w inne miejsca). | Tak |  |
|  | Wbudowana w system prosta przeglądarka DICOM z podstawowymi narzędziami pomiarowymi, zmiana okna, automatyka wyświetlania serii, cine, lupa, itp.). | Tak |  |
|  | Dołączanie i archiwizacja wyników badań (opisów). | Tak |  |
|  | Dołączanie wyników (opisów) do płyty przygotowanej dla pacjenta. | Tak |  |
|  | Możliwość wypalenie jednej płyty CD/DVD dla pacjenta z dwoma lub więcej różnymi przeprowadzonymi badaniami tego samego typu aparatu diagnostycznego lub różnych typów aparatów diagnostycznych np. RTG i TK. | Tak |  |
|  | Kolejka zleceń nagrania płyt dla pacjenta umożliwiająca: - podgląd zleceń oczekujących na nagranie wraz z informacją o aktualnym stanie zlecenia; - wstrzymanie, wznowienie, usunięcie lub ponowne wykonanie przetwarzanego zlecenia; - przesunięcie zlecenia na początek kolejki. | Tak |  |
|  | Kompresja obrazów Bazy Danych | Tak |  |
|  | Uzupełnianie danych zlecenia na podstawie danych dostępnych w nagłówku DICOM | Tak |  |
|  | Możliwość podziału archiwum on-online i off-line ze względu na modality | Tak |  |
|  | Możliwość obsługi więcej niż jednego wolumenu z danymi obrazowymi | Tak |  |
|  | Kontrola zajętości wolumenów on-line, zabezpieczenie przed przepełnieniem archiwum on-line. |  |  |
|  | Możliwość ponownego wprowadzania badań do systemu z dysków CD/DVD (archiwum automatycznego) lub nośników CD wykonanych na innych urządzeniach (w standardzie DICOM chapter 10 – media interchange format). | Tak |  |
|  | Możliwość podłączania dodatkowych stacji klienckich, opisowych, rejestracyjnych i przeglądowych, | Tak |  |
|  | Możliwość prowadzenia spisu pacjentów on-line (z przesyłem na urządzenie diagnostyczne- kolejka) i off-line – lokalnie.(DICOM MODALITY WORKLIST) | Tak |  |
|  | Udostępnianie danych DICOM MOVE/GET | Tak |  |
|  | Automatyczny Backup baz danych w okresie podanym przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Możliwość zestawienia łącza serwisowego poprzez min. VPN. | Tak |  |
|  | System umożliwia integrację z systemami zewnętrznymi poprzez protokół HL7 oraz bazę danych (HIS/RIS) oraz generowanie listy roboczej (DICOM Modality Worklist) dla urządzeń diagnostycznych. | Tak |  |
|  | System daje możliwość prowadzenie archiwów długoterminowych | Tak |  |
|  | Oprogramowanie spełniające profile integracji IHE (potwierdzenie linkiem do strony internetowej).: - Scheduled Workflow, - Patient Information Reconciliation, - Consistent Time, - Portable Data for Imaging, - lub równoważne | Tak |  |
|  | System umożliwia archiwizację długoterminową na dyskach HDD USB oraz na CD/DVD/LTO. Przejście na archiwizację długoterminową off-line nie wymaga zakupu żadnych dodatkowych licencji. | Tak |  |
|  | Oferowany system PACS posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. II b - Deklarację zgodności CE - Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. II b | Tak |  |
| INTEGRACJA Z ISTNIEJĄCYMI STACJAMI DIAGNOSTYCZNYMI TK |
|  | Możliwość oglądania badań RTG na dostępnych w PDO 3 stacjach diagnostycznych TK | Tak |  |
| MODUŁ DYSTRYBUCJI OBRAZÓW NA ODDZIAŁY SZPITALNE WEB |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Licencje pływające – min. 15 licencji | Tak |  |
|  | Zapewnienie dostępu użytkowników szpitalnych do obrazów diagnostycznych w formacie referencyjnym (kompresja stratna JPEG) za pomocą przeglądarek internetowych jak i czystych obrazach DICOM. Sposób prezentacji obrazów uzależniony od użytkownika. | Tak |  |
|  | System WEB tego samego producenta co system PACS (centralne zarządzanie użytkownikami pomiędzy WEB i PACS) | Tak |  |
|  | Zapewnienie dostępu użytkowników szpitalnych do opisów wyników badań diagnostycznych za pomocą przeglądarek internetowych. Otwieranie obrazów badania z poziomu HIS. | Tak |  |
|  | Proste manipulacje na obrazach: - window/Level - zmiana kontrastu - zmiana poziomu zaczernienia - lupa - regiony zainteresowania (kołowe, wielokątne, prostokątne) - powiększanie obrazu - przesunięcie obrazu - pomiar odległości - pomiar kąta Cobba - obroty obrazu w lewo i prawo o 90 stopni oraz o dowolny kąt z prezentacją kąta - odbicie obrazu w pionie i poziomie - linie referencyjne - po naciśnieciu prawego klawisza myszy w miejscu kursora pojawia się menu umżliwijące wybór kilku narzędzi co najmniej window / level, zmiana kontrastu/jasności obrazu, lupa, pomiar odległości - ich wyboru może dokonać użytkownik - presety poziomu i szerokosci okna przypisane poszczególnym klawiszom funkcyjnym lub numerycznym na klawiaturze - wyświetlanie danych dotyczących pacjenta i badania - zapis obrazu do formatu JPEG - zapis widoku obrazu - prezentacja opisu badania jeśli został stworzony w systemie RIS - odczyt obrazów z nośników CD DVD | Tak |  |
|  | Oferowany moduł dystrybucji obrazów WEB posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. II b - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. II b - Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. II b | Tak |  |
| DUPLIKATOR CD/DVD wraz ze stacją sterującą – 1 szt. |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa urządzenia i typ | Podać |  |
|  | Urządzenie z aktualnej linii produkcyjnej | Tak |  |
|  | Rok produkcji urządzenia | 2013 |  |
|  | Komputer dedykowany do pracy jako stacja archiwizacyjna/sterująca, o parametrach minimalnych: - procesor czterordzeniowy o częstotliwości min. 3.2GHz lub równoważny - pamięć RAM min 4 GB - karta sieciowa LAN min. 1Gbps - karta dźwiękowa - karta graficzna - napęd DVD/RW - min. 3 dyski twarde 500 GB - system operacyjny klasy min. Windows - monitor LCD min. 19" - klawiatura, mysz - zasilacz UPS dopasowany mocą do obsługi stacji diagnostycznej (co najmniej 750 VA) | Tak |  |
|  | Automatyczny duplikator DVD/CD (1 szt.) przeznaczony do wykonywania płyt pacjenta o parametrach minimalnych: - pojemność min. 100 płyt - 2 x wbudowana nagrywarka DVD/CD - kolorowy nadruk min. 4800 dpi - automat przekładający płyty - interfejs min. USB 2.0 | Tak |  |
|  | Możliwość zlecania nagrania CD/DVD z każdej stacji RIS w Pracowni Diagnostyki Obrazowej. | Tak |  |
|  | Możliwość modyfikacji zawartości płyt z badaniami pacjentów nagrywanych na robocie (dane + nadruk), kompresja i anonimizacja w „locie“ DICOM DIR | Tak |  |
|  | Dodatkowy zestaw tuszy do duplikatora (czarny, kolorowy) | Tak - 5 zestawów. |  |
|  | Płyty CD dedykowane do duplikatora | 10 000 szt. |  |
|  | Płyty DVD dedykowane do duplikatora | 1 000 szt. |  |
|  | Oferowane oprogramowanie sterujące stacji obsługi duplikatora posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. II b - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. II b - Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. II b | Tak |  |
| STACJA LEKARSKA OPISOWA DLA BADAŃ RTG, TK, USGZ OPROGRAMOWANIEM DIAGNOSTYCZNYM – 3 komplety. |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Ilość stacji lekarskich opisowych z oprogramowaniem – ilość 3 komplety | Tak |  |
|  | Współpraca z systemem PACS/RIS w Pracowni Diagnostyki Obrazowej | Tak |  |
|  | Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej nie przypisana do hardware komputera | Tak |  |
|  | Możliwość prowadzenia lokalnej bazy danych | Tak |  |
|  | Automatyczny eksport danych obrazowych do serwera | Tak |  |
|  | Możliwość wykorzystania funkcji DICOM PRINT. | Tak |  |
|  | Wprowadzenie danych z nośników zewnętrznych typu min. CD/DVD w formacie DICOM | Tak |  |
|  | Podgląd badania z możliwościami min.: - wyświetlania kilku zdjęć na ekranie w formatach min: 1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3, 3x4. - otwarcia kilku serii badań tego samego pacjenta - możliwość otwarcia i porównywania kilku badań tego samego pacjenta - pomiar odległości - powiększanie obrazu - przesunięcie obrazu - pomiar pola - pomiar punktowy - lupa - zmiana kontrastu obrazu - zmiana jasności obrazu - obroty obrazu w lewo i prawo o 90 stopni oraz o dowolny kąt - odbicie obrazu w pionie i poziomie - ustawienia okna obrazowania - inwersja obrazu - animacje sekwencji obrazów - rekonstrukcje wielopłaszczyznowe MPR | Tak |  |
|  | Wysyłanie określonego obrazu na dedykowaną stację (inny serwer) | Tak |  |
|  | Komputer o minimalnych parametrach: - procesor czterordzeniowy min 2.0 GHz lub równoważny, - pamięć RAM min 4 GB, - dysk twardy min. HDD 500 GB - LAN min. 1Gbit/s, - nagrywarka CD/DVD, - karta graficzna dwumonitorowa do monitorów medycznych - system operacyjny klasy Windows lub równoważny - bezprzewodowa lub przewodowa klawiatura i mysz komputerowa | Tak – 3 szt. |  |
|  | Monitor medyczny diagnostyczny (2 monitory w komplecie) o minimalnych wymaganiach: - monitor parowany fabrycznie min. 2MP monochromatyczny, - rozdzielczość min. 1600x1200 punktów, - przekątna min. 21" - kontrast min. 1000:1, - jasność min. 500 cd/m2, - kąt widzenia min.170º/170º - certyfikat CE (dołączyć) - funkcja PIVOT | Tak – 6 szt. |  |
|  | Monitor LCD kolorowy, panoramiczny ( 1 monitor w komplecie) min. 19” do wprowadzania opisów badań (do pracy w RIS) o minimalnych parametrach : - rozdzielczość 1600x900 - jasność 250 cd/m2 - kontrast 1000 : 1 - kąt widzenia min. 160º/160º | Tak – 3 szt. |  |
|  | Monitory diagnostyczne (2 szt) i monitor kolorowy LCD (1 szt) oraz drukarka laserowa (1 szt.) jako 1 komplet podłączone do jednego komputera i obsługiwane za pomocą jednej klawiatury i myszy. | Tak |  |
|  | Otwieranie badań RTG, USG, TK i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych. Otwieranie kolorowych obrazów USG na trzecim kolorowym monitorze stacji | Tak |  |
|  | UPS dobrany mocą do stacji ze sterowaniem zapewniającym zamknięcie systemu w przypadku awarii zasilania | Tak |  |
|  | Zestaw kalibracyjny wbudowany lub zewnętrzny do monitorów medycznych | Tak |  |
|  | Drukarka laserowa po 1 szt. w 1 kpl. | Tak – 3 szt. |  |
|  | Oferowane oprogramowanie diagnostyczne stacji diagnostycznej posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. II b - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. II b - Certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. II b | Tak |  |
| SERWER BAZODANOWY DLA SYSTEMU REJESTRACJI I ARCHIWIZACJI |
|  | Serwer bazodanowy - obrazowy dla systemu archiwizacji PACS – 1 szt. Parametry minimalne: - procesor czterordzeniowy o częstotliwości min. 2.0 GHz lub równoważny - pamięć RAM min. 16 GB - przestrzeń obrazowa dla systemu operacyjnego min. 250 GB - przestrzeń obrazowa netto dla systemu archiwizacji po dokonanej migracji danych przechowywanych dotychczas przez użytkowanika min. 8TB z możliwością rozbudowy - dostęp do badań z trzech ostatnich lat online - dyski twarde pracują w architekturze RAID 5 - interfejs sieciowy LAN min. 1 Gbits/s - system operacyjny klasy min. Windows Server 2008 lub równoważny - napęd optyczny CD/DVD - klawiatura, mysz optyczna - monitor LCD 19” | Tak |  |
|  | Serwer bazodanowy dla systemu RIS - 1 szt. Parametry minimalne: - procesor czterordzeniowy o częstotliwości min. 2.0 GHz lub równoważny - pamięć RAM min. 2 GB - przestrzeń obrazowa dla systemu operacyjnego min. 250 GB - interfejs sieciowy LAN min. 1 Gbits/s - system operacyjny klasy min Windows/Linux - napęd optyczny CD/DVD - klawiatura, mysz optyczna | Tak |  |
|  | Szafa serwerowa wraz z oprzyrządowaniem min. 42U | Tak |  |
|  | UPS dobrany parametrami dla serwerów bazodanowych zapewniający potrzymanie systemu w przypadku awarii zasilania | Tak |  |
| GWARANCJA, SZKOLENIA, INNE, OGÓLNE |
|  | Interfejs użytkownika i pomoc kontekstowa wszystkich oferowanych urządzeń w języku polskim. Obsługa polskich znaków diakrytycznych. | Tak |  |
|  | Wszystkie oferowane moduły tego samego producenta (PACS/RIS/WEB/oprogramowanie stacji diagnostycznych). | Tak |  |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej oraz rękojmi na cały oferowany sprzęt i system – 24 miesi ące. | Tak |  |
|  | 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne w roku w okresie trwania umowy gwarancyjnej. | Tak |  |
|  | Szkolenie użytkowników i administratorów z zakresu dostarczonych urządzeń i oprogramowania bezpośrednio po instalacji systemu – w wymiarze co najmniej 2 dni robocze – wg schematu przygotowanego przez Kierownika Pracowni Diagnostyki Obrazowej. Dostarczenie stosownej literatury fachowej. | Tak |  |
|  | Szkolenie użytkowników z zakresu dostarczonych urządzeń i oprogramowania po 2 tygodniach oraz po 2 miesiącach od instalacji systemu – po 1 dniu roboczym. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich stanowisk w formie drukowanej i elektronicznej na CD/DVD/USB – przy dostawie. | Tak |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty

....................................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela