## Załącznik nr 6

## ZADANIE NR  1

BEZPRZEWODOWY DETEKTOR PROMIENIOWANIA GAMMA DO ŚRÓDOPERACYJNEJ DETEKCJI WĘZŁA WARTOWNICZEGO – 1 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | PARAMETRY | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Detektor promieniowania gamma o energii od 120 keV | TAK |  |
|  | Kolimator wolframowy zapewniający eliminację promieniowania tła | TAK |  |
|  | Możliwość detekcji Tc99m, I123, I131, Co57, In111 bez konieczności zmian ustawień urządzenia | TAK |  |
|  | Funkcja uśredniania zliczeń z 10 s. | TAK |  |
|  | Funkcja kumulacji zliczeń z 10 s. | TAK |  |
|  | Funkcja odcinania tła | TAK |  |
|  | Bezprzewodowy, wszystkie elementy urządzenia umieszczone w sondzie | TAK |  |
|  | Wizualna i dźwiękowa sygnalizacja zliczeń | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne, min. 250 godzin pracy z zestawem baterii | TAK |  |
|  | Waga całego urządzenia do 250 g. | TAK |  |
|  | Pamięć ustawień parametrów pracy | TAK |  |
|  | Urządzenie przystosowane do pracy śródoperacyjnej | TAK |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty

....................................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela