SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

84-300 LĘBORK, UL. WĘGRZYNOWICZA 13

TEL/FAX 059 86 35 249

NIP: 841-14-61-899, REGON: 770901505

Lębork, dn. 28.12.2012r.

ZNAK SPRAWY ZP-PN/105/12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych

Wymiana i rozbudowa dźwigu towarowo-osobowego

w budynku głównym szpitala

(CPV  45.11.11.00-9, 45.22.31.00-7, 45.43.00.00-0, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.31.60.00-5, 45.31.31.00-5)

postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759)

Specyfikację zatwierdza: _______________________________

ROZDZIAŁ I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowanie w istniejącym budynku głównym szpitala dźwigu szpitalnego wraz z kompletną wymianą urządzenia dźwigowego przy zachowaniu istniejącej konstrukcji szybu, przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych.

W zakres prac wchodzi:

  - Demontaż starego dźwigu łącznie z jego utylizacją, dostawa i montaż nowego dźwigu towarowo-osobowego w budynku szpitala.

  - Dane ogólne dźwigu

| 1 | Typ napędu | Cierny, zasilany prądem trójfazowym 3x400V/50Hz, Automatyczny dojazd wraz z otwarciem drzwi do przystanku wskazanego (ewakuacyjnego) w celu uwolnienia pasażerów w przypadku zaniku napięcia, |
| --- | --- | --- |
| 2 | Udźwig nominalny | 1750 kg /23 osoby o wymiarach 1400x2570x2200 mm |
| 3 | Prędkość jazdy | 1 m/s |
| 4 | Prędkość dojazdu | Płynna regulacja prędkości jazdy typu VVVF |
| 5 | Ilość startów | 180 na godz. |
| 6 | Ilość przystanków | 7 |
| 7 | Ilość drzwi szybowych | 7 |
| 8 | Ilość dojść do kabiny | 1 - kabina nieprzelotowa |
| 9 | Wysokość podnoszenia | Około 19,80 m |
| 10 | Sterowanie | Mikroprocesorowe, zbiorcze, góra - dół |
| 11 | Wezwania szpitalne | Na chip |
| 12 | Temperatura pracy dźwigu | Min +5°C, max +40°C |
| 13 | Wentylacja | Mechaniczna |
|  | Kabina | Minimum 1400x2570x2200mm |
| 14 | Zabezpieczenie strefy wejścia | Kurtyna świetlna |
| 15 | Ściany kabiny | Stal nierdzewna satyna |
| 16 | Sufit podwieszany | Stal nierdzewna satyna |
| 17 | Oświetlenie | typu LED |
| 18 | Awaryjne oświetlenie | Minimum 2 godz. |
| 19 | Podłoga | Stal nierdzewna ryflowana |
| 20 | Cokoły | Stal nierdzewna |
| 21 | Poręcze | Stal nierdzewna |
| 22 | Odboje ścienne szt. 2 -wysokość do uzgodnienia z inwestorem | Stal nierdzewna – na 3 ścianach po 2 sztuki |
| 23 | Lustro | 1/2 tylnej ścianie kabiny nad poręczą |
|  | Drzwi |  |
| 24 | Typ | Automatyczne, dwupanelowe, teleskopowe o wymiarach 1200 x 2000 mm |
| 25 | Regulacja prędkości otwierania i zamykania | Płynna, |
| 26 | Mechanizm nawrotu powodujący ponowne otwieranie się drzwi przy napotkaniu przeszkody | Tak |
| 27 | Odporność ogniowa drzwi przystankowych | EI60 |
| 28 | Drzwi kabinowe | Stal nierdzewna, satyna 1200 x 2000 mm |
| 29 | Panel dyspozycji | Do uzgodnienia z inwestorem |
| 30 | Wykończenie | Stal nierdzewna |
| 31 | Wyświetlacz | Elektroniczny |
| 32 | Przyciski | Dostosowane do obsługi przez osoby niepełnosprawne, podświetlane |
|  | Kasety zewnętrzne |  |
| 33 | Umiejscowienie | Natynkowo lub w ościeżnicach |
| 34 | Wyświetlacz | Elektroniczny na wszystkich przystankach |
|  | Maszynownia |  |
| 35 | Położenie | Górna nad szybem |

- Prace konstrukcyjne oraz ogólnobudowlane związane z przedłużeniem istniejącego szybu windowego do poziomu -1, oraz inne konieczne do montażu dźwigu osobowego

- Wymiana drzwi szybowych na panelowe ognioodporne EI60

- Roboty budowlane związane z wymiana dźwigu (wyburzenia, rozbiórki, wywóz gruzu, tynki, posadzki, osadzanie belek, malowanie, instalacja elektryczna)

- Wyposażenie szybu windowego w system oddymiania na wypadek pożaru. 2 klapy oddymiające wchodzące w skład ww. wyposażenia są w posiadaniu Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej Montażu klap oddymiających w budynku głównym SPS ZOZ w Lęborku, rysunek K-6, otwór nr 7 i 8.

- Prace modernizacyjne maszynowni i wejścia przed maszynownią w zakresie prac malarskich wraz z wymianą drzwi do maszynowni na EI60.

- Wymiana drzwi dachowych na stalowe, pełne, ocieplone

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, przedmiar robót (Załącznik nr 11 do SIWZ) będący integralną częścią niniejszej specyfikacji i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiar robót jest poglądowy, może ulec modyfikacji przez Wykonawcę. Zakup oraz wymiana dźwigu będzie realizowana w oparciu o przygotowaną dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedstawienie oferty nie obejmującej całego zakresu robót spowoduje jej odrzucenie bez dalszego rozpatrywania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Wykonawca zapewni zakup, dostawę i montaż dźwigu towarowo-osobowego, materiały oraz sprzęt potrzebny do realizacji zamówienia. Dźwig, wszystkie montowane urządzenia, materiały i elementy budowlane muszą posiadać atesty producenta, Aprobatę techniczną oraz być zgodne z ustaleniami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną dostawa i montaż windy (ST-01.05). Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby urządzenia, materiały, elementy budowlane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca zapewni wywóz gruzu, śmieci, zdemontowanych urządzeń i wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórki oraz pokryje wszelkie koszty związane z utylizacją tych materiałów.

- Strony uzgadniać będą na bieżąco harmonogram robót.

- Wszystkie prace, a także ich odbiór należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją techniczną dostawa i montaż windy (ST-01.05), obowiązującymi normami, przepisami BHP (czynny obiekt i otoczenie użyteczności publicznej) i Prawa Budowlanego oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

- Odbiór windy podlega specjalistycznemu odbiorowi dokonywanego przez Urząd Dozoru Technicznego według odrębnych przepisów. Wykonawca montaży jest zobowiązany do uczestnictwa w badaniach i odbiorze przez UDT.

- Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą obiektu zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

- Zamawiający żąda udzielenia:

  - 3 letniej gwarancji na dźwig towarowo-osobowy.

  - 2 letniej gwarancji na pozostałe prace wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

- Usługa objęta zamówieniem zostanie uregulowana ryczałtem na podstawie wystawionej faktury po dokonanym odbiorze prac, zatwierdzeniu protokołu odbioru przez Zamawiającego oraz dokonanym odbiorze przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Minimalny termin płatności wymagany przez Zamawiającego to 30 dni od daty dostarczenia faktury i podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

ROZDZIAŁ II.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia - 2 miesiące od dnia przekazania terenu budowy. Przewidywany termin przekazania placu budowy 01.02.2013r.

ROZDZIAŁ III.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

A. WARUNKI PODMIOTOWE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował  co najmniej jedną dostawę związaną z przedmiotem zamówienia, proporcjonalną do przedmiotu zamówienia tj. dostawy, wymiany i rozbudowy dźwigu towarowo-osobowego o łącznej wartości 300.000,00 zł brutto.

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

Osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać uprawnienia:

- do modernizacji urządzeń dźwigowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz należą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego

- do kierowania robotami w zakresie sieci , instalacji i dozoru urządzeń elektrycznych oraz należą do właściwej Izby samorządu Zawodowego

- do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno – budowlanym oraz należą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że :

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

2. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do siwz);

- wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz sporządza się według wzoru stanowiącego (załącznik nr 5);

- wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wykaz sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 (dot. wykonawców) i załącznik nr 7 (dot. podwykonawców) do specyfikacji

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oświadczenie sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp przedkładając następujące dokumenty i oświadczenia:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp.

- jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 3 ppkt. 2:

a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

b) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych nie wcześniej niż w terminie określonym w ppkt. 3 lit. a).

Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone  za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

ROZDZIAŁ IV.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ

Z WYKONAWCAMI

- Zamawiający dopuszcza aby oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje były przekazywane pisemnie, faksem oraz drogą elektroniczną. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane faxem lub drogą elektroniczną fakt ich otrzymania zostanie niezwłocznie potwierdzony na żądanie każdej ze stron.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:

- w sprawach formalno-prawnych - Leszek Kaiser, mgr Anetta Połońska, mgr Agnieszka Jabłonowska, Dział Zamówień Publicznych tel./fax. 0-59 86 35 249 w godz. 7:25 – 15:00,      e-mail: zampub@szpital-lebork.com.pl

- w sprawach technicznych - inż. Małgorzata Bartuś tel. 0-59 86 35 280 w godz. 7:25 – 15:00

ROZDZIAŁ V.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości  7.500,00 zł

- Wadium możne być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- Pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:   50 1240 3800 1111 0000 4468 5254 z dopiskiem „SPS ZOZ w Lęborku – wadium, wymiana i rozbudowa dźwigu towarowo-osobowego” do dnia 24.01.2013r. do godziny 12:00. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.

- Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy wnieść w oryginale do Zamawiającego do dnia 24.01.2013r. do godz. 12:00  składając dokumenty w Sekretariacie w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „SPS ZOZ w Lęborku – wadium, wymiana i rozbudowa dźwigu towarowo-osobowego - nie otwierać przed 24.01.2013r. godz. 12:30”. Do oferty należy dołączyć kopie dokumentu wniesieniu wadium w formie innej niż pieniężna.

- Zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium opisane są w art. 46 ustawy pzp.

ROZDZIAŁ VI.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ VII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Wykonawcy mogą również wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Oprócz dokumentów i oświadczeń opisanych w Rozdziale III siwz oferta powinna

zawierać:

- wypełniony Formularz Oferty (Załącznik nr 1);

- wypełniony wykaz wykonanych dostaw (Załącznik nr 5);

- wykaz osób i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr 6)

- wykaz podwykonawców którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
(Załącznik nr 7)

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (Załącznik nr 8)

- wypełnioną tabelę elementów scalonych (Załącznik nr 9)

- opis techniczny dźwigu po wymianie (Załącznik nr 10)

- pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;

- informację czy Wykonawca posiada certyfikat ISO.

- dowód wniesienia wadium.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Wszystkie podpisy złożone w ofercie winny być opatrzone pieczęcią imienną osoby składającej podpis celem jej identyfikacji. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie ewentualne koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na przetarg nieograniczony na wymianę i rozbudowę dźwigu towarowo-osobowego 
w budynku głównym szpitala. Znak sprawy ZP-PN/105/12.

Nie otwierać przed 24.01.2013r. godz. 12:30”

- Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Nie ujawnia się jednak informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, dokumenty zawierające te informacje należy wydzielić w osobnej części oferty.

UWAGA:

W rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (tekst jednolity Dz. U. Nr 153 z 2003r., poz. 1503 ze zmianami)

ROZDZIAŁ VIII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę w zamkniętej, opisanej kopercie należy złożyć do dnia 24.01.2013r. do godz. 12.00 
w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 
ul. Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork.

- Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia do zamawiającego, a nie termin wysłania np. listem poleconym bądź złożenia zlecenia poczcie kurierskiej. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie terminu do wniesienie odwołania. Na żądanie wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta.

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego dnia 24.01.2013r. o godz. 12:30.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Wykonawca nie ma obowiązku być obecny przy otwarciu kopert z ofertą. Informacje podawane podczas otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

ROZDZIAŁ IX.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia 
w cenie oferty wszystkich kosztów robót niezbędnych do prawidłowego wykonania, zgodnie 
z dokumentacją projektową, Przedmiarem Robót oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót. Przedmiar robót jest poglądowy, może ulec modyfikacji przez Wykonawcę.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 2 (dwóch) miejsc po przecinku.

- Wykonawca powinien skalkulować cenę do miejsca dostawy, w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia.

- Sposób obliczenia ceny: Wartości w poszczególnych pozycjach powinny zostać obliczone zgodnie ze wzorem:

- cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

- cena netto x stawka podatku VAT = wartość VAT

- cena jednostkowa netto + wartość VAT = cena jednostkowa brutto

- cena jednostkowa brutto x ilość  = wartość brutto

Wartość zadania netto to suma wartości netto poszczególnych pozycji w danym zadaniu.

Wartość zadania brutto to suma wartości brutto poszczególnych pozycji w danym zadaniu.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

ROZDZIAŁ X.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena 100% - maksymalną ilość punktów za „cenę” otrzyma wykonawca proponujący najniższą cenę brutto zamówienia. Punkty będą liczone wg wzoru:

Cn- najniższa zaoferowana cena, Co- cena rozpatrywanej oferty

- W przypadku wątpliwości Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

ROZDZIAŁ XI.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru; wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została wybrana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1a.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Umowa wraz z załącznikami podpisana przez Zamawiającego zostanie przesłana Wykonawcy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach listem poleconym. Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest odesłać Zamawiającemu jeden egzemplarz umowy z załącznikami w sprawie zamówienia publicznego w terminie 7 dni od otrzymania umowy.

ROZDZIAŁ XII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XIII.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY – WZÓR UMOWY

- Zamawiający określa warunki umowy na realizację zamówienia w niniejszym postępowaniu 
w Projekcie Umowy, który stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zgodnie z art. 144 ustawy pzp:

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT 
w okresie obowiązywania umowy. Umowa będzie aneksowana.

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w przypadku zmiany nazwy jednej ze stron. Umowa będzie aneksowana.

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie ewentualnych podwykonawców, kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego. Umowa będzie aneksowana.

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia. Może on ulec wydłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron umowy, których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania przetargowego. Umowa będzie aneksowana.

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia Może on ulec skróceniu, w przypadku zakończenia prac przed terminem określonym 
w umowie. Umowa będzie aneksowana.

#### ROZDZIAŁ XIV.

#### POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawnej przysługujące w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych szczegółowo opisane są w Dziale VI Rozdział 1 i 2 ustawy pzp.

W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Terminy wniesienia odwołania precyzuje art. 182 ustawy pzp.

Wykaz załączników do specyfikacji:

- Załącznik nr 1 – formularz oferty

- Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków podmiotowych wymaganych przez Zamawiającego

- Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania, warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp

- Załącznik nr 4 – projekt umowy

- Załącznik nr 5 – wykaz wykonanych dostaw

- Załącznik nr 6 – wykaz osób i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

- Załącznik nr 7 – wykaz podwykonawców którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

- Załącznik nr 8 – oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

- Załącznik nr 9 – tabela elementów scalonych

- Załącznik nr 10 - opis techniczny dźwigu po wymianie

- Załącznik nr 11 - dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

…………………… dnia ………………….

________________________

(pieczątka firmowa wykonawcy)

- Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wymianę i rozbudowę dźwigu towarowo-osobowego w budynku głównym Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, ul Węgrzynowicza 13, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Netto …………………..……….…zł, co stanowi wartość brutto: …………..………….………. zł słownie:…………………….....…..………………………………………………………………..), 
w tym podatek VAT ………………….…….. zł

- Oświadczamy, że nie zamierzamy/zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………

(wg załącznika nr 7 do specyfikacji)

- Oświadczamy, że posiadamy/nie posiadamy* certyfikat ISO.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami przetargu, uzyskał wszystkie informacje niezbędne do oszacowania ryzyka, przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia oraz, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do SIWZ. Wykonawca oświadcza również, iż zapoznał się z zapisami Umowy i nie wnosi do niej zastrzeżeń.

- Wpłata wadium:

- Forma w jakiej zostało wniesione wadium: ……………………………………………………………………………………….…………..

- Kwota wadium ………………………………………………………………….………………………………..

- Nr konta na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium:

………………………….………………………………………………………………..…………

* niepotrzebne skreślić

…………………………………..

Podpis i pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków podmiotowych wymaganych przez Zamawiającego

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wymianę i rozbudowę dźwigu towarowo-osobowego w budynku głównym Samodzielnego Publicznego  Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Ja (imię i nazwisko): .....................................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

.....................................................................................................................................

oświadczam, że:

A.*

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

- spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej;

B.*

Przy wykonywaniu zamówienia będziemy polegać na:

- wiedzy i doświadczeniu,*

- potencjale technicznym,*

- osobach zdolnych do wykonania zamówienia, *

- zdolnościach finansowych*

innych podmiotów

W załączeniu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

___________________

* niepotrzebne skreślić

Miejsce i data:............................................................

_______________________________

Podpis i pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 3

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wymianę i rozbudowę dźwigu towarowo-osobowego w budynku głównym Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Ja (imię i nazwisko): .....................................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

.....................................................................................................................................

oświadczam, że:

na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w  art. 24 ust. 1 ustawy

Miejsce i data:............................................................

_________________________________

Podpis i pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 4

Projekt umowy nr ......../PN/12

zawarta w dniu  ....... 2012r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lęborku, 
ul. Węgrzynowicza 13, zarejestrowanym w Oddziale Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku ul. Piekarnicza 10 pod numerem KRS 0000009022, Regon 770901505, NIP 841-14-61-899, zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez Dyrektora lek. Andrzeja Sapińskiego, a .......................... z siedzibą w ............................., ul. ................................. zarejestrowaną w ......................... prowadzonym przez .............................. pod numerem ..................... zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez  .............................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759).

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowanie w istniejącym budynku głównym szpitala dźwigu szpitalnego wraz z kompletną wymianą urządzenia dźwigowego przy zachowaniu istniejącej konstrukcji szybu, przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych.

W zakres prac wchodzi:

  - Demontaż starego dźwigu łącznie z jego utylizacją, dostawa i montaż nowego dźwigu towarowo-osobowego w budynku szpitala.

  - Prace konstrukcyjne oraz ogólnobudowlane związane z przedłużeniem istniejącego szybu windowego do poziomu -1, oraz inne konieczne do montażu dźwigu osobowego

  - Wymiana drzwi szybowych na panelowe ognioodporne EI60

  - Roboty budowlane związane z wymiana dźwigu (wyburzenia, rozbiórki, wywóz gruzu, tynki, posadzki, osadzanie belek, malowanie, instalacja elektryczna)

  - Wyposażenie szybu windowego w system oddymiania na wypadek pożaru. 2 klapy oddymiające wchodzące w skład ww. wyposażenia są w posiadaniu Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej Montażu klap oddymiających w budynku głównym SPS ZOZ w Lęborku, rysunek K-6, otwór nr 7 i 8.

  - Prace modernizacyjne maszynowni i wejścia przed maszynownią w zakresie prac malarskich wraz z wymianą drzwi do maszynowni na EI60.

  - Wymiana drzwi dachowych na stalowe, pełne, ocieplone.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać montaż stanowiące przedmiot umowy zgodnie ofertą, dokumentacją projektową, ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, na warunkach i zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót budowlanych w czynnym obiekcie szpitala.

- Wykonawca gwarantuje wykonanie umowy pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wyszczególnionych w załączniku nr 6 do siwz.

§ 2

- Przedmiot umowy określony w § 1 wykonany zostanie z urządzeń i materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zapewni zakup, dostawę i montaż dźwigu towarowo-osobowego, przelotowego, materiały oraz sprzęt potrzebny do realizacji zamówienia. Dźwig, wszystkie montowane urządzenia, materiały i elementy budowlane muszą posiadać atesty producenta, Aprobatę techniczną oraz być zgodne z ustaleniami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną dostawa i montaż windy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby urządzenia, materiały, elementy budowlane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

§ 3

- Strony uzgadniać będą na bieżąco harmonogram robót. Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie przekazany w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

- Termin wykonania zamówienia - 2 miesiące od dnia przekazania terenu budowy. Przewidywany termin przekazania placu budowy 01.02.2013r.

- Remont przeprowadzony będzie przy czynnym obiekcie.

- Wykonawca udziela:

- 3 letniej gwarancji na dźwig towarowo-osobowy, nieprzelotowy

- 2 letniej gwarancji na pozostałe prace remontowe wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się wskazać Wykonawcy źródło poboru światła, siły i wody oraz zabezpieczyć pomieszczenie w celu przechowywania urządzeń, materiałów budowlanych i narzędzi.

- Za zużycie prądu i wody Wykonawca zostanie obciążony kwotą ryczałtową w wysokości  120,00 złotych brutto

- Miejsce montażu dźwigu towarowo-osobowego, pomieszczenie do przechowywania materiałów budowlanych i narzędzi zostaną przekazane Wykonawcy protokołem przekazania na dwa dni przed terminem rozpoczęcia robót.

§ 5

- Wykonawca powierza / nie powierza* wykonanie części robót objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom zgodnie z załącznikiem nr 7 do siwz.

- Wykonawca odpowiada za pracę podwykonawców jak za własną.

- Płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

* niepotrzebne skreślić

§ 6

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za określony w § 1 przedmiot umowy ryczałtem kwotę netto .................................zł, co stanowi brutto ................................zł   (słownie:...................................).

- Usługa objęta zamówieniem zostanie uregulowana ryczałtem na podstawie wystawionej faktury po dokonanym odbiorze prac, zatwierdzeniu protokołu odbioru przez Zamawiającego oraz dokonanym odbiorze przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Należność Wykonawcy będzie uregulowana w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z protokółem odbioru.

- Jako dzień zapłaty uważać się będzie dzień wypływu środków z rachunku Zamawiającego.

- W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek w wysokości ustawowej od nieuregulowanych należności wyłącznie po upływie zaoferowanego terminu płatności przewidzianego umową.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieprzelewania wierzytelności wynikających z tytułu zawartej umowy na rzecz innych podmiotów oraz zawierać umów poręczenia bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego.

§ 7

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- Zakupu oraz wykonania montażu windy wraz z konstrukcją nośną szybu zgodnie z wytycznymi i procedurami producenta dźwigu, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót budowlanych w czynnym obiekcie szpitala;

- odbioru windy podlegającemu specjalistycznemu odbiorowi dokonywanego przez Urząd Dozoru Technicznego

- ponoszenia odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie umowy;

- zakup, dostawę i montaż dźwigu towarowo-osobowego, przelotowego, materiały oraz sprzęt potrzebny do realizacji zamówienia. Dźwig, wszystkie montowane urządzenia, materiały i elementy budowlane muszą posiadać atesty producenta, Aprobatę techniczną oraz być zgodne z ustaleniami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną dostawa i montaż windy (ST-01.05).

- zapewnienie urządzeń, materiałów budowlanych, elementów w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

- usunięcia na własny koszt w terminie wyznaczonym przez zamawiającego wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru oraz wad ukrytych ujawnionych po odbiorze robót;

- uporządkowania miejsca po zakończonych robotach;

- prowadzenia dokumentacji zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, prawem budowlanym oraz przepisami wykonawczymi do tego prawa;

- dokonywania na bieżąco każdorazowo uzgodnień z użytkownikiem w zakresie terminu 
i sposobu podjęcia robót, które będą wymagały wejścia do pomieszczeń technicznych 
i czasowego wyłączenia mediów w szpitalu – na dwa dni przed planowanymi robotami.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie robót z datą przekazania mu miejsca montażu dźwigu towarowo-osobowego i stosowania w trakcie ich realizacji przepisów BHP 
i P.Poż. oraz bezpieczeństwo swoich pracowników i innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy z tytułu prowadzonych robót.

- Wykonawca dołoży wszelkich starań do realizacji robót mający na celu maksymalne ograniczenie okresu wyłączenia z użytkowania pomieszczeń szpitala.

- Do Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy miejsca montażu dźwigu towarowo-osobowego;

- kontrolowanie realizacji przedsięwzięcia pod względem technicznym oraz finansowym, sprawdzanie i rozliczenia realizacji warunków umownych oraz bieżące sprawowanie nadzoru technicznego;

- reprezentowanie interesów własnych w sprawach dotyczących realizacji przedsięwzięcia;

- przystąpienie i zakończenie czynności odbioru wykonanych robót w terminie 4 dni od daty zgłoszenia gotowości, powiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę, który ma prawo uczestniczyć w tych odbiorach

- Osobą upoważnioną do sprawowania kontroli ze strony Zamawiającego jest: ……………………………

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy są:

- w zakresie robót budowlano-montażowych……………………………………….

- w zakresie instalacji elektrycznych………………………………………………….

  - Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

  - Wykonawca, zapewni ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w kwocie …………. (O WARTOŚĆ UMOWY) i utrzyma jej ważność do daty zakończenia umowy.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub przekroczenia wyznaczonego terminu usunięcia wskazanych wad i usterek, w wysokości 0,1% ustalonego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

- W razie stwierdzenia, w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, wad nie nadających się do usunięcia, jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może, odpowiednio do utraconej wartości estetycznej i technicznej obniżyć wartość kwoty umownej.

- W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający może żądać wykonania ponownie robót na koszt Wykonawcy. W razie wystąpienia z takim żądaniem Wykonawca jest zobowiązany je spełnić.

- Niezależnie od powyższego strony zachowują prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 9

W przypadku zaniedbywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności niedotrzymywania terminów określonych w harmonogramie finansowo-rzeczowym Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy cen wykonanych robót przez inny podmiot.

§ 10

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy pzp.

- Zgodnie z art. 144 ustawy pzp:

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy. Umowa będzie aneksowana.

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w przypadku zmiany nazwy jednej ze stron. Umowa będzie aneksowana.

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie ewentualnych podwykonawców, kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego. Umowa będzie aneksowana.

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia. Może on ulec wydłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron umowy, których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania przetargowego. Umowa będzie aneksowana.

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia Może on ulec skróceniu, w przypadku zakończenia prac przed terminem określonym w umowie. Umowa będzie aneksowana.

§ 11

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony zwrócą się do właściwego rzeczowo sądu wg siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawo zamówień publicznych i Prawo Budowlane.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

# Zamawiający 								Wykonawca

Załącznik nr 5

# WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedna dostawa związana z przedmiotem zamówienia, proporcjonalna do przedmiotu zamówienia tj. dostawy, wymiany i rozbudowy dźwigu towarowo-osobowego o łącznej wartości 300.000,00 zł brutto.

| Rodzaj wykonanych dostaw (nazwa zadania) i miejsce realizacji | Nazwa zamawiającego (adres, telefon, faks) | Data wykonania (rok, miesiąc) | Wartość umowy brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... | ........................................ ........................................ ....................................... ....................................... | ............................. ............................. ............................. ............................. | ............................... ............................... ............................... ............................... |
| ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... | ........................................ ........................................ ....................................... ....................................... | ............................. ............................. ............................. ............................. | ............................... ............................... ............................... ............................... |
| ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... | ........................................ ........................................ ....................................... ....................................... | ............................. ............................. ............................. ............................. | ............................... ............................... ............................... ............................... |

itd.

Do wykazu należy  załączyć dokumenty potwierdzające, że wszystkie wyszczególnione dostawy zostały wykonane należycie.

____________________________

Podpis i pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 6

# WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

| Imię, nazwisko | Numer i rodzaj uprawnień dozorowych | Doświadczenie zawodowe (lata pracy z uprawnieniami) | Stanowisko i zakres czynności | Podstawa do dysponowania osobami (umowa o pracę, umowa zlecenie lub inny stosunek cywilno-prawny) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

itd.

Nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Wykonawcy będzie pełnił:

............................................................................................., tel. .......................................

……………………………………………………..

Podpis i pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 7

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

| Lp. | Zakres prac | Nazwa i adres firmy | Osoba odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |

.......................................................................

Pieczątka i podpis osoby upoważnione

do reprezentowania firmy

Załącznik nr 8

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wymianę 
i rozbudowę dźwigu towarowo-osobowego w budynku głównym Samodzielnego Publicznego  Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Ja (imię i nazwisko): .....................................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

.....................................................................................................................................

oświadczam, że:

dysponuję do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następującymi osobami posiadającymi wymagane uprawnienia:

    - do modernizacji urządzeń dźwigowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz należą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego

    - do kierowania robotami w zakresie sieci , instalacji i dozoru urządzeń elektrycznych oraz należą do właściwej Izby samorządu Zawodowego

    - do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno – budowlanym oraz należą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego

Miejsce i data:............................................................

……………………………………………………..

Podpis i pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 9

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| L.p | Rodzaj prac | Wartość prac netto | VAT | Wartość prac brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontaż starego dźwigu łącznie z jego utylizacją ,dostawa i montaż nowego dźwigu towarowo-osobowego w budynku szpitala. |  |  |  |
| 2. | Prace budowlane remontowo-naprawcze |  |  |  |
| 2.1. | Wyburzenia, rozbiórki, wywóz gruzu, utylizacja |  |  |  |
| 2.2. | Osadzenie belek stalowych |  |  |  |
| 2.3. | Posadzki |  |  |  |
| 2.4. | Tynki |  |  |  |
| 2.5. | Malowanie, gładzie |  |  |  |
| 2.6. | Instalacja elektryczna |  |  |  |
| 3. | Wyposażenie szybu windowego w system oddymiania na wypadek pożaru w 2 klapy oddymiające. |  |  |  |
| 4. | Prace modernizacyjne maszynowni i wejścia przed maszynownią w zakresie prac malarskich wraz z wymianą drzwi do maszynowni na EI60. |  |  |  |
| 5. | Wymiana drzwi dachowych na stalowe, pełne, ocieplone |  |  |  |
|  | Ogółem |  |  |  |

.......................................................................                                                                                                                                    Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

Załącznik nr 10

# OPIS TECHNICZNY DŹWIGU PO WYMIANIE

| 1 | Typ napędu |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Udźwig nominalny |  |
| 3 | Prędkość jazdy |  |
| 4 | Prędkość dojazdu |  |
| 5 | Ilość startów |  |
| 6 | Ilość przystanków |  |
| 7 | Ilość drzwi szybowych |  |
| 8 | Ilość dojść do kabiny |  |
| 9 | Wysokość podnoszenia |  |
| 10 | Sterowanie |  |
| 11 | Wezwania szpitalne |  |
| 12 | Temperatura pracy dźwigu |  |
| 13 | Wentylacja |  |
|  | Kabina wymiary |  |
| 14 | Zabezpieczenie strefy wejścia |  |
| 15 | Ściany kabiny |  |
| 16 | Sufit podwieszany |  |
| 17 | Oświetlenie |  |
| 18 | Awaryjne oświetlenie |  |
| 19 | Podłoga |  |
| 20 | Cokoły |  |
| 21 | Poręcze |  |
| 22 | Odboje ścienne szt. 2 -wysokość do uzgodnienia z inwestorem |  |
| 23 | Lustro |  |
|  | Drzwi |  |
| 24 | Typ |  |
| 25 | Regulacja prędkości otwierania i zamykania |  |
| 26 | Mechanizm nawrotu powodujący ponowne otwieranie się drzwi przy napotkaniu przeszkody |  |
| 27 | Odporność ogniowa drzwi przystankowych |  |
| 28 | Drzwi kabinowe |  |
| 29 | Panel dyspozycji |  |
| 30 | Wykończenie |  |
| 31 | Wyświetlacz |  |
| 32 | Przyciski |  |
|  | Kasety zewnętrzne |  |
| 33 | Umiejscowienie |  |
| 34 | Wyświetlacz |  |
|  | Maszynownia |  |
| 35 | Położenie |  |

.......................................................................                                                                                                                                    Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy