## Załącznik nr 6

## ZADANIE NR  1

SPIROMETR – 1 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | PARAMETRY | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Spirometr do wykonywania spirometrii spokojnej, natężonej i MVV | TAK |  |
|  | Spirometr z podgrzewaną głowicą pneumotachograficzną | TAK |  |
|  | Min. 9 różnych programów animacyjnych wspomagających wykonanie spirometrii natężonej | TAK, podać nazwy programów animacyjnych |  |
|  | Opór głowicy pomiarowej <0.05 kPa/(l/s) przy 10 l/s | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru przepływu 0 do ± 20 l/s | TAK, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru przepływu ± 3% lub lepsza | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru przepływu 10 ml/s lub lepsza | TAK, podać |  |
|  | Zakres pomiaru objętości ± 20 L | TAK, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru objętości ± 3% lub lepsza | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość pomiaru objętości 1 ml lub lepsza | TAK, podać |  |
|  | Możliwość konfiguracji własnych raportów przez użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia przez użytkownika nowych autorów oraz odpowiadających im formuł wartości należnych | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji ekranu w taki sposób aby podczas wykonywania każdego manewru spirometrii natężonej na ekranie monitora widoczne były jednocześnie: wykres – krzywa przepływ/objętość, wykres - krzywa objętość/czas, tabela z wynikami, wykres kolumnowy przedstawiający ilość wydmuchiwanego powietrza w czasie ostatniej sekundy natężonego wydechu, wykres kolumnowy przedstawiający czas natężonego wydechu. | TAK, dołączyć printscreen dokumentujący wspomnianą możliwość konfiguracji ekranu |  |
|  | Ustniki kompatybilne z oferowanym spirometrem 500 szt. | TAK |  |
|  | 3 litrowa pompa kalibracyjna | TAK |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty

....................................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela