SPSZOZ/206/2013                                                 	                      Lębork 31.01.2013 r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/06/13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę spirometru oraz fotela do badań mikrobiologicznych do SPS ZOZ w Lęborku.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający w odpowiedzi na otrzymane zapytania do SIWZ dot. w/w postępowania wyjaśnia:

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu alternatywny fotel do pobierania krwi o parametrach:

Fotel przeznaczony do ustalania i utrzymania pacjenta w pozycji siedzącej lub leżącej podczas przeprowadzania dializ, infuzji dożylnych i pobierania krwi.

Łatwa do utrzymania w czystości powierzchnia fotela.

Rama fotela pokryta farbą ESD

Szerokość fotela 800mm

Wysokość siedziska 500mm

Wymiary siedziska 600mm x 450mm

Długość w pozycji leżącej 1600mm

Regulacja kąta nachylenia oparcia pleców o wymiarach 550mmx760mm w zakresie -8°~+85°

Regulacja kąta nachylenia oparcia nóg  o wymiarach 560mm x 360mmw zakresie - 0°~ +90°

Funkcja  pozycji Trendelenburga min. 8°

Regulacja poszczególnych funkcji ( regulacja oparcia pleców, regulacja oparcia nóg,) poprzez siłowniki elektromechaniczne za pomocą pilota przewodowego.

Możliwość ustawienia segmentu pleców, segmentu siedziska oraz segmentu podudzia w jednej płaszczyźnie.

Stabilna podstawa jezdna, 4 duże obrotowe koła skrętne  z blokadą jazdy.

Podłokietniki z regulacją wysokości oraz kąta.

Zintegrowany z fotelem statyw do kroplówek

Nośność fotela 150kg

Akcesoria:

- papier ochronny na rolce,

- demontowalny zagłówek,

Możliwość wyboru koloru tapicerki.

Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE.

Szkolenie z obsługi fotela.

Instrukcja obsługi w języku polskim.

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny spirometr oparty na efekcie Dopplera z głowicą ultradźwiękową o zakresie mierzonego przepływu 0-14 L.

wymiary: 83x158x43mm i waga: 255g,

wyświetlacz: niedotykowy, o rozdzielczości: 64x160,

obsługa: 14-klawiszowa klawiatura,

dokładność pomiaru:

objętość: ±3% lub 0,050l

przepływ: ±5% lub 0.020l/s

PEF: ±10% lub 0,400  l/s

MVV: ±10% lub 15 l/min)

zakres pomiaru:

objętość: 0,5 do 8l

przepływ: ±14 l/s

pojemność pamięci na 700 badań,

zasilanego 2 bateriami AA,

Który spełnia, a w niektórych przypadkach nawet przekroczył normy European Respiratory Society, the National Lung Health Education Program, CE Certificate, CSA Certificate.

Spirometr dokonuje automatycznego dokalibrowania się przed każdym badaniem, więc stacja pompa kalibracyjna jest zbędna.

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie nr 3 – dotyczy zadania nr 1

Czy zamawiający dopuści urządzenie o podobnych parametrach , dużo nowocześniejsze ,posiadający również programy animacyjnych ,nie potrzebujące podgrzewanej głowicy pneumotachograficznej, ani 3 litrowej pompy kalibracyjnej, które zostały zastąpione nowoczesną technologią ułatwiającą pracę, a także bezawaryjność sprzętu?

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE | NOTATKI |
| --- | --- | --- |
|  | Prosty w obsłudze spirometr diagnostyczny |  |
|  | Menu w języku polskim |  |
|  | Spirometr wykonujący badania FVC, VC, MVV |  |
|  | Wyposażony w kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości min 320x240 pikseli |  |
|  | Wyświetlanie automatycznej graficznej interpretacji badania |  |
|  | Wyświetlanie automatycznej tekstowej interpretacji badania wg min. 11 poziomów ATS |  |
|  | Wyświetlanie testu poprawności badania |  |
|  | Wyświetlanie pełnego raportu spirometrycznego wraz z górną częścią krzywej F/V. |  |
|  | Możliwość wyświetlenia min 8 wydmuchów ( wykresów) równocześnie na ekranie |  |
|  | Możliwość podłączenia do komputera poprzez złącze USB |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa wymaganej długości wdechów i wydechów |  |
|  | funkcja pediatryczna - graficzne ( obrazkowe ) wspomaganie oraz sygnalizowanie poprawności wydechu/wdechu |  |
|  | Wyposażony w dwukierunkową turbinę cyfrową (przepływomierz) jednokrotnego użytku z ustnikiem – 50 szt., nie wymagającą kalibracji |  |
|  | Możliwość drukowania wyników badań na zintegrowanej termicznej drukarce na papierze o szerokości min 112 mm |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia badania bronchodilatacyjnego PRE-POST z porównaniem wyników |  |
|  | Pamięć pozwalająca zapisać min 6000 badań |  |
|  | Spirometr mierzący min 32 parametry wdechowe i wydechowe |  |
|  | Możliwość pracy z cyfrowymi turbinami dwukierunkowymi (przepływomierzami) wielokrotnego użytku |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wewnętrzny, półprzewodnikowy czujnik temperatury |  |
|  | Zakres przepływu min 16l/s |  |
|  | Zakres objętość min 10l |  |
|  | Dokładność objętości max +/- 3% lub 50 mL |  |
|  | Dokładność przepływu max +/- 5% lub 200 mL/s |  |
|  | Opór dynamiczny max 0,5 cm H2O/L/s |  |
|  | Wyświetlacz LCD |  |
|  | Wymiary max 310 x 205 x 65mm |  |
|  | Waga max 2 kg |  |
|  | Zestaw zawierający: - pokrowiec na urządzenie - klips na nos - turbinę jednokrotnego użytku z ustnikiem , - płyta CD z dedykowanym oprogramowaniem spirometrycznym na komputer - kabel USB do podłączenia do komputera |  |

- Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ