Załącznik nr 6

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

DO UCYFROWIENIA POŚREDNIEGO PRACOWNI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘBORKU

| I | WYMAGANIA OGÓLNE SYSTEM RIS/PACS |
| --- | --- |
| L.P. | Wymagania ogólne | Wymagania graniczne | Oferowany parametr; potwierdzić, lub podać zakresy/opisać | Warunki techniczne podłączenia urządzeń (jeżeli dotyczy) |
| 1. | System PACS posiada możliwość obsługi macierzy dyskowej o nieograniczonej wielkości. Rozbudowa macierzy nie wymaga zakupu dodatkowych licencji. | TAK |  |  |
| 2. | Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2005 w zakresie: produkcji, wdrażania, serwisu oprogramowania dla sektora usług medycznych. | TAK, załączyć certyfikaty |  |  |
| 3. | Wdrożenie systemu z wykorzystaniem nabywanego w niniejszym postępowaniu sprzętu. Uruchomienie sprzętu i systemu. | TAK |  |  |
| 4. | Szkolenie personelu. | TAK |  |  |
| 5. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK/Podać |  |  |
| 6. | Wyrób wprowadzony do obrotu i/lub używania zgodnie z postanowieniami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku, oznakowany znakiem CE zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG . | TAK, załączyć certyfikaty/właściwe dokumenty |  |  |
| 7. | System RIS/PACS/WEB jednego producenta. | TAK, podać producenta, nazwę i wersję systemu |  |  |
| 8. | Podłączenie do systemu RIS/PACS następujących urządzeń DICOM – 5 szt.: - nabywany w ramach niniejszego zamówienia skaner płyt obrazowych – 1 szt. - tomograf komputerowy : Somatom Emotion 16 firmy Siemens – 1 szt. - ramię C : Arcadis Varic firmy Siemens – 1 szt. - ramię C : BV Pulsera firmy Philips - 1 szt. - urządzenie dodatkowe podłączone w przyszłości – 1 szt. | TAK |  |  |
| 9. | Wymiana urządzenia DICOM w przyszłości nie skutkuje koniecznością zakupu nowej licencji. | TAK |  |  |
| II | System Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów PACS |
| 1. | System zarządzania archiwum PACS nie wymaga instalacji, uruchamiany jest za pomocą przeglądarki internetowej. | TAK |  |  |
| 2. | System działa w oparciu o przeglądarkę internetową min. Internet Explorer8.x, Firefox. | TAK |  |  |
| 3. | Aplikacja komunikuje się z użytkownikiem w języku polskim. | TAK |  |  |
| 4. | Dostęp do aplikacji zabezpieczony loginem i hasłem z automatycznym wylogowaniem po ustalonym w czasie instalacji czasie niekorzystania z programu (odejście od stanowiska RIS/PACS bez wylogowania z systemu) | TAK |  |  |
| 5. | System posiada panel pomocy w języku polskim. | TAK |  |  |
| 6. | Brak konieczności instalowania oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych. | TAK |  |  |
| 7. | Serwer archiwum wyposażony jest w dyski skonfigurowane w technologii RAID. | TAK |  |  |
| 8. | System działa w oparciu o architekturę 64-bitową. | TAK |  |  |
| 9. | Program może wykorzystywać więcej niż 8 GB pamięci RAM | TAK |  |  |
| 10. | Program pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu. | TAK |  |  |
| 11. | System działający w architekturze klient-serwer, kompletne dane obrazowe badań przechowywane są na serwerze. | TAK |  |  |
| 12. | Baza danych wszystkich przesłanych do stacji pacjentów oraz obsługa procesu starzenia się badań i możliwość przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line. | TAK |  |  |
| 13. | Bezstratna kompresja obrazów „w locie” podczas archiwizacji. | TAK |  |  |
| 14. | Bezstratna kompresja obrazów „w locie” podczas archiwizacji długoterminowej. | TAK |  |  |
| 15. | Podział archiwum na dedykowane aparaty diagnostyczne. | TAK |  |  |
| 16. | Archiwizacja długoterminowa wg podziału na aparaty diagnostyczne. | TAK |  |  |
| 17. | Możliwość zapisu danych zapasowych z poszczególnych archiwów na jednym nośniku off-line. | TAK |  |  |
| 18. | System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardzie DICOM. | TAK |  |  |
| 19. | Podłączenie urządzeń pracujących w standardzie DICOM 3.0 będących na wyposażeniu pracowni diagnostyki obrazowej oraz innych pracowni szpitala i zapisania cyfrowych wyników obrazowych w centralnym archiwum (PACS). | TAK |  |  |
| 20. | Możliwość archiwizacji, przesyłania i udostępniania obrazów medycznych w standardzie DICOM 3.0. | TAK |  |  |
| 21. | Możliwość przyjmowania i zapisywanie w strukturze katalogów plików obrazowych przesyłanych przy użyciu różnych transfer syntax (Little Endian Implicite, Little Indian Explicite, Big Indian Explicite). | TAK |  |  |
| 22. | System obsługuje następujące formaty transfer syntax: - JPEG LossLess - JPEG LS - JPEG Lossy | TAK |  |  |
| 23. | System posiada funkcję Encapsulated PDF. | TAK |  |  |
| 24. | System posiada kompresję JPEG Lossless obrazów (JPEG Lossless Process14) – min 2-krotną obejmującą archiwizowanie obrazów, ich przesyłanie pomiędzy jednostkami, nagrywanie płyt dla pacjenta, backup danych obrazowych | TAK |  |  |
| 25. | Możliwość przesyłania danych z archiwum PACS w postaci skompresowanej (lossless) oraz nie skompresowanej. | TAK |  |  |
| 26. | Możliwość obsługi DICOMowych klas SOP C-FIND, C-MOVE, C-GET. | TAK |  |  |
| 27. | System obsługuje następujące klasy SOP:- CTImageStorage - Enchanced CTImageStorage - NuclearMedicineImageStorage - UltrasoundMultiframeImageStorage - MRImageStorage - EnhancedMRImageStorage - RTImageStorage - RTDoseStorage - RTStructureSetStorage - RTPlanStorage - UltrasoundImageStorage - RawDataStorage - VLEndoscopicImageStorage - VideoEndoscopicImageStorage - HardcopyGrayscaleImageStorage - HardcopyColorImageStorage - ComputedRadiographyImageStorage - DigitalXRayImageStorageForPresentation - EncapsulatedPDFStorage - GrayscaleSoftcopyPresentationStateStorage | TAK |  |  |
| 28. | Możliwość przyjmowania sekwencji wideo w plikach DICOM. | TAK |  |  |
| 29. | Możliwość obsługi prywatnych DICOMowych klas SOP: - PrivateGE3DModelStorage - PrivateGEPETRawDataStorage - PrivateSiemensCSANonImageStorage | TAK |  |  |
| 30. | Możliwość generowania list roboczych (DICOM Worklist) dla przyłączanych urządzeń diagnostycznych na podstawie danych przesłanych z zewnętrznego systemu RIS/HIS przy pomocy protokołu HL7. | TAK |  |  |
| 31. | System przechowuje zarówno wyniki obrazowe w jakości diagnostycznej (DICOM) , jak również ich odpowiedniki w jakości referencyjnej (w formacie JPG). Proces starzenia oddzielnie zarządza archiwizacją obrazów diagnostycznych (DICOM) oraz referencyjnych (JPG). | TAK |  |  |
| 32. | Możliwość bieżącego (on-line) dostępu do obrazów referencyjnych (JPG) również w przypadku, gdy odpowiednik diagnostyczny (DICOM) danego badania dostępny jest wyłącznie na płycie CD/DVD. | TAK |  |  |
| 33. | System dla zdjęć diagnostycznych w kolorze wykonuje kolorowe miniatury oraz zdjęcia referencyjne. | TAK |  |  |
| 34. | System archiwizuje badania obrazowe w archiwum on-line, którego pojemność może być rozszerzana. | TAK |  |  |
| 35. | System daje możliwość współpracy z następującymi urządzeniami archiwizującymi dane: Archiwizacja on-line: Macierz dyskowa RAID – urządzenie typu NAS, możliwość swobodnego rozszerzenia przez dodanie kolejnych urządzeń typu NAS. Archiwizacja off-line: Napęd taśmowy – LTO oraz Autoloader, biblioteka taśmowa | TAK |  |  |
| 36. | Podłączenie do systemu PACS min. 5 urządzeń DICOM z możliwością rozbudowy o kolejne urządzenia w przyszłości. | TAK |  |  |
| 37. | Możliwość odtwarzania badań z nośników off-line. | TAK |  |  |
| 38. | System gwarantuje identyfikowalność nośników off-line i przechowuje identyfikatory tych nośników w połączeniu z informacjami o wykonanych badaniach. | TAK |  |  |
| 39. | Program pozwala na ustawienie procesu archiwizacji danych na zewnętrzne nośniki np po określonej godzinie, w określone dni. | TAK |  |  |
| 40. | Możliwość składowania sekwencji ruchomych (filmów, np. z endoskopii i laparoskopii) z urządzeń diagnostycznych niepracujących w standardzie DICOM. | TAK |  |  |
| 41. | Możliwość konfigurowania archiwów obrazowych. | TAK |  |  |
| 42. | Możliwość tworzenia wirtualnych archiwów dla poszczególnych jednostek akwizycyjnych oraz możliwość nadawania praw dostępu do nich (tylko odczyt, odczyt/zapis) dla poszczególnych klientów DICOM. | TAK |  |  |
| 43. | Narzędzie umożliwiające skuteczne zarządzanie i monitoring archiwizacji danych obrazowych w tym: - widok statusu tworzenia/nagrywania backupu (zarówno na DVD jak i na NAS) wraz z postępem; - możliwość filtrowania listy backupów po statusie badania lub po dacie przygotowania; - informacja o backupach zawierająca informację o dacie wykonania, dacie zapisania, statusie, rozmiarze, liczbie plików i badań; - możliwość podglądu zawartości backupu (Nazwisko Imię, Pesel, Numer badania, datę badania, nazwę badania, liczbę serii/plików i rozmiar); - lista nośników z możliwością podglądu zawartości nośnika; - przywracanie badania z wyszukiwarki spod prawego przycisku. | TAK |  |  |
| 44. | Narzędzie umożliwiające zarządzania wirtualnymi archiwami w tym: - dodawanie archiwów określonych typów (pacs, teleradiologia) i definiowanie praw dostępu do nich dla stacji diagnostycznych. | TAK |  |  |
| 45. | Możliwość utworzenia na etapie wdrożenia archiwum anonimizującego przesyłane dane. | TAK |  |  |
| 46. | System zdarzeń umożliwiających wykonywania różnego rodzaju działań oraz programów na przykład po zapisie na dysku plików obrazowych, przy otrzymywaniu nowego badania. Możliwość konfigurowania obiektu, którego dotyczy zdarzenie (dane archiwum, dane źródło). | TAK |  |  |
| 47. | Automatyczne zmiana zawartości tagów w przychodzących plikach obrazowych. | TAK |  |  |
| 48. | Możliwość przyjmowania key images. | TAK |  |  |
| 49. | Możliwość obsługi storage commitment. | TAK |  |  |
| 50. | Możliwość obsługi MPPS. | TAK |  |  |
| 51. | System posiada funkcję autoroutingu pozwalającą na automatyczne przesłanie obrazów na odpowiednią stację diagnostyczną w zależności od zdefiniowanych reguł. | TAK |  |  |
| 52. | Możliwość definiowania reguł autoroutingu opartych o warunki czasowe oraz dane zawarte w DICOM z graficznego panelu administracyjnego. | TAK |  |  |
| 53. | System posiada funkcję prefechingu. | TAK |  |  |
| 54. | Backup obrazów na dostarczanym w ramach niniejszego postępowania urządzeniu archiwizacji długoterminowej. | TAK |  |  |
| 55. | Możliwość przeniesienia badań na inny napęd dyskowy lub usunięcie badań już zbackupowanych. | TAK |  |  |
| 56. | Backup obrazów na nośnikach DVD. | TAK |  |  |
| 57. | Możliwość nagrania selektywnego backupu badań zawierającego na przykład wszystkie badania pacjenta. | TAK |  |  |
| 58. | System umożliwia wyświetlanie informacji o kopiach zapasowych w zakresie: -urządzenie, na którym nagrana ma być kopia zapasowa -archiwum, z którego pochodzą badania -data przygotowania paczki -data nagrania na nośnik -oznaczenie nośnika -ilość badań/plików w paczce -rozmiar paczki | TAK |  |  |
| 59. | System obsługuje następujące statusy backupów: -przygotowywane -przygotowane -błąd przygotowania -nagrywane -błąd nagrywania -weryfikacja -błąd weryfikacji -zakończone | TAK |  |  |
| 60. | System prezentuje informacje o wykorzystanych nośnikach kopii zapasowych: -etykieta nośnika -urządzenie -data otwarcia nośnika -data zamknięcia nośnika -archiwa, z których badania znajdują się na nośniku -rozmiar nośnika w GB | TAK |  |  |
| 61. | Nagrywanie, za pomocą automatycznego duplikatora płyt dla pacjenta (obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD z automatycznym podziałem na kilka płyt CD w przypadku badań większych niż 700MB. | TAK |  |  |
| 62. | Możliwość wydruku obrazów na drukarce DICOM (DICOMPRINT) wraz z możliwością wybrania i skomponowania wydruku, dodania danych pacjenta i badania. | TAK |  |  |
| 63. | System posiada graficzny panel administracyjny pozwalający na zarządzanie systemem, w tym zarządzanie archiwum obrazów, wirtualnymi archiwami, i ich konfiguracją, tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz odtwarzanie badań z kopii bezpieczeństwa, konfigurowanie dostępu stacjom diagnostycznym lub urządzeniom DICOM. | TAK |  |  |
| 64. | System umożliwia dodawanie i edycję węzłów (urządzeń) DICOM. | TAK |  |  |
| 65. | Dla każdego urządzenia DICOM istnieje możliwość przypisania następujących własności: -nazwa (AETitle) -IP -port -opis -komentarz -organizacja (dostawa, producent, itp.) -status węzła -rodzaj węzła (urządzenia) | TAK, podać |  |  |
| 66. | System prezentuje dostępność poszczególnych urządzeń DICOM w sposób graficzny. | TAK |  |  |
| 67. | System umożliwia jednoczesne sprawdzenie dostępności wszystkich skonfigurowanych urządzeń DICOM. | TAK |  |  |
| 68. | System umożliwia diagnostykę połączenia z urządzeniem DICOM przy pomocy graficznego panelu użytkownika. | TAK |  |  |
| 69. | Możliwość szybkiego, tymczasowego zablokowania uprawnień dla urządzenia DICOM. | TAK |  |  |
| 70. | Możliwość szybkiego przywrócenia zablokowanych uprawnień (system automatycznie zapamiętuje uprawnienia sprzed blokady). | TAK |  |  |
| 71. | System umożliwia przypisanie uprawnień urządzenia DICOM do poszczególnych archiwów z rozróżnieniem prawa odczytu i zapisu. | TAK |  |  |
| 72. | System posiada graficzny panel umożliwiający konfigurację archiwów w zakresie: -nazwa archiwum -typ archiwum (zwykłe, teleradiologiczne, tymczasowe, naukowe) -ścieżka na dysku, gdzie zapisywane będą obrazy | TAK |  |  |
| 73. | System uniemożliwia zmianę nazwy archiwum, która zawiera obrazy. | TAK |  |  |
| 74. | Możliwość zmiany danych w plikach obrazowych za pomocą narzędzi w graficznym panelu administratora. | TAK |  |  |
| 75. | System umożliwia edycję danych pacjenta: imienia, nazwiska pacjenta, datę urodzenia, płci, identyfikatora (numeru PESEL). | TAK |  |  |
| 76. | Możliwość zmiany danych pacjenta w wybranym badaniu lub we wszystkich badaniach tego pacjenta. | TAK |  |  |
| 77. | System umożliwia zmianę danych badania: -numer badania -id badania -rodzaj badania, data wykonania, wiek i waga pacjenta. | TAK |  |  |
| 78. | System umożliwia przypisanie badania do innego pacjenta. Jeśli pacjent o podanym identyfikatorze nie występuje w bazie danych system zaproponuje utworzenie nowego rekordu. | TAK |  |  |
| 79. | Zmiany dokonywane są zarówno w bazie danych, jak i w nagłówkach DICOM (w celu prezentacji zmienionych danych np. na stacji diagnostycznej). | TAK |  |  |
| 80. | Możliwość wyszukiwania badań zgromadzonych w archiwum wg min. 8 kryteriów m. in.: -nazwisko i imię pacjenta -pesel pacjenta (identyfikator pacjenta) - data urodzenia pacjenta -numer badania -rodzaj badania -data wykonania -data wysłania badania na PACS -archiwum. | TAK, podać |  |  |
| 81. | Prezentacja wyników wyszukiwania w postaci listy zawierającej min.: -imię, nazwisko pacjenta -pesel pacjenta (identyfikator pacjenta) - data urodzenia pacjenta -numer badania - rodzaj badania, data wykonania, data wysłania badania na PACS - modalność -archiwum | TAK, podać |  |  |
| 82. | Możliwość otwarcia wybranego badania w przeglądarce DICOM. | TAK |  |  |
| 83. | Możliwość zmiany kryteriów wyszukiwania bez konieczności ponownego wypełniania całego formularza. | TAK |  |  |
| 84. | Możliwość nagrania badania na płytę z poziomu wyników wyszukiwania. | TAK |  |  |
| 85. | Możliwość sprawdzenia dostępności obrazów w archiwum online z poziomu wyników wyszukiwania. | TAK |  |  |
| 86. | Możliwość wyświetlenia opisu badania wykonanego w systemie teleradiologii. | TAK |  |  |
| 87. | Możliwość wyświetlenia informacji o seriach badania, zawierające co najmniej: -numer serii -datę przesłania serii do archiwum -opis serii -ilość obrazów w serii -nazwa urządzenia, które przesłało serię | TAK |  |  |
| 88. | Możliwość przeszukiwania pozostałych archiwów i zaciąganie badań do systemu PACS. | TAK |  |  |
| 89. | Funkcje przeglądarki obrazów DICOM dla systemu PACS oraz wypalanej na płycie z badaniem dla pacjentów: | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie miniaturek obrazów |  |  |  |
|  | Wyświetlanie zdjęć po kliknięciu na miniaturę obrazu |  |  |  |
|  | Widoki obrazów: dowolny layout |  |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania kilku zdjęć na ekranie |  |  |  |
|  | Możliwość otwarcia kilku serii badań |  |  |  |
|  | Możliwość równoczesnej pracy na kilku obrazach |  |  |  |
|  | Negatyw |  |  |  |
|  | Odbicie obrazu w pionie i poziomie |  |  |  |
|  | Pomiar odległości |  |  |  |
|  | Pomiar kąta |  |  |  |
|  | Powiększanie obrazu |  |  |  |
|  | Lupa |  |  |  |
|  | Zmiana kontrastu obrazu |  |  |  |
|  | Zmiana jasności obrazu |  |  |  |
|  | Gamma obrazu |  |  |  |
|  | Próbkowanie |  |  |  |
|  | Pomiar pola |  |  |  |
|  | Przewijanie |  |  |  |
|  | Przesuwanie |  |  |  |
|  | Odtwarzanie serii |  |  |  |
|  | Podgląd wartości tagów DICOM |  |  |  |
|  | Możliwość przypisywanie poszczególnych funkcji do klawiszy funkcyjnych myszki |  |  |  |
|  | Możliwość wykonywania pomiarów kątów metodą Cobba |  |  |  |
|  | Możliwość mierzenia średniej gęstości obszaru w stosunku do zaznaczonego obszaru referancyjnego. Tryb cine z regulowaną prędkością odtwarzania |  |  |  |
| 90. | Przeglądanie zawartości archiwum DICOM na poziomie pacjenta/badania, serii i obrazka. | TAK |  |  |
| 91. | Możliwość przesłania badań składowanych w PACS do wybranych urządzeń DICOM. | TAK |  |  |
| 92. | Aplikacja umożliwia wyświetlenie wybranych obrazów w formacie JPG. | TAK |  |  |
| 93. | Możliwość eksportu wybranych obiektów DICOM w postaci pliku ZIP zawierającego strukturę DICOMDIR (wg standardu DICOM). | TAK |  |  |
| 94. | Procedura logowania do systemu wymuszająca na użytkowniku podania hasła o dostatecznej „sile” czyli zawierającego minimum 8 znaków, małe i duże litery, cyfrę lub znaki specjalne. Dodatkowo: - konfigurowalna ilość ostatnio podanych haseł uniemożliwiająca użytkownikowi powtórzenia tego samego hasła; - konfigurowalna, minimalna długość hasła wymagana przez system; - konfigurowalna ilość małych , dużych liter oraz znaków specjalnych, które będą musiały być wprowadzone w haśle. | TAK |  |  |
| III | RADIOLOGICZNY SYSTEM INFORMATYCZNY |
| 1. | Konfiguracja systemu obiegu informacji RIS dla potrzeb min. 6 pracowni z „podpracowniami“ (gabinetami) – Pracownie RTG, USG, MMG, RTG–C, TK, MRI. | TAK |  |  |
| 2. | Wdrożenie systemu z wykorzystaniem nabywanego w niniejszym postępowaniu sprzętu. Uruchomienie sprzętu i systemu. | TAK |  |  |
| 3. | Szkolenie personelu | TAK |  |  |
| 4. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK/Podać |  |  |
| 5. | Wyrób wprowadzony do obrotu i/lub używania zgodnie z postanowieniami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku, oznakowany znakiem CE zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG . | TAK, załączyć certyfikaty/właściwe dokumenty |  |  |
| IV | Radiologiczny System Informacyjny (RIS) – wymagania szczegółowe |
| 1. | Program RIS jest kompatybilny z przeglądarkami Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari. | TAK |  |  |
| 2. | Program RIS automatycznie tworzy kopię bazy danych. | TAK |  |  |
| 3. | Klawisze skrótów umożliwiające bezpośredni dostęp do dowolnie wybranych przez użytkownika pozycji menu lub funkcji, definiowane na etapie wdrożenia oraz stałe skróty klawiszowe dla podstawowych operacji. | TAK |  |  |
| 4. | Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Pracowni Diagnostyki Obrazowej. | TAK |  |  |
| 5. | Elektroniczny odbiór zleceń badań i elektroniczne przesyłanie wyników do zleceniodawcy. | TAK |  |  |
| 6. | Rejestracja zgodna z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ. | TAK |  |  |
| 7. | Rejestracja zleceń wewnętrznych i zewnętrznych | TAK |  |  |
| 8. | Rejestracja zleceń od pacjentów prywatnych | TAK |  |  |
| 9. | Rejestracja pacjentów obcokrajowców | TAK |  |  |
| 10. | Możliwość oznaczenia pacjenta jako cudzoziemca z UE lub spoza UE. | TAK |  |  |
| 11. | Możliwość wskazania obywatelstwa cudzoziemca poprzez wpisanie kodu kraju (DE,ES itp.) lub wybór kraju z listy. | TAK |  |  |
| 12. | Program RIS pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na dzień bieżący bez wskazania konkretnej godziny badania. | TAK |  |  |
| 13. | Możliwość rejestracji dokumentów uprawniających, w tym co najmniej obsługa następujących przypadków: EU - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EU - Certyfikat EU - Poświadczenie EU - Formularz serii E Decyzja wójta, burmistrza gminy Z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Z ustawy o cudzoziemcach Z ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach Posiada obywatelstwo polskie i nie ukończył 18. roku życia Posiada obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP oraz jest w okresie ciąży, porodu lub połogu Zasiłek z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego W trakcie postępowania emerytalnego Na podstawie umowy międzynarodowej Uczniowie i studenci Karta Polaka Weteran Weteran poszkodowany RMUA Legitymacja ubezpieczeniowa Legitymacja rencisty/emeryta Zgłoszenie z dowodem opłacenia składek Zaświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń Inny dokument potwierdzający uprawnienia Dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienia Oświadczenie W dokumentach generowanych dla pacjenta wymagane w danym dokumencie dane pacjenta uzupełniane automatycznie z systemu – co najmniej : imię i nazwisko pacjenta, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, data wypełniania. | TAK,podać |  |  |
| 14. | Możliwość dodania kilku dokumentów uprawniających dla jednego pacjenta. | TAK |  |  |
| 15. | Możliwość dodania własnych pól do formularza pacjenta na etapie wdrożenia. | TAK |  |  |
| 16. | Możliwość wyszukiwania pacjentów wg własnych pól dodanych do formularza pacjenta. | TAK |  |  |
| 17. | Możliwość rejestrowania dla pacjenta kilku procedur jednocześnie – zestaw badań. | TAK |  |  |
| 18. | Obsługa predefiniowanych zestawów procedur. | TAK |  |  |
| 19. | Możliwość dowolnego łączenia procedur przypisanych do badania. | TAK |  |  |
| 20. | Możliwość skanowania skierowań oraz innych dokumentów i zapamiętywanie ich w systemie dla danego badania z możliwością ich przeglądania. | TAK |  |  |
| 21. | Proces skanowania jest procesem rozłącznym i może być wykonany na dowolnym etapie. | TAK |  |  |
| 22. | Walidacja poprawności wpisu numeru PESEL. | TAK |  |  |
| 23. | System automatycznie uzupełnia płeć, datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL. | TAK |  |  |
| 24. | Rejestracja pacjentów z uwzględnieniem następujących danych: -imię i nazwisko -drugie imię -nr PESEL -nr PESEL matki, -imię i nazwisko matki -godzina i minuta urodzenia, -imię ojca -rodzaj i nr dokumentu tożsamości - tel kontaktowy -data urodzenia -płeć -adres zamieszkania/czasowy/pobytu -numer ubezpieczenia -ubezpieczyciel -kod TERYT - obcokrajowiec (kraj, nr paszportu, ubezpieczenie) | TAK |  |  |
| 25. | Możliwość wyboru płatnika z listy lub wpisanie kodu płatnika. | TAK |  |  |
| 26. | Możliwość oznaczenia pacjenta jako skazanego lub dziecko skazanej matki | TAK |  |  |
| 27. | Możliwość zapisania dodatkowych uwag na formularzu pacjenta (np. uczulenia,przeciwwskazania, przewlekłe choroby) | TAK |  |  |
| 28. | Możliwość przypisania dowolnej liczby adresów do pacjenta. | TAK |  |  |
| 29. | Możliwość oznaczenia adresów pacjenta statusami, min. aktywny/nieaktywny, domyślny | TAK |  |  |
| 30. | Możliwość oznaczenia wybranego adresu jako adres stałego zamieszkania. | TAK |  |  |
| 31. | Numer domu i numer lokalu zapisywane w osobnych polach. | TAK |  |  |
| 32. | System automatycznie uzupełnia nazwę miejscowości na podstawie kodu pocztowego. | TAK |  |  |
| 33. | System podpowiada dostępne zakresy kodów pocztowych dla wybranej miejscowości. | TAK |  |  |
| 34. | Wyszukiwarka miejscowości i kodów pocztowych z podziałem na: województwo, powiat, gminę i nazwę miejscowości | TAK |  |  |
| 35. | Możliwość definiowania listy podręcznych miejscowości. | TAK |  |  |
| 36. | Rejestracja pacjentów z możliwością wykorzystania skorowidza pacjentów. | TAK |  |  |
| 37. | Dostęp do skorowidza pacjentów z możliwością zmiany danych pacjenta w zakresie: -imię i nazwisko -drugie imię -nr PESEL -nr PESEL matki, -imię i nazwisko matki -godzina i minuta urodzenia, -imię ojca -rodzaj i nr dokumentu tożsamości - tel kontaktowy -data urodzenia -płeć -adres zamieszkania/czasowy/pobytu -numer ubezpieczenia -ubezpieczyciel -kod TERYT - obcokrajowiec (kraj, nr paszportu, ubezpieczenie) | TAK |  |  |
| 38. | Identyfikacja i weryfikacja lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających. | TAK |  |  |
| 39. | Identyfikacja jednostki zlecającej na podstawie numeru umowy z NFZ, NIP’u, Regonu, skrótu. | TAK |  |  |
| 40. | Możliwość przypisania do jednostki zlecającej własnego kodu umowy w celach statystycznych i rozliczeniowych | TAK |  |  |
| 41. | Możliwość przypisywania jednostek kierujących do zdefiniowanych grup w celach statystycznych | TAK |  |  |
| 42. | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z tym samym numerem PESEL, za wyjątkiem pacjenta z zerowym numerem PESEL. | TAK |  |  |
| 43. | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu. | TAK |  |  |
| 44. | Weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy. | TAK |  |  |
| 45. | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu jednostki zlecającej z tym samym numerem umowy z NFZ, NIP’em, Regonem. | TAK |  |  |
| 46. | Administracja słownikami lekarzy i jednostek kierujących z poziomu aplikacji: dodanie nowego wpisu do rejestru, edycja istniejącego wpisu dezaktywacja istniejącego wpisu | TAK |  |  |
| 47. | Możliwość przechowywania informacji o lekarzu wykonującym badanie. | TAK |  |  |
| 48. | Rejestracja pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia, system powinien automatycznie uzupełniać pola: imię , nazwisko informacjami NN, datę i godzinę przyjęcia pacjenta, a pole z numerem PESEL - liczbami zero, z możliwością późniejszego ich uaktualnienia. | TAK |  |  |
| 49. | Słownik miejscowości z podziałem na miasto, powiat, gminę i województwo. | TAK |  |  |
| 50. | System prezentuje historię zmian danych osobowych pacjenta. | TAK |  |  |
| 51. | System zapamiętuje, w kontekście badania, dane pacjenta aktualne w momencie wykonania badania. Formularz badania prezentuje zarówno aktualne dane pacjenta jak i dane ważne w momencie wykonania badania. | TAK |  |  |
| 52. | Podczas przypisywania danych pacjenta do badania brane sa pod uwagę jedynie dane oznaczone jako prawidłowe. | TAK |  |  |
| 53. | System umożliwia w dowolnym momencie oznaczanie danych osobowych pacjenta jako prawidłowe/nieprawidłowe . Zmiany widoczne w badaniu niezwłocznie po ich dokonaniu. | TAK |  |  |
| 54. | Historia zmian danych pacjenta prezentowana z uwzględnieniem daty wprowadzenia zmiany oraz informacji o badaniach przypisanych do wskazanej wersji rekordu pacjenta. | TAK |  |  |
| 55. | Możliwość przywrócenia dowolnej wersji danych pacjenta. | TAK |  |  |
| 56. | System umożliwia wyszukiwanie badań na co najmniej dwa sposoby: -szybko dostępna wyszukiwarka prosta, zawierająca najczęściej używane kryteria wyszukiwania -wyszukiwarka zaawansowana | TAK |  |  |
| 57. | Wyszukiwanie w obu typach wyszukiwarek zależne od polskich liter. | TAK |  |  |
| 58. | Wszystkie wyszukiwarki umożliwiają wykorzystanie predefiniowanych przedziałów czasowych (min. bieżący miesiąc, poprzedni miesiąc, bieżący tydzień, poprzedni tydzień, bieżący dzień, poprzedni dzień, bieżący rok, poprzedni rok). | TAK |  |  |
| 59. | Wyszukiwarka podstawowa umożliwia wyszukiwanie badania w dowolnie określonym przedziale czasu według: -numeru badania -nazwiska pacjenta, -imienia pacjenta, -płci -numeru PESEL, -identyfikatora pacjenta -kodu kreskowego badania, -identyfikatora badania -identyfikatora z systemu szpitalnego -frazy opisu badania | TAK |  |  |
| 60. | Wpisanie identyfikatora badania powoduje natychmiastowe jego otwarcie. | TAK |  |  |
| 61. | Podręczna wyszukiwarka pacjentów z możliwością wyszukiwania wg numeru PESEL lub nazwiska pacjenta- system automatycznie rozpoznaje czy jest wpisywany nr PESEL czy też nazwisko. | TAK |  |  |
| 62. | Podręczna wyszukiwarka zawęża liczbę wyników wraz z każdym wpisanym znakiem (wyszukiwanie inkrementne). | TAK |  |  |
| 63. | Podręczna wyszukiwarka pacjentów dostępna cały czas w głównym oknie programu, niezależnie od etapu rejestracji badania. | TAK |  |  |
| 64. | Wyszukiwarka zaawansowana – min. 21 kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika w tym: -Według daty badania -Daty urodzenia pacjenta -Płci -Wieku pacjenta -Numeru badania -Rodzaju badania -Trybu badania -Priorytetu badania -Rodzaju urządzenia -Według gabinetu PDO, -Według ICD10, -frazy opisu badania, -wg uwag do badania -jednostek zlecających, -lekarzy opisujących, -konsultujących, -wg statusu badania -wg statusu zlecenia, -wg daty zlecenia -trybu finansowania, -płatnika | TAK, podać |  |  |
| 65. | Wyszukiwanie wg pól słownikowych (lekarz opisujący, lekarz konsultujący, rodzaje badań, gabinety PDO, płatnicy, tryb finansowania, statusy, urządzenia, jednostki zlecające, kody ICD10) odbywa się z wykorzystaniem zdefiniowanych w systemie słowników. | TAK |  |  |
| 66. | Zapisywanie kryteriów wyszukiwania jako szablon wyszukiwania z możliwością późniejszego wykorzystania. Możliwość nadania własnej nazwy nowo zdefiniowanemu szablonowi. | TAK |  |  |
| 67. | Wyszukiwarka zaawansowana zapamiętuje ostatnio używane kryteria wyszukiwania. | TAK |  |  |
| 68. | Możliwość załadowania ostatnio użytych kryteriów wyszukiwania. | TAK |  |  |
| 69. | Wyszukiwarka zaawansowana umożliwia przeglądanie wyników wyszukiwania w postaci: -listy badań -formularza prezentującego szczegółowe dane badania, z możlwiością przewijania pomiędzy kolejnym/poprzednim znalezionym badaniem -listy do wydruku zawierającej co najmniej: dane pacjenta (imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL), dane zlecenia (data zlecenia, lekarz zlecający), dane badania (rodzaj badania, data badania, numer badania), opis, lekarza opisującego | TAK |  |  |
| 70. | Rejestracja badań z uwzględnieniem następujących danych: -data i rodzaj skierowania -lekarz kierujący -jednostka kierująca -rozpoznanie z uwzględnieniem ICD10 -płatnik -tryb finansowania -tryb przyjęcia (priorytet) -tryb wykonania -wzrost pacjenta -pracownia -rodzaj badania -uwagi | TAK |  |  |
| 71. | Możliwość przypisania do badania karty wywiadu pacjenta | TAK |  |  |
| 72. | Karta wywiadu pacjenta zawiera co najmniej następujące informacje: Czy pacjent choruje na: - cukrzycę (od kiedy, jakie leczenie, ostatnie pomiary cukru), - choroby uładu pokarmowego (jakie) - choroby nerek (jakie) Czy występują: - podwyższony poziom cukru - problemy z oddawaniem moczu - zaparcia Czy w ciągu ostatnich miesięcy wykonywane były: - Zabiegi operacyjne (jakie) - Chemioterapia (kiedy zakończona) - Radioterapia (kiedy zakończona) Czy występowały infekcje lub urazy (jakie) Czy w ciągu ostatnich 6 tygodni wykonywane były: - Biopsja (jakiej okolicy) - Gastroskopia - Kolonoskopia - Usunięcie zęba lub leczenie kanałowe Czy pacjentka jest w ciąży, data ostatniej miesiączki, rok zakończenia miesiączkowania Czy występują alergie (na co) Czy występują bóle stawow lub obrzęki stawów (jakich) Czy w ostatnich 4 tygodniach brała Pani/Pan antybiotyk (kiedy zakończono) Przyjmowane leki Czy pacjent choruje na klaustrofobię Czy w przeszłości było wykonywane badanie tomografii komputerowej (Czy występowały jakieś problemy, jakie) Czy występują ciała obce (jakie) Aktualne dolegliwości | TAK,podać |  |  |
| 73. | System pozwala podać kilka kodów ICD10 dla jednego badania (rozpoznania współistniejące). | TAK |  |  |
| 74. | System pozwala wpisać kod ICD10 ręcznie lub wybrać kod ze słownika. | TAK |  |  |
| 75. | Dla kodów wpisywanych ręcznie system przeprowadza weryfikację poprawności wpisanego kodu. | TAK |  |  |
| 76. | Słownik kodów ICD10 umożliwia wyszukiwanie wg fragmentu kodu lub fragmentu nazwy rozpoznania. | TAK |  |  |
| 77. | System umożliwia wpisanie kodu płatnika lub wybranie płatnika z listy. | TAK |  |  |
| 78. | System pozwala na wybór zleceniodawcy poprzez wpisanie kodu (skrótu) w pole nazwy. | TAK |  |  |
| 79. | System pozwala na wybór zleceniodawcy przy pomocy zdefiniowanego w systemie słownika. | TAK |  |  |
| 80. | System umożliwia podanie zleceniodawcy z uwzględnieniem podjednostki (oddział, poradnia). | TAK |  |  |
| 81. | System prowadzi słownik jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych przypisanych do poszczególnych świadczeniodawców. | TAK |  |  |
| 82. | System umożliwia zarządzanie słownikiem świadczeniodawców z poziomu rejestracji badania. | TAK |  |  |
| 83. | Słownik świadczeniodawców zawiera co najmniej następujące dane: -nazwa świadczeniodawcy -numer umowy z NFZ -regon -NIP -kod pocztowy -miasto - ulica - nr telefonu - część kodu resortowego - nr OIL - flaga aktywny/nieaktywny - skrót | TAK, podać |  |  |
| 84. | Możliwość przeszukiwania słownika świadczeniodawców wg następujący kryteriów: -Nr umowy z NFZ - Regon - miasto -ulica -skrót fragment nazwy | TAK |  |  |
| 85. | Słownik jednostek organizacyjnych zawiera co najmniej następujące dane: -nazwa jednostki organizacyjnej -skrót -miejscowość -kod pocztowy - ulica - numer domu - część V kodu resortowego -flaga aktywny/nieaktywny | TAK, podać |  |  |
| 86. | Słownik komórek organizacyjnych zawiera co najmniej następujące dane: -nazwa komórki organizacyjnej - kod komórki (część VIII kodu resortowego) - część VII kodu resortowego - flaga aktywny/nieaktywny | TAK, podać |  |  |
| 87. | System umożliwia wykorzystanie słownika części VIII kodu resortowego podczas edycji danych komórki organizacyjnej. | TAK |  |  |
| 88. | Możliwość zablokowania edycji jednostek oraz komórek organizacyjnych dla wybranych świadczeniodawców przez personel pracowni. |  |  |  |
| 89. | System umożliwia oznaczenie czy badanie wykonane było w trybie dyżurowym, czy nie. | TAK |  |  |
| 90. | Możliwość anulowania zleconego badania z wpisaniem uzasadnienia. | TAK |  |  |
| 91. | Możliwość przypisania badania do innego pacjenta w przypadku pomyłki, bez konieczności ponownego wprowadzania danych badania. | TAK |  |  |
| 92. | Operacja przypisania badania do innego pacjenta posiada zabezpieczenie przed przypadkowym wykonaniem w/w operacji, polegające na konieczności przepisania numeru PESEL pacjenta. | TAK |  |  |
| 93. | Przegląd i edycja katalogu badań wraz z możliwością modyfikacji cenników badań | TAK |  |  |
| 94. | Realizacja zlecenia w pracowni (zaplanowanie badania, rejestracja badania, opis, zużycie zasobów, weryfikacja wyników) | TAK |  |  |
| 95. | Możliwość wprowadzania danych zlecenia i wyników badań w postaci ustrukturyzowanych formularzy składających się z różnego rodzaju pól (m.in. pola tekstowe, pola numeryczne, pola wyboru, listy rozwijane, pola z datą oraz pole umożliwiające załączenie dowolnego pliku związanego z danym badaniem). | TAK |  |  |
| 96. | System umożliwia rejestrację badań obcych (dostarczonych przez pacjenta). | TAK |  |  |
| 97. | System automatycznie nadaje numer dla badań obcych. | TAK |  |  |
| 98. | Zakres danych przypisanych do konsultacji badań obcych jest taki sam, jak w przypadku rejestracji badań własnych. | TAK |  |  |
| 99. | Możliwość uploadu obrazów DICOM dostarczonych przez pacjenta. | TAK |  |  |
| 100. | Możliwość wyboru pojedynczych obrazów DICOM. | TAK |  |  |
| 101. | Możliwość wyboru katalogu zawierającego obrazy DICOM. | TAK |  |  |
| 102. | Możliwość wyboru pliku DICOMDIR. | TAK |  |  |
| 103. | System automatycznie zmienia nagłówki we wgrywanym na serwer badaniu dostosowując je do danych zarajetrowanych w RIS. | TAK |  |  |
| 104. | Moduł uploadu obrazów działa poprzez przegląrakę www bez konieczności instalacji oprogramowania na stacji klienckiej. | TAK |  |  |
| 105. | System zabezpiecza przed edycją badania przez dwóch różnych lekarzy w tym samym czasie. W przypadku zablokowania wyniku do edycji użytkownik otrzymuje informację kto i kiedy zablokował badanie. | TAK |  |  |
| 106. | System umożliwia wyświetlenie listy aktualnie edytowanych badań wraz z danymi użytkownika, który wprowadza wynik | TAK |  |  |
| 107. | System umożliwia uprawnionym użytkownikom na awaryjne zdjęcie blokady badania. | TAK |  |  |
| 108. | Możliwość wysyłania badań do opisu w systemie teleradiologii bezpośrednio z formularza badania w RIS. | TAK |  |  |
| 109. | Konieczność potwierdzenia chęci utworzenia zlecenia opisu badania w systemie teleradiologii poprzez podanie hasła. | TAK |  |  |
| 110. | Podczas wysyłania badania do opisu w systemie teleradiologii RIS automatycznie dołącza zeskanowane dokumenty i skierowania. | TAK |  |  |
| 111. | Możliwość śledzenia statusu badania przesłanego do teleradiologii w formularzu badania w RIS. Informacja obejmuje co najmniej statusy: - nie objęte teleradiologią - przesłanie/oczekiwanie na opis - opis wykonany | TAK |  |  |
| 112. | Możliwość łatwego wyszukania i raportowania badań opisywanych w systemie teleradiologii. | TAK |  |  |
| 113. | Automatyczne przesyłanie treści wyniku do systemu RIS zlecającego opis badania. | TAK |  |  |
| 114. | Automatyczne przypisanie do badania w systemie RIS imienia, nazwiska i NPWZ lekarza opisującego badanie w systemie teleradiologicznym. | TAK |  |  |
| 115. | Automatyczne przesłanie treści wyniku badania do systemu HIS, wraz z linkiem do PDF z opisem. | TAK |  |  |
| 116. | Opis wykonany w systemie teleradiologicznym widoczny w systemie RIS na równi z opisami wykonanymi lokalnie. | TAK |  |  |
| 117. | Automatyczna zmiana statusu badania w systemie RIS na "opisane" po uzupełnieniu opisu w systemie teleradiologii. | TAK |  |  |
| 118. | Zlecenie wydruku badania w RIS powoduje wydrukowanie opisu w takiej formie, w jakiej został przesłany z systemu teleradiologicznego, z zachowaniem formatowania, formularza opisu, faxymile lekarza opisującego. | TAK |  |  |
| 119. | Zintegrowany z systemem RIS terminarz planowania badań obsługujący jednocześnie wiele pracowni diagnostycznych. | TAK |  |  |
| 120. | Terminarz pozwalający na ustalenie stałych pasm rezerwacji dla konkretnej jednostki zlecającej, oddział u szpitalnego oraz pasm serwisowych. | TAK |  |  |
| 121. | Ustalenie czasu dostępności pracowni dla pacjentów, z możliwością zaznaczenia dni wolnych | TAK |  |  |
| 122. | Terminarz umożliwia włączenie reguł weryfikujących, czy świadczenie o podanych parametrach można umieścić na danym paśmie rezerwacji | TAK |  |  |
| 123. | Reguły weryfikujące typu „pozwól” i „zabroń” pozwalające na definiowanie pasm rezerwacji terminarza w oparciu o niżej wymienione parametry. | TAK |  |  |
| 124. | Definiowanie warunków dla reguł weryfikujących w oparciu co najmniej o: - rodzaj badania - płatnika - jednostkę zlecającą | TAK |  |  |
| 125. | Terminarz umożliwia zaplanowanie pasm z wskazaniem dat obowiązywania, np pasmo obowiązuje od 2009-09-20 do 2009-10-20 Poniedziałek godzina 08:00-12:00 | TAK |  |  |
| 126. | Graficzne narzędzie umożliwiające administratorowi zarządzanie parametrami reguł weryfikacji dla danych pasm rezerwacji. | TAK |  |  |
| 127. | Narzędzie dla administratora umożliwiające definiowanie limitów liczby badań możliwych do zarejestrowania w terminarzu oraz zakresy godzin, których dotyczą. | TAK |  |  |
| 128. | Narzędzie dla administratora umożliwiające definiowanie limitów punktów NFZ oraz zakresy godzin, których dotyczą. | TAK |  |  |
| 129. | Terminarz umożliwia wyszukiwanie istniejących pacjentów lub rejestrację nowego pacjenta z możliwością automatycznego przepisania danych z wyszukiwania. | TAK |  |  |
| 130. | Terminarz umożliwia rejestrację pacjenta z podaniem tych samych danych, co podstawowa rejestracja pacjenta. | TAK |  |  |
| 131. | Terminarz pozwala na wprowadzenie danych ze skierowania, w tym: -jednostki zlecającej -lekarza zlecającego -priorytety badania -płatnika -daty zlecenia -rozpoznania | TAK |  |  |
| 132. | Terminarz umożliwia przenoszenia badania poprzez wybór badania a następnie wybór nowego terminu bezpośrednio z terminarza lub z listy podpowiedzi wolnych terminów. | TAK |  |  |
| 133. | Terminarz podpowiada minimum cztery najwcześniejsze wolne terminy, na które można zarejestrować badanie dla danej pracowni. | TAK |  |  |
| 134. | Terminarz z możliwością zaznaczenia źródła skierowania na badanie (rejestratorka, system HIS). | TAK |  |  |
| 135. | Terminarz umożliwia oznaczenie trybu rejestracji -osobiście -telefonicznie -przez personel szpitalny | TAK |  |  |
| 136. | Terminarz umożliwia skonfigurowanie domyślnego trybu rejestracji. | TAK |  |  |
| 137. | Terminarz pozwala na grupowe zapisanie pacjentów na wybrane terminy do różnych pracowni, wymagając tylko jednokrotnego wprowadzenia danych Pacjenta. | TAK |  |  |
| 138. | Terminarz uniemożliwia zarejestrowania Pacjenta na tą samą godzinę przez co najmniej dwie różne osoby rejestrujące. | TAK |  |  |
| 139. | Terminarz pozwala na wydruk wskazanego okresu dla pracowni w całości lub dla wybranego lekarza. | TAK |  |  |
| 140. | Terminarz umożliwia prowadzenie notatek dnia, widocznych dla użytkowników terminarza. | TAK |  |  |
| 141. | Terminarz pozwala na przenoszenie grupy badań (różnych Pacjentów) w obrębie dowolnej jednostki czasowej. | TAK |  |  |
| 142. | Terminarz pozwala na wydrukowanie kodu kreskowych Pacjenta, Badania. | TAK |  |  |
| 143. | Terminarz pozwala podejrzeć historię zapisu Pacjenta na termin, z informacją przez jakiego użytkownika Pacjent był rejestrowany. | TAK |  |  |
| 144. | Terminarz pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na N badań bez potrzeby przechodzenia pomiędzy kolejnymi ekranami. | TAK |  |  |
| 145. | Terminarz pozwala osobno na umówienie terminu przybycia Pacjenta, oraz osobno na potwierdzenie jego przybycia do Placówki w dniu badania. Potwierdzenie przybycia nie jest konieczne po stosownym skonfigurowaniu ustawień. | TAK |  |  |
| 146. | Terminarz pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na NN jednym kliknięciem | TAK |  |  |
| 147. | Możliwość zdeklarowania czasu trwania badania. | TAK |  |  |
| 148. | Możliwość edycji godziny badania podczas rejestracji terminu, bez konieczności ponownego wprowadzania danych. | TAK |  |  |
| 149. | Terminarz prezentuje graficzną interpretację czasu trwania badania. | TAK |  |  |
| 150. | Wielkość bloku w terminarzu proporcjonalna do jego czasu trwania. | TAK |  |  |
| 151. | Terminarz uniemożliwia nakładanie się terminów badań specjalistycznych (TK, MR) na jednym aparacie. | TAK |  |  |
| 152. | Możliwość tworzenia listy rezerwowej w terminarzu. | TAK |  |  |
| 153. | Możliwość wydruku listy rezerwowej. | TAK |  |  |
| 154. | Możliwość przeglądania grafiku w widoku dziennym, tygodniowym. | TAK |  |  |
| 155. | Możliwość wyświetlania widoku wielu pracowni na jednym ekranie. | TAK |  |  |
| 156. | Możliwość określania typowych czasów trwania usług na potrzeby planowania badań. | TAK |  |  |
| 157. | Podczas przenoszenia badania na inny termin system umożliwia podanie przyczyny przesunięcia. | TAK |  |  |
| 158. | Dodatkowe narzędzie dla administratora pozwalające definiować listę dopuszczalnych przyczyn zmiany terminu badania wraz z kolejnością ich wyświetlania. | TAK |  |  |
| 159. | Wykonywanie raportów z terminarza on-line. | TAK |  |  |
| 160. | Generowanie listy badań do wykonania w dowolnym przedziale czasowym. | TAK |  |  |
| 161. | Raport o niewykonanych badaniach za wskazany okres, prezentujący co najmniej: -imię/nazwisko pacjenta -nazwę badania -planowaną datę i godzinę badania -numer telefonu pacjenta (jeśli był podany) | TAK |  |  |
| 162. | Możliwość usunięcia niewykonanego badania bezpośrednio z poziomu raportu o niewykonanych badaniach. | TAK |  |  |
| 163. | Raport wolnych terminów za zadany okres prezentujący: - datę - godzinę - długość wolnego terminu | TAK |  |  |
| 164. | Raport przesuniętych terminów prezentujący co najmniej: -data zmiany terminu -rodzaj badania -dane pacjenta -oznaczenie użytkownika dokumującego zmiany -przyczyna zmiany terminu -stary/nowy termin | TAK |  |  |
| 165. | Lista badań do wykonania na wskazany okres z uwzględnieniem pracowni, grupy badań oraz typu badania (NFZ,płatne). | TAK |  |  |
| 166. | Lista badań do wykonania prezentuje co najmniej: termin badania -dane pacjenta - adres -tel. Kontaktowy -rozpoznanie -nazwę badania -uwagi -oznaczenie użytkownika wpisującego i edytującego | TAK |  |  |
| 167. | Możliwość wydrukowania listy badań do wykonania. | TAK |  |  |
| 168. | Raport średniego czasu oczekiwania za wskazany okres w podzialne na pracownie i grupy badań, wraz z możliwością wyfiltrowania pacjentów oczekujących więcej niż podana ilośc dni. | TAK |  |  |
| 169. | Bieżący podgląd ilości zarejestrowanych pacjentów z podziałem na pacjentów ambulatoryjnych i pozostałych oraz podgląd wykorzystanych punktów NFZ dla zarejestrowanych pacjentów ambulatoryjnych. | TAK |  |  |
| 170. | Terminarz posiada raport informujący o wykorzystaniu punktów NFZ, terminarz posiada raport informujący o planowanym wykorzystaniu punktów NFZ. | TAK |  |  |
| 171. | Dodatkowy Terminarz pozwalający na rejestrację pacjentów bez konieczności zadeklarowania konkretnego aparatu. | TAK |  |  |
| 172. | Wybór aparatu RTG po zgłoszeniu się pacjenta na badanie. | TAK |  |  |
| 173. | Terminarz pozwala rejestrować pacjentów na przedziały czasowe a nie konkretne godziny – przedziały czasowe o dowolnej wielkości (przedział godzinowy, kilku godzinowy, dzienny). | TAK |  |  |
| 174. | Możliwość zmiany aparatu po wcześniejszym wybraniu innego np. w przypadku zajętości wybranego. | TAK |  |  |
| 175. | Możliwość wyróżnienia kolorem badań w widoku dziennym terminarza w zależności od zdefiniowanych reguł np. wszystkie badania ze statusem różnym od WYKONANE, które zostały zarejestrowane jako rozliczane z NFZ mają być wyróżnione wybranym kolorem. Dodatkowe narzędzie do definiowania reguł oraz kolorów wyróżnień. | TAK |  |  |
| 176. | Możliwość edycji ustawionej automatycznie godziny wykonania badania. | TAK |  |  |
| 177. | Rejestracja pacjentów dla dowolnej liczby gabinetów w pracowni diagnostyki obrazowej. | TAK |  |  |
| 178. | Rejestracja pacjentów z podziałem na szpitalnych, ambulatoryjnych i innych. | TAK |  |  |
| 179. | Raport zdublowanych pacjentów. | TAK |  |  |
| 180. | Możliwość łączenia zdublowanych pacjentów z poziomu raportu oraz przy pomocy oddzielnej funkcji w systemie. | TAK |  |  |
| 181. | Możliwość ręcznego połączenia zlecenia w RIS z badaniem zarchiwizowanym w PACS. | TAK |  |  |
| 182. | Funkcja łączenia badań musi umożliwiać wyświetlenie badania w postaci referencyjnej oraz w postaci diagnostycznej (m.in celem dostępu do nagłówka DICOM) | TAK |  |  |
| 183. | Opis badania z zatwierdzeniem przez lekarza opisującego. | TAK |  |  |
| 184. | Zatwierdzanie przez specjalistę opisów badania utworzonych przez rezydenta. Możliwość samodzielnego zatwierdzania badań przez rezydentów. | TAK |  |  |
| 185. | Tworzenie przez użytkownika (lekarza opisującego) grup opisów. | TAK |  |  |
| 186. | Możliwość podglądu danych zlecenia na ekranie wprowadzania wyniku bez konieczności jego zamykania w zakresie danych osobowych pacjenta i danych zlecenia. | TAK |  |  |
| 187. | Wybór badania do opisu z możliwością otwarcia obrazu w formacie DICOM 3 na stacji roboczej z zainstalowanym oprogramowaniem diagnostycznym Film lub innym równoważnym programem diagnostycznym. | TAK |  |  |
| 188. | Zapis kolejnych konsultacji danego badania z możliwością ich przeglądania. | TAK |  |  |
| 189. | Podczas przeglądania konsultacji widoczne co najmniej: - liczba porządkowa, - data konsultacji, - dane lekarza wykonującego opis, - treść opisu | TAK |  |  |
| 190. | System prezentuje listę badań do uzupełnienia przez personel. | TAK |  |  |
| 191. | Możliwość sortowania listy badań do uzupełnienia, co najmniej wg.: -rodzaju badania (modalności) -pracowni -statusu badania -zakresu dat wykonania -imienia/nazwiska pacjenta -numeru PESEL pacjenta | TAK,podać |  |  |
| 192. | Możliwość przejścia do edycji badania, bezpośrednio z listy badań bez konieczności jej zamykania. | TAK |  |  |
| 193. | Możliwość wykorzystania zaawansowanego edytora opisów. | TAK |  |  |
| 194. | "Zaawansowany edytor opisu" , umożliwiający co najmniej: - wybór kroju i wielkości czcionki - pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, przekreślenie, - wycinanie, wklejanie, wyszukiwanie, zastępowanie, - wyrównanie tekstu akapitu: do lewej, do prawej, wyśrodkowanie, wyjustowanie, - tworzenie list numerowanych i wypunktowania, - cofanie i ponawianie operacji, - stosowanie indeksu górnego i dolnego, - wstawianie w miejscu kursora bieżącej daty i/lub godziny, - zmianę koloru czcionki i tła, - wstawianie linii poziomej, - operacje na tabelach: - wstawianie tabeli, - formatowanie komórek i wierszy z uwzglęnieniem bieżącego wiersza, wszystkich wierszy, wierszy parzystych lub nieparzystych, - formatowanie obejmuje: kolor tła, obrazek tła, wyrównanie poziome i pionowe, wysokość wiersza, kolor ramki, - wstawianie wiersza lub kolumny przed lub za bieżącą pozycją w tabeli, - usuwanie wiersza lub kolumny, - podział i scalanie komórek. | TAK, podać |  |  |
| 195. | Dostęp do pełnoekranowego edytora opisu badania. | TAK |  |  |
| 196. | Dostęp do konfiguracji zawartości paska narzędzi edytora tekstowego z poziomu panelu administracyjnego aplikacji. | TAK |  |  |
| 197. | Możliwość korzystania z szablonów (wzorców) opisów. | TAK |  |  |
| 198. | Tworzenie własnych wzorców opisów | TAK |  |  |
| 199. | Możliwość zdefiniowania widoczności szablonu: - dostępny dla wszystkich, - dostępny dla wybranej modalności, - prywatny | TAK |  |  |
| 200. | Podział szablonów na grupy (np. związane z określonym regionem anatomicznym) | TAK |  |  |
| 201. | Wstawianie wzorca poprzez wybór nazwy z rozwijanego menu | TAK |  |  |
| 202. | Wstawianie wzorca poprzez wpisanie jego nazwy w polu opisu | TAK |  |  |
| 203. | Możliwość przypisania lekarza opisującego do badania na etapie rejestracji | TAK |  |  |
| 204. | Automatyczny wybór zalogowanego lekarza jako opisującego po wywołaniu formularza opisu badania | TAK |  |  |
| 205. | Możliwość przeglądania zeskanowanych dokumentów przypisanych do badania | TAK |  |  |
| 206. | Przeglądarka zeskanowanych dokumentów prezentuje miniaturki dokumentów | TAK |  |  |
| 207. | Przeglądarka zeskanowanych dokumentów umożliwia powiększanie i przesuwanie dokumentu. | TAK |  |  |
| 208. | System pokazuje czas ostatniego zapisu (modyfikacji) badania | TAK |  |  |
| 209. | Podczas wykonywania opisu badania widoczne dane takie jak: - uwagi do badania, - rodzaj i numer badania, - data wykonania, - dane pacjenta (aktualne i w dniu badania), - technik wykonujący badanie, - wzrost i waga pacjenta | TAK |  |  |
| 210. | Blokada edycji opisu przez innego lekarza niż lekarz opisujący | TAK |  |  |
| 211. | Możliwość wygenerowania opisu badania podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lekarza opisującego | TAK |  |  |
| 212. | Możliwość automatycznego ustawiania statusu WYNIKI podczas drukowania opisu badania przez lekarza | TAK |  |  |
| 213. | System umożliwia włączenie blokady edycji opisu badania po ustawieniu statusu wyniki | TAK |  |  |
| 214. | System umożliwia zapis w systemie dźwiękowych opisów badań z użyciem narzędzia typu Philips SpeechMike lub innych, równoważnych narzędzi wspomagania dyktowania. | TAK |  |  |
| 215. | System umożliwia integrację z przyciskami urządzenia rejestrującego dźwięk, co najmniej: -start/stop nagrywania -odtwarzanie -przewijanie | TAK, podać |  |  |
| 216. | System umożlwia odczyt w systemie dźwiękowego opisu badania z użyciem narzędzi wspomagających możliwość szybkiego wpisywania opisu. | TAK |  |  |
| 217. | Połączenie dźwiękowego opisu badania z rekordem badania umożliwiający jego odczyt w dowolnym czasie. | TAK |  |  |
| 218. | System umożliwia automatyczne przetworzenie mowy na tekst zintegrowane z systemem RIS ( automatyczne zapisywanie „mówionych” wyników w systemie opisywania badań – system transkrypcji - przetworzenie głosu na tekst zintegrowania z systemem RIS) | TAK |  |  |
| 219. | Możliwość grupowania badań do opisu – jeden opis tworzony dla kilku badań | TAK |  |  |
| 220. | Możliwość dostosowania szablonów wydruku wyniku do potrzeb pracowni. | TAK |  |  |
| 221. | Możliwość umieszczenia na wydruku logo pracowni. | TAK |  |  |
| 222. | Możliwość zastosowania dowolnego formatowania tekstu w szablonie wydruku wyniku badania. | TAK |  |  |
| 223. | Możliwość oznaczenia na wydruku badania, osoby sporządzającej wydruk. | TAK |  |  |
| 224. | Wydruk opisu zgodny z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. | TAK |  |  |
| 225. | Każda strona wydruku oznaczona co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta. | TAK |  |  |
| 226. | Automatyczna numeracja stron wydruku wyniku badania. | TAK |  |  |
| 227. | Możliwość wyboru formatu wydruku wyniku badania, min. A4, A5. | TAK, podać |  |  |
| 228. | Możliwość skonfigurowania ilości drukowanych kopii wyniku. | TAK |  |  |
| 229. | Oznaczanie dokumentów nie elektronicznych kodami kreskowymi umożliwiającymi identyfikację badania w systemie. | TAK |  |  |
| 230. | Możliwość umieszczenia na wyniku badania kodu kreskowego zawierającego identyfikator zlecenia z systemu szpitalnego | TAK |  |  |
| 231. | Możliwość sprawdzenia statusu danego badania. | TAK |  |  |
| 232. | Możliwość wpisania informacji o wykorzystanych materiałach podczas badania. | TAK |  |  |
| 233. | Wybór materiałów ze słownika z podziałem na grupy. | TAK |  |  |
| 234. | System automatycznie sumuje materiały tego samego typu przypisane do danego badania. | TAK |  |  |
| 235. | Możliwość podglądu materiałów przypisanych do badania bezpośrednio z poziomu formularza badania bez konieczności otwierania dodatowego okna. | TAK |  |  |
| 236. | Automatyczne przypisywanie domyślnego zestawu materiałów do badania w zależności od wybranej procedury – preselekcja materiałów | TAK |  |  |
| 237. | Narzędzie do zarządzania preselekcją materiałów umożliwiające przypisywanie zestawów materiałów wraz z ich ilością do procedur. | TAK |  |  |
| 238. | Możliwość wpisywania informacji o parametrach ekspozycji (mAs, kV, itp.. ) | TAK |  |  |
| 239. | System umożliwia wprowadzenie informacji dot. podania znieczulenia. | TAK |  |  |
| 240. | Możliwość rejestracji personelu obecnego przy wykonywaniu badania z podziałem na lekarzy, lekarz konsultujący, technik, personel dodatkowy np.: pielęgniarka, anestezjolog, itd. | TAK |  |  |
| 241. | Możliwość przypisania technika wykonującego badanie na podstawie danych przesłanych przez aparat. | TAK |  |  |
| 242. | Obsługa pracowni mammografii | TAK |  |  |
| 243. | Możliwość wykorzystania skali BI-RADS | TAK |  |  |
| 244. | Moduł Double Blind Reading – niezależna ocena badania mammograficznego przez dwóch lekarzy radiologów i lekarza rozstrzygającego | TAK |  |  |
| 245. | System sam decyduje o konieczności rozsądzenia niezgodności | TAK |  |  |
| 246. | Nagrywanie, za pomocą automatycznego duplikatora płyt wyniku badania pacjenta (opis + obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD z automatycznym podziałem na kilka płyt CD w przypadku badań większych niż 700MB. | TAK |  |  |
| 247. | System obsługuje co najmniej trzy rodzaje duplikatorów pochodzące od różnych dostawców. | TAK |  |  |
| 248. | System obsługuje co najmniej następujące rodzaje duplikatorów: Rimage 2000i, VersaDuet, Epson, Primera. | TAK, podać |  |  |
| 249. | Nagrywanie płyty CD/DVD z badaniem pacjenta (obrazy diagnostyczne, przeglądarka obrazów, opis badania) na komputerze wyposażonym w nagrywarkę CD/DVD wraz z nadrukiem etykiety płyty zawierającej dane pacjenta i badania, logo pracowni, kod kreskowy na drukarce atramentowej podłączonej do komputera. | TAK |  |  |
| 250. | System umożliwia zlecenie nagrywania płyty CD/DVD bezpośrednio z poziomu RIS, bez konieczności przechodzenia pomiędzy aplikacjami. | TAK |  |  |
| 251. | Możliwość wyboru nagrywarki, na której zostanie nagrana płyta bezpośrednio z poziomu RIS. | TAK |  |  |
| 252. | Możliwość anonimizowania badania przed zapisaniem na płycie. | TAK |  |  |
| 253. | Automatyczny nadruk etykiety płyty zawierający: dane pacjenta, badania, pracowni diagnostycznej, logo pracowni, kodu kreskowego badania. | TAK |  |  |
| 254. | System umożliwia przypisanie etykiet nadrukowywanych na płyty CD/DVD dedykowanych dla poszczególnych pracowni. | TAK |  |  |
| 255. | Kolejka zleceń nagrania płyt dla pacjenta umożliwiająca: - podgląd zleceń oczekujących na nagranie wraz z informacją o aktualnym stanie zlecenia; - wstrzymanie, wznowienie, usunięcie lub ponowne wykonanie przetwarzanego zlecenia; - przesunięcie zlecenia na początek kolejki. | TAK |  |  |
| 256. | Oprogramowanie umożliwia przechowywanie i prezentację historii wykonanych zadań. | TAK |  |  |
| 257. | Automatyczne wylogowanie z systemu po odejściu od stacji RIS | TAK |  |  |
| 258. | System umożliwia automatyzację wydanych wyników z użyciem czytnika kodów kreskowych przez sczytanie kodu kreskowego badania nadrukowanego na opisie. | TAK |  |  |
| 259. | Rejestrowanie wydawanych wyników: kto i kiedy wynik odebrał. | TAK |  |  |
| 260. | Wydanie polecenia nagrania płyty z wynikami badania pacjenta musi być możliwe z dowolnej stacji roboczej pracującej w systemie. | TAK |  |  |
| 261. | Możliwość generowania raportu kolejek oczekujących w formacie XLS | TAK |  |  |
| 262. | Sprawozdawanie kolejek oczekujących w formacie zgodnym z rozporządzeniami NFZ | TAK |  |  |
| 263. | Generowanie raportów wg rodzajów badań w dowolnie zadeklarowanym przedziale czasowym , w tym min.: -raport wg rodzaju badania -raport wg lekarza opisującego -raport wg techników wykonujących badanie -raport wg jednostek kierujących | TAK, podać |  |  |
| 264. | Generowanie raportów ilościowych w dowolnie zadeklarowanym przedziale czasowym, w tym min: -raport ilościowy wg lekarzy opisujących -raport ilościowy wg techników -raport ilości zarejestrowanych badań | TAK, podać |  |  |
| 265. | Generowanie standardowych raportów w dowolnym zadeklarowanym czasie ,min: -raport badań wg kodów ICD10 -raport badań wg jednostek zlecających -raport badań wg płatników -raport badań wg lekarzy zlecających -raport badań wg lekarzy opisujących -raport badań wg płatników | TAK, podać |  |  |
| 266. | Generowanie zbiorczych raportów finansowych w dowolnym przedziale czasowym efektów wykonanych usług z uwzględnieniem logiki pracowni, min: -raport kasowy -KP potwierdzenie wpłaty -KW potwierdzenie wypłaty -fakturowanie wraz z wyszukiwarką faktur -raport badań zatwierdzonych - raport kolejki badań oczekujących -raport kart zablokowanych | TAK, podać |  |  |
| 267. | Generowanie raportu szczegółowych zestawień wykonanych usług dla poszczególnych jednostek zlecających oraz wspomagania ich fakturowania – w dowolny przedziale czasowym. | TAK |  |  |
| 268. | Generowanie raportów o zużytych materiałach – za dowolny okres czasu. | TAK |  |  |
| 269. | Generowanie raportu Księga Diagnostyczna zgodnego z wymaganiami rozporządzeń: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. | TAK |  |  |
| 270. | Designer raportów umożliwiający modyfikację istniejących w systemie raportów wraz z narzędziem umożliwiającym zachowanie w systemie, pod alternatywną nazwą, zmodyfikowanego raportu. | TAK |  |  |
| 271. | Moduł rozliczeń z NFZ funkcjonujący zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi na dzień wdrożenia (Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia). W ramach przeprowadzanej pełnej integracji RIS/PACS z systemen HIS możliwość wykorzystania modułu rozliczeń z NFZ z szpitalnym HIS (Obsługa Kontraktów – Moduł Infomedica) wskutek przesyłania stosownych danych z RIS. | TAK |  |  |
| 272. | Możliwość oznaczania badania jako gotowego do rozliczeń przez personel rejestrujący dane | TAK |  |  |
| 273. | Możliwość zbiorczego zatwierdzania przez administratora systemu badań z danego okresu do rozliczeń | TAK |  |  |
| 274. | Wstępna weryfikacja świadczeń do rozliczenia z NFZ | TAK |  |  |
| 275. | Wstępna weryfikacja komunikatu przed wysłaniem do NFZ. | TAK |  |  |
| 276. | Możliwość sprawozdawania kolejek oczekujących na badanie zgodnie z aktualnym na dzień instalacji Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Sprawozdawanie obejmuje co najmniej : ewidencjonowanie kolejek, automatyczne wykreślanie z kolejki po zrealizowaniu usługi lub w przypadku rezygnacji lub niezgłoszenia się pacjenta w terminie badania, automatyczne przeniesienie w kolejce wskutek zmiany terminu badania. W ramach przeprowadzanej pełnej integracji RIS/PACS z szpitalnym systemem HIS możliwość sprawozdawania kolejek w Module Infomediki – Obsługa Kontraktów na podstawie rejestracji i innych wymaganych czynności wykonywanych w RIS. | TAK |  |  |
| 277. | Możliwość zaczytywania do systemu plików potwierdzeń dla kolejek oczekujących sprwozdanych do NFZ. | TAK |  |  |
| 278. | Mozliwość ręcznego zatwierdzania pliku kolejek oczekujących, w przypadku gdy NFZ nie wydaje plików potwierdzeń. | TAK |  |  |
| 279. | System gromadzi informacje o przyczynie usunięcia pacjenta z kolejki oczekujących zgodnie z w/w rozporządzeniem | TAK |  |  |
| 280. | Możliwość blokowania edycji poszczególnych danych związanych z badaniem w zależności od stanu rozliczenia badania | TAK |  |  |
| 281. | Monitorowanie stanu wykorzystania kontraktu z NFZ. | TAK |  |  |
| 282. | Wydruki formularzy KP, KW, faktur sprzedaży indywidualnej i dla zleceniodawców zewnętrznych. | TAK |  |  |
| 283. | Możliwość wyboru dokumentu uprawniającego na podstawie którego zostanie rozliczone badanie | TAK |  |  |
| 284. | System współpracuje ze drukarką fiskalną | TAK |  |  |
| 285. | Możliwość wprowadzania cenników badań dla poszczególnych jednostek zlecających z określeniem czasu ważności danego cennika. | TAK |  |  |
| 286. | System RIS posiada moduł umożliwiający zarządzanie cennikami. | TAK |  |  |
| 287. | System umożliwia zdefiniowanie nowego cennika. | TAK |  |  |
| 288. | Każdy cennik posiada swoją nazwę | TAK |  |  |
| 289. | Podczas definiowania cennika moduł pozwala wyświetlić: -aktualnie obowiązujące (aktywne) badania -badania posiadające przypisaną cenę w aktualnie edytowanym cenniku -wszystkie dostępne badania (również badania nieaktywne) -badania obowiązujące we wskazanym dniu | TAK |  |  |
| 290. | Moduł umożliwia filtrowanie po nazwie badania. | TAK |  |  |
| 291. | Cennik umożliwia przypisanie: -ceny badania - ilości punktów NFZ -ceny punktu NFZ | TAK |  |  |
| 292. | Możliwość zdefiniowania alernatywnych nazw badań dla jednostek zlecających. | TAK |  |  |
| 293. | Możliwość oznaczenia cennika jako aktywny/nieaktywny. | TAK |  |  |
| 294. | Możliwość tworzenia nowego cennika na bazie cennika już istniejącego. | TAK |  |  |
| 295. | Możliwość imoprtu cennika z pliku xls. | TAK |  |  |
| 296. | Możliwość zdefiniowania reguł umożliwiających wybór właściwego cennika dla badania. | TAK |  |  |
| 297. | Możliwość przypisania do reguły nazwy oraz daty obowiązywania. | TAK |  |  |
| 298. | Możliwość oznaczenia reguły jako aktywna/nieaktywna | TAK |  |  |
| 299. | Możliwość przypisania do reguły dowolnej liczby warunków opartych o: -tryb finansowania -NIP jednostki zlecającej -kod jednostki zlecającej -płatnika -tryb wykonania badania -nazwa pracowni wykonującej -tryb badania | TAK |  |  |
| 300. | Możliwość zastosowania operatorów: -równy -różny większy/mniejszy większy lub równy mniejszy lub równy zawiera - nie zawiera - należy do -nie należy do | TAK |  |  |
| 301. | System zapamiętuje cenę badania w chwili wykonania badania, nawet jeśli cennik uległ zmianie. | TAK |  |  |
| 302. | Możliwość ponownego przeliczenia cen dla badań ze wskazanego okresu | TAK |  |  |
| 303. | Przechowywanie informacji o okresach obowiązywania poszczególnych cenników badań. System musi zachować historię zmian cen oraz zapamiętywać okresy zmian cen. | TAK |  |  |
| 304. | System musi zachować cenę aktualną i wydrukować ją w raportach generowanych za dzień wykonania badania. | TAK |  |  |
| 305. | System pozwala na automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania wraz z odpowiednim narzędziem dla lokalnego administratora do przywracania danych historycznych. | TAK |  |  |
| 306. | Bezpieczeństwo przesyłu danych w sieci komputerowej (przesył danych między stacją roboczą a serwerem musi być szyfrowany). | TAK |  |  |
| 307. | System musi posiadać wbudowany formularz do raportowania błędów obsługi. | TAK |  |  |
| 308. | Brak limitu liczby stanowisk roboczych w ramach Pracowni Diagnostyki Obrazowej. | TAK |  |  |
| 309. | Brak wymogu instalacji oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych. | TAK |  |  |
| 310. | System umożliwia bezkosztowe dodawanie do systemu RIS nowych użytkowników i stacji roboczych. | TAK |  |  |
| 311. | Interfejs użytkownika i pomoc kontekstowa w języku polskim. | TAK |  |  |
| 312. | Obsługa polskich znaków diakrytycznych. | TAK |  |  |
| 313. | Panel administracyjny dostępny z każdej stacji roboczej bez konieczności instalowania oprogramowania klienckiego przez WWW umożliwiający zarządzanie systemem w tym zarządzanie użytkownikami, nadawanie uprawnień, typami badań, terminarzem, cennikami. | TAK |  |  |
| 314. | Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania wraz z odpowiednim narzędziem administracyjnym do przywracania danych historycznych. | TAK |  |  |
| 315. | Słownik kodów rozpoznań ICD-10 w języku polskim z możliwością jego przeszukiwania. | TAK |  |  |
| 316. | Słownik kodów procedur ICD-9 w języku polskim z możliwością jego przeszukiwania. | TAK |  |  |
| 317. | Panel administracyjny umożliwiający przegląd zmian dokonanych w rekordzie badania i możliwość przywrócenia stanu do poprzedniej wersji. | TAK |  |  |
| 318. | System działa w oparciu o architekturę 64-bitową | TAK |  |  |
| 319. | System zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny. | TAK |  |  |
| 320. | DICOM Modality Worklist - system generuje listy robocze dla urządzeń diagnostycznych. | TAK |  |  |
| 321. | Automatyczna zmiana statusu badania w RIS w momencie wysłania badania na PACS | TAK |  |  |
| 322. | Automatyczna zmiana statusu badania w RIS przy pomocy DICOM MPPS. | TAK |  |  |
| 323. | Procedura logowania do systemu wymuszająca na użytkowniku podania hasła o dostatecznej „sile” czyli zawierającego minimum 8 znaków, małe i duże litery, cyfrę lub znaki specjalne. Dodatkowo: - konfigurowalna ilość ostatnio podanych haseł uniemożliwiająca użytkownikowi powtórzenia tego samego hasła; - konfigurowalna, minimalna długość hasła wymagana przez system; - konfigurowalna ilość małych, dużych liter,cyfr oraz znaków specjalnych, które będą musiały być wprowadzone w haśle. | TAK |  |  |
| 324. | Monitorowanie systemu poprzez system logowania zdarzeń m.in. - prawidłowe i nieprawidłowe zalogowanie użytkownika do systemu, zmiana hasła, zblokowanie konta; - dodanie, modyfikacja pacjenta; - dodanie, modyfikacja badania; - wprowadzenie opisu dla badania; - operacje na dokumentach kasowych. | TAK |  |  |
| 325. | Po trzech nieudanych próbach system umożliwia całkowitą lub czasową blokadę konta użytkownika | TAK |  |  |
| 326. | Możliwość integracji z systemem PACS poprzez protokół HL7 lub bazę danych | TAK |  |  |
| 327. | Integracja z drzewem LDAP (min. MS Active Directory) w trybie odczytu | TAK |  |  |
| 328. | Integracja z drzewem LDAP w zakresie weryfikacji loginu, hasła, uprawnień do logowania do systemu oraz do funkcji i ról w systemie | TAK |  |  |
| 329. | Dostęp do poprzednich badań pacjenta bez konieczności przerywania opisu badania | TAK |  |  |
| 330. | Integracja z lekarską stacja diagnostyczną z poziomu klienta RIS – możliwość otwarcia z poziomu RIS obrazów w przeglądarce diagnostycznej. | TAK |  |  |
| 331. | Możliwość automatycznego otwarcia w RIS formularza badania, którego obrazy wyświetlone są na stacji diagnostycznej. | TAK |  |  |
| 332. | Obsługiwane stacje min. OsiriX, eFilm, Centricity. | TAK |  |  |
| 333. | Integracja z eWUŚ w zakresie weryfikacji i prezentacji statusu ubezpieczenia pacjenta. | TAK |  |  |
| 334. | Integracja z eWUŚ - możliwość weryfikacji ubezpieczenia pacjenta na żądanie. | TAK |  |  |
| 335. | Integracja z eWUŚ - możliwość wsadowej weryfikacji statusu ubezpieczenia wszystkich pacjentów zarejestrowanych w terminarzu na wskazany dzień. | TAK |  |  |
| 336. | Integracja z eWUŚ - obsługa komunikatów w formacie 3.0 ze zmianami | TAK |  |  |
| 337. | Integracja z eWUŚ - wsparcie dla serwerów Proxy. | TAK |  |  |
| 338. | Integracja z eWUŚ - sprawdzanie poprawności podpisu cyfrowego potwierdzenia. | TAK |  |  |
| 339. | Możliwość ręcznego uploadu plików potwierdzeń eWUŚ do systemu RIS. | TAK |  |  |
| 340. | Integracja z eWUŚ - mechanizm weryfikacji autentyczności potwierdzenia. | TAK |  |  |
| 341. | Import potwierdzeń eWUŚ z pliku archiwum ZIP. | TAK |  |  |
| 342. | Eksport danych potwierdzeń eWUŚ do pliku. | TAK |  |  |
| 343. | Administracja uprawnieniami i hasłami eWUŚ | TAK |  |  |
| V | System dystrybucji obrazów |
| 1. | System dystrybucji obrazów w formacie DICOM na oddziały szpitalne dla nieograniczonej liczby użytkowników jednocześnie pracujących w systemie wraz z przeglądarką obrazów. | TAK |  |  |
| 2. | System dystrybucji obrazów nie wymaga instalacji, uruchamiany jest za pomocą przeglądarki internetowej | TAK |  |  |
| 3. | System działa w oparciu o przeglądarkę internetową min. Internet Explorer 8.x, Firefox | TAK |  |  |
| 4. | Dostęp do aplikacji zabezpieczony loginem i hasłem | TAK |  |  |
| 5. | System posiada panel pomocy w języku polskim. | TAK |  |  |
| 6. | Brak konieczności instalowania oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych. | TAK |  |  |
| 7. | System dystrybucji wyników i obrazów działa jako moduł RIS | TAK |  |  |
| 8. | Program pracuje w systemie jako użytkownik ograniczony, nie wymagane są uprawnienia administracyjne do funkcjonowania programu. | TAK |  |  |
| 9. | Możliwość wyszukiwania badań zgromadzonych w archiwum wg min. 5 kryteriów m. in. nazwisko i imię pacjenta, numer badania, data wykonania | TAK |  |  |
| 10. | W przypadku integracji z systemem szpitalnym możliwość wyszukania zlecenia przy pomocy identyfikatora z HIS | TAK |  |  |
| 11. | Możliwość otwarcia badania w przeglądarce DICOM | TAK |  |  |
| 12. | Możliwość otwarcia badania w postaci obrazów referencyjnych. Przeglądarka referencyjna musi pokazywać obrazy w podziale na serie oraz udostępniać podgląd miniatur. | TAK |  |  |
| 13. | Funkcje przeglądarki obrazów DICOM dla systemu dystrybucji obrazów na oddziały szpitalne: Wyświetlanie miniaturek obrazów Wyświetlanie zdjęć po kliknięciu na miniaturę obrazu Widoki obrazów: dowolny layout Możliwość wyświetlania kilku zdjęć na ekranie Możliwość otwarcia kilku serii badań Możliwość równoczesnej pracy na kilku obrazach Negatyw Odbicie obrazu w pionie i poziomie Pomiar odległości Pomiar kąta Powiększanie obrazu Lupa Zmiana kontrastu obrazu Zmiana jasności obrazu Gamma obrazu Próbkowanie Pomiar pola Przewijanie Przesuwanie Odtwarzanie serii Podgląd wartości tagów DICOM Możliwość przypisywanie poszczególnych funkcji do klawiszy funkcyjnych myszki Możliwość wykonywania pomiarów kątów metodą Cobba Możliwość mierzenia średniej gęstości obszaru w stosunku do zaznaczonego obszaru referancyjnego. Tryb cine z regulowaną prędkością odtwarzania | TAK |  |  |
| 14. | System udostępnia wyniki badań (opis) w postaci nieedytowanego formularza wynikowego, identycznego z generowanymi w pracowniach wydrukami. | TAK |  |  |
| 15. | System umożliwia wydruk opisu badania na wybranej drukarce. Wydruk jest identyczny z generowanym w systemie RIS. | TAK |  |  |
| 16. | System dystrybucji wyposażony w wyszukiwarkę inkrementną, pozwalającą na wpisanie nazwiska, lub numeru PESEL. System automatycznie rozpoznaje, czy wpisywane jest nazwisko, czy PESEL. | TAK |  |  |
| 17. | System umożliwia skonfigurowanie dostępu dla lekarzy wyłącznie do opisów zleconych przez nich badań | TAK |  |  |
| 18. | System umożliwia skonfigurowanie dostępu dla lekarzy wyłącznie do opisów badań zleconych przez ich oddział | TAK |  |  |
| 19. | Możliwość dostępu do obrazów badań, które nie zostały jeszcze opisane. | TAK |  |  |
| 20. | Dostęp do treści wyniku dopiero po zatwierdzeniu przez lekarza opisującego ostatecznej formy opisu. | TAK |  |  |
| VI | Integracja systemów RIS/HIS produkcji Asseco SA funkcjonujących w SPS ZOZ (Infomedica, AMMS) |
| 1. | Integracja z wykorzystaniem standardu HL7 lub/oraz z wykorzystaniem mechanizmów bazodanowych | TAK |  |  |
| 2. | Dane przesyłane z Systemu medycznego, umożliwiające przesyłanie zlecanie i odbiór wyników, w tym co najmniej: | TAK |  |  |
| 3. | dane personalne pacjentów (nazwisko, imię, PESEL, miejsce zamieszkania) | TAK |  |  |
| 4. | dane zlecenia (numer zlecenia, techniczny identyfikator zlecenia, jednostka zlecająca, rozpoznanie ze skierowania, lekarz zlecający) | TAK |  |  |
| 5. | dane badania (kod i nazwa badania) | TAK |  |  |
| 6. | Przekazywanie zleceń drogą elektroniczną wraz z danymi skierowania oraz danymi osobowymi pacjenta | TAK |  |  |
| 7. | Automatyczne przesyłanie do systemu HIS informacji o terminie umówienia badania. | TAK |  |  |
| 8. | Automatyczne odsyłanie do systemu HIS opisu badania zleconego elektronicznie. | TAK |  |  |
| 9. | Możliwość anulowania/odrzucenie zlecenia wysłanego z systemu HIS po stronie RIS. | TAK |  |  |
| 10. | Śledzenie statusu realizacji zlecenie po stronie HIS. Zapis zmian statusu do loginów. | TAK |  |  |
| 11. | Możliwość przesyłania linków do obrazów do systemu HIS. Link wywyołujący przglądarkę obrazów dostępny z poziomu historii choroby pacjenta | TAK |  |  |
| 12. | Automatyczne uzupełnianie danych rozliczeniowych NFZ w systemie HIS po odesłaniu wyników badania z systemu RIS. | TAK |  |  |
| 13. | Automatyczne rozsyłanie komunikatów o zmianie danych osobowych pacjenta w systemie HIS. Obustronna wymiana komunikatu o danych pacjenta między RIS a HIS. | TAK |  |  |
| 14. | Dostęp z systemu RIS do wszystkich badań gromadzonych w systemie HIS | TAK |  |  |
| 15. | Dostęp z systemu RIS do pełnej historii leczenia pacjenta |  |  |  |
| 16. | Dostęp z systemu RIS do rejestru pacjentów w systemie HIS z celu umówienie na badanie. | TAK |  |  |
| 17. | Możliwość dopisania pacjenta po stronie HIS podczas rejestracji pacjenta w systemie RIS | TAK |  |  |
| 18. | Wgląd z systemu RIS do słowników systemów HIS jednostek zlecających, lekarzy kierujących systemu możliwością wprowadzenie, modyfikacji pozycji słownika. | TAK |  |  |
| 19. | Możliwość zapisu informacji w systemie HIS o umówionym/wykonanym badaniu w systemie RIS | TAK |  |  |
| 20. | Automatyczny zapis zleceń zewnętrznych wprowadzony w systemie RIS do systemu HIS z możliwością ich późniejszego rozliczenie z NFZ. | TAK |  |  |
| 21. | Ponadto system RIS ma możliwość przeglądania dodatkowych danych personalnych i pobytu ewidencjonowanych w systemie InfoMedica (w zakresie regulowanym uprawnieniami dostępu do danych). | TAK |  |  |
| 22. | Z poziomu RIS dopisanie pacjenta do kolejki oczekujących obsługiwanej w systemie HIS | TAK |  |  |
| 23. | Możliwość odsyłania badań z RIS do HIS bez opisu, po ich wykonaniu przez aparat | TAK |  |  |
| 24. | Automatyczne rozsyłanie informacji o połączeniu rekordów pacjentów. | TAK |  |  |
| 25. | Automatyczna aktualizacja wyniku w HIS wraz z załączoną informacją o tym fakcie, po edycji wyniku po stronie RIS. | TAK |  |  |
| 26. | Możliwość odsyłania przez RIS badań dodatkowych (do zleconych) w ramach zlecenia. | TAK |  |  |
| 27. | System RIS udostępnia dane w postaci możliwej do zaczytania przez inny system np.: - BI w celu tworzenia raportów przekrojowych - Koszty (moduł systemu InfoMedica) w celu ewidencji liczby wykonanych przez pracownię świadczeń (przekodowanie ICD9 na kody świadczeń wg ustawień systemu InfoMedica) w wybranym miesiącu (eksport do pliku tekstowego) | TAK |  |  |
| VII | Skaner płyt obrazowych 1 szt. |
|  | Skaner | TAK, podać typ i producenta |  |  |
|  | Urządzenie z aktualnej linii produkcyjnej | TAK |  |  |
|  | Rok produkcji urządzenia | 2014 |  |  |
|  | Ilość kaset możliwych do jednoczasowego umieszczania w systemie | ≥ 1 |  |  |
|  | Skanowanie płyt 35x43 cm z rozdzielczością min. ≥ 10 pikseli/mm | TAK |  |  |
|  | Bezdotykowy transport ekranu zmniejszający prawdopodobieństwo powstania artefaktów na obrazie | TAK |  |  |
|  | Skala szarości generowanych obrazów | ≥ 16 bit/piksel |  |  |
|  | Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze | ≥ 12 bit/piksel |  |  |
|  | Wydajność skanowania płyt 35x43 cm przy rozdzielczości 10 pikseli/mm | ≥ 45 kaset/h |  |  |
|  | Podtrzymywanie bateryjne systemu umożliwiające zakończenie cyklu skanowania płyty i przesłanie obrazów w przypadku zaniku napięcia zasilającego. | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia kilku konsoli techników min.3 | TAK |  |  |
|  | Możliwość skanowania kaset pantomograficznych 15x30 cm oraz do kości długich o min. rozmiarze 35x80 cm oraz możliwość wykonywania zdjęć ≥ 43x129cm | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o skanowanie kaset mammograficznych18x24 cm i 24x30 cm z rozdzielczością 20 pikseli/mm | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o skanowanie kaset mammograficznych w technologii igłowej18x24 cm i 24x30 cm z rozdzielczością 20 pikseli/mm | TAK |  |  |
|  | Automatyczne raportowanie przez urządzenie sytuacji awaryjnych do centrum serwisowego bez udziału obsługi | TAK |  |  |
|  | Automatyczne informowanie użytkowania o konieczności wykonania przeglądu okresowego | TAK |  |  |
|  | Ochrona mechaniki skanera przed zanieczyszczeniem płynami ustrojowymi i kurzem – podczas wysuwania ekranu z kasety obudowa kasety pozostaje w przeważającej części na zewnątrz skanera w specjalnym uchwycie | TAK |  |  |
|  | Oferowany skaner płyt obrazowych posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. II a - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. II a | TAK, załączyć stosowne certyfiakty |  |  |
|  | Płyty z kasetami: | TAK |  |  |
|  | Kaseta 35x43 cm z wbudowaną kratką przeciwrozproszeniową wewnątrz kasety o minimalnych parametrach: Współczynnik kratki: 6:1, Gęstość linii: 40 lp/cm | TAK 1 szt. |  |  |
|  | 35x43 cm | TAK, 5 szt. |  |  |
|  | 35x35 cm | TAK, 2 szt. |  |  |
|  | 24x30 cm | TAK, 3 szt. |  |  |
|  | 18x24 cm | TAK, 3 szt. |  |  |
|  | Gwarancja producenta na trwałość płyty (ilość cykli odczytu i kasowania) min. 40.000 | TAK, podać |  |  |
|  | Bezdotykowy transport ekranu zmniejszający prawdopodobieństwo powstawania artefaktów na obrazie (sztywne ekrany) | TAK |  |  |
|  | Oferowane kasety posiadają: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. II a - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. II a | TAK, załączyć stosowne certyfikaty |  |  |
|  | Stacja technika | TAK |  |  |
|  | Stanowisko technika niezintegrowane ze skanerem (czytnikiem) o min. parametrach: - procesor Intel core 2 duo 2,13 GHz , - Ram 2 GB RAM, - 160 GB HDD | TAK |  |  |
|  | Monitor z przekątną ekranu dotykowego 19” | ≥ 19” |  |  |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Wprowadzanie danych przy pomocy ekranu dotykowego oraz przy pomocy klawiatury i myszki | TAK |  |  |
|  | Wprowadzanie danych przy pomocy czytnika kodu kreskowego. Możliwość wyszukiwania pacjenta z wykorzystaniem lokalnego czytnika kodów kreskowych na podstawie kodu kreskowego znakującego skierowanie. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające automatycznie i manualne (manualne przesuwanie pozycji blendy – granicy przesłanianego obrazu) blendowanie (przesłanianie) nienaświetlonych fragmentów obrazu. | TAK |  |  |
|  | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST | TAK |  |  |
|  | Dołączanie danych demograficznych pacjenta i rodzaju badaniu do obrazu CR przed i po ekspozycji | TAK |  |  |
|  | Dostęp do stacji tylko dla osób uprawnionych przez logowanie | TAK |  |  |
|  | Wielopoziomowy dostęp do zaawansowanych opcji zależny od uprawnień nadanych poszczególnym technikom w momencie wdrożenia systemu oraz możliwość zmian przez administratora systemu w szpitalu | TAK |  |  |
|  | Podstawowe oprogramowanie do obróbki zeskanowanych obrazów: - zmiana zaczernienia i kontrastu, - obracanie obrazu, - prezentacja pozytyw – negatyw | TAK |  |  |
|  | Umieszczania komentarzy w dowolnym miejscu na zeskanowanym obrazie | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie znacznika umożliwiającego jednoznaczną identyfikację kierunku i narożnika kasety | TAK |  |  |
|  | Wydruk obrazu w trybie TRUE-SIZE (skala 1:1) a w przypadku wydruku na mniejszym filmie możliwość kadrowania obrazu | TAK |  |  |
|  | Uzyskiwanie na stacji informacji o statusie suchego systemu wydruku | TAK |  |  |
|  | Transmisja obrazów (zamkniętego i zarchiwizowanego badania) przez technika do wybranych wielu miejsc docelowych (urządzeń DICOM). | TAK |  |  |
|  | Badania po procesie zeskanowania podlegają procesowi archiwizacji a następnie zostają przesłane. | TAK |  |  |
|  | Bezpłatne rekonfiguracje konsoli w zakresie adresacji sieciowej, konfiguracji do komunikacji DICOM. | TAK |  |  |
|  | Konsola zaopatrzona w oprogramowanie umożliwiające oznaczenie zdjęć odrzuconych przez technika. Zdjęcia te podlegają archiwizacji z odpowiednią adnotacją. | TAK |  |  |
|  | Kompozytor wydruków i wydruk obrazów bezpośrednio ze stacji technika poprzez mechanizm DICOM Print, podział kliszy min. 1x1, 1x2, 1x4 | TAK |  |  |
|  | Wpisywanie do systemu RIS danych o parametrach ekspozycji (kV, mAs, uGy/cm 2, inne wymagane). | TAK |  |  |
|  | Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie pediatryczne do wstępnej, dedykowanej obróbki badań dzieci (obok procedur predefiniowanych fabrycznie, możliwość definiowania własnych programów wstępnej obróbki ). | TAK |  |  |
|  | Zczytywanie obrazu z kaset nie przypisanych do pacjenta | TAK |  |  |
|  | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | TAK |  |  |
|  | Wykrywanie podziału kasety - obróbka i zarządzanie maską w przypadku wielokrotnej ekspozycji kasety („dzielona kaseta”) | TAK |  |  |
|  | Zdefiniowane elektroniczne markery (znaczniki) min. 40 | TAK |  |  |
|  | Wykonywanie pomiarów – pomiar odległości, pomiar kata, pomiar kąta Cobba | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych i cewników | TAK |  |  |
|  | Obsługa min.2 skanerów jednocześnie | TAK |  |  |
| VIII | Lekarska stacja diagnostyczna 2 komplety |
|  | Sprzęt komputerowy – jednostka główna: | TAK, Podać typ i producneta |  |  |
|  | Procesory klasy x86, każdy wyposażony w 4 fizyczne rdzenie, taktowane zegarem 3,1 GHz, osiągające w teście wydajności PassMark - CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/) 5540 punktów | TAK |  |  |
|  | Pamięć RAM min. 8GB | TAK |  |  |
|  | Karta graficzna obsługująca monitor główny i monitory diagnostyczne | TAK |  |  |
|  | Dysk twardy 1TB (5400 obr.)Serial ATA | TAK |  |  |
|  | Wbudowany Gigabit Ethernet 10/100/1000 BASE-T | TAK |  |  |
|  | Sieć bezprzewodowa Wi-Fi AirPort Extreme (802.11ac) | TAK |  |  |
|  | Bluetooth 4.0 | TAK |  |  |
|  | Audio: -dwa mikrofony -Wyjście słuchawkowe -Wbudowany głośnik stereo | TAK |  |  |
|  | Złącza min. : 2xThunderbolt, 4x USB 3.0, czytnik kart SDXC | TAK |  |  |
|  | Wymiary: 45,0 x 52,8 x 17,5 cm | TAK |  |  |
|  | Monitor roboczy stacji: Zintegrowany z jednostką główną monitor o przekątnej 21,5”, LED, Rozdzielczość naturalna: 1980 x 1080 | TAK |  |  |
|  | Akcesoria: mysz, klawiatura numeryczna, napęd CD/DVD | TAK |  |  |
|  | 2 pary fabrycznie parowanych monitorów diagnostycznych | TAK, Podać typ i producenta |  |  |
|  | Monitory diagnostyczne o minimalnych parametrach: - Monochromatyczny panel LCD TFT IPS | TAK |  |  |
|  | Podświetlenie LED | TAK |  |  |
|  | Orientacja pionowa | TAK |  |  |
|  | Przekątna min. 21” | TAK |  |  |
|  | Wyjścia DVI, DP | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość min. 1200x1600 | TAK |  |  |
|  | Skala szarości 10 bit | TAK |  |  |
|  | Kąt widzenia min. 175/175 stopni | TAK |  |  |
|  | Jasność maksymalna - min. 1,200 cd/m2 | TAK |  |  |
|  | Kontrast 1400:1 | TAK |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznanie i wzmocnienie jasności przestrzeni obrazu diagnostycznego w formacie DICOM | TAK |  |  |
|  | Kontrola równomierności podświetlenia i odcieni | TAK |  |  |
|  | Stabilizacja jasności, zapobieganie utracie jasności na skutek upływu czasu | TAK |  |  |
|  | Czujnik obecności użytkownika – tj. automatyczne przełączenie monitora w tryb oszczędzania energii, kiedy użytkownik odchodzi od monitora i przywrócenie normalnego trybu pracy po jego powrocie | TAK |  |  |
|  | Maksymalny pobór prądu 78 W | TAK |  |  |
|  | Typowy pobór prądu max 30 W | TAK |  |  |
|  | Monitory z wbudowanym kalibratorem (czujnik kalibracji) | TAK |  |  |
|  | Gwarancja producenta min. 60 miesięcy | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie diagnostyczne lekarskiej stacji diagnostycznej | TAK, Podać typ i producenta |  |  |
|  | Licencja bezterminowa na użytkowanie oprogramowania diagnostycznego przypisana do stacji roboczej | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie stacji roboczej zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa | TAK, załączyć stosowne certyfikaty |  |  |
|  | Architektura 64 bitowa | TAK |  |  |
|  | Polski interfejs użytkownika | TAK |  |  |
|  | Dokumentacja użytkownika w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie zgodne z systemem operacyjnym Mac OS X lub równoważnym, umożliwiające wykanywanie funkcjonalności opisanych w punkcie II. | TAK |  |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania przez 2 lata od daty dokonania odbioru końcowego | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozszerzania funkcjonalności oprogramowania poprzez instalację dedykowanych wtyczek. | TAK |  |  |
|  | Wsparcie dla MIRC (Medical Imaging Resource Center) | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie przechowujące lokalnie dane obrazowe i bazę̨ danych wykonanych badań/pacjentów (pobranych z RIS/PACS lub przesłanych do stacji ze skanera kaset z płytami obrazowymi lub stanowiska przypisywania danych do obrazów) | TAK |  |  |
|  | Odczyt i wyświetlanie wszystkich typów plików DICOM (jednoramkowych, wieloramkowych) | TAK |  |  |
|  | Odczyt i wyświetlanie nowego formatu wieloramkowego MRI/CT (grupa 5200) | TAK |  |  |
|  | JPEG Lossy, JPEG Lossless, JPEG2000, RLE | TAK |  |  |
|  | Monochrome1, Monochrome2, RGB, YBR, Planar, Palettes, | TAK |  |  |
|  | Wsparcie dla każdego (nie tylko kwadratowego) Pixel Aspect Ratio | TAK |  |  |
|  | Zapis plików SC (zrzuty ekranowe) DICOM z dowolnych rekonstrukcji 2D,3D | TAK |  |  |
|  | Odczyt i wyświetlanie wszystkich meta danych plików DICOM | TAK |  |  |
|  | Odczyt i zapis DICOM CD/DVD (wsparcie dla DICOMDIR) | TAK |  |  |
|  | Eksport plików DICOM do formatu TIFF, JPEG, Quicktime, RAW, DICOM, PACS | TAK |  |  |
|  | Nagrywanie płyt CD/DVD z obsługą DICOMDIR wraz z przeglądarką Weasis (umożliwiającą odczyt danych obrazowych na platformie Windows) | TAK |  |  |
|  | Zintegrowana baza danych kompatybilna z SQL obsługująca nieograniczoną liczbę obrazów | TAK |  |  |
|  | Wysyłanie badań (C-STORE SCU, DICOM Send) | TAK |  |  |
|  | Pobieranie badań (C-STORE SCP, DICOM Listener) | TAK |  |  |
|  | Wyszukiwanie i pobierania badań z/do PACS (C-FIND SCU, C-MOVE SCU, WADO) | TAK |  |  |
|  | Użycie jako DICOM PACS serwer (C-FIND SCP, C-MOVE SCP, WADO) | TAK |  |  |
|  | Konwersja w locie pomiędzy wszystkimi syntaksami transferu DICOM | TAK |  |  |
|  | C-GET SCU/SCP i WADO – wsparcie dla dynamicznego transferu IP | TAK |  |  |
|  | Obsługa DICOM Print | TAK |  |  |
|  | Integracja z OsiriX HD dla iPhone/iPad | TAK |  |  |
|  | Integracja z każdym serwerem PACS | TAK |  |  |
|  | Wsparcie dla plików innych niż DICOM, min: -Pliki LSM Zeiss (8, 16, 32 bity) (mikroskopia konfokalna) -Pliki BioRadPIC (8, 16, 32 bity) (mikroskopia konfokalna) -TIFF (8, 12, 16, 32 bit), wielostronicowe -ANALYZE (8, 12, 16, 32 bit) -PNG, JPEG, PDF (wielostronicowe), Quicktime, AVI, MPEG, MPEG4 | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka 2D | TAK |  |  |
|  | Intuicyjny Interfejs | TAK |  |  |
|  | Edytowalne paski narzędzi | TAK |  |  |
|  | Interpolacja dwusześcienna | TAK |  |  |
|  | Gruba kostka dla MR i wielowarstwowego CT (średnia, MIP, volume rendering) | TAK |  |  |
|  | ROI (Obszary zainteresowania): wielokąt, owal, ołówek, prostokąt, punkt z funkcją cofnij/ponów | TAK |  |  |
|  | Zaznaczanie obrazu kluczowego (Key Image) | TAK |  |  |
|  | Wsparcie dla myszy wieloklawiszowych, myszy w kółkiem i nawigatorów 3D oraz Apple Magic Trackpad | TAK |  |  |
|  | Edytowalne tablice translacji kolorów (CLUT – Color Look-Up Tables) | TAK |  |  |
|  | Edytowalne filtry konwolucyjne 3x3 i 5x5 (filtry kostne itp.) | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka 4D dla CT serca i innych serii o przebiegu czasowym | TAK |  |  |
|  | Fuzja obrazów dla PET-CT i SPET-CT z nastawialnym procentem blendingu | TAK |  |  |
|  | Subtrakcja obrazów dla angiografii | TAK |  |  |
|  | Eksport miniatur/okien magnetycznych | TAK |  |  |
|  | Rejestracja dla fuzji obrazów oraz ponowne dzielenie na warstwy (reslicing) | TAK |  |  |
|  | Dzielenie przestrzeni roboczej | TAK |  |  |
|  | Łączenie obrazów | TAK |  |  |
|  | Wsparcie dla wtyczek dostarczających funkcje zewnętrzne | TAK |  |  |
|  | Post-Processing 3D | TAK |  |  |
|  | Rekonstrukcje MPR (multiplanarne) z grubą kostką (Średnia, MIP, Rendering objętościowy) | TAK |  |  |
|  | 3D MPR po krzywej z grubą kostką | TAK |  |  |
|  | 3D MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK |  |  |
|  | 3D Volume Rendering (Objętościowy) | TAK |  |  |
|  | 3D Surface Rendering (Powierzchniowy) | TAK |  |  |
|  | 3D ROI (Obszary zainteresowania) | TAK |  |  |
|  | Rejestracja dla rekonstrukcji 3D | TAK |  |  |
|  | Stereowizja | TAK |  |  |
|  | Eksport obrazów 3D do Quicktime, Quicktime VR, TIFF, JPEG | TAK |  |  |
|  | Wszystkie przeglądarki 3D wspierają fuzję obrazów dla badań PET-CT oraz tryb 4D dla CT serca. | TAK |  |  |
|  | Obsługa wątków dla konfiguracji wieloprocesorowych i procesorów wielordzeniowych | TAK |  |  |
|  | Odczyt asynchroniczny | TAK |  |  |
|  | Obsługa OpenGL dla Przeglądarki 2D oraz 3D | TAK |  |  |
|  | Obsługa akceleratorów kart graficznych z teksturowaniem 3D | TAK |  |  |
|  | Obsługa architektury 32 i 64 bit | TAK |  |  |
|  | Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków | TAK |  |  |
|  | Funkcja dodania strzałki do obrazu badania. | TAK |  |  |
|  | Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie. | TAK |  |  |
|  | Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Funkcja obrotu obrazu o 180˚ oraz o 90˚ stopni w lewo/w prawo. | TAK |  |  |
|  | Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika, min. funkcje: | TAK |  |  |
|  | - zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu), | TAK |  |  |
|  | - zapisywanie powiększenia obrazu, | TAK |  |  |
|  | - zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki). | TAK |  |  |
|  | Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania. | TAK |  |  |
|  | Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie koła, elipsy wraz z informacjami: | TAK |  |  |
|  | - powierzchnia regionu zainteresowania, | TAK |  |  |
|  | - średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, | TAK |  |  |
|  | Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania. | TAK |  |  |
|  | Funkcja importowania obrazów do badania, min.: | TAK |  |  |
|  | - import kolorowego lub monochromatycznego formatu JPG, | TAK |  |  |
|  | - import obrazu do nowej serii. | TAK |  |  |
|  | Funkcja tworzenia badania podsumowującego – zawierającego kopie obrazów z więcej niż jednego badania. | TAK |  |  |
|  | Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się. | TAK |  |  |
|  | Subtrakcja obrazów | TAK |  |  |
|  | Pomiar kątów Cobba | TAK |  |  |
|  | Drukowanie obrazów badania na papierze w min. następujących trybach i z uwzględnieniem następujących funkcji: | TAK |  |  |
|  | - funkcja drukowania atrybutów badania; min. imienia i nazwiska pacjenta, daty badania, daty urodzenia pacjenta, | TAK |  |  |
|  | - funkcja dodania dowolnego tekstu do drukowanego obrazu, | TAK |  |  |
|  | - funkcja podglądu wydruku, | TAK |  |  |
|  | - tworzenie szablonów rozkładu wydruku z zakresem od 1x1 do 4x8 obiektów na wydruk. | TAK |  |  |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min. tryby: | TAK |  |  |
|  | - pojedynczy monitor – na każdym monitorze wyświetlane są różne badania, | TAK |  |  |
|  | dwa monitory – na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka animacji, funkcje min.: | TAK |  |  |
|  | - ustawienia prędkości animacji, | TAK |  |  |
|  | - ustawienie przeglądania animacji w pętli, | TAK |  |  |
|  | Funkcja powiększania obrazu, min.: | TAK |  |  |
|  | Lupa | TAK |  |  |
|  | - powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, | TAK |  |  |
|  | - powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), | TAK |  |  |
|  | - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania. | TAK |  |  |
|  | Możliwosć przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji |  |  |  |
|  | System operacyjny stacji diagnostycznej MacOS X Mavericks 10.9 lub inny równoważny, pozwalający na zainstalowanie oprogramowania diagnostycznego | TAK |  |  |
|  | Szkolenie w wymiarze min. 15 h z obsługi oprogramowania diagnostycznego prowadzone przez lekarza radiologa z min. 3 letnim stażem pracy z przedmiotowym oprogramowaniem dla wszystkich lekarzy radiologów PDO w miejscu i czasie ustalonym z Kierownikiem PDO. Zapewnienie potrzebnej literatury fachowej. | TAK |  |  |
| IX | Lekarska stacja diagnostyczna dedykowana do RTG 1 komplet |
|  | Sprzęt komputerowy: | TAK, podać typ i producenta |  |  |
|  | Jednostka centralna stacji o parametrach minimalnych: -procesor dwurdzeniowy o częstotliwości min. 3,2 GHz; -pamięć RAM min. 4GB z możliwością rozszerzenia; -licencja Microsoft Windows 7 Prof. PL lub równoważna, system współpracujący z usługa katalogową Active Directory, pozwalający na zainstalowanie i uruchomienie oprogramowania medycznego stacji diagnostycznej - wyspecyfikowanego poniżej, oprogramowania antywirusowego stacji roboczych – wyspecyfikowanego poniżej; -dysk twardy min. 2x500 GB; -napęd optyczny CD/DVD +/- RW; -karta sieciowa Gigabit Ethernet; -klawiatura pełnowymiarowa przewodowa; -mysz laserowa przewodowa z rolką; -karta graficzna do jednoczesnej obsługi monitorów diagnostycznych i monitora | TAK |  |  |
|  | Monitor opisowy LCD 19", kolorowy, LED backlight, kolor obudowy: czarny | TAK |  |  |
|  | System operacyjny Windows 7 Pro 64 bit lub równoważny pozwalajacy na instalację i eksploatację oprogramowania diagnostycznego wymienionego w pkt. VI. 6-56 | TAK |  |  |
|  | Para fabrycznie parowanych monitorów diagnostycznych o parametrach wymaganch w pkt. V.15-33 | TAK, Podać typ i producenta |  |  |
|  | Oprogramowanie diagnostyczne stacji lekarskiej dedykowanej do RTG | TAK, podać typ i producenta |  |  |
|  | Oprogramowanie stanowiące wolnostojącą stację diagnostyczną. | TAK |  |  |
|  | Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej. | TAK |  |  |
|  | Otwieranie badań min. CR/DR i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych. | TAK |  |  |
|  | System pozwala wyświetlać jednocześnie co najmniej 2 rodzaje badań tego samego pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie przechowujące lokalnie dane obrazowe i bazę danych wykonanych badań/pacjentów. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie zapewnia wyświetlanie listy wszystkich poprzednio wykonanych badań pacjent. | TAK |  |  |
|  | Aplikacja stacji diagnostycznej pozwala wyszukać oraz wyświetlać co najmniej poniższe dane: | TAK |  |  |
|  | - imię i nazwisko pacjenta, - rodzaj badania. | TAK |  |  |
|  | Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową). | TAK |  |  |
|  | Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu aplikacji stacji diagnostycznej do systemu pomocy w języku polskim, obejmującego następujące tematy: -jak korzystać z systemu pomocy, -opis wszystkich dostępnych narzędzi i metody jak je stosować, -nawigacja po systemie, -wyszukiwanie badań, -odczytywanie, modyfikacja, porównywanie badań. | TAK |  |  |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print. | TAK |  |  |
|  | Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku - konfigurowanie informacji zawartych na wydruku. | TAK |  |  |
|  | Drukowanie obrazów badania na papierze w min. następujących trybach i z uwzględnieniem następujących funkcji: -funkcja drukowania atrybutów badania: min. imienia i nazwiska pacjenta, daty badania, daty urodzenia pacjenta, -funkcja dodania dowolnego tekstu do drukowanego obrazu, -funkcja podglądu wydruku, tworzenie szablonów rozkładu wydruku z zakresem od 1x1 do 4x8 obiektów na wydruk. | TAK |  |  |
|  | Nagrywanie na lokalnej nagrywarce i sieciowym duplikatorze na płytę CD i DVD obrazów wybranego pacjenta w formacie DICOM wraz z przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC. | TAK |  |  |
|  | Hierarchizacja ważności obrazów - minimum możliwość zaznaczenia wybranego obrazu w badaniu jako „istotny”. | TAK |  |  |
|  | Funkcjonalność - przełączanie się pomiędzy obrazami w badaniu według metody: obraz po obrazie. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach, min. tryby: -pojedynczy monitor - na każdym monitorze wyświetlane są różne badania, dwa monitory - na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań. | TAK |  |  |
|  | Przeglądarka animacji, funkcje min.: -ustawienia prędkości animacji, -ustawienie przeglądania animacji w pętli, zmiana kierunku animacji. | TAK |  |  |
|  | Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie. | TAK |  |  |
|  | Funkcja powiększania obrazu, min.: -powiększanie stopniowe, -powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu). | TAK |  |  |
|  | Metody obliczania wartości pikseli przy powiększaniu obrazu,min.: -replikacji pikseli, -interpolacji. | TAK |  |  |
|  | Pomiar kątów. | TAK |  |  |
|  | Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków. | TAK |  |  |
|  | Funkcja dodania strzałki do obrazu badania. | TAK |  |  |
|  | Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie. | TAK |  |  |
|  | Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Funkcja obrotu obrazu o 180˚ oraz o 90˚ stopni w lewo/w prawo. | TAK |  |  |
|  | Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia. | TAK |  |  |
|  | Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika, min. funkcje: -zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu), -zapisywanie powiększenia obrazu, zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki). | TAK |  |  |
|  | Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania. | TAK |  |  |
|  | Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie koła, elipsy wraz z informacjami: -powierzchnia regionu zainteresowania, -średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, odchylenie standardowe wartości pikseli (różnica pomiędzy średnia a maksymalną i minimalną wartością pikseli w regionie zainteresowania). | TAK |  |  |
|  | Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania. | TAK |  |  |
|  | Funkcja importowania obrazów do badania, min.: -import kolorowego lub monochromatycznego formatu TIFF, -import kolorowego lub monochromatycznego formatu JPG, -import obrazu do nowej serii. | TAK |  |  |
|  | Funkcja tworzenia badania podsumowującego - zawierającego kopie obrazów z więcej niż jednego badania. | TAK |  |  |
|  | Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie stacji diagnostycznej zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie min. IIa lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego w klasie min. IIa stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC. | TAK, Załączyć stosowne certyfikaty |  |  |
| X | Sprzęt komputerowy niezbędny do prawidłowego funkcjonowania systemów RIS/PACS/WEB |
|  | Serwer systemów RIS/PACS | TAK, podać typ i producenta |  |  |
|  | procesor – czterordzeniowy, dedykowany do rozwiązań serwerowych, osiągający w teście PassMark - CPU Mark (dostępne na stronie: http://www.cpubenchmark.net/index.php) 7000 punktów | TAK |  |  |
|  | pamięć RAM – 8GB DDR3 ECC | TAK |  |  |
|  | dyski systemowe – 2x 500GB SATA lub SAS (RAID-1); | TAK |  |  |
|  | macierz na dane – pojemność min. 8TB w RAID-5 (dyski w serwerze); | TAK |  |  |
|  | Obudowa – umożliwiająca montaż w szafie RACK 19’’, wyposażona w redundantne zasilacze o mocy odpowiedniej dla oferowanej konfiguracji; moduł zdalnego zarządzania – złącze RJ45, moduł w formie dodatkowej karty lub zintegrowany z płytą główną; | TAK |  |  |
|  | Zasilacz 800 watt redundantny |  |  |  |
|  | Szafa RACK: | TAK, , podać typ i producenta |  |  |
|  | minimum 24U, 600x800 | TAK |  |  |
|  | Urządzenie do backupu – serwer plików o minimalnych parametrach | TAK, podać typ i producenta |  |  |
|  | obsługiwana ilość dysków – min. 6 kieszeni na dyski 3,5’’; | TAK |  |  |
|  | dołączona ilość dysków – zapewniająca min. 8TB pojemności w RAID-5; | TAK |  |  |
|  | złącza – min. 2x gigabit LAN, 2x eSATA, 2x USB; | TAK |  |  |
|  | obsługa poziomów RAID min. – 0, 1, 5, 6; | TAK |  |  |
|  | protokoły sieciowe –min. CIFS, AFP, NFS, HTTP, FTP, HTTPS, NTP, SNMP, Telnet, SSH | TAK |  |  |
|  | Drukarka kodów kreskowych – 2 szt. | TAK, podać typ i producenta |  |  |
|  | możliwość druku – pojedyncze etykiety i taśma ciągła; | TAK |  |  |
|  | technologia druku – termiczna; | TAK |  |  |
|  | szerokość taśmy – do 60mm; | TAK |  |  |
|  | rozdzielczość – 300 dpi; | TAK |  |  |
|  | szybkość druku – 100 mm/s; | TAK |  |  |
|  | automatyczny nóż odcinający – tak | TAK |  |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych – 10 szt. | TAK, podać typ i producenta |  |  |
|  | źródło światła – laser; | TAK |  |  |
|  | prędkość skanowania – min. 100 odczytów na sekundę; | TAK |  |  |
|  | odczytywane kody – UPC/EAN, UPC/EAN z uzupełnieniami, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 z 5, Discrete 2 z 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, różne odmiany RSS, Chinese 2 z 5; | TAK |  |  |
|  | interfejs – USB; | TAK |  |  |
|  | dołączona podstawa – tak; | TAK |  |  |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne – 3 szt. | TAK, podać typ i producenta |  |  |
|  | technologia – laserowa; | TAK |  |  |
|  | funkcje – skanowanie, drukowanie, kopiowanie; | TAK |  |  |
|  | interfejsy – USB, Ethernet, wifi; | TAK |  |  |
|  | pamięć RAM – 32MB; | TAK |  |  |
|  | rozdzielczość druku – 600 dpi; | TAK |  |  |
|  | miesięczne obciążenie – 10000 stron; | TAK |  |  |
|  | automatyczny dupleks – tak; | TAK |  |  |
|  | Drukarka – 4 szt. | TAK, podać typ i producenta |  |  |
|  | technologia – laserowa; | TAK |  |  |
|  | interfejsy – USB; | TAK |  |  |
|  | pamięć RAM – 32MB; | TAK |  |  |
|  | rozdzielczość druku – 600 dpi; | TAK |  |  |
|  | miesięczne obciążenie – 25000 stron | TAK |  |  |
|  | Monitor referencyjny na SOR, O. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradnię Ortopedyczną, O. Chirurgiczny, Poradnia Chirurgiczna, O. Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii, O. Neonatologiczny, O. Pediatryczny – 9 szt. | TAK, podać typ i producenta |  |  |
|  | Wielkość przekątnej ekranu min. 24 cale | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość naturalna min. 1920x1200 | TAK |  |  |
|  | Wielkość plamki 0,270 mm | TAK |  |  |
|  | LCD, aktywna matryca TFT wykonana w technologii IPS | TAK |  |  |
|  | Jasność maksymalna 320 cd/m2 | TAK |  |  |
|  | Układ stabilizacji jasności monitora po jego włączeniu lub wyjściu ze stanu czuwania | TAK |  |  |
|  | Kontrast panela1000:1 | TAK |  |  |
|  | Kąty widzenia min. 175 /175 w pionie i poziomie | TAK |  |  |
|  | Całkowity czas reakcji matrycy nie więcej niż 5 ms | TAK |  |  |
|  | Układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD | TAK |  |  |
|  | Złącza min: 1x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x USB upstream, 2 x USB downstream | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie monitorujące na bieżąco zmiany jasności podświetlenia matrycy i raportujące o błędach | TAK |  |  |
|  | Zgodność ze standardem CE (Medical Device Directive) | TAK, załączyć stosowne certyfikaty |  |  |
|  | Gwarancja producenta 60 miesięcy | TAK |  |  |
| 58. | Duplikator – robot automatycznie przygotowujący płyty z wynikami badań dla pacjentów – zintegrowany z systemem RIS/PACS – 1 szt. wraz z kompletem 2000 szt. płyt CD i 200 szt. DVD | TAK, podać typ i producenta |  |  |
| 59. | Liczba napędów CD/DVD min. 2 | TAK |  |  |
| 60. | Liczba zasobników na płyty min. 2x50 szt. | TAK |  |  |
| 61. | Typ drukarki : atramentowa | TAK |  |  |
| 62. | Prędkość druku : do 60 nośników/h | TAK |  |  |
| 63. | Jakość nadruku : 1440 dpi x 720 dpi | TAK |  |  |
| 64. | Ilość zasobników z tuszem : 6 | TAK |  |  |
| 65. | Złącze : min. 1x USB 2.0 | TAK |  |  |
| XI | Serwis systemów RIS/PACS/WEB |
|  | Dostępność specjalisty pod telefonem stacjonarnym celem udzielenia pomocy przy rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z użytkowaniem systemu w godz. 8:00-16:00. | TAK |  |  |
|  | Dostępność specjalisty w godz. 16:00 - 8:00 w dni robocze oraz ustawowo wolne pod numerem telefonu celem usuwania awarii uniemożliwiających korzystanie z Systemu. | TAK, podać kwotę jeżeli odpłatny |  |  |
|  | Usuwanie awarii Systemu – zdalnie lub gdy interwencja zdalna jest nieskuteczna wizyta inżyniera na miejscu. | TAK |  |  |
|  | Dostosowywanie systemu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa (nadzór autorski). | TAK |  |  |
|  | Pomoc przy usuwaniu błędów generowanych podczas wprowadzania danych przez Personel Zamawiającego. | TAK |  |  |
|  | Gotowość do realizacji prac wdrożeniowych, aktualizacji oprogramowania w godzinach 16:00 – 8:00 w dni robocze - zakres i warunki każdorazowo odrębnie ustalane. | TAK |  |  |
|  | Aktualizacja silnika bazy danych. | TAK |  |  |
|  | Uaktualnienie systemu operacyjnego serwera. | TAK |  |  |
|  | Update obecnej wersji systemu w okresie obowiązywania umowy. | TAK |  |  |
|  | Dostosowywanie Systemu do wymogów sprawozdań określonych przez NFZ. | TAK |  |  |
|  | Dodatkowa wizyta w zakresie jednego dnia roboczego Inżyniera Serwisowego na żądanie Zamawiającego (wykraczająca poza konieczne wizyty serwisowe) w godzinach 08:00 – 16:00 w dni robocze. | TAK, 2 x w ciagu gwarancji |  |  |
|  | Udostępnienie narzędzia umożliwiającego podgląd parametrów pracy serwera. | TAK |  |  |
|  | Udostępnienie narzędzia umożliwiającego podstawowe zarządzanie i diagnostykę pracy serwera i sieci. | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji / Czas naprawy dla awarii | 8 / 16 (godzin w dni robocze) |  |  |
|  | Gwarancja na sprzęt komputerowy zgodnie z warunkami producentów 24 miesiące. | TAK |  |  |
|  | Gwarancja na monitory diagnostyczne i referencyjne 60 miesięcy | TAK |  |  |
| XII | Serwis skanera CR |  |
| 1. | Czas reakcji do 8 godzin w dni robocze od zgłoszenia. | TAK |  |  |
| 2. | Czas naprawy do 4 dni roboczych, przywrócenie pierwotnych funkcji urządzenia/oprogramowania | TAK |  |  |