SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

84-300 LĘBORK, UL. WĘGRZYNOWICZA 13

TEL/FAX 059 86 35 249

NIP: 841-14-61-899, REGON: 770901505

Lębork, dn. 26.03.2014r.

ZNAK SPRAWY ZP-PN/33/14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych

Wymiana dźwigu osobowego nieprzelotowego

w budynku głównym szpitala „nowe skrzydło” wraz z robotami budowlanymi

(CPV  45.11.11.00-9, 45.22.31.00-7, 45.43.00.00-0, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.31.60.00-5, 45.31.31.00-5, 45.11.12.20-6)

postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

Specyfikację zatwierdza: ______________________________

ROZDZIAŁ I.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wymiana dźwigu osobowego, nieprzelotowego na dźwig osobowy w istniejącym budynku głównym szpitala (nowe skrzydło) przy zachowaniu istniejącej konstrukcji szybu, przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych wraz z robotami budowlanymi związanymi z wymianą dźwigu.

W zakres prac wchodzi:

  - Demontaż starego dźwigu łącznie z jego utylizacją, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego w budynku szpitala.

Dane TECHNICZNE dźwigu WYKONANEGO ZGODNIE Z PN-EN 81-1 i dodatkiem A3 oraz PN-EN 81-70 dla osób niepełnosprawnych. Wyposażenie dźwigu jak dla osób niepełnosprawnych

| 1. | Typ napędu – SYNCHRONICZNY BEZREDUKTOROWY | Cierny, zasilany prądem trójfazowym 3x400V/50Hz, Automatyczny dojazd wraz z otwarciem drzwi do przystanku wskazanego (ewakuacyjnego) w celu uwolnienia pasażerów w przypadku zaniku napięcia |
| --- | --- | --- |
| 2. | Udźwig nominalny | 630 kg /8 osób |
| 3. | Prędkość jazdy | 1 m/s regulowana w całym zakresie jazdy |
| 4. | Prędkość dojazdu | Płynna regulacja prędkości jazdy typu VVVF |
| 5. | Ilość startów | 180 na godz. |
| 6. | Ilość przystanków | 7 przystanków |
| 7. | Ilość drzwi szybowych | 7 drzwi |
| 8. | Ilość dojść do kabiny | 1 - kabina nieprzelotowa |
| 9. | Wysokość podnoszenia | Około 19,80 m |
| 10. | Sterowanie | Mikroprocesorowe (całkowicie elektroniczne), układ sterowania zbiorczość góra/dół z możliwością programowania różnych funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w pamięci mikroprocesora) i funkcji specjalnych np. zjazd specjalny na wypadek pożaru), z wyświetlaczem typu LCD na sterowniku w szafie sterowej (dostęp do pamięci dla osób uprawnionych bez potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń),wyświetlanie informacji o usterkach dźwigu na piętrowskazywaczu w języku polskim |
| 11. | Wezwania szpitalne | Na chip |
| 12. | Temperatura pracy dźwigu | Min +5°C, max +40°C |
| 13. | Wentylacja | Grawitacyjno nawiewno – wywiewna maszynowni i wywiewna szybu |
|  | Kabina | Nieprzelotowa o wymiarach wewnętrznych minimum 1000x1450x2150 mm, wykonana ze stali nierdzewnej LEN |
| 14. | Drzwi kabinowe | Stal nierdzewna, satyna 900x 2000 mm |
| 15. | Zabezpieczenie strefy wejścia | Kurtyna świetlna |
| 16. | Ściany kabiny | Stal nierdzewna LEN |
| 17. | Sufit podwieszany | Stal nierdzewna satyna |
| 18. | Oświetlenie | typu LED |
| 19. | Awaryjne oświetlenie | Minimum 2 godz. |
| 20. | Podłoga | Stal nierdzewna ryflowana |
| 21. | Cokoły | Stal nierdzewna |
| 22. | Poręcze | Stal nierdzewna |
| 23. | Wentylacja | Mechaniczna |
| 24. | Panel dyspozycji | Antywandal |
| 25. | Blokada | Blokada drzwi na chip dla obsługi serwisowej |
| 26. | Gong | Sygnalizacja dźwiękowa przybycia dźwigu na przystanek |
| 27. | Interkom, system komunikacji i informacji | Interkom ( kabina- maszynownia), system komunikacji ze służbami ratowniczymi na linii telefonicznej, system informacji głosowej informującej o piętrach |
| 28. | Lustro | 1/2 tylnej ścianie kabiny nad poręczą |
|  | Drzwi szybowe |  |
| 29. | Typ | Automatyczne (z wyłączeniem drzwi autobusowych) o wymiarach 900 x 2000 mm przy czym światło przejścia musi wynosić minimum 900 mm 900 mm . owymiarach |
| 30. | Regulacja prędkości otwierania i zamykania | Płynna |
| 31. | Mechanizm nawrotu powodujący ponowne otwieranie się drzwi przy napotkaniu przeszkody | Tak |
| 32. | Odporność ogniowa drzwi przystankowych | EI60 |
| 33. | Panel dyspozycji | Do uzgodnienia z inwestorem |
| 34. | Wykończenie | Stal nierdzewna |
| 35. | Wyświetlacz | Elektroniczny |
| 36. | Przyciski | Dostosowane do obsługi przez osoby niepełnosprawne, podświetlane zgodnie z normą PN-EN 81-70 |
|  | Kasety zewnętrzne |  |
| 37. | Umiejscowienie | Natynkowo lub w ościeżnicach |
| 38. | Wyświetlacz | Elektroniczny na wszystkich przystankach |
|  | Maszynownia |  |
| 39. | Położenie | Górna nad szybem |
| 40. | Wymiary szybu | Szyb 143x173 cm Nadszybie 365 cm Podszybie 175 cm |

  - Roboty konstrukcyjno – budowlane związane z wymianą dźwigu (wyburzenia, rozbiórki, wywóz gruzu, tynki, uzupełnienia ścian, posadzki, osadzanie belek stalowych, malowanie, instalacja elektryczna)

  - Wymiana drzwi szybowych na automatyczne ognioodporne EI60

  - Montaż  systemu z rur PVBC zasysających dym w szybie windowym (rury należy ułożyć przez całą długość szybu).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (Załącznik nr 1 Wykaz dokumentacji projektowej),  będący integralną częścią niniejszej specyfikacji. Przedmiar robót jest poglądowy, może ulec modyfikacji przez Wykonawcę. Zakup oraz wymiana dźwigu będzie realizowana w oparciu o opracowaną dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedstawienie oferty nie obejmującej całego zakresu robót spowoduje jej odrzucenie bez dalszego rozpatrywania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Wykonawca zapewni zakup, dostawę i montaż dźwigu osobowego, materiały oraz sprzęt potrzebny do realizacji zamówienia. Dźwig, wszystkie montowane urządzenia, materiały i elementy budowlane muszą posiadać atesty producenta, aprobatę techniczną oraz być zgodne z ustaleniami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną dostawa i montaż windy (ST-01.05). Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby urządzenia, materiały, elementy budowlane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca zapewni wywóz gruzu, śmieci, zdemontowanych urządzeń i wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórki oraz pokryje wszelkie koszty związane z utylizacją tych materiałów. Strony sporządzą protokół demontażu i utylizacji dźwigu podpisany przez przedstawiciela, Wykonawcę i Zamawiającego.

- Wszystkie prace, a także ich odbiór należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją techniczną dostawa i montaż windy (ST-01.05), obowiązującymi normami, przepisami BHP (czynny obiekt i otoczenie użyteczności publicznej) i Prawa Budowlanego oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

- Odbiór windy podlega specjalistycznemu odbiorowi dokonywanego przez Urząd Dozoru Technicznego według odrębnych przepisów. Wykonawca montaży jest zobowiązany do uczestnictwa w badaniach i odbiorze przez UDT.

- Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą obiektu zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

- Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia koordynatora w zakresie bhp i higieny pracy. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia wyznaczony koordynator zobowiązany będzie do skontaktowania się z Działem BHP SPS ZOZ w Lęborku (tel. 59 86 35 315) w celu uzyskania niezbędnych informacji związanych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi na terenie SPS ZOZ w Lęborku. Koordynator będzie sprawował nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników lub podwykonawców Wykonawcy biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia. Poprzez wyznaczonego koordynatora Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z przedstawicielem Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedstawicielami Zamawiającego w tym zakresie są pracownicy Działu BHP SPS ZOZ w Lęborku.

- Zamawiający żąda udzielenia:

- 5 letniej gwarancji na wymianę dźwigu osobowego wraz z pracami budowlanymi z tytułu Gwarancji Jakości.

Z tytułu Gwarancji Jakości Zamawiającemu przysługują uprawnienia zawarte w Karcie Gwarancyjnej (Załącznik nr 12 do SIWZ), a w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy  prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego;

- Płatność za wykonane zamówienie nastąpi po zakończeniu robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (patrz: wzór umowy) przedłożonym przez Wykonawcę w terminie 7 dni po podpisaniu umowy w oparciu o dane przedstawione w ofercie. Należność Wykonawcy zostanie uregulowana ryczałtem po dokonanym odbiorze prac, zatwierdzeniu protokołów odbioru przez Zamawiającego oraz po uzyskaniu zezwolenia na eksploatację przez Urząd Dozoru Technicznego dźwigu  i wystawieniu dwóch faktur.

  - Jedna faktura na wykonane prace określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym w pozycjach 1+2 (demontaż starego dźwigu łącznie z jego utylizacją, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego, prace budowlane modernizacyjne związane z wymianą dźwigu). Na powyższy zakres prac Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kosztorys powykonawczy.

  - Druga faktura na wykonane prace określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym w pozycji 3 w zakresie montażu rur zasysających dym w szybie windowym dla potrzeb systemu oddymiania szybu windowego.

- Minimalny termin płatności wymagany przez Zamawiającego to 14 dni od daty dostarczenia faktury i podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń i uzyskaniu zezwolenia na eksploatację dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego.

ROZDZIAŁ II.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia – 12 tygodni od dnia przekazania terenu budowy (łącznie z uzyskaniem zezwolenia na eksploatację dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego).

Przewidywany termin przekazania placu budowy 21.04.2014r.

ROZDZIAŁ III.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

A. WARUNKI PODMIOTOWE

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia  o wartości nie mniejszej niż 230 000,00 zł brutto każda.

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

dysponuje do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następującymi osobami posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, które są członkami odpowiedniej izby inżynierów budownictwa :

- Kierownik Budowy (jedna osoba) – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

- Łącznie co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy,

- Posiadać  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno -budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy w zakresie konstrukcji budowlanych,

- Przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzoną stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę,

- Znajomość języka polskiego.

- Kierownik Robót Elektrycznych (jedna osoba) – niniejsza osoba ma posiadać następujące kwalifikacje:

- Łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku
kierownika robót elektrycznych,

- Posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  lub odpowiadające  im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych w zakresie budowy instalacji elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych.

- Przynależność do właściwej  izby samorządu zawodowego  potwierdzoną
stosownym zaświadczeniem wydanym przez tę jednostkę,

- Znajomość języka polskiego.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna, że warunek został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że :

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 230 000,00 zł;

2. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ);

- wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz sporządza się według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ;

- wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wykaz sporządza się według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ (dot. wykonawców) i załącznik nr 7 do SIWZ (dot. podwykonawców) do specyfikacji;

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oświadczenie sporządza się według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ do niniejszej specyfikacji.

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 230.000,00 zł.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp przedkładając następujące dokumenty i oświadczenia:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp.

- jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 3 ppkt. 2:

a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

b) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych nie wcześniej niż w terminie określonym w ppkt. 3 lit. a).

Wykonawca, wraz z ofertą, musi złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy  kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Informacja stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ.

Dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone  za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

ROZDZIAŁ IV.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ

Z WYKONAWCAMI

- Zamawiający dopuszcza aby oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje były przekazywane pisemnie, faksem oraz drogą elektroniczną. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane faxem lub drogą elektroniczną fakt ich otrzymania zostanie niezwłocznie potwierdzony na żądanie każdej ze stron.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:

- w sprawach formalno-prawnych - Leszek Kaiser, mgr Anetta Połońska, mgr inż. Anna Liszniańska, mgr inż. Michał Sieracki, Dział Zamówień Publicznych tel./fax. 0-59 86 35 249 w godz. 7:25 – 15:00,      e-mail: zampub@szpital-lebork.com.pl

- w sprawach technicznych - inż. Małgorzata Bartuś tel. 0-59 86 35 280 w godz. 7:25 – 15:00

- Zgodnie z § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu niezwłocznie na wniosek Wykonawcy. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia oferty do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo o unieważnieniu postępowania.

- Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego lub przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione. Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników, zamawiający ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca.

- Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

ROZDZIAŁ V.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości          4 000,00 zł

- Wadium możne być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- Pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:   50 1240 3800 1111 0000 4468 5254 z dopiskiem „SPS ZOZ w Lęborku – wadium, wymiana dźwigu osobowego nieprzelotowego w budynku głównym szpitala „nowe skrzydło” wraz z robotami budowlanymi” do dnia 10.04.2014r. do godziny 12:00. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.

- Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy wnieść w oryginale do Zamawiającego do dnia 10.04.2014r. do godz. 12:00 składając dokumenty w Sekretariacie w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „SPS ZOZ w Lęborku – wadium, wymiana dźwigu osobowego nieprzelotowego w budynku głównym szpitala „nowe skrzydło” wraz z robotami budowlanymi- nie otwierać przed 10.04.2014r. godz. 12:30”. Do oferty należy dołączyć kopie dokumentu wniesieniu wadium w formie innej niż pieniężna.

- Zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium opisane są w art. 46 ustawy pzp.

ROZDZIAŁ VI.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ VII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Wykonawcy mogą również wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Oprócz dokumentów i oświadczeń opisanych w Rozdziale III SIWZ oferta powinna

zawierać:

- wypełniony Formularz Oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ);

- wypełniony wykaz wykonanych robót budowlanych (Załącznik nr 5 do SIWZ);

- wykaz osób i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Załącznik nr 6 do SIWZ)

- wykaz podwykonawców którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
(Załącznik nr 7 do SIWZ)

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (Załącznik nr 8 do SIWZ)

- wypełnioną tabelę elementów scalonych (Załącznik nr 9 do SIWZ)

- opis techniczny dźwigu po wymianie (Załącznik nr 10 do SIWZ)

- informacje o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 11);

- pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;

- informację czy Wykonawca posiada certyfikat ISO.

- dowód wniesienia wadium.

- Zgodnie z art. 36b ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za własne.

- Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Wszystkie podpisy złożone w ofercie winny być opatrzone pieczęcią imienną osoby składającej podpis celem jej identyfikacji. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie ewentualne koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy oraz napisem:

„Oferta na przetarg nieograniczony na wymianę dźwigu osobowego nieprzelotowego w budynku głównym szpitala „nowe skrzydło” wraz z robotami budowlanymi.

Znak sprawy ZP-PN/33/14.

Nie otwierać przed 10.04.2014r. godz. 12:30”

- Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Nie ujawnia się jednak informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których Wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, dokumenty zawierające te informacje należy wydzielić w osobnej części oferty.

UWAGA:

W rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (tekst jednolity Dz. U. Nr 153 z 2003r., poz. 1503 ze zmianami)

ROZDZIAŁ VIII.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę w zamkniętej, opisanej kopercie należy złożyć do dnia 10.04.2014r. do godz. 12.00 
w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 
ul. Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork.

- Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia do zamawiającego, a nie termin wysłania np. listem poleconym bądź złożenia zlecenia poczcie kurierskiej. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie terminu do wniesienie odwołania. Na żądanie wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta.

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego dnia 10.04.2014r. o godz. 12:30.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Wykonawca nie ma obowiązku być obecny przy otwarciu kopert z ofertą. Informacje podawane podczas otwarcia ofert przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

ROZDZIAŁ IX.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia 
w cenie oferty wszystkich kosztów robót niezbędnych do prawidłowego wykonania, zgodnie 
z dokumentacją projektową, Przedmiarem Robót oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót. Przedmiar robót jest poglądowy, może ulec modyfikacji przez Wykonawcę.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 2 (dwóch) miejsc po przecinku.

- Wykonawca powinien skalkulować cenę do miejsca dostawy, w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia.

- Sposób obliczenia ceny: Wartości w poszczególnych pozycjach powinny zostać obliczone zgodnie ze wzorem:

- cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

- cena netto x stawka podatku VAT = wartość VAT

- cena jednostkowa netto + wartość VAT = cena jednostkowa brutto

- cena jednostkowa brutto x ilość  = wartość brutto

Wartość zadania netto to suma wartości netto poszczególnych pozycji w danym zadaniu.

Wartość zadania brutto to suma wartości brutto poszczególnych pozycji w danym zadaniu.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

ROZDZIAŁ X.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena 100% - maksymalną ilość punktów za „cenę” otrzyma wykonawca proponujący najniższą cenę brutto zamówienia. Punkty będą liczone wg wzoru:

Cn- najniższa zaoferowana cena, Co- cena rozpatrywanej oferty

- W przypadku wątpliwości Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

ROZDZIAŁ XI.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru; wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została wybrana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy PZP.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Umowa wraz z załącznikami podpisana przez Zamawiającego zostanie przesłana Wykonawcy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach listem poleconym. Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest odesłać Zamawiającemu jeden egzemplarz umowy z załącznikami w sprawie zamówienia publicznego w terminie 7 dni od otrzymania umowy.

ROZDZIAŁ XII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XIII.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY – WZÓR UMOWY

- Zamawiający określa warunki umowy na realizację zamówienia w niniejszym postępowaniu 
w Projekcie Umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zgodnie z art. 144 ustawy pzp:

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy. Umowa będzie aneksowana.

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w przypadku zmiany nazwy jednej ze stron. Umowa będzie aneksowana.

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie ewentualnych podwykonawców, kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego. Umowa będzie aneksowana.

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia. Może on ulec wydłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron umowy, których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania przetargowego. Umowa będzie aneksowana.

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia Może on ulec skróceniu, w przypadku zakończenia prac przed terminem określonym 
w umowie. Umowa będzie aneksowana.

#### ROZDZIAŁ XIV.

#### POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawnej przysługujące w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych szczegółowo opisane są w Dziale VI Rozdział 1 i 2 ustawy pzp.

W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Terminy wniesienia odwołania precyzuje art. 182 ustawy pzp.

Wykaz załączników do specyfikacji:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków podmiotowych wymaganych przez Zamawiającego

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania, warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp

Załącznik nr 4 – projekt umowy

Załącznik nr 5 – wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik nr 6 – wykaz osób i podmiotów które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 7 – wykaz podwykonawców którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 8 – oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

Załącznik nr 9 – tabela elementów scalonych

Załącznik nr 10 - opis techniczny dźwigu po wymianie

Załącznik nr 11- Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

Załącznik nr 12- Wzór Karty Gwarancyjnej (gwarancja jakości)

Załączniki dodatkowe:

Załącznik nr 1- wykaz dokumentacji projektowej

Załącznik do umowy:

Załącznik nr 1- harmonogram rzeczowo finansowy

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

…………………… dnia ………………….

________________________

(pieczątka firmowa wykonawcy)

- Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wymianę dźwigu osobowego nieprzelotowego w budynku głównym szpitala „nowe skrzydło” wraz z robotami budowlanymi w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku, ul Węgrzynowicza 13, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Netto …………………..……….…zł, co stanowi wartość brutto: …………..………….………. zł słownie:…………………….....…..………………………………………………………………..), 
w tym podatek VAT ………………….…….. zł

- Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę określoną w punkcie 1 formularza ofertowego. Termin wykonania zamówienia- 12 tygodni od dnia przekazania terenu budowy (łącznie z uzyskaniem zezwolenia na eksploatację dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego). Przewidywany termin przekazania placu budowy 21.04.2014r.

- Wykonawca udziela:

- 5 letniej  gwarancji na wymianę dźwigu osobowego wraz z pracami budowlanymi z tytułu Gwarancji Jakości

Z tytułu Gwarancji Jakości Zamawiającemu przysługują uprawnienia zawarte w Karcie Gwarancyjnej (Załącznik nr 12 do SIWZ), a w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy  prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego;

- Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ, został przez nas

zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach zaproponowanych we wzorze, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że otrzymaliśmy od Zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania Oferty.

- Oświadczamy, że posiadamy/nie posiadamy* certyfikat ISO.

- Wpłata wadium:

- Forma w jakiej zostało wniesione wadium: ……………………………………………………………………………………….…………..

- Kwota wadium ………………………………………………………………….………………………………..

- Nr konta na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium:

………………………….………………………………………………………………..…………

- Oświadczamy, że nie zamierzamy/zamierzamy powierzyć wykonania następujących części zamówienia podwykonawcom:  1.……………………………………….

2.……………………………………….

3………………………………………..

## Kontakt:

- Nr tel. …………………………………..

- nr fax: …………………………………..

- adres e-mail …………………………….

* niepotrzebne skreślić						…………………………………..

Podpis i pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków podmiotowych wymaganych przez Zamawiającego

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wymianę dźwigu osobowego nieprzelotowego w budynku głównym szpitala „nowe skrzydło” wraz z robotami budowlanymi w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku:

Ja (imię i nazwisko):

.....................................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

.....................................................................................................................................

oświadczam, że:

A.*

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

- spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej;

B.*

Przy wykonywaniu zamówienia będziemy polegać na:

- wiedzy i doświadczeniu,*

- potencjale technicznym,*

- osobach zdolnych do wykonania zamówienia, *

- zdolnościach finansowych*

innych podmiotów

W załączeniu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

___________________

* niepotrzebne skreślić

Miejsce i data:............................................................

_______________________________

Podpis i pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 3

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wymianę dźwigu osobowego nieprzelotowego w budynku głównym szpitala „nowe skrzydło” wraz z robotami budowlanymi w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku:

Ja (imię i nazwisko):

.....................................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

.....................................................................................................................................

oświadczam, że:

na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w  art. 24 ust. 1 ustawy

Miejsce i data:............................................................

_________________________________

Podpis i pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 4

Projekt umowy nr ......../PN/14

zawarta w dniu  ....... 2014r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lęborku, 
ul. Węgrzynowicza 13, zarejestrowanym w Oddziale Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku ul. Piekarnicza 10 pod numerem KRS 0000009022, Regon 770901505, NIP 841-14-61-899, zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez Dyrektora lek. Andrzeja Sapińskiego, a .......................... z siedzibą w ............................., ul. ................................. zarejestrowaną w ......................... prowadzonym przez .............................. pod numerem ..................... zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez  .............................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

§ 1

      - Przedmiotem zamówienia jest wymiana dźwigu osobowego, nieprzelotowego na dźwig osobowy w istniejącym budynku głównym szpitala (nowe skrzydło) przy zachowaniu istniejącej konstrukcji szybu, przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych wraz z robotami budowlanymi związanymi z wymianą dźwigu.

W zakres prac wchodzi:

  - Demontaż starego dźwigu łącznie z jego utylizacją, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego w budynku szpitala. Dane TECHNICZNE dźwigu WYKONANEGO ZGODNIE Z PN-EN 81-1 i dodatkiem A3 oraz PN-EN 81-70 dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie dźwigu jak dla osób niepełnosprawnych (zgodnie z załącznikiem nr 10 stanowiącym integralną część umowy)

  - Roboty konstrukcyjno – budowlane związane z wymianą dźwigu (wyburzenia, rozbiórki, wywóz gruzu, tynki, uzupełnienia ścian, posadzki, osadzanie belek stalowych, malowanie, instalacja elektryczna);

  - Wymiana drzwi szybowych na automatyczne ognioodporne EI60

  - Montaż  systemu z rur PVBC zasysających dym w szybie windowym (rury należy ułożyć przez całą długość szybu).

- Wszystkie prace, a także ich odbiór należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją techniczną dostawa i montaż windy (ST-01.05), obowiązującymi normami, przepisami BHP (czynny obiekt i otoczenie użyteczności publicznej) i Prawa Budowlanego oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

- Wykonawca gwarantuje wykonanie umowy pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wyszczególnionych w załączniku nr 6 do SIWZ.

§ 2

- Harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie przekazany w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy w oparciu o dane przedstawione w ofercie.

- Termin wykonania zamówienia – 12 tygodni od dnia przekazania terenu budowy (łącznie z uzyskaniem zezwolenia na eksploatację dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego). Przewidywany termin przekazania placu budowy 21.04.2014r.

- Inwestycja przeprowadzona będzie przy czynnym obiekcie.

- Wykonawca udziela:

- 5 letniej  gwarancji na wymianę dźwigu osobowego wraz z pracami budowlanymi z tytułu Gwarancji Jakości.

Z tytułu Gwarancji Jakości Zamawiającemu przysługują uprawnienia zawarte w Karcie Gwarancyjnej, a w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy  prawa polskiego w szczególności Kodeksu Cywilnego;

§ 3

- Zamawiający zobowiązuje się wskazać Wykonawcy źródło poboru światła, siły i wody oraz wskazać pomieszczenie w celu przechowywania urządzeń, materiałów budowlanych i narzędzi.

- Za zużycie prądu i wody Wykonawca zostanie obciążony kwotą ryczałtową w wysokości  200,00  złotych brutto.

- Miejsce montażu dźwigu osobowego, pomieszczenie do przechowywania materiałów budowlanych i narzędzi zostaną przekazane Wykonawcy protokołem przekazania na dwa dni przed terminem rozpoczęcia robót.

§ 4

- Wykonawca wykona roboty budowlane siłami własnymi lub przy udziale podwykonawców.

- Zlecenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie w ciągu 3 dni od dnia zawarcia Umowy o nazwach firm Podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację robót wraz ze wskazaniem części robót powierzanych poszczególnym Podwykonawcom

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub projektu tej umowy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowy, o których mowa w ust. 4, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zawierający umowę z podwykonawcą i Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie z podwykonawcą umowy o treści sprzecznej z treścią niniejszej umowy zawartej z Wykonawcą.

- W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą, bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 5, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust. 7.

- W sytuacji określonej w ust. 8 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: odmowy podpisania protokołów odbioru robót z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w niniejszej umowie z Wykonawcą oraz kary umowne w zryczałtowanej wysokości 2 000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek.

- Wprowadzenie podwykonawców nie pociąga za sobą możliwości dokonania jakichkolwiek zmian warunków niniejszej umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że okres odpowiedzialności za wady robót wykonanych przez podwykonawców nie będzie krótszy od okresu jego odpowiedzialności.

- Wykonawca jest zobowiązany na każdorazowe żądanie Zamawiającego przedstawić kopię umowy z podwykonawcą potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 14.

- gdy wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartość wycenioną za te roboty w ofercie Wykonawcy

- zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę,

- gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot przez Wykonawcę kwot zabezpieczenia Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez |Zamawiającego,

- gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,

- gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym z Wykonawcą na podstawie Umowy

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 15 Wykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 15.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy wskazanej w § 5 ust.1.

- Powyższe regulacje stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 17 i 19 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, których termin upłynął w okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.

- Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- Przed dokonaniem zapłaty na żądanie, o którym mowa w ust. 23 Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia żądania Podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 24 podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli  Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty lub

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 23 jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 24 uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy.

- Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).

- Kwotę równą kwocie zapłaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sądowego Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy ze skutkiem równoznacznym z dokonaniem zapłaty na rzecz Wykonawcy.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót.

- Wykonawca na mocy niniejszej Umowy dokonuje warunkowej cesji praw z umów z jego podwykonawcami, dostawcami czy zleceniobiorcami. Cesja będzie skuteczna, jeżeli Wykonawca będzie w zwłoce ze swoimi płatnościami na rzecz podmiotów, o których mowa w zdaniu pierwszym o dłużej niż 14 dni i zostanie przyjęta przez Zamawiającego, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

§ 5

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za określony w § 1 przedmiot umowy ryczałtem kwotę netto .................................zł, co stanowi brutto ................................zł   (słownie:...................................).

- Usługa objęta zamówieniem zostanie uregulowana ryczałtem po dokonanym odbiorze prac, zatwierdzeniu protokołu odbioru przez Zamawiającego oraz po uzyskaniu zezwolenia na eksploatację dźwigu przez Urząd Dozoru Technicznego dźwigu  i wystawieniu dwóch faktur.

  - Jedna faktura na wykonane prace określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym w pozycjach 1+2 (demontaż starego dźwigu łącznie z jego utylizacją, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego, prace budowlane modernizacyjne związane z wymianą dźwigu). Na powyższy zakres prac Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kosztorys powykonawczy.

  - Druga faktura na wykonane prace określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym w pozycji 3 w zakresie montażu rur zasysających dym w szybie windowym dla potrzeb systemu oddymiania szybu windowego.

- Minimalny termin płatności wymagany przez Zamawiającego to 14 dni od daty dostarczenia faktury i podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

- Jako dzień zapłaty uważać się będzie dzień wypływu środków z rachunku Zamawiającego.

- W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie, Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek w wysokości ustawowej od nieuregulowanych należności wyłącznie po upływie zaoferowanego terminu płatności przewidzianego umową.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieprzelewania wierzytelności wynikających z tytułu zawartej umowy na rzecz innych podmiotów bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego, ani też zawierać umów poręczenia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

- Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia należnego Podwykonawcom za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi, realizowana na zasadach określonych w ust. 23 i 24 oraz ust. 26, będzie dokonywana przez Zamawiającego na rachunki bankowe wskazane bezpośrednio przez Podwykonawców.

- Bezpośrednia płatność wypłacana przez Zamawiającego Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu zwłoki w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu kopii Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.

- Zamawiający dokona potrącenia równowartości kwoty wypłaconej na rzecz Podwykonawcy na kwoty wynagrodzenia przysługującego należności Wykonawcy.

- Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenie za wykonane roboty pomiędzy ceną określoną Umową o podwykonawstwo a ceną określoną Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wyłącznie kwotę należną na podstawie ceny określonej Umową.

- W przypadku, gdy Podwykonawca nie zafakturował żadnych robot w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca załączy do faktury oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające tę okoliczność, wówczas cała kwota wynikająca z faktury zostanie wypłacona Wykonawcy.

- Do faktury za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu robót do wysokości objętej płatnością.

§ 6

            - Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia koordynatora w zakresie bhp i higieny pracy.

            - Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia wyznaczony koordynator zobowiązany będzie do skontaktowania się z Działem BHP SPS ZOZ w Lęborku (tel. 59 86 35 315) w celu uzyskania niezbędnych informacji związanych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi na terenie SPS ZOZ w Lęborku.

            - Koordynator będzie sprawował nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników lub podwykonawców Wykonawcy biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia.

            - Poprzez wyznaczonego koordynatora Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z przedstawicielem Zamawiającego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

            - Przedstawicielami Zamawiającego w tym zakresie są pracownicy Działu BHP SPS ZOZ w Lęborku.

§ 7

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- zapewnienia zakupu, dostawy i montażu dźwigu osobowego, materiałów oraz sprzętu potrzebnego do realizacji zamówienia. Dźwig, wszystkie montowane urządzenia, materiały i elementy budowlane muszą posiadać atesty producenta, aprobatę techniczną oraz być zgodne z ustaleniami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną dostawa i montaż windy (ST-01.05). odbioru windy podlegającemu specjalistycznemu odbiorowi dokonywanego przez Urząd Dozoru Technicznego;

- ponoszenia odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie umowy;

- ponoszenia odpowiedzialności za to, aby urządzenia, materiały, elementy budowlane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;

- usunięcia na własny koszt w terminie wyznaczonym przez zamawiającego wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru oraz wad ukrytych ujawnionych po odbiorze robót;

- zapewnienia wywozu gruzu, śmieci, zdemontowanych urządzeń i wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórki oraz pokryje wszelkie koszty związane z utylizacją tych materiałów;

- prowadzenia dokumentacji zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, prawem budowlanym oraz przepisami wykonawczymi do tego prawa;

- dostarczenia Zamawiającemu  po zakończeniu prac dokumentacji powykonawczej obiektu zgodnie ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót;

- uczestnictwa w badaniach i odbiorze przez UDT;

- dokonywania na bieżąco każdorazowo uzgodnień z użytkownikiem w zakresie terminu 
i sposobu podjęcia robót, które będą wymagały wejścia do pomieszczeń technicznych 
i czasowego wyłączenia mediów w szpitalu – na dwa dni przed planowanymi robotami.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie robót z datą przekazania mu miejsca montażu dźwigu osobowego i stosowania w trakcie ich realizacji przepisów BHP 
i P.Poż. oraz bezpieczeństwo swoich pracowników i innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy z tytułu prowadzonych robót.

- Wykonawca dołoży wszelkich starań do realizacji robót mający na celu maksymalne ograniczenie okresu wyłączenia z użytkowania pomieszczeń szpitala.

- Strony sporządzą protokół demontażu i utylizacji dźwigu podpisany przez przedstawiciela, Wykonawcę i Zamawiającego.

- Do Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy miejsca montażu dźwigu osobowego na dwa dni przed terminem rozpoczęcia robót;

- kontrolowanie realizacji przedsięwzięcia pod względem technicznym oraz finansowym, sprawdzanie i rozliczenia realizacji warunków umownych oraz bieżące sprawowanie nadzoru technicznego;

- reprezentowanie interesów własnych w sprawach dotyczących realizacji przedsięwzięcia;

- przystąpienie i zakończenie czynności odbioru wykonanych robót w terminie 4 dni od daty zgłoszenia gotowości, powiadamiając o tym niezwłocznie Wykonawcę, który ma prawo uczestniczyć w tych odbiorach

- Osobą upoważnioną do sprawowania kontroli ze strony Zamawiającego jest:

- inż. Małgorzata Bartuś

  - w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: Joanna Krzos

  - w zakresie ochrony przeciwpożarowej: inż. Krzysztof Szczepanowski

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy są:

- w zakresie robót budowlano-montażowych……………………………………….

- w zakresie instalacji elektrycznych………………………………………………….

- w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy …………………………………………………..

  - Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

  - Wykonawca, zapewni ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w kwocie …………. (O WARTOŚĆ UMOWY) i utrzyma jej ważność do daty zakończenia umowy.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub przekroczenia wyznaczonego terminu usunięcia wskazanych wad i usterek, w wysokości 0,1% ustalonego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

- braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1% należnego im wynagrodzenia,

- nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

- braku dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 500,00  złotych.

- W razie stwierdzenia, w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, wad nie nadających się do usunięcia, jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może, odpowiednio do utraconej wartości estetycznej i technicznej obniżyć wartość kwoty umownej.

- W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający może żądać wykonania ponownie robót na koszt Wykonawcy. W razie wystąpienia z takim żądaniem Wykonawca jest zobowiązany je spełnić.

- Niezależnie od powyższego strony zachowują prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 9

- W przypadku nieprzestrzegania i naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy odpowiedzialność za ich skutki ponosi Wykonawca.

- W przypadku zaniedbywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w szczególności niedotrzymywania terminów określonych w harmonogramie finansowo-rzeczowym Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy cen wykonanych robót przez inny podmiot.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w razie konieczności trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 25% wartości Umowy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

§ 10

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy pzp.

- Zgodnie z art. 144 ustawy pzp:

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy. Umowa będzie aneksowana.

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w przypadku zmiany nazwy jednej ze stron. Umowa będzie aneksowana.

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie ewentualnych podwykonawców, kierownika budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego. Umowa będzie aneksowana.

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia. Może on ulec wydłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron umowy, których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania przetargowego. Umowa będzie aneksowana.

- Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia Może on ulec skróceniu, w przypadku zakończenia prac przed terminem określonym w umowie. Umowa będzie aneksowana.

§ 11

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy, strony zwrócą się do właściwego rzeczowo sądu wg siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawo zamówień publicznych i Prawo Budowlane.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

# Zamawiający 								Wykonawca

| Załącznik nr 1 do umowy |
| --- |
| Harmonogram rzeczowo – finansowy wymiany dźwigu osobowego na „nowym skrzydle” wraz z robotami budowlanymi |
| Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku |
| Obiekt: Budynek Główny Szpitala „nowe skrzydło” |
| Umowa nr: | Wykonawca: | Data: |
| l.p. | Opis robót | Wartość robót brutto | Termin realizacji |
| 1. | Demontaż starego dźwigu łącznie z jego utylizacją ,dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego w budynku szpitala „nowe skrzydło” |  |  |
| 2. | Prace budowlane modernizacyjne |  |  |
| 2.1. | Wyburzenia, rozbiórki, wywóz gruzu, utylizacja |  |  |
| 2.2. | Osadzenie belek stalowych, uzupełnienie ścian |  |  |
| 2.3. | Posadzki |  |  |
| 2.4. | Tynki |  |  |
| 2.5. | Malowanie, gładzie |  |  |
| 2.6. | Instalacja elektryczna |  |  |
| 3. | System rur zasysających dym w szybie windowym |  |  |
|  | Ogółem |  |  |

Załącznik nr 5

# WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia  o wartości nie mniejszej niż 230 000,00 zł brutto każda.

| Rodzaj wykonanych robót budowlanych (nazwa zadania) | Miejsce wykonywania robót i nazwa zamawiającego (adres, telefon, faks) | Data wykonania (rok, miesiąc) | Wartość umowy brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... | ........................................ ........................................ ....................................... ....................................... | ............................. ............................. ............................. ............................. | ............................... ............................... ............................... ............................... |
| ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... | ........................................ ........................................ ....................................... ....................................... | ............................. ............................. ............................. ............................. | ............................... ............................... ............................... ............................... |
| ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... | ........................................ ........................................ ....................................... ....................................... | ............................. ............................. ............................. ............................. | ............................... ............................... ............................... ............................... |

itd.

____________________________

Podpis i pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 6

# WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

| Imię, nazwisko | Numer i rodzaj uprawnień dozorowych | Doświadczenie zawodowe (lata pracy z uprawnieniami) | Stanowisko i zakres czynności | Podstawa do dysponowania osobami (umowa o pracę, umowa zlecenie lub inny stosunek cywilno-prawny) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

itd.

Nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Wykonawcy będzie pełnił:

............................................................................................., tel. .......................................

……………………………………………………..

Podpis i pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 7

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

| Lp. | Zakres prac | Nazwa i adres firmy | Osoba odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |

.......................................................................

Pieczątka i podpis osoby upoważnione

do reprezentowania firmy

Załącznik nr 8

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wymianę dźwigu osobowego nieprzelotowego w budynku głównym szpitala „nowe skrzydło” wraz z robotami budowlanymi w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku, ul Węgrzynowicza 13

Ja (imię i nazwisko): .....................................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy:

.....................................................................................................................................

oświadczam, że:

dysponuję do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następującymi osobami posiadającymi wymagane uprawnienia:

    - do modernizacji urządzeń dźwigowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego

    - do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  oraz należą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego

    - do kierowania robotami  budowlanymi w specjalności  konstrukcyjno – budowlanej  oraz należą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego

Miejsce i data:............................................................

……………………………………………………..

Podpis i pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 9

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| L.p | Rodzaj prac | Wartość prac netto | VAT | Wartość prac brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontaż starego dźwigu łącznie z jego utylizacją ,dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego w budynku szpitala „nowe skrzydło” |  |  |  |
| 2. | Prace budowlane modernizacyjne |  |  |  |
| 2.1. | Wyburzenia, rozbiórki, wywóz gruzu, utylizacja |  |  |  |
| 2.2. | Osadzenie belek stalowych, uzupełnienie ścian |  |  |  |
| 2.3. | Posadzki |  |  |  |
| 2.4. | Tynki |  |  |  |
| 2.5. | Malowanie, gładzie |  |  |  |
| 2.6. | Instalacja elektryczna |  |  |  |
| 3. | System rur zasysających dym w szybie windowym |  |  |  |
|  | Ogółem |  |  |  |

.......................................................................                                                                                                                                    Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

Załącznik nr 10

# OPIS TECHNICZNY DŹWIGU PO WYMIANIE

| 1. | Typ napędu |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Udźwig nominalny |  |
| 3. | Prędkość jazdy |  |
| 4. | Prędkość dojazdu |  |
| 5. | Ilość startów |  |
| 6. | Ilość przystanków |  |
| 7. | Ilość drzwi szybowych |  |
| 8. | Ilość dojść do kabiny |  |
| 9. | Wysokość podnoszenia |  |
| 10. | Sterowanie |  |
| 11. | Wezwania szpitalne |  |
| 12. | Temperatura pracy dźwigu |  |
| 13. | Wentylacja |  |
|  | Kabina wymiary |  |
| 14. | Drzwi kabinowe |  |
| 15. | Zabezpieczenie strefy wejścia |  |
| 16. | Ściany kabiny |  |
| 17. | Sufit podwieszany |  |
| 18. | Oświetlenie |  |
| 19. | Awaryjne oświetlenie |  |
| 20. | Podłoga |  |
| 21. | Cokoły |  |
| 22. | Poręcze |  |
| 23. | Wentylacja |  |
| 24. | Panel dyspozycji |  |
| 25. | Blokada |  |
| 26. | Gong |  |
| 27. | Interkom, system komunikacji i informacji |  |
| 28. | Lustro |  |
|  | Drzwi szybowe |  |
| 29. | Typ |  |
| 30. | Regulacja prędkości otwierania i zamykania |  |
| 31. | Mechanizm nawrotu powodujący ponowne otwieranie się drzwi przy napotkaniu przeszkody |  |
| 32. | Odporność ogniowa drzwi przystankowych |  |
| 33. | Panel dyspozycji |  |
| 34. | Wykończenie |  |
| 35. | Wyświetlacz |  |
| 36. | Przyciski |  |
|  | Kasety zewnętrzne |  |
| 37. | Umiejscowienie |  |
| 38. | Wyświetlacz |  |

.......................................................................                                                                                                                                    Pieczątka i podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

Załącznik nr 11

...................................... 						....................., dnia .......... ............. 2014 r.

(pieczątka Wykonawcy)

Nr postępowania: ZP-PN/33/14

Informacja

o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

(art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę dźwigu osobowego nieprzelotowego w budynku głównym szpitala „nowe skrzydło” wraz z robotami budowlanymi w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku oświadczamy, że:*

- Nie należymy do grupy kapitałowej

- Należymy do grupy kapitałowej

Jeżeli Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej, do niniejszej informacji załącza listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:**

1. …………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………

(…)

*odpowiednie zakreślić

**uzupełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami)

…………………………………………………………………..

Pieczątka i podpis osoby upoważnione

do reprezentowania firmy

Załącznik nr 12

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ

KARTA GAWARANCYJNA

(Gwarancja Jakości)

Do:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

84-300 Lębork, ul. Węgrzynowicza 13

Dotyczy zadania „Wymiana dźwigu osobowego nieprzelotowego w budynku głównym szpitala „nowe skrzydło” wraz z robotami budowlanymi”

Gwarantem jest [nazwa adres],

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

84-300 Lębork, ul. Węgrzynowicza 13, zwanym Zamawiającym

§ 1

Przedmiot i termin gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu zadania: „Wymiana dźwigu osobowego nieprzelotowego w budynku głównym szpitala „nowe skrzydło” wraz z robotami budowlanymi”.

określonego w Umowie nr ………….…z dnia……………………oraz w innych dokumentach będących integralną częścią Umowy.

Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej karty Gwarancyjnej za cały przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2

Termin gwarancji wynosi:

      - 60 miesięcy (5 lat) od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót na wymianę dźwigu osobowego wraz z pracami budowlanymi z tytułu Gwarancji Jakości

Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 §1 k.c.

§ 2

Obowiązki i uprawnienia stron

1.	W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony do:

- żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad;

- wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad;

- żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści), jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad;

- żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 500 PLN za każdy dzień zwłoki;

- żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę rzeczy na wolna od wad w wysokości 500 PLN za każdy dzień zwłoki;

- żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad/wymianę rzeczy na wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. d).

2.	W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowiązany do:

- terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad;

- terminowego spełnienia Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad;

- zapłaty odszkodowania, o którym mowa w § 2 ust.1 lit c);

- zapłaty kary umownej, o której mowa w § 2 ust.1 lit. d);

- zapłaty kary umownej, o której mowa w § 2 ust.1 lit. e);

- zapłaty odszkodowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. f).

3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad.

§ 3

Przeglądy gwarancyjne

- Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 12 miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji.

- Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

- W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

- Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

- Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

- Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

- Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

§ 4

Wezwanie do usunięcia wad

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie;

- Zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub

- Awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 3.

§ 5

Tryby usuwania wad

- Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 2 dni od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin  usuwania wad  nie  może  być dłuższy niż 14 dni od daty przystąpienia do usuwania awarii ( tryb zwykły ).

- Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z usuwania wad.

- W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu Umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki awaria zostanie usunięta przez Gwaranta w ciągu 48 godzin. Gwarant zostanie powiadomiony o takiej awarii w ciągu 12 godzin od jej wystąpienia

(tryb awaryjny ).

- Strony mogą ustanowić osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez służby Użytkownika na koszt Wykonawcy.

§ 6

Komunikacja

1.	Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

2.	Komunikacja za pomocą telefaksu będzie uważana za prowadzoną w formie pisemnej, o ile treść telefaksu zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu listu potwierdzającego treść telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu będzie uważana za datę otrzymania pisma.

3.	Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres:

[ adres Wykonawcy, nr faksu]

4.	Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork

- O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony.

- Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

§ 7

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty będące integralną częścią Umowy

- Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Niniejszą kartę Gwarancyjną sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA