Załącznik nr 6

Zadanie nr 1

ANALIZATOR DO  BADANIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ – 1 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji ……………………………..……

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| LP | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, nie starszy niż IV kwartał 2013r. |  |
| 2. | Parametry mierzalne: pH, pCO2, pO2, SO2 |  |
| 3. | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary |  |
| 4. | Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej, surowicy, płynów biologicznych |  |
| 5. | Czas uzyskania wyniku do 60 sekund |  |
| 6. | Prosta komunikacja z operatorem: oprogramowanie w języku polskim, ekran dotykowy, kolorowy |  |
| 7. | Możliwość wykonania automatycznej kontroli na 3 poziomach |  |
| 8. | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych |  |
| 9. | Elektrody bezobsługowe, wymienialne pojedynczo w zależności od zużycia |  |
| 10. | Terminy ważności odczynników po instalacji nie krótsze niż (podać) |  |
| 11. | Odczynniki konfekcjonowane w opakowania oddzielne, wymienne w miarę zużycia niezależnie od elektrod |  |
| 12. | Wbudowana drukarka wewnętrzna |  |
| 13. | Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych |  |
| 14. | Analizator współpracujący w sieci informatycznej. Podłączenie do sieci ABG (dawny Computerland) na koszt oferenta |  |
| 15. | Możliwości zdalnej komunikacji z analizatorem parametrów krytycznych zainstalowanym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym |  |
| 16. | Bezpieczny system pobierania próbki z eliminacją mikroskrzepów |  |
| 17. | Mała objętość próbki potrzebnej do wykonania oznaczenia – nie więcej niż 80 ul podanej zarówno z kapilary, jak i strzykawki |  |
| 18. | Zapewnienie udziału w kontroli zewnętrznej, 1 raz w miesiącu (Riqas) |  |

...................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela