Załącznik nr 6

Zadanie nr 1

Resuscytator Ambu  – 5 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji …………… Fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, niewystawowy, kompletny

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| LP | PARAMETRY | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE TAK/NIE (PODAĆ OPIS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Resuscytator silikonowy dla dorosłych o masie ciała powyżej 30 kg | TAK |  |
| 2. | Maska silikonowa rozmiar nr 5 z pompowanym mankietem | TAK |  |
| 3. | Rezerwuar tlenu | TAK |  |
| 4. | Całkowita objętość worka | 1475 ml |  |
| 5. | Objętość oddechowa *Podczas ściskania worka oburącz/ jedną ręką | 1100/700 ml* |  |
| 6. | Wymiary (długość x średnica) | 291 mm x 128 mm |  |
| 7. | Objętość rezerwuaru tlenu | 2600 ml |  |
| 8. | ø zewnętrzna złącza pacjenta (do podłączenia maski) | 22 mm |  |
| 9. | Złącze wydechowe (do podłączenia zaworu PEEP) – 30 mm | TAK |  |
| 10. | ø wewnętrzna złącza pacjenta | 15 mm |  |
| 11. | Zawór ograniczający ciśnienie wentylacji do 40 cm H2O | TAK |  |
| 12. | Aparat wielorazowego użytku | TAK |  |
| 13. | Możliwość wielokrotnej sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134°C | TAK |  |

....................................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela