Załącznik nr 6

Zadanie nr 4

Laryngoskop klasyczny, zestaw- 4 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji …………… nowy, nieużywany, nieregenerowany, niewystawowy, kompletny

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| LP | PARAMETRY | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE TAK/NIE (PODAĆ OPIS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laryngoskop Macintosh w zestawie z czterema łyżkami o rozmiarach: 1) 9,2 cm, 2) 11 cm, 3) 13 cm, 4) 14,8 cm LUB 1) 9,2 cm, 2) 10 cm, 3) 13 cm, 4) 15,5 cm | TAK |  |
| 2. | Oświetlenie klasyczne za pomocą żarówki umieszczonej w łyżce | TAK |  |
| 3. | Laryngoskop wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 4. | Możliwość sterylizacji w temperaturze do 134°C i w roztworach sterylizacyjnych | TAK |  |
| 5. | Zasilanie na baterie 2xR14 | TAK |  |
| 6. | Łyżki wykonane ze stali nierdzewnej i niemagnetycznej lub magnetycznej o wysokiej trwałości | TAK |  |
| 7. | Urządzenie przeznaczone do intubacji w warunkach szpitalnych i w pogotowiu ratunkowym | TAK |  |

....................................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela