Załącznik nr 6

Zadanie nr 6

KARDIOTOKOGRAF - 2 szt.

Producent: ………………………………………

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji 2014 Fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, niewystawowy, kompletny

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| LP. | PARAMETRY | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE TAK/NIE (PODAĆ OPIS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitorowanie ciąży pojedynczej | TAK |  |
| 2. | Wodoszczelne głowice ultradźwiękowe Cardio, o częstotliwości pracy 1,5MHz | TAK |  |
| 3. | Zakres pomiaru FHR: 30÷240 bpm z dokładnością ± 0,25 bpm w całym zakresie | TAK |  |
| 4. | Monitorowanie nieinwazyjne FHR | TAK |  |
| 5. | Natężenie emitowanej fali ultradźwiękowej mniejsze niż 0,6 mW/cm2 Lub natężenie emitowanej fali (wiązki wyjściowej) wynosi 2,38 ( 0,59 mW/cm2 | TAK |  |
| 6. | Zewnętrzna, wodoszczelna głowica Toco o zakresie pomiarowym 0÷100% | TAK |  |
| 7. | Funkcja ręcznego i automatycznego zerowania Toco | TAK |  |
| 8. | Prezentacja cyfrowa wartości FHR i Toco | TAK |  |
| 9. | Możliwość bezpiecznego zamocowania głowic na uchwytach przy aparacie | TAK lub NIE |  |
| 10. | Znacznik ruchów płodu dla pacjentki | TAK lub NIE |  |
| 11. | Funkcja automatycznego wykrywania ruchów płodu i możliwość wydruku wykresu aktywności ruchowej płodu | TAK |  |
| 12. | Znacznik zdarzeń klinicznych z możliwością wyboru wbudowanych opcji | TAK |  |
| 13. | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu; granice alarmów definiowalne przez użytkownika | TAK |  |
| 14. | Licznik czasu badania NST | TAK |  |
| 15. | 3-stopniowy wskaźnik jakości odbieranego sygnału | TAK |  |
| 16. | Możliwość wprowadzenia do pamięci aparatu daty i czasu oraz danych użytkownika i pacjentki | TAK |  |
| 17. | Czytelny wyświetlacz LCD 5,1” o wysokim kontraście, umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów i ich wykresów oraz odczyt komunikatów aparatu Lub pochylany ekran dotykowy TFT o przekątnej 6,5 cala umożliwiający podgląd numerycznych monitorowanych parametrów oraz odczyt komunikatów | TAK |  |
| 18. | Drukarka termiczna zapewniająca automatyczną analizę i interpretację KTG- wyniki analizy drukowane cyklicznie w czasie badania | TAK |  |
| 19. | Możliwość pracy drukarki z różnymi prędkościami | TAK |  |
| 20. | Skala i krzywe jednocześnie drukowane na papierze bez podziałki Lub monitorowane parametry i krzywe drukowane są na papierze termoczułym z podziałką | TAK |  |
| 21. | Krzywe FHR mogą być drukowane na dwóch oddzielnych skalach | TAK lub NIE |  |
| 22. | Możliwość pracy do 75 godzin bez wymiany papieru | TAK |  |
| 23. | Sygnalizacja braku papieru | TAK |  |
| 24. | 6-godzinna pamięć wewnętrzna aparatu umożliwiająca przechowywanie zapisów i ich późniejszy wydruk | TAK |  |
| 25. | Współpraca z systemami nadzoru okołoporodowego na PC | TAK lub NIE |  |
| 26. | Możliwość podłączenia telemetrii | TAK lub NIE |  |
| 27. | Menu aparatu w wielu wersjach językowych (w tym j. polski) do wyboru | TAK |  |
| 28. | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat | TAK |  |
| 29. | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie | TAK |  |
| 30. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 31. | Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem | TAK |  |
| 32. | Dokumentacja serwisowa dla działu aparatury medycznej | TAK |  |
| 33. | Deklaracja zgodności CE wytwórcy (dla wszystkich klas wyrobu medycznego) | TAK, dołączyć |  |
| 34. | Certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej (dotyczy klas wyrobu medycznego określonych w art. 29 ust. 5 ustawy o Wyrobach Medycznych) | TAK, dołączyć |  |
| 35. | Okres gwarancyjny min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry minimalne – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

....................................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela