# Załącznik nr 6

# Parametry analizatora hematologicznego

CECHY APARATU

Producent…………….

Typ……………………..

Model …………………

Rok produkcji: 2014

Zestawienie parametrów granicznych analizatora

| Lp. | Wymagania techniczne analizatora, których spełnienie jest koniecznie wymagane | Wymagane | Parametry oferowane TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator 3 part diff, fabrycznie nowy, rok produkcji 2014 rok jako autonomiczna jednostka bez zewnętrznego komputera | Tak |  |
| 2 | Automatyczna analiza min.18 parametrów morfologii krwi z rozdziałem krwinek na trzy populacje: limfocyty, granulocyty i komórki pośrednie | Tak |  |
| 3 | Wydajność analizatora min. 60 morfologii na godzinę | Tak |  |
| 4 | Mała objętość próbki – poniżej 20 ul | Tak |  |
| 5 | Zakres liniowości bez rozcieńczenia : WBC:0-300 x 109/L; RBC:0-8.00 x 1012/L; HGB:0-280 g/L; PLT:0-3000 x 109/L | Tak |  |
|  | Możliwość zdefiniowania różnych zakresów referencyjnych dla płci, wieku, pacjenta (minimum 5 zakresów) | Tak |  |
| 7 | Możliwość oceny szerokości rozkładu erytrocytów jako RDW-SD; RDW-CW; | Tak |  |
| 8 | Możliwość uzupełnienia wyniku o dane demograficzne pacjenta; | Tak |  |
| 9 | Wydruk wyniku wraz z histogramami dla RBC, WBC, PLT z wykorzystaniem drukarki laserowej | Tak |  |
| 10 | System flagowania wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie | Tak |  |
| 11 | Wprowadzanie informacji o kalibratorach i materiale kontrolnym przy użyciu kodów kreskowych lub innego nośnika elektronicznego | Tak |  |
| 14 | Wbudowany system kontroli jakości z zastosowaniem analizy Levey-Jennings’a oraz możliwości kontroli dla różnych materiałów kontrolnych, graficzne prezentowanie wyników kontroli jakości na ekranie oraz możliwość drukowania zbiorczych wyników (dzienne i zbiorcze raporty kontrolne) | Tak |  |
| 15 | Możliwość drukowania zbiorczych raportów dotyczących badań (raporty dzienne, miesięczne itp.) | Tak |  |
| 17 | Analizator wyposażony w zewnętrzny czytnik kodów kreskowych | Tak |  |
| 18 | Możliwość podpięcia analizatora do sieci laboratoryjnej (konieczność posiadania złącza RS-232 i/lub USB) | Tak |  |
| 19 | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora | Tak |  |
| 20 | Instrukcja obsługi i oprogramowanie analizatora w języku polskim | Tak |  |
| 21 | Zapewnienie włączenia analizatora do sieci szpitala (ASSECO) na koszt oferenta | Tak |  |
| 22 | Automatyczne mycie igły pobierającej krew | Tak |  |
| 23 | Analizator posiada możliwość oznaczania krwi rozcieńczonej lub wbudowany dilutor dla próbek krwi kapilarnej | Tak |  |
| 24 | Ekologiczne, w pełni bezcyjankowe odczynniki | Tak |  |

Niespełnienie wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty .

……………………………                                              Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

ZP-PN/60/14