# Załącznik nr 6

# Parametry graniczne aparatu do barwień immunohistochemicznych

CECHY APARATU

Producent……………………….

Typ……………………………….

Model ……………………………

Rok produkcji: …………………..

Zestawienie parametrów granicznych aparatu

| Lp. | Wymagania techniczne aparatu do barwień immunohistochemicznych, których spełnienie jest koniecznie wymagane | Wymagane | Parametry oferowane TAK/NIE (Podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W pełni automatyczny aparat do immunohistochemicznych barwienia preparatów przeznaczony do skrawków parafinowych, mrożków, rozmazów, cytospinów. | Tak |  |
| 2 | Aparat wykonujący wszystkie etapy barwienia immunohistochemicznego (pojedynczych i podwójnych) od deparafinizacji do właściwego barwienia na pokładzie jednego aparatu | Tak |  |
| 3 | Aparat posiadający minimum 20 miejsc na barwione preparaty | Tak |  |
| 4 | Odczynniki barwiące wprowadzane na pokład za pomocą barkodów lub chipów | Tak |  |
| 5 | Identyfikacja preparatów za pomocą kodów kreskowych lub chipów | Tak |  |
| 6 | Możliwość umieszczenia na pokładzie aparatu minimum dwóch, różnych zestawów barwiących | Tak |  |
| 7 | Aparat zabezpieczający tkankę przed wysychaniem na każdym etapie barwienia bez konieczności stosowania dodatkowych nakładek na szkiełka | Tak |  |
| 8 | Opcja zaprogramowania sytemu na „opóźniony start”, czyli możliwość ustawienia automatycznego barwienia od procesu deparafinizacji, poprzez odkrywanie antygenu do końcowego procesu wybarwiania tła, w godzinach nocnych | Tak |  |
| 9 | Możliwość podłączenia więcej niż jednego aparatu do komputerowej jednostki | Tak |  |
| 10 | System pracujący w technologii bezksylenowej i bezigłowej. | Tak |  |
| 11 | Stała objętość odczynnika (przeciwciała) nakładana na preparat, niepodlegająca możliwości regulacji w oprogramowaniu przez operatora. | Tak |  |
| 12 | Aparat posiadający niezbędne certyfikaty do diagnostyki pacjenta CE i IVD | Tak |  |
| 13 | Naprawy i konserwacja sprzętu na koszt producenta przez okres trwania umowy | Tak |  |
| 14 | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i użytkowania aparatu w miejscu instalacji aparatu | Tak |  |
| 15 | Wsparcie merytoryczne w trakcie trwania umowy, w zakresie obsługi aparatu i wprowadzania wystandaryzowanych protokołów barwień na życzenie klienta | Tak |  |
| 16 | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu | Tak |  |
| 17 | Instrukcja obsługi aparatu i oprogramowania w języku polskim, w wersji papierowej i elektronicznej | Tak |  |
| 18 | Pełna, bezpłatna usługa serwisowa w trakcie trwania dzierżawy aparatu | Tak |  |

Niespełnienie wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty .

……………………………………………..……………                                              Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

ZP-PN/57/14

Odczynniki do badań immunohistochemicznych

(2)