Załącznik nr 6

ZADANIE NR 1

MONITOR DO CIĄGŁEGO POMIARU PARAMETRÓW HEMODYNAMICZNYCH

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji ……………………………..……

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | PARAMETRY | WYMAGANE PARAMETRY | PODAĆ PARAMETRY OFEROWANE TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry monitorowane: | Tak |  |
|  | - rzut serca (CO); | Tak |  |
|  | - objętość wyrzutowa (SV); | Tak |  |
|  | - systemowy (obwodowy) opór naczyniowy(SVR); | Tak |  |
|  | - zmienność objętości wyrzutowej (SW); | Tak |  |
|  | - saturacja w żyle głównej (ScvO2); | Tak |  |
|  | - saturacji mieszanej krwi żylnej (SvO2); | Tak |  |
| 2. | Możliwość podawania parametrów w postaci indeksowanej: | Tak |  |
|  | - indeks sercowy (Cl); | Tak |  |
|  | - indeks objętości wyrzutowej (SVI); | Tak |  |
|  | - indeks systemowego (obwodowego) oporu naczyniowego (SVRI) | Tak |  |
| 3. | Prezentacja danych w postaci: | Tak |  |
|  | - trendów graficznych; | Tak |  |
|  | - trendów tabelarycznych; | Tak |  |
|  | - wartości cyfrowych | Tak |  |
| 4. | Możliwość kalkulacji dodatkowych parametrów: | Tak |  |
|  | - tlen dostarczony (DO2); | Tak |  |
|  | - indeks tlenu dostarczonego (DO2I) | Tak |  |
| 5. | Maksymalnie jeden dostęp naczyniowy niezbędny do uzyskania pomiarów hemodynamicznych pacjenta, takich jak np.: CCO, SV, SVV | Tak |  |
| 6. | Brak konieczności kalibracji systemu przy pomiarach hemodynamicznych | Tak |  |
| 7. | Monitor wyposażony w złącze szeregowe RS232, umożliwiające przesyłanie danych pomiarowych do zewnętrznych monitorów funkcji życiowych pacjenta różnych producentów (podać co najmniej 4 różnych producentów) | Tak |  |
| 8. | Monitor wyposażony w min. 1 złącze USB | Tak |  |
| 9. | Monitor wyposażony w 2 złącza wejścia i wyjścia sygnału analogowego | Tak |  |
| 10. | Płytka umożliwiająca umocowanie monitora do stojaka (kolumny) | Tak |  |
| 11. | Waga aparatu poniżej 5 kg | Tak |  |
| 12. | Menu w języku polskim | Tak |  |
| 13. | Komunikacja z użytkownikiem poprzez pokrętło | Tak |  |
| 14. | Pamięć trendów min. 72 godz. | Tak |  |
| 15. | Zasilanie sieciowe 230V / 50 Hz | Tak |  |
| 16. | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca x min. l szt.: Długość linii 152 cm Dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia Połączenia gniazd sygnału ciśnienia -bezpinowe Czujnik pozwalający na inwazyjny pomiar ciśnienia krwi na zewnętrznym monitorze funkcji życiowych bez konieczności podłączania dodatkowych przetworników ciśnienia i linii pomiarowych | Tak |  |

....................................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela