Załącznik nr 6

Łóżka szpitalne – 33 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji 2014r.

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | PARAMETRY | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko z barierkami, wysięgnikiem z uchwytem do ręki, stojakiem na kroplówkę – 10 szt. |
|  | Łóżko z wysięgnikiem z uchwytem do ręki i stojakiem na kroplówkę – 23 szt. |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odporna na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2100 mm, (+/- 30 mm) Szerokość całkowita bez barierek bocznych (krążki odbojowe w osi szczytu: 950 mm, (+/- 30 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 960 - 1030 mm (wymiar leża 900x2000) (Odpowiedzi na pytania - nr 41, 56) | Tak |  |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o 200 mm. | Tak |  |
|  | Wysokość leża od podłoża: - 550 mm, dopuszcza się regulację hydrauliczną za pomocą pompy nożnej w zakresie od 540 do 850 mm. (Odpowiedzi na pytania - nr 43) | Tak |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | Tak |  |
|  | Segmenty leża wypełnione stalową siatką lub płytami metalowymi o konstrukcji zapewniającej stały dopływ powietrza do dolnej części materaca. (Odpowiedzi na pytania – nr 44) | Tak |  |
|  | Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej lub dwóch niezależnych dźwigni, umieszczonych pod rama leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta: - segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 750 (± 50) - segment oparcia uda w zakresie: 0 - 50° (±5°), Dopuszcza się łóżko z regulacją w zakresie granicznym 0-40º. z czytelnym oznaczeniem funkcji na ramie leża lub na dźwigni. (Odpowiedzi na pytania – nr 20, 45, 46, 60) | Tak |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą jednej dźwigni umieszczonej pod ramą leża, lub dwóch osobnych / niezależnych dźwigni umieszczonych obok siebie, czytelnie oznaczanych, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta, lub za pomocą 2 osobnych sprężyn gazowych umieszczonych w miejscu łatwego dostępu dla pacjenta (Odpowiedzi na pytania – nr 5, 11, 21, 30, 62) | Tak |  |
|  | Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka chromowane, lub wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, lub ze stali nierdzewnej (dopuszcza się polerowaną) satynowej, lub tworzywowe, ABS łatwo odejmowane bez użycia narzędzi wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 10 mm (± 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV z możliwością wyboru koloru. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. Dopuszcza się brak możliwości wyjmowania wypełnienia. Dodatkowo szczyt wyposażony w akrylową lub tworzywową tabliczkę imienną montowaną do rury szczytu. (Odpowiedzi na pytania – nr 6, 12, 13, 15, 31, 32, 47, 62, 64, 65) | Tak |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. | Tak |  |
|  | Elastyczne listwy odbojowe (dopuszcza się tworzywowe) umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami i zarysowaniami umieszczone na górnym szczeblu barierki lub dwóch szczeblach barierki. Dopuszcza się łóżko bez listew odbojowych, wyposażone w krążki odbojowe w narożach łóżka. Dopuszcza się łóżko z barierkami z listwą odbojową na jednym szczeblu barierki (Odpowiedzi na pytania – nr 16, 23, 48, 66) | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. Uchwyty tworzywowe wyposażone w kątomierze po dwóch stronach przy segmencie wezgłowia. Dopuszcza się łóżko z metalowymi (dopuszcza się lakierowanie proszkowo) uchwytami materaca umieszczonymi na ramie leża w taki sposób, że nie narażają pacjenta na urazy. Dopuszcza się łóżko bez kątomierzy (Odpowiedzi na pytania – nr 18, 19, 24, 33, 34, 38, 39, 49, 67, 68) | Tak |  |
|  | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz mocowania wysięgnika z uchwytem do ręki w centralnym punkcie szczytu łóżka od jego zewnętrznej strony, z możliwością zabezpieczenia przed wypadnięciem mechanizmem śrubowym (bez użycia narzędzi). (Odpowiedzi na pytania – nr 50) | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażona w tworzywowe lub metalowe (dopuszcza się chromowanie) uchwyty umożliwiające zawieszenie uchwytów, np. na worki urologiczne, min. 2 przy łóżku. (Odpowiedzi na pytania – nr 26, 51, 69) | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w półkę (dopuszcza się chromowaną) do odkładania pościeli, półka wysuwana za pomocą mechanizmu teleskopowego, lub mechanizmu suwnego nie wystająca poza obrys ramy łóżka. (Odpowiedzi na pytania – nr 27, 52) | Tak |  |
|  | Podstawa łóżka (wzmocniona poprzeczkami łączącymi nogi) jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. Dopuszcza się łóżko szpitalne, którego podstawa oparta jest na pantografie, posiada min. 4 punkty podparcia (bez konieczności wzmacniania poprzeczkami łączącymi nogi), podstawa jezdna wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. (Odpowiedzi na pytania – nr 53) | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 170 kg. Dopuszcza się do zaoferowania łóżko szpitalne z wzmocnioną ramą, której dopuszczalne obciążenie wynosi 230 kg bez poprzeczek łączących nogi łóżka. (Odpowiedzi na pytania – nr 72) | Tak |  |
|  | Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę: | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w barierki boczne jednoczęściowe, składane wzdłuż ramy leża, wysięgnik z uchwytem do ręki, stojak na kroplówkę – 10 szt. | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w wysięgnik z uchwytem do ręki i stojak na kroplówkę – 23 szt. | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary. Dopuszcza się łóżko szpitalne z możliwością wyboru kolorów szczytów - min. 5 kolorów oraz ramą łóżka w kolorze białym. (Odpowiedzi na pytania – nr 54) | Tak |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  |

..................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela