Załącznik nr 6

Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym– 33 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji 2014r.

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | PARAMETRY | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). Dopuszcza się wykonanie czoła szuflad i drzwiczki oraz blaty wykonane z płyty dekoracyjnej UNILAM z możliwością wyboru koloru. Dopuszcza się szafkę przyłóżkową dwustronną z możliwością postawienia po lewej i prawej stronie łóżka z blatem bocznym posiadającym regulację wysokości i pochylenia. Konstrukcja szafki wykonana z blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV. (Odpowiedzi na pytania – nr 73.1, 73.2, 73.4) | Tak |  |
|  | Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości. Dopuszcza się blat zabezpieczony galeryjką chroniący przed upadkiem rzeczy pacjenta. Dopuszcza się wyposażenie bocznej części szafki w stalowy reling umożliwiający zawieszenie ręcznika. Dopuszcza reling ze stali nierdzewnej w tylnej części blatu, posiadający metalowy haczyk na ręczniki bez tworzywowego uchwytu na szklankę (Odpowiedzi na pytania – nr 73.6, 73.8, 74) | Tak |  |
|  | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 150 mm. – dostęp do półki od frontu szafki. Dopuszcza się szafkę wyposażoną w jedną szufladę pod blatem oraz półkę zamykaną drzwiczkami, pomiędzy znajduje się otwarta półka. (Odpowiedzi na pytania – nr 73.3) | Tak |  |
|  | Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. Dopuszcza się szufladę górną wyposażoną w odejmowany tworzywowy wkład ułatwiający dezynfekcję z podziałem na 2 części. Dopuszcza się szufladę szafki wysuwaną na prowadnicach ślizgowych, z wyjmowanym wkładem tworzywowym. (Odpowiedzi na pytania – nr 73.5, 75) | Tak |  |
|  | Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 3 części. Jedna z części ma pełnić funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności min. 1,5 l, uchwyt na butelki z możliwością jego demontażu. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. Dopuszcza się szufladę dolną wyposażoną w odejmowany tworzywowy wkład ułatwiający dezynfekcję z podziałem na 2 części. (Odpowiedzi na pytania – nr 75) | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 20mm) Dopuszcza się wysokość 865 mm - szerokość szafki - 460 mm (± 20mm) Dopuszcza się szer. 515 mm - szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm (± 20mm) - szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 20mm) Dopuszcza się szerokość przy rozłożonym blacie 1122 mm - głębokość - 470 mm (± 20mm) Dopuszcza się głębokość 445 mm oraz 500 mm (Odpowiedzi na pytania – nr 73.11, 73.13, 76) | Tak |  |
|  | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym. Dopuszcza się uchwyty stalowe. (Odpowiedzi na pytania – nr 73.14) | Tak |  |
|  | Pod dolną szufladą półka na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) wykonana z tworzywa ABS. Dostęp do półki tylko od frontu szafki. Dopuszcza się metalową półkę. (Odpowiedzi na pytania – nr 77) | Tak |  |
|  | Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej bez możliwości regulacji kąta pochylenia blatu. Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie. Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego. Dopuszcza się mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu w postaci przycisku umieszczonego w górnej części kolumny blatu bocznego na jego wysokości. Dopuszcza się regulację blatu bocznego za pomocą sprężyny gazowej, z regulacją wysokości, kąta pochylenia, usytuowanej w metalowej osłonie, składany na boku szafki. (Odpowiedzi na pytania – nr 73.7. 78) | Tak |  |
|  | Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 20mm) Dopuszcza się regulację blatu bocznego w zakresie 720-1080 mm. (Odpowiedzi na pytania – nr 73.12) | Tak |  |
|  | Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowym relingiem w kształcie litery C. Dopuszcza się wspornik blatu bocznego osłonięty prostokątną osłoną wykonaną z aluminium bez zabezpieczeń relingiem w kształcie litery C. (Odpowiedzi na pytania – nr 79) | Tak |  |
|  | Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładnie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz(górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka. Dopuszcza się szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka bez konieczności obrotu blatu o kąt 180 stopni – rozkładanie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz (blat z uchwytem wyciętym w blacie, nie wystający poza jego obrys) oraz wyciągnięcie blatu w górę i odchylenie do poziomu. (Odpowiedzi na pytania – nr 80) | Tak |  |
|  | Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi) | Tak |  |
|  | Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 52 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej. Dopuszcza się cztery podwójne koła równomiernie umieszczone w każdym narożniku o średnicy 50 lub 75 mm. Dopuszcza się szafkę przyłóżkową bardzo stabilną posiadającą w podstawie 4 koła bez dodatkowego piątego koła pod blatem bocznym (Odpowiedzi na pytania - nr 73.9, 81, 82) | Tak |  |
|  | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji i mycia środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach. (Odpowiedzi na pytania – nr 73.10) | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. | Tak |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  |

..................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela