Załącznik nr 6

Łóżka szpitalne – 33 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji 2014r.

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | PARAMETRY | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko z barierkami, wysięgnikiem z uchwytem do ręki, stojakiem na kroplówkę – 10 szt. |
|  | Łóżko z wysięgnikiem z uchwytem do ręki i stojakiem na kroplówkę – 23 szt. |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odporna na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | Tak |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2100 mm, (+/- 30 mm) Szerokość całkowita bez barierek bocznych (krążki odbojowe w osi szczytu: 950 mm, (+/- 30 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1030 mm (wymiar leża 900x2000) | Tak |  |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o 200 mm. | Tak |  |
|  | Wysokość leża od podłoża: - 550 mm | Tak |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | Tak |  |
|  | Segmenty leża wypełnione stalową siatką | Tak |  |
|  | Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: - segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 750 (± 50) - segment oparcia uda w zakresie: 0 - 50° (±5°), z czytelnym oznaczeniem funkcji na ramie leża lub na dźwigni. | Tak |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą jednej dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta. | Tak |  |
|  | Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka chromowane, łatwo odejmowane wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 10 mm (± 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie szczytów wyjmowane bez użycia narzędzi. Dodatkowo szczyt wyposażony w akrylową tabliczkę imienną montowaną do rury szczytu. | Tak |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. | Tak |  |
|  | Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami i zarysowaniami umieszczone na dwóch szczeblach barierki. | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca przy min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. Uchwyty tworzywowe wyposażone w kątomierze po dwóch stronach przy segmencie wezgłowia. | Tak |  |
|  | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki z możliwością zabezpieczenia przed wypadnięciem mechanizmem śrubowym (bez użycia narzędzi). | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażona w tworzywowe uchwyty umożliwiające zawieszenie uchwytów, np. na worki urologiczne, min. 2 przy łóżku. | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w półkę do odkładania pościeli, półka wysuwana za pomocą mechanizmu teleskopowego, nie wystająca poza obrys ramy łóżka. | Tak |  |
|  | Podstawa łóżka (wzmocniona poprzeczkami łączącymi nogi) jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 170 kg | Tak |  |
|  | Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę: | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w barierki boczne jednoczęściowe, składane wzdłuż ramy leża, wysięgnik z uchwytem do ręki, stojak na kroplówkę – 10 szt. | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w wysięgnik z uchwytem do ręki i stojak na kroplówkę – 23 szt. | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary. | Tak |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  |

..................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela