Załącznik nr 6

Ocena parametrów użytkowych

Zadanie nr 2

-temperatura topnienia 56-57°C

-w stanie ciekłym bezbarwna, bez zabrudzeń

-w stanie stałym granulowana, sypka, w kształcie soczewek

-gotowa do użycia nie wymagająca plastyfikatorów

-minimalizująca ryzyko zwijania się preparatów

-parafina polecana do przepajania i zatapiania materiału metodami manualnymi i w urządzeniach        zatapiających

Zadanie nr 3

Pozycja nr 1

-kasetki z kwadratowymi otworami 2 mm x 2 mm ( 63 kwadraciki)

-wykonane z tworzywa sztucznego, standardowe, bez przykrywki

-kompatybilne ze wszystkimi typami wieczek metalowych

-przednia powierzchnia dostosowana do opisu

-wewnętrzny rozmiar kasetki 2,5 x 3 cm

-zewnętrzny rozmiar kasetki 4 x 2,8 cm

-odporne na działanie odczynników chemicznych oraz temperaturę do 65°C

-możliwość zastosowania w drukarkach do kasetek

-dostępne w różnych kolorach

Pozycja nr 2

-przykrywki ze stali nierdzewnej

-ilość otworów na przykrywce 34

-dostosowane do standartowych kasetek opisywanych w pozycji nr1

-zatrzask zapobiegający otwieraniu się kasetek

Zadanie nr 7

-końcówki w kolorze niebieskim o poj.1000µl

-pakowane w ilości 250 sztuk

-kompatybilne z pipetami automatycznymi