Zadanie nr 2 									           Załącznik nr 6

Monitor medyczny 26” – 1 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji 2014r.

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | PARAMETRY | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor medyczny 26” – 1 szt. |
|  | Monitor medyczny kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego kamerą Olympusa – OTV-7 i źródłem światła CLVS-20 | Tak |  |
|  | Parametry obrazu |
|  | Przekątna obrazu 26 cali | Tak |  |
|  | Rozdzielczość (wys. x szer.) 1920 x 1080 (Full HD) | Tak |  |
|  | Jasność (maksymalna) min. 500 cd/m2 | Tak |  |
|  | Współczynnik kontrastu min. 1000:1 | Tak |  |
|  | Współczynnik kształtu 16:9 | Tak |  |
|  | Kąt widzenia obrazu 178° (poziomo i pionowo) | Tak |  |
|  | Czas reakcji matrycy 8 ms | Tak |  |
|  | Parametry ogólne |
|  | Napięcie wejściowe 24 V, prąd stały | Tak |  |
|  | Mocowanie 100 mm VESA | Tak |  |
|  | Rodzaj wejścia, typ złącza |
|  | DVI (min. 1) | Tak |  |
|  | SDI/ HD-SDI (min. 1) BNC | Tak |  |
|  | RGB | Tak |  |
| s | S-Video (min. 1) | Tak |  |
|  | VGA | Tak |  |
|  | Sterowanie |
|  | Statyw do monitora, lub stabilne ramię umożliwiające zamocowanie do wózka | Tak |  |

..................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela