SPSZOZ/780/2015                        	                              	                      Lębork, dn. 16.04.2015r.

Uczestnicy postępowania

ZP-PN/UE/04/15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla Działu Fizjoterapii Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Znak sprawy ZP-PN/UE/04/15.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako Zamawiający wyjaśnia, iż uległy zmianie odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1 dotyczy zadania nr 10 poz. 2

Czy (dla pkt. 2) Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji o szerokości 61 cm? Oferowana szerokość różni się nieznacznie od określonej przez Zamawiającego.

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania stół do rehabilitacji o szerokości 61 cm.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 10 poz. 2 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 2 dotyczy zadania nr 10 poz. 3

Czy (dla pkt. 3) Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji posiadający wysokość regulowaną elektrycznie w zakresie: od 46 cm do 85 cm? Oferowany zakres będzie funkcjonalny podczas użytkowania stołu.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 dotyczy zadania nr 10 poz. 4

Czy (dla pkt. 4) Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji posiadający regulację kąta nachylenia zagłówka od -30o do +90o? Oferowany zakres będzie funkcjonalny podczas użytkowania stołu.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy zadania nr 10 poz. 5

Czy (dla pkt. 5) Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji posiadający regulację kąta nachylenia podnóżka od -45o do +15o? Oferowany zakres będzie funkcjonalny podczas użytkowania stołu.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy zadania nr 10 poz. 11 i 17

Czy (dla pkt. 11 i 17) Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji posiadający elektryczną regulację wysokości ramy za pomocą ręcznego pilota przewodowego? Oferowane rozwiązanie będzie funkcjonalne podczas użytkowania stołu.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy zadania nr 10 poz. 15

Czy (dla pkt. 15) Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji nie posiadający możliwości podnoszenia części środkowej?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7 dotyczy zadania nr 10 poz. 16

Czy (dla pkt. 16) Zamawiający dopuści stół do rehabilitacji posiadający dwie stopki oraz dwa kółka ułatwiające przemieszczanie stołu?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 dotyczy zadania nr 5

Czy zamawiający dopuści aparat o następujących parametrach:

- Częstotliwość pracy aparatu to standardowo od 1-21 Hz, dla głowicy do masażu od  1-35 Hz,

- Maksymalna gęstość energii 0,63 mJ/mm2, zapewniająca wysoką skuteczność terapeutyczną zarówno dla działanie przeciwbólowego jak i dezintegracyjnego (zwapnienia i złogi),

- Możliwość zamontowania do głowicy zabiegowej aż 6 różnych aplikatorów co znacznie zwiększa spektrum zabiegowe:

- aplikator standardowy 15 mm

- aplikator emitujący falę skupioną 15 mm

- aplikator akupunktórowy 6 mm

- aplikator do głębokiej penetracji 15 mm (głębokość wnikania do 7cm)

- aplikator wibracyjny 20 mm

- aplikator wibracyjny 35 mm,

- Możliwość podłączenia głowicy do masażu, uzyskanie relaksacji mięśni oraz zwalczanie cellulitu, wyposażonona w dwa rodzaje aplikatorów:

- aplikator masujący 25 mm

- aplikator masujący 40 mm,

- Dwa kanał wyjściowe do podłączenia głowicy zabiegowej,

- Zapisanie parametrów zabiegu dla 2500 pacjentów w pamięci aparatu, dla każdego z pacjentów minimum 10 zabiegów,

- Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych,

- Port USB do aktualizacji oprogramowania, służy również do kopiowania danych zabiegowych zapisanych w pamięci urządzenia i przegraniu ich do komputera w celu archiwizacji,

- Zapisanie parametrów zabiegu dla 2500 pacjentów w pamięci aparatu, dla każdego z pacjentów minimum 10 zabiegów,

- Lista programów terapeutycznych z opisem procedur leczenia, zdjęciami obszaru zabiegowego oraz sposobem aplikacji,

- Aparat wyposażony w elektroniczną skalę VAS obrazującą w sposób numeryczny i graficzny redukcję skali bólu,

- Jednostki chorobowe przypisane do poszczególnych części ciała,

- Wprowadzona lista przeciwwskazań,

- Atlas anatomiczny,

- Dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej nie mniejszej niż 7,0 cali w zielonym kolorze,

- Kompresor powietrzny w, którym ciśnienie generowane jest za pomocą oleju, wydajność 50 l/m, ciśnienie 8 barów zapewnia to cichszą oraz rzadszą pracę z racji na duży zapas ciśnienia,

- Głowica pokryta gumą w części środkowej i tylnej zapobiegającą przenoszeniu wibracji,

- Polskie menu językowe,

- Aparat w standardowym wyposażeniu posiada:  jedną głowicę i trzy aplikatory o średnicy 15mm standard, 15mm do głębokiej penetracji i wibracyjny 20mm,

- Waga zestawu:  64,5 kg,

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania aparat o w/w parametrach.

Pytanie nr 9 dotyczy zadania nr 6

Czy zamawiający dopuści aparat o następujących parametrach:

- 2 niezależne kanały (zabiegi na większej powierzchni ciała lub zabiegi na dwóch rożnych obszarach w tym samym czasie)

- Aparat wyposażony w dwie termoplody:

Termoploda 80 mm

Termoploda 140 mm

- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD

- 38 procedur terapeutycznych wprowadzonych przez producenta

- Możliwość wprowadzenia do pamięci własnych procedur terapeutycznych ( max. 50 )

- Tryb "free", w którym użytkownik: może tworzyć swoje własne programy terapeutyczne i zmieniać parametry zabiegów

- Ekranowane elektrody - zmniejszenie problemów z radiacją

- Średnia moc w impulsie ( dla termoplody 80 mm):

- przy pracy jednokanałowej

- przy pracy dwukanałowej

- Średnia moc w impulsie ( dla termoplody 140 mm):

-przy pracy jednokanałowej 70 W

-przy pracy dwukanałowej    2x 40W

- Częstotliwość: 27,12 MHz

- Moc szczytowa w impulsie: 200W

- Szerokość impulsu: w zakresie od 65 – 400 µs

- Częstotliwość powtarzania impulsów:

-przy pracy jednokanałowej 25 do 875 Hz
  	 -przy pracy dwukanałowej   25 do 500 Hz.

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania aparat o w/w parametrach.

Pytanie nr 10 dotyczy zadania nr 20

Czy zamawiający dopuści aparat o następujących parametrach:

- Wanna wykonana z akrylu wysokiej jakości, ze wzmocnieniem w postaci maty z włókna szklanego

- Oszczędne zużycie wody podczas zabiegu - min.160l, max.280 l

- 26 dysz do hydromasażu podzielonych na 3 niezależne strefy (10+8+8 dysz),

- 126 dysz powietrznych do masażu perełkowego

- Pompa powietrzna z ozonatorem

- System automatycznego napełniania wanny wodą

- Blokada pracy "na sucho"

- System automatycznie dezynfekujący i odkamieniający

- Dotykowy panel sterowania pracą urządzenia

- Czujniki mierzące temperaturę wody podczas napełniania i w trakcie zabiegu

- Grzałka podtrzymująca temperaturę wody

- Możliwość ciepłego i zimnego prysznica

- Wanna wyposażona w armaturę marki GROHE

- Ergonomicznie ukształtowany zagłówek

- bezpieczne stopnie do wanny z pokryciem antypoślizgowym

- Pobór mocy: 4,5 kW

- Ciśnienie bicza: 0 - 4 barów

- Zasilanie: 230 V / 50 Hz

- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 214 cm x 85 cm x 85 cm

  - Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania aparat o w/w parametrach.

Pytanie nr 11 dotyczy zadania nr 17

Czy zamawiający dopuści aparat o następujących parametrach:

- 6 kierunkowych dysz

- Pojemność 160 l

- Pompa jest zabezpieczona przed pracą na sucho

- Sterowany elektronicznie system odkamieniania

- Czujnik temperatury wody

- Automatyczne napełnianie

- Ciepły prysznic

- Hydromasaż za pomocą strumienia wody o uregulowanej sile (przez napowietrzenie - bierny masaż perełkowy)

- W zestawie stopnie pozwalające na łatwy dostęp do wirówki

- Pobór mocy: 0,9 kW

- Zasilanie: 230 V / 50 Hz

12. Wymiary (dł. x szer. x wys.): 118 cm x 62 cm x 81 cm

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12 dotyczy zadania nr 30

Czy zamawiający dopuści aparat o następujących parametrach:

- 44 powietrzne dysze do hydromasażu

- Pojemność: minimalna wymagana do zabiegu 30 l; maksymalana możliwa do przelewu 48 l

- System zabezpieczający przed pracą na sucho

- Elektronicznie sterowane odkamienianie

- Czujnik temperatury wody

- Hydromasaż przez wykorzystanie strumienia wody o uregulowanej  sile (przez napowietrzenie - bierny masaż perełkowy)

- Wygodne krzesło

- Pobór mocy: 0,9 kW

- Zasilanie: 230 V / 50 Hz

- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 90 cm x 95 cm x 92 cm

- Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania aparat o w/w parametrach.

Pytanie nr 13 dotyczy zadania nr 31

Czy zamawiający dopuści regulację zagłówka w zakresie od 0 do 25 stopni?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14 dotyczy zadania nr 7 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny wysokiej klasy przenośny aparat ultrasonograficzny w formie tabletu posiadający dotykowy monitor LCD o przekątnej 12” z automatyczną zmianą orientacji ekranu?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15 dotyczy zadania nr 7

Zamawiający w wymaganiach dotyczących ultrasonografu nie podaje istotnych parametrów charakteryzujących obecnie produkowane aparaty.

Prosimy zatem o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby aparat ultrasonograficzny posiadał zakres wybieranych częstotliwości pracy podłączanych do aparatu głowic co najmniej 2-18 MHz.

  - Zamawiający informuje, że nie wymaga lecz dopuszcza do zaoferowania aparat o w/w parametrach.

Pytanie nr 16 dotyczy zadania nr 7

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat miał możliwość podłączenia głowicy pracującej na wysokich częstotliwościach z możliwością wyboru częstotliwości w B-Mode co najmniej 18 MHz?

  - Zamawiający informuje, że nie wymaga lecz dopuszcza do zaoferowania aparat o w/w parametrach.

Pytanie nr 17 dotyczy zadania nr 7

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowany ultrasonograf był wyposażony w oprogramowanie do zainstalowania na zewnętrznej stacji roboczej, takie jak w oferowanym aparacie umożliwiające odtwarzanie oraz analizę (pomiary, raporty itp.) obrazów nagranych w aparacie?

  - Zamawiający informuje, że nie wymaga lecz dopuszcza do zaoferowania aparat o w/w parametrach.

Pytanie nr 18 dotyczy zadania nr 7

Zamawiający w wymaganiach dotyczących ultrasonografu nie podaje istotnych parametrów charakteryzujących obecnie produkowane aparaty.

Prosimy zatem o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby aparat ultrasonograficzny był wyposażony w moduł zwiększający dokładność oraz eliminujący szumy i cienie obrazu.

  - Zamawiający informuje, że nie wymaga lecz dopuszcza do zaoferowania aparat o w/w parametrach.

Pytanie nr 19 dotyczy zadania nr 7

Zamawiający oczekuje zaproponowania ultrasonografu do badań dopplerowskich, a jednak nie podaje istotnych parametrów charakteryzujących tego typu aparat. Korekcja kąta bramki dopplerowskiej w trybie PWD co najmniej +/-75 stopni oraz szerokość bramki dopplerowskiej minimum 1-20 jest istotnym narzędziem pracy w badaniach dopplerowskich.

Prosimy zatem o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby aparat ultrasonograficzny posiadał regulację korekcję kąta w trybie PWD co najmniej +/-75 stopni oraz wielkość bramki  Dopplerowskiej co najmniej 1-20 mm

  - Zamawiający informuje, że nie wymaga lecz dopuszcza do zaoferowania aparat o w/w parametrach.

Pytanie nr 20 dotyczy zadania nr 7

Zamawiający w wymaganiach dotyczących ultrasonografu nie podaje istotnych parametrów charakteryzujących obecnie produkowane aparaty.

Prosimy zatem o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby aparat ultrasonograficzny posiadał frame rate w trybie B-Mode min. 200 obr/sek.

  - Zamawiający informuje, że nie wymaga lecz dopuszcza do zaoferowania aparat o w/w parametrach.

Pytanie nr 21 dotyczy zadania nr 7

Zamawiający oczekuje zaproponowania ultrasonografu do badań dopplerowskich, a jednak nie podaje istotnych parametrów charakteryzujących tego typu aparat. Posiadanie trybu angiologicznego (Power Doppler) i tryb angiologicznego kierunkowego (Power Doppler Directional) jest istotnym narzędziem pracy w badaniach dopplerowskich.

Prosimy zatem o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby aparat ultrasonograficzny posiadał tryb angiologiczny (Power Doppler) i tryb angiologiczny kierunkowy (Power Doppler Directional)

  - Zamawiający informuje, że nie wymaga lecz dopuszcza do zaoferowania aparat o w/w parametrach.

Pytanie nr 22 dotyczy rozdz. I SIWZ oraz projektu umowy § 5 pkt. 2.6

Zamawiający w Załączniku nr 6 Zadanie nr 7 – ULTRASONOGRAF pkt.7 wymaga aby oferowany ultrasonograf posiadał min.36 miesięcy gwarancji natomiast w SIWZ (ROZDZIAŁ I) oraz w   Załączniku nr 4 (Wzór Umowy) §5 pkt.2.6) wymaga min. 24 miesięcznej gwarancji dla sprzętu.

Wnosimy, iż nastąpiła oczywista omyłka pisarska i zatem w  związku z chęcią doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania min.24-miesięcznej gwarancji dla wyspecyfikowanego ultrasonografu.

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23 dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści podgrzewacz o wymiarach zewnętrznych (szer. x gł. x wys.) 470 x 725 x 475 mm o zakresie temperatur 30-85 stopni C oraz pojemności 80 litrów?

  - Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania aparat o w/w parametrach.

Pytanie nr 24 dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści aparat o poniższych parametrach:

Aparat do elektroterapii dwukanałowy - dwa zupełnie niezależne obwody, możliwość ustawienia różnych rodzajów prądu w tym samym czasie

Elektroterapia prądami :

-IONO - program przeznaczony do jonoforezy (jednokierunkowy prąd średniej częstotliwości 8000Hz o współczynniku wypełnienia 95%);

-Prądy diadynamiczne - (MF, DF, CP, LP oraz programy łączone);

-Prądy Traeberta – impuls prostokątny ( 2 ms – impuls  ;  5 ms – przerwa)

-Prąd Faradyczny - (jednokierunkowy impuls, zakres regulacji częstotliwości: 1-100Hz, 
9 programów terapeutycznych);

-Prąd Kotz'a - (prąd średniej częstotliwości 1000-2500Hz modulowany do częstotliwości od 50 do 80Hz);

-Prąd TENS - (dwukierunkowy symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50 - 600µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, TENS tradycyjny, modulowany częstotliwością, modulowany amplitudą, TENS typu "BURST");

-Dwupolowy premodulowany prąd średniej częstotliwości (interferencyjny) - (częstotliwość nośna 4000Hz, zakres regulacji częstotliwości: 5-200Hz,);

-Czteropolowy prąd średniej częstotliwości  (interferencyjny) - (częstotliwość nośna 4000Hz, zakres regulacji częstotliwości: 5-200Hz);

-impulsy trójkątne, impulsy prostokątne – (jednokierunkowy prąd wykorzystywany do stymulacji 
z możliwością  regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 1-1000µs, przerwy 1-5s),

-Stymulacja niską częstotliwością „Muscle - (dwukierunkowy prąd, symetryczny impuls prostokątny z możliwością  regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50 - 600µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, dostępnych 28 programów o różnym zastosowaniu terapeutycznym, np. wzmacniającym, rozluźniającym, poprawiającym ukrwienie, rekrutującym selektywnie włókna mięśniowe, stymulującym naprzemiennie dwie przeciwstawne grupy mięśniowe tzw. tonoliza);

-Prądy niskiej częstotliwości tzw. stymulacja urologiczna - (dwukierunkowy, symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50 - 600µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, dostępnych 26 programów o różnym zastosowaniu terapeutycznym, np. w stanach nietrzymania moczu na skutek parcia, wysiłkowego lub mieszanego nietrzymania mocz, pochwicy);

-HV stymulacja wysokonapięciowa

Automatyczne wyznaczanie krzywej it

Bank 143 gotowych programów terapeutycznych

Możliwość tworzenia sekwencji – kilku zabiegów po sobie (np. diadynamicznych DF, CP, LP)

Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych

Regulacja natężenia prądu dla każdego kanału oddzielnie

Ekran ciekłokrystaliczny

Wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym

Kartoteka pacjenta zawierająca: dane osobowe, rodzaj schorzenia, skalę bólu (VAS), spis zabiegów wykonanych, możliwość przejścia do zabiegu z kartoteki pacjenta (sumowanie liczby zabiegów pacjenta)

13 rodzajów prądu

Szybki wybór najczęściej używanych programów (z menu głównego jako ulubione)

Możliwość współpracy z aparatami do terapii ultradźwiękowej i podciśnieniowej

Mikroprocesorowe sterowanie aparatu

Komplet akcesoriów

• 4 elektrody silikonowo-węglowe dwustronne 6x12 cm z dwoma wejściami na pin 4 i 2 mm z możliwością przecięcia i dopasowania rozmiaru

• 2 Pasy na rzep do mocowania elektrod 10x100 cm

• 2 Pasy na rzep do mocowania elektrod 10x50 cm

• Podkłady pod elektrody 6x12cm – 4 szt.

• Komplet przewodów

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25 dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści aparat o poniższych parametrach:

Aparat do elektroterapii i ultradźwięków

Dwa obwody do elektroterapii, możliwość ustawienia różnych wartości prądowych

Elektroterapia prądami :

-IONO - program przeznaczony do jonoforezy (jednokierunkowy prąd średniej częstotliwości 8000Hz o współczynniku wypełnienia 95%);

-Prądy diadynamiczne - (MF, DF, CP, LP oraz programy łączone);

-Prądy Traeberta – impuls prostokątny ( 2 ms – impuls  ;  5 ms – przerwa)

-Prąd Faradyczny - (jednokierunkowy impuls, zakres regulacji częstotliwości: 1-100Hz,  
9 programów terapeutycznych);

-Prąd Kotz'a - (prąd średniej częstotliwości 1000-2500Hz modulowany do częstotliwości od 50 do 80Hz);

-Prąd TENS - (dwukierunkowy symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50 - 600µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, TENS tradycyjny, modulowany częstotliwością, modulowany amplitudą, TENS typu "BURST");

-Dwupolowy premodulowany prąd średniej częstotliwości (interferencyjny) - (częstotliwość nośna 4000Hz, zakres regulacji częstotliwości: 5-200Hz,);

-Czteropolowy prąd średniej częstotliwości  (interferencyjny) - (częstotliwość nośna 4000Hz, zakres regulacji częstotliwości: 5-200Hz);

-impulsy trójkątne, impulsy prostokątne – (jednokierunkowy prąd wykorzystywany do stymulacji z możliwością  regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 1-1000µs, przerwy 1-5s),

-Stymulacja niską częstotliwością „Muscle - (dwukierunkowy prąd, symetryczny impuls prostokątny z możliwością  regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50 - 600µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, dostępnych 28 programów o różnym zastosowaniu terapeutycznym, np. wzmacniającym, rozluźniającym, poprawiającym ukrwienie, rekrutującym selektywnie włókna mięśniowe, stymulującym naprzemiennie dwie przeciwstawne grupy mięśniowe tzw. tonoliza);

-Prądy niskiej częstotliwości tzw. stymulacja urologiczna - (dwukierunkowy, symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50 - 600µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, dostępnych 26 programów o różnym zastosowaniu terapeutycznym, np. w stanach nietrzymania moczu na skutek parcia, wysiłkowego lub mieszanego nietrzymania mocz, pochwicy);

-HV stymulacja wysokonapięciowa

3 rodzaje trybów pracy:

• elektroterapia

• ultradźwięki

• tryb pracy mieszanej (skojarzonej)

Bank 173 gotowych programów terapeutycznych w tym 30 programów ultradźwiękowych

Możliwość tworzenia sekwencji – kilku zabiegów po sobie (np. diadynamicznych DF, CP, LP)

Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych

Ekran ciekłokrystaliczny

Urządzenie może pracować w trybie ciągłym lub przerywanym (zakres regulacji współczynnika wypełnienia od 10% do 100%). Głowica może pracować środowisku wodnym i w przypadku braku sprzęgania pomiędzy ciałem pacjenta a powierzchnią aplikatora sygnalizuje ten stan w sposób dźwiękowy i wizualny. Maksymalna wartość natężenia dla pracy ciągłej wynosi 2W/cm2 , natomiast dla pracy impulsowej 3W/cm2 .

Wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym

Kartoteka pacjenta zawierająca: dane osobowe, rodzaj schorzenia, skalę bólu (VAS), spis zabiegów wykonanych, możliwość przejścia do zabiegu z kartoteki pacjenta (sumowanie liczby zabiegów pacjenta)

13 rodzajów prądu

Szybki wybór najczęściej używanych programów (z menu głównego jako ulubione)

Możliwość współpracy z aparatami do terapii podciśnieniowej

Mikroprocesorowe sterowanie aparatu

Głowica ultradźwiękowa 5cm2 / 1MHz

Komplet akcesoriów

• 4 elektrody silikonowo-węglowe dwustronne 6x12 cm z dwoma wejściami na pin 4 i 2 mm z możliwością przecięcia i dopasowania rozmiaru

• 2 Pasy na rzep do mocowania elektrod 10x100 cm

• 2 Pasy na rzep do mocowania elektrod 10x50 cm

• Podkłady pod elektrody 6x12cm – 4 szt.

• Komplet przewodów

• Żel do ultradźwięków

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26 dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści falę o poniższych parametrach:

Aparat do fali uderzeniowej

Ciśnienie: 1.5÷5 bar w interwałach co 0,1 bar

Częstotliwość emisji:1÷20 Hz w interwałach co 1 Hz

System zmniejszający o 90% energię przekazywaną terapeucie podczas zabiegu

Podświetlany wyświetlacz graficzny LCD 320x340 pikseli, ekran dotykowy

Możliwość tworzenia programów złożonych i własnych

Typ emisji wyładowaniowy (1÷100) impulsów

(10÷2000 ms) przerwy pomiędzy wyładowaniami

Gęstość energii do 0,62 mJ/mm2

Baza danych pacjentów

Złącze USB

Wybór okolicy anatomicznej

Wybór specjalności medycznej

Liczba emitowanych pulsów: 0÷10 000

Tryb działania: stałe napięcie, stały prąd

Wymiary (Dł.xSz.xW): 42 x 56 x 110 cm

Akcesoria:

Głowica 15 mm ogniskowa

Głowica 15 mm wieloogniskowa

Głowica 9 mm ogniskowa

Możliwość doposażenia aparatu w głowicę ogniskową 36 mm dla medycyny estetycznej

  - Zamawiający informuje, że dopuszcza do zaoferowania aparat o w/w parametrach.

Pytanie nr 27 dotyczy zadania nr 6

Czy Zamawiający dopuści aparat o poniższych parametrach:

Aparat do terapii falami krótkimi o emisji ciągłej i impulsowej

Sterownik o wymiarach 18/36/48

Wyposażony w dwa aplikatory gumowe o wymiarach 12x18 cm, podkłady filcowe, aplikator okrągły o śr. 14cm, kabel do aplikatora

Generowana częstotliwość 27,12Mhz

Automatyczne dostrajanie w zakresie od 0-100 W przy emisji ciągłej i od 0-200 W przy emisji impulsowej

Czas trwania impulsu 65µs, 100µs, 200µs, 300µs, 400µs

Częstotliwość dostrajana w 5 etapach od 10-400Hz

Zegar 1-30 minut

Akustyczny sygnał końca leczenia i automatyczne przerwanie emisji pola

Częstotliwość pracy pulsacyjnej 10Hz, 20Hz, 50Hz, 100Hz, 400Hz

Waga: 6,8kg

Klasa bezpieczeństwa:  typ BF

Ramię do aplikatora łamane w 4 miejscach

Wózek na kółkach z możliwością zablokowania

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28 dotyczy zadania nr 10

Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarach (dł. x szer.) 190 x 66cm z regulacją wysokości w zakresie 49-105cm, z regulacją kata nachylenia zagłówka od -85 do + 35 stopni?

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29 dotyczy zadania nr 10

Co Zamawiający ma na myśli poprzez „podnoszenie części środkowej 0-30cm”, czy ta wartość nie miała być wyrażona w stopniach?

- Zamawiający wyjaśnia, iż w zadaniu nr 10 poz. nr 15 treść parametru brzmi następująco: „Podnoszenie części środkowej od 0 º do 30º”.

- W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienił zapis w załączniku nr 6 zadanie nr 10 poz. 15 do SIWZ. Zmieniony załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie nr 30 dotyczy zadania nr 12

Czy Zamawiający dopuści aparat o poniższych parametrach:

Aparat do terapii polem magnetycznym

Przenośny sterownik

Wyposażenie:

aplikator szpulowy o średnicy 610mm 1 szt.,

aplikator szpulowy o średnicy 300mm 1 szt,

leżanka z systemem przesuwnym do aplikatora 610mm

9 typów fal:

sinusoidalny bipolarny

sinusoidalny monopolarny

sinusoidalny zmienny monopolarny

trójkątny bipolarny

trójkątny monopolarny

trójkątny monopolarny zmienny

prostokątny bipolarny

prostokątny monopolarny

impulsy MgWave

Maksymalna indukcja magnetyczna 300 Gauss

4 niezależne kanały (możliwość uruchomienia 4 różnych protokołów w tym samym czasie)

Częstotliwość min: 5 to 100Hz

Zegar do 240 min

Akustyczny sygnał końca leczenia i automatyczne przerwanie emisji pola

Możliwość podłączenia aplikatorów płaskich: 15 i 7,5 cm (+/- 5%)

Bank gotowych programów terapeutycznych

Kolorowy, dotykowy wyświetlacz o przekątnej 5,9” (+/- 5%)

Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych

Możliwość tworzenia sekwencji zabiegowych

- Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31 dotyczy zadania nr 17

Czy Zamawiający dopuści wannę o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 1440 x 720 x 980mm o pojemności dwóch poziomów napełniania 80 i 210 litrów?

  - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32 dotyczy zadania nr 17

Czy Zamawiający wymaga aby wanna była wykonana z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym? GFK jest żywicą poliestrową wzmocnioną (zbrojoną) włóknami szklanymi. Jest materiałem jednorodnym nakładanym warstwowo w związku z tym na całej swej powierzchni jest jednakowej grubości, co zapewnia dużą trwałość i wytrzymałość, a co za tym idzie posiada zastosowanie w wielu dziedzinach (sprzęt pływający, szybowce, zderzaki samochodów, pojemniki na śmieci i wiele innych).

Jest nad wyraz elastyczny i odporny na naprężenia, zarysowania i odpryski. Ewentualne uszkodzenia w tym tworzywie mogą zostać naprawione w sposób nie pozostawiający śladów, przy zastosowaniu farby i żywicy, bez zbytniego nakładu kosztów.

  - Zamawiający informuje, że nie wymaga lecz dopuszcza do zaoferowania aparat o w/w parametrach.

Pytanie nr 33 dotyczy zadania nr 18

Czy Zamawiający wymaga aby system posiadał 2 wózki wzdłużne oraz 2 poprzeczne z opcją wychylenia ramienia, co pozwala na pracę z pacjentem w dwóch płaszczyznach, tym samym daje szerszy zakres prowadzenia terapii niż w innych podobnych konstrukcjach dostępnych na rynku?

  - Zamawiający informuje, że nie wymaga lecz dopuszcza do zaoferowania aparat o w/w parametrach.

Pytanie nr 34 dotyczy zadania nr 19

Czy Zamawiający dopuści ergometr o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 1900 x 760 x 1600 mm z oporem regulowanym w zakresie 5-2000W?

  - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35 dotyczy zadania nr 20

Czy Zamawiający wymaga aby wanna była wykonana z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym? GFK jest żywicą poliestrową wzmocnioną (zbrojoną) włóknami szklanymi. Jest materiałem jednorodnym nakładanym warstwowo w związku z tym na całej swej powierzchni jest jednakowej grubości, co zapewnia dużą trwałość i wytrzymałość, a co za tym idzie posiada zastosowanie w wielu dziedzinach (sprzęt pływający, szybowce, zderzaki samochodów, pojemniki na śmieci i wiele innych).

Jest nad wyraz elastyczny i odporny na naprężenia, zarysowania i odpryski. Ewentualne uszkodzenia w tym tworzywie mogą zostać naprawione w sposób nie pozostawiający śladów, przy zastosowaniu farby i żywicy, bez zbytniego nakładu kosztów.

  - Zamawiający informuje, że nie wymaga lecz dopuszcza do zaoferowania aparat o w/w parametrach.

Pytanie nr 36 dotyczy zadania nr 26

Czy Zamawiający dopuści aparat o poniższych parametrach:

Aparat do elektroterapii dwukanałowy - dwa zupełnie niezależne obwody, możliwość ustawienia różnych rodzajów prądu w tym samym czasie

Elektroterapia prądami :

-IONO - program przeznaczony do jonoforezy (jednokierunkowy prąd średniej częstotliwości 8000Hz o współczynniku wypełnienia 95%);

-Prądy diadynamiczne - (MF, DF, CP, LP oraz programy łączone);

-Prądy Traeberta – impuls prostokątny ( 2 ms – impuls  ;  5 ms – przerwa)

-Prąd Faradyczny - (jednokierunkowy impuls, zakres regulacji częstotliwości: 1-100Hz,  9 programów terapeutycznych);

-Prąd Kotz'a - (prąd średniej częstotliwości 1000-2500Hz modulowany do częstotliwości od 50 do 80Hz);

-Prąd TENS - (dwukierunkowy symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50 - 600µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, TENS tradycyjny, modulowany częstotliwością, modulowany amplitudą, TENS typu "BURST");

-Dwupolowy premodulowany prąd średniej częstotliwości (interferencyjny) - (częstotliwość nośna 4000Hz, zakres regulacji częstotliwości: 5-200Hz,);

-Czteropolowy prąd średniej częstotliwości  (interferencyjny) - (częstotliwość nośna 4000Hz, zakres regulacji częstotliwości: 5-200Hz);

-impulsy trójkątne, impulsy prostokątne – (jednokierunkowy prąd wykorzystywany do stymulacji z możliwością  regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 1-1000µs, przerwy 1-5s),

-Stymulacja niską częstotliwością „Muscle - (dwukierunkowy prąd, symetryczny impuls prostokątny z możliwością  regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50 - 600µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, dostępnych 28 programów o różnym zastosowaniu terapeutycznym, np. wzmacniającym, rozluźniającym, poprawiającym ukrwienie, rekrutującym selektywnie włókna mięśniowe, stymulującym naprzemiennie dwie przeciwstawne grupy mięśniowe tzw. tonoliza);

-Prądy niskiej częstotliwości tzw. stymulacja urologiczna - (dwukierunkowy, symetryczny impuls prostokątny z możliwością regulacji czasu trwania impulsu (ti) w zakresie: 50 - 600µs i regulacji częstotliwości w zakresie: 1-200Hz, dostępnych 26 programów o różnym zastosowaniu terapeutycznym, np. w stanach nietrzymania moczu na skutek parcia, wysiłkowego lub mieszanego nietrzymania mocz, pochwicy);

-HV stymulacja wysokonapięciowa

Automatyczne wyznaczanie krzywej it

Bank 143 gotowych programów terapeutycznych

Możliwość tworzenia sekwencji – kilku zabiegów po sobie (np. diadynamicznych DF, CP, LP)

Możliwość wprowadzania własnych programów terapeutycznych

Regulacja natężenia prądu dla każdego kanału oddzielnie

Ekran ciekłokrystaliczny

Wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym

Kartoteka pacjenta zawierająca: dane osobowe, rodzaj schorzenia, skalę bólu (VAS), spis zabiegów wykonanych, możliwość przejścia do zabiegu z kartoteki pacjenta (sumowanie liczby zabiegów pacjenta)

13 rodzajów prądu

Szybki wybór najczęściej używanych programów (z menu głównego jako ulubione)

Możliwość współpracy z aparatami do terapii ultradźwiękowej i podciśnieniowej

Mikroprocesorowe sterowanie aparatu

Komplet akcesoriów

• 4 elektrody silikonowo-węglowe dwustronne 6x12 cm z dwoma wejściami na pin 4 i 2 mm 
z możliwością przecięcia i dopasowania rozmiaru

• 2 Pasy na rzep do mocowania elektrod 10x100 cm

• 2 Pasy na rzep do mocowania elektrod 10x50 cm

• Podkłady pod elektrody 6x12cm – 4 szt.

• Komplet przewodów

  - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37 dotyczy zadania nr 30

Czy Zamawiający dopuści wannę posiadającą 4 dysze do masażu podwodnego o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 770 x 790 x 930mm?

  - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 38 dotyczy zadania nr 30

Czy Zamawiający dopuści wannę o pojemności 36 litrów o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 950 x 1100 x 1070mm

  - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 39 dotyczy zadania nr 30

Czy Zamawiający wymaga aby wanna była wykonana z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym? GFK jest żywicą poliestrową wzmocnioną (zbrojoną) włóknami szklanymi. Jest materiałem jednorodnym nakładanym warstwowo w związku z tym na całej swej powierzchni jest jednakowej grubości, co zapewnia dużą trwałość i wytrzymałość, a co za tym idzie posiada zastosowanie w wielu dziedzinach (sprzęt pływający, szybowce, zderzaki samochodów, pojemniki na śmieci i wiele innych).

Jest nad wyraz elastyczny i odporny na naprężenia, zarysowania i odpryski. Ewentualne uszkodzenia w tym tworzywie mogą zostać naprawione w sposób nie pozostawiający śladów, przy zastosowaniu farby i żywicy, bez zbytniego nakładu kosztów.

  - Zamawiający informuje, że nie wymaga lecz dopuszcza do zaoferowania aparat o w/w parametrach.

Pytanie nr 40 dotyczy zadania nr 31

Czy Zamawiający dopuści leżanki  z regulacją zagłówka w zakresie 0-35 stopni?

  - Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego do zaoferowania sprzętu o parametrach innych niż wymagane w załączniku nr 6 Wykonawca w kolumnie 
o nazwie: „PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ” zobowiązany jest wprowadzić zapis o treści: „Zgodnie z odpowiedziami z dnia 16.04.2015r. – nie dotyczy”.

Z poważaniem