## Załącznik nr 6

## Zadanie nr 1

KRIOKOMORA DLA 2-3 OSÓB – szt. 1

Wykonawca/Producent	 ........................................

Nazwa-model/typ	.........................................

Numer katalogowy	.........................................

Kraj pochodzenia	.........................................

Rok produkcji min. 2014.......................................

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2-3 osobowa | TAK |  |
|  | Zakres uzyskiwanych temperatur (temperatura robocza) od -120°C do -160°C regulowana płynnie | TAK |  |
|  | Możliwość obserwacji świadczeniobiorcy w trakcie zabiegu (przeszkolony sufit komory, duże okna w przedsionkach i komorze) | TAK |  |
|  | Dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych | TAK |  |
|  | Drzwi awaryjne | TAK |  |
|  | Spełnia wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia | TAK |  |
|  | Wymagane certyfikaty: zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych, znak zgodności CE z dyrektywą MDD42/93/EEC | TAK |  |
|  | Zasilanie - 230V | TAK |  |
|  | Maksymalny pobór mocy w czasie pracy: 500W | TAK |  |
|  | Maksymalny pobór mocy w czasie suszenia i dezynfekcji: 2000W | TAK |  |
|  | Bezpieczne zasilanie wewnętrzne (oświetlenie, system zaworów): 12/24V | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne (UPS) pozwalające na dokończenie zabiegu: 1600VA | TAK |  |
|  | Klasa bezpieczeństwa: I B | TAK |  |
|  | Czynnik roboczy: ciekłe powietrze | TAK |  |
|  | Brak wymienników ciepła: zasilanie gazem chłodniczym za pomocą systemu bezpośredniego wtrysku (wtryskiwacze z zaworami dla regulowania mocy) | TAK |  |
|  | System stand-by (podtrzymywanie temperatury pracy w oczekiwaniu na kolejną grupę pacjentów) | TAK |  |
|  | Wielopunktowy system czujników temperatury w komorze w czasie pracy | TAK |  |
|  | Wielopunktowy system czujników tlenu w komorze | TAK |  |
|  | System oświetlenia wnętrza komory światłem leczniczym | TAK |  |
|  | Przeszklone (niezamarzające) okna boczne i w drzwiach wejściowych w celu kontaktu wzrokowego z pacjentem | TAK |  |
|  | Wewnętrzne ściany i podłoga wykonane z naturalnego drewna – bezpieczne dla pacjenta | TAK |  |
|  | Kontrola (alarm) zamknięcia drzwi wejściowych | TAK |  |
|  | Możliwość awaryjnego przerwania zabiegu przez pacjenta (bezpieczne otwieranie drzwi od wewnątrz) | TAK |  |
|  | Kriokomora składająca się z trzech modułów (Kriokomora właściwa, przedsionek adaptacyjny i pomieszczenie techniczne) | TAK |  |
|  | Dezynfekcja za pomocą generatora ozonu | TAK |  |
|  | Osuszanie i dezynfekcja automatyczne (programowalne) w porze nocnej, bez udziału obsługi | TAK |  |
|  | System ostrzegawczy przed pomieszczeniem kriokomory (zintegrowany z panelem sterującym) zapobiegający przypadkowemu kontaktowi personelu z ozonem | TAK |  |
|  | Panel sterujący wraz z ekranem informacyjnym (widoczne wszystkie parametry zabiegu oraz alarmy) | TAK |  |
|  | Wymiary: wysokość/długość/szerokość – 245/330/200cm +/- 2 cm | TAK |  |
|  | Możliwość ciągłej pracy (bez przerw na rozmrażanie/osuszanie) do 8 godzin | TAK |  |
|  | Rejestracja parametrów zabiegu | TAK |  |
|  | Serwisowe łącze internetowe | TAK |  |
|  | Okres gwarancji na oferowane urządzenie - 24 m-ce. | TAK |  |
|  | Przeglądy: co roku (w okresie gwarancji bezpłatnie) | TAK |  |
|  | Wykonawca opracuje projekt, w którym uwzględni sposób wykonania poniżej opisanych prac budowlanych. | TAK |  |
|  | Wykonanie w pomieszczeniu instalacji elektrycznej niezbędnej do działania kriokomory (od rozdzielnika wskazanego przez Zamawiającego) | TAK |  |
|  | Wykonanie fundamentu dla zbiornika z gazem kriogenicznym, wszelkich niezbędnych podłączeń elektrycznych (od rozdzielnika wskazanego przez Zamawiającego) oraz ogrodzenia zabezpieczającego | TAK |  |
|  | Położenie łączy przesyłania danych niezbędnych do serwisowania i nadzoru kriokomory i zbiornika z gazem kriogenicznym (od rozdzielników wskazanych przez Zamawiającego) | TAK |  |
|  | Wykonanie instalacji kriogenicznej od zbiornika z gazem do kriokomory | TAK |  |
|  | Napełnienie instalacji gazem kriogenicznym w ilości wystarczającej do rozruchu, szkolenia i odbiorów technicznych | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu (certyfikat potwierdzający przeszkolenie personelu) przez Wykonawcę | TAK |  |
|  | Certyfikat CE, deklaracja zgodności | TAK |  |
|  | Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Lęborku Wydział Budownictwa.

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca  dołączy szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

....................................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela