## Załącznik nr 6

Zestaw wideoendoskopii przewodu pokarmowego – szt. 1

Wykonawca/Producent ................................

Nazwa-model/typ.........................................

Numer katalogowy.......................................

Kraj pochodzenia........................................

Rok produkcji min 2014:.....................................

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Parametry wymagane | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCESOR OBRAZU HDTV 1920x1080 |
| 1 | Standard obrazowania: HDTV1080 | TAK |  |
| 2 | Cyfrowe wyjścia HDTV1080: DVI-D, 2X HD-SDI, | TAK |  |
| 3 | Wyjścia wideo standard: S-video, Composite | TAK |  |
| 4 | Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim | TAK |  |
| 5 | Polskie czcionki komunikatów procesora | TAK |  |
| 6 | Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta. | TAK |  |
| 7 | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących - USB Stick w celu zapisania zdjęć | TAK |  |
| 8 | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. | TAK |  |
| 9 | Tryby przysłony: auto, średni | TAK |  |
| 10 | Tryby wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obraz | TAK |  |
| 11 | Możliwość uwydatniania krawędzi obrazu również po jego zatrzymaniu | TAK |  |
| 12 | Równoczesny - optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany. | TAK |  |
| 13 | Automatyczny dobór trybu obrazowania w wąskim paśmie światła w zależności od rodzaju podłączonego endoskopu. | TAK |  |
| 14 | Wbudowana lampa LED | TAK |  |
| 15 | Optyczny filtr wąskiego pasma światła umieszczony w źródle światła, wycinający widmo światła odpowiedzialne za kolor czerwony. | TAK |  |
| 16 | Automatyczna regulacja mocy światła | TAK |  |
| 17 | Ręczna regulacja mocy światła | TAK |  |
| 18 | Możliwość włączenia lub wyłączenia żarówki przyciskiem na panelu urządzenia. | TAK |  |
| 19 | Insuflacja powietrza: Wysoki, Niski, OFF | TAK |  |
| MONITOR MEDYCZNY HDTV 1920x1080 – 1 szt |
| 20 | Rozdzielczość 1920X1080 px. | TAK |  |
| 21 | Przekątna ekranu – 21” | TAK |  |
| 22 | Obsługiwane wejścia: DVI, VGA, RGBS | TAK |  |
| WÓZEK ENDOSKOPOWY |
| 23 | Podstawa jezdna z blokadą dwóch kół | TAK |  |
| 24 | Wieszak na dwa endoskopy | TAK |  |
| 25 | Przegubowe ramię umożliwiające manipulację ramieniem – góra, dół, lewo, prawo. Umożliwia położenie monitora poza obrysem wózka. | TAK |  |
| 26 | Transformator separujący umożliwiający podłączenie urządzeń | TAK |  |
| 27 | 4 półki do ustawienia urządzeń | TAK |  |
| POMPA WATERJET |
| 28 | Funkcja płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał Water Jet endoskopu | TAK |  |
| 29 | Możliwość podłączenia do oferowanego wózka endoskopowego | TAK |  |
| 30 | Możliwość sterowania za pomocą sterownika nożnego jak i sterowanie przyciskiem z głowicy endoskopu. | TAK |  |
| 31 | Regulacja mocy przepływu – 9 stopni | TAK |  |
| 32 | Maksymalny przepływ 750 ml/min. | TAK |  |
| 33 | Pojemnik na wodę 2 l | TAK |  |
| WIDEOGASTROSKOP HDTV 1920x1080p |
| 34 | Obrazowanie w standardzie HDTV1080i | TAK |  |
| 35 | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. | TAK |  |
| 36 | Grubość całej sondy endoskopowej – 9,2 mm | TAK |  |
| 37 | Kanał roboczy – 2,8 mm | TAK |  |
| 38 | Głębia ostrości już od 2 mm do 100 mm | TAK |  |
| 39 | Zginanie końcówki Endoskopu: G: 210o, D:90o, L:100o, P:100o | TAK |  |
| 40 | Pole widzenia – 140 stopni | TAK |  |
| 41 | Ilość przycisków dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - 4 | TAK |  |
| 42 | Długość sondy roboczej – 1030 mm | TAK |  |
| 43 | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających. | TAK |  |
| 44 | Walizka z tworzywa do transportu | TAK |  |
| WIDEOKOLONOSKOP HDTV 1920x1080p |
| 45 | Obrazowanie w standardzie HDTV1080i | TAK |  |
| 46 | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. | TAK |  |
| 47 | Grubość sondy endoskopowej – 12,8 mm | TAK |  |
| 48 | Grubość końcówki sondy endoskopowej – 12,8 mm | TAK |  |
| 49 | Kanał roboczy – 3,7 mm | TAK |  |
| 50 | Głębia ostrości już od 2 mm do 100 mm | TAK |  |
| 51 | Zginanie końcówki Endoskopu: min. G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o | TAK |  |
| 52 | Pole widzenia – 140o | TAK |  |
| 53 | Kanał irygacyjny Water Jet | TAK |  |
| 54 | Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora – 4 | TAK |  |
| 55 | Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu | TAK |  |
| 56 | Długość sondy roboczej – 1680 mm | TAK |  |
| 57 | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających. | TAK |  |
| GWARANCJA |
| 58 | Gwarancja min. 24 miesięczna zawierająca: - naprawy gwarancyjne - przeglądy – 1 / rok | TAK |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

Na potwierdzenie, że zaoferowany aparat jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca  dołączy szczegółowy opis oferowanego aparatu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

...........................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela