# Załącznik nr 6

# Parametry graniczne aparatu do barwień immunohistochemicznych

CECHY APARATU

Producent……………………….

Typ……………………………….

Model ……………………………

Rok produkcji: …………………..

Zestawienie parametrów granicznych aparatu

| Lp. | Wymagania techniczne aparatu do barwień immunohistochemicznych, których spełnienie jest koniecznie wymagane | Wymagane | Parametry oferowane TAK/NIE (Podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny aparat do barwienia preparatów histopatologicznych wykonanych z materiałów utrwalanych w formalinie | Tak |  |
| 2 | System otwarty z możliwością stosowania przeciwciał pierwotnych innych producentów niż producent aparatu | Tak |  |
| 3 | Automatyczne wykonywanie pełnego barwienia immunohistochemicznego od etapu deparafinizacji preparatów do barwienia tkanki metodami immunohistochemicznymi IHC, (z możliwością wykonania barwień podwójnych IHC) lub opartymi na hybrydyzacji in situ (ISH, CISH, SISH) | Tak |  |
| 4 | Czas barwienia w jednym cyklu: 3,5 godz. – godz.. dla IHC | Tak |  |
| 5 | Minimum 20 miejsc na preparaty mikroskopowe | Tak |  |
| 6 | Możliwość oznaczenia od 1 do minimum 17 przeciwciał w jednym cyklu pracy | Tak |  |
| 7 | Aparat bezigłowy | Tak |  |
| 8 | Ilość dozowanego odczynnika jednolita dla każdego oznaczenia, niezależnie od wielkości badanego materiału na szkiełku podstawowym | Tak |  |
| 9 | Identyfikacja preparatów za pomocą kodów kreskowych | Tak |  |
| 10 | Odczynniki barwiące wprowadzane za pomocą barkodów lub chipów | Tak |  |
| 11 | Drukarka do barkodów (kodów kreskowych) | Tak |  |
| 12 | Aparat zabezpieczający tkankę przed wysychaniem na każdym etapie barwienia bez konieczności stosowania dodatkowych nakładek na szkiełka | Tak |  |
| 13 | Możliwość zaprogramowania opóźnionego startu | Tak |  |
| 14 | Możliwość stosowania bezksylenowej techniki przeprowadzania preparatów | Tak |  |
| 15 | Odpady nie wymagające neutralizacji | Tak |  |
| 16 | Wyposażenie w system zasilania awaryjnego, umożliwiający bezpieczne zakończenie procesu | Tak |  |
| 17 | Możliwość zdalnej obsługi oraz serwisowania przez Internet lub linię telefoniczną | Tak |  |

Niespełnienie wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty .

……………………………………………..……………                                              Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

ZP-PN/52/14

Odczynniki do badań immunohistochemicznych

(1)