## Załącznik nr 6

## Zadanie nr 2

STÓŁ DO REHABILITACJI – szt. 4

Wykonawca/Producent ..............................................

Nazwa-model/typ........................................................

Numer katalogowy......................................................

Kraj pochodzenia	........................................................

Rok produkcji 2015.....................................................

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość: 200 cm (± 10 cm) | TAK |  |
|  | Szerokość: w przedziale od 61cm do 70 cm lub od 65 cm do 80 cm | TAK |  |
|  | Wysokość: od 40 cm do 105 cm lub od 51 cm do 99 cm lub od 49 cm do 105 cm lub od 48 cm do 100 cm | TAK |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 ° do +45 ° lub od -30° do +90° | TAK |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia podnóża: od 0° do +80° lub od 0° do +84° | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie przy regulacji elekt. min.: 150 kg | TAK |  |
|  | Waga: do 110 kg | TAK |  |
|  | Stół trzyczęściowy (leżysko główne, część pod nogi, zagłówek z otworem na twarz) | TAK |  |
|  | Stabilna konstrukcja – wytrzymała rama ze stali – odporna na obicia i zarysowania | TAK |  |
|  | Tapicerka odporna na działanie środków dezynfekujących, wykonana z atestowanych materiałów umożliwiających łatwe utrzymanie w czystości | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości za pomocą ramy lub pilota ręcznego | TAK |  |
|  | Regulowany kąt zagłówka (ręcznie za pomocą sprężyny gazowej) | TAK |  |
|  | Zmiany ustawień nożnej części leżyska za pomocą sprężyny gazowej | TAK |  |
|  | Pilot ręczny | TAK |  |
|  | Podnoszenie części środkowej od 0 º do 30º | TAK |  |
|  | Wysuwane 4 kółka | TAK |  |
|  | Rama sterująca wokół stołu | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru koloru tapicerki | TAK |  |
|  | Gwarancja 48 miesięcy | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy zalecenia instalacyjne do w/w urządzenia | TAK |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca  dołączy szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

....................................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela