Załącznik nr 6

Zadanie nr 1 poz. 1

Aparat EKG – 2 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji 2015....……………………..……

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowane PODAĆ/OPISAĆ (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat 3, 6, 12 kanałowy z analizą i interpretacją danych z badań. | TAK |  |
| 2. | Tryb pracy: Automatyczny Ręczny | TAK |  |
| 3. | Automatyczne wykrywanie załamków P, RS, T oraz pomiar amplitud wszystkich załamków. | TAK |  |
| 4. | Pomiar interwałów R-R, P-Q,Q-T oraz czasów trwania P i QRS. | TAK |  |
| 5. | Pomiar poziomu i nachylenia odcinka ST. | TAK |  |
| 6. | Ciągły pomiar HR. | TAK |  |
| 7. | Obliczenie HR, Q-Tc. | TAK |  |
| 8. | Obliczanie osi elektrycznych załamków P, QRS, T. | TAK |  |
| 9. | Interpretacja załamków P, QRS, T. | TAK |  |
| 10. | Wykrywanie implantowanego kardiostymulatora serca. | TAK |  |
| 11. | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń. | TAK |  |
| 12. | Kolorowy wyświetlacz LCD min. 7” umożliwiający jednocześnie wyświetlenie 12 krzywych EKG. | TAK |  |
| 13. | Aparat wyposażony w klawiaturę alfanumeryczną, funkcją oraz panel dotykowy. | TAK |  |
| 14. | Pamięć wewnętrzna do przechowywania minimum 1000 zapisów EKG z możliwością archiwizacji na zewnętrznym nośniku. | TAK |  |
| 15. | Aparat wyposażony w minimum 3 porty USB. | TAK |  |
| 16. | Możliwość przesłania wyników badań bezpośrednio z aparatu lub przez PC na dowolny adres e – mail lub inny aparat EKG. | TAK |  |
| 17. | Odbiór zleceń w standardzie HL7 na wykonanie badań EKG, a po wykonaniu zleconego badania wysłanie zaakceptowanego badania do systemu zlecającego. | TAK |  |
| 18. | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych. | TAK |  |
| 19. | Cyfrowa filtracja zakłóceń mięśniowych. | TAK |  |
| 20. | Cyfrowa filtracja zakłóceń linii izoelektrycznej. | TAK |  |
| 21. | Możliwość wydruku wyników badań w trybie Cabrera. | TAK |  |
| 22. | Drukarka wbudowana w aparat Wydruk na papierze o szerokości min. 110 mm Prędkość zapisu: min. 5; 10; 25; 50 mm/s Czułość wydruku: min. 2, 5; 5; 10; 20 mm/mV Minimum 5 rolek papieru dostarczonych wraz papierem | TAK |  |
| 23. | Możliwość wydruku bezpośrednio z aparatu na drukarce zewnętrznej, na papierze formatu A4.. | TAK |  |
| 24. | Sygnalizacja odłączonych odprowadzeń. | TAK |  |
| 25. | Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230V 50 Hz i z wbudowanego w aparat bezobsługowego akumulatora. | TAK |  |
| 26. | Sygnalizacją poziomu naładowania akumulatora. | TAK |  |
| 27. | Komunikacja w języku polskim. | TAK |  |
| 28. | Wyposażenie: Kabel pacjenta – 1 szt. Elektrody kończynowe – 4 szt. Elektrody przedsercowe przyssawkowe – 6 szt. Wózek zapewniający bezpieczne i ergonomiczne zainstalowanie oraz mobilność aparatu Możliwość blokady kół wózka. Wózek wyposażony w min. jeden pojemnik na akcesoria. | TAK |  |
| 29. | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. | TAK |  |
| 30. | Zagwarantowana oprogramowania i części zamienne przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. | TAK |  |
| 31. | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. | TAK |  |

__________________________

Podpis i pieczątka

upoważnionego przedstawiciela