## Załącznik nr 6

## Zadanie nr 1 poz. 2

Płuczko – dezynfektor - szt. 4

Wykonawca/Producent ..............................................

Nazwa-model/typ........................................................

Numer katalogowy......................................................

Kraj pochodzenia........................................................

Rok produkcji …….....................................................

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płuczko-dezynfektor przeznaczony do samoczynnego opróżniania, płukania i dezynfekcji wszelkich naczyń szpitalnych (baseny, kaczki, miski do mycia chorych), pojemników na mocz, i innych szpitalnych naczyń sanitarnych | TAK |  |
| 2. | Drzwi otwierane uchylne, w dół, gwarantujące załadunek na ergonomicznej wysokości. Automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi za pomocą pedału nożnego, lub czujniki zbliżeniowe | TAK |  |
| 3. | Pojemność na jeden cykl – co najmniej dwie „kaczki” lub jeden „basen” z pokrywką i jedna „kaczka” | TAK |  |
| 4. | Konstrukcja urządzenia oraz komora wykonane z materiałów odpornych na działanie korozji, komora mycia głęboko tłoczona, wykonana z jednego elementu. Urządzenie wykonane w całości ze stali kwasoodpornej/nierdzewnej, klasy minimum AISI 304 | TAK |  |
| 5. | Kompaktowa budowa: - szerokość urządzenia nie większa niż 45 cm - głębokość urządzenia nie większa niż 60 cm - wysokość urządzenia nie większa niż 135 cm dopuszcza się wysokość 150 cm dopuszcza urządzenie o wymiarach: szerokość: 50 cm, głębokość 45 cm, wysokość 137,5 cm dopuszcza urządzenie o wymiarach: szerokość: 50 cm, głębokość 50 cm, wysokość 130 cm dopuszcza urządzenie o wymiarach: szerokość: 50 cm, głębokość 50 cm, wysokość 145 cm | TAK |  |
| 6. | Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90(C | TAK |  |
| 7. | Wyświetlacz LCD, wszystkie komunikaty w języku polskim (wyświetlane informacje to m.in. typ programu, wartość A0, temperatura w komorze, aktualna faza cyklu) Dopuszcza się aby informacja o typie wybranego programu sygnalizowana była poprzez podświetlenie przycisku aktywnego programu a nie na wyświetlaczu. Dopuszcza się wyświetlanie graficzne wskaźnika postępu cyklu oraz czasu do zakończenia programu zamiast wartości A0. Dopuszcza się myjnię z wyświetlaczem bez informacji o aktualnym etapie procesu i wartości A0. | TAK |  |
| 8. | Blokada drzwi podczas trwania cyklu | TAK |  |
| 9. | Przystosowanie do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową , nie uzdatnioną. | TAK |  |
| 10. | Automatyczna samodezynfekcja urządzenia w trakcie każdego cyklu mycia | TAK |  |
| 11. | Wbudowana wytwornica pary przystosowana do zasilania wodą nieuzdatnioną | TAK |  |
| 12. | Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą co najmniej 5 dysz natryskowych, oraz centralnej głowicy rotacyjnej. | TAK |  |
| 13. | Automatyczne dozowanie środka chemicznego poprzez pompę dozującą. Wymóg posiadania wbudowanej zamykanej szafki do przechowywania środków chemicznych w 5 litrowych kanistrach, zlokalizowanej w podstawie urządzenia. Dopuszcza się 2 pompy dozujące środki chemiczne. | TAK |  |
| 14. | Konstrukcja i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883-1/3 | TAK |  |
| 15. | Urządzenie posiadające certyfikat CE | TAK |  |
| 16. | Pakiet startowy – zestaw kaczek – 3 szt., basenów – 3 szt., oraz środek chemiczny do uruchomienia myjni. | TAK |  |
| 17. | Myjnia powinna być wyposażona w uszczelkę wykonaną z trwałych tworzyw sztucznych, zapewniającą paroszczelność. | TAK |  |
| 18. | Uniwersalny odpływ z możliwością podłączenia do posadzki lub ściany. | TAK |  |
| 19. | Instalacja elektryczna 230V 50Hz | TAK |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca  dołączy szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

....................................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela