## Załącznik nr 6

## Zadanie nr 1 poz. 1

Płuczko – dezynfektor - szt. 2

Wykonawca/Producent ..............................................

Nazwa-model/typ........................................................

Numer katalogowy......................................................

Kraj pochodzenia........................................................

Rok produkcji …….....................................................

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płuczko-dezynfektor przeznaczony do samoczynnego opróżniania, płukania i dezynfekcji wszelkich naczyń szpitalnych (baseny, kaczki, miski do mycia chorych), pojemników na mocz, i innych szpitalnych naczyń sanitarnych | TAK |  |
| 2. | Wyświetlacz z panelem sterowania LCD w języku polskim (wyświetlane informacje to m.in. typ programu, wartość AO, temperatura w komorze, aktualna faza cyklu oraz informacja o awarii oraz jej przyczynie). | TAK |  |
| 3. | Automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi od frontu za pomocą „włącznika nożnego”, lub czujnika zbliżeniowego. Wybór i uruchomienie cyklu na panelu sterowania | TAK |  |
| 4. | Możliwość wyboru jednego z pięciu cykli | TAK |  |
| 5. | Konstrukcja urządzenia oraz komora wykonane z materiałów odpornych na działanie korozji, komora mycia głęboko tłoczona, wykonana z jednego elementu. Komora wykonana ze stali kwasoodpornej, klasy minimum AISI 304 | TAK |  |
| 6. | Podgrzewanie elektryczne | TAK |  |
| 7. | Szerokość max 600 mm Głębokość max 500 mm | TAK |  |
| 8. | Czujnik drożności odpływu kanalizacyjnego | TAK |  |
| 9. | Zakres temperatury dezynfekcji powyżej 90ºC | TAK |  |
| 10. | Beznawiewowe termiczne osuszanie naczyń | TAK |  |
| 11. | Automatyczna blokada drzwi podczas cyklu pracy | TAK |  |
| 12. | Dezynfekcja termiczna | TAK |  |
| 13. | Konstrukcja i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883-1/3 | TAK |  |
| 14. | Urządzenia posiadające certyfikat CE | TAK |  |
| 15. | Wbudowana pompa dozującą detergent oraz czujnik wskazujący poziom płynu dezynfekującego (informacja na wyświetlaczu), ilość pobieranego detergentu uzależniona od cyklu oraz od twardości wody | TAK |  |
| 16. | Pojemność komory w jednym cyklu minimum 1 basen wraz z pokrywką i 2 kaczki lub 3 kaczki | TAK |  |
| 17. | Funkcja jednoczesnego opróżniania, mycia i dezynfekcji naczyń | TAK |  |
| 18. | Pakiet startowy – zestaw kaczek i basenów plastikowych (po 3 sztuki) oraz środek chemiczny do uruchomienia myjni. | TAK |  |
| 19. | Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów. | TAK |  |
| 20. | Mycie i dezynfekcja przedmiotu za pomocą co najmniej 10 dysz z czego nie mniej niż 7 powinno być dyszami obrotowymi. | TAK |  |
| 21. | Automatyczne dozowanie środka chemicznego poprzez pompę dozującą. Wymóg posiadania wbudowanej zamykanej szafki do przechowywania środków chemicznych w 5 litrowych kanistrach, zlokalizowanej w podstawie urządzenia. | TAK |  |
| 22. | Myjnia powinna być wyposażona w uszczelkę wykonaną z trwałych tworzyw sztucznych, zapewniającą paroszczelność. | TAK |  |
| 23. | Automatyczna samodezynfekcja urządzenia w trakcie każdego cyklu mycia | TAK |  |
| 24. | Instalacja elektryczna 230V 50Hz | TAK |  |
| 25. | Uniwersalny odpływ z możliwością podłączenia do posadzki lub ściany. | TAK |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca  dołączy szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

....................................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela