#### Zadanie nr 5									           Załącznik nr 6

##### Analizator do badania moczu

Producent...................................

Typ…………………………….

Model………………………….

Kraj pochodzenia.......................

Rok produkcji: ………………..

# ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

| Lp. | Funkcja / Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność analizatora | min. 500 ozn/ godz. |  |
| 2 | Pamięć odczytów fizykochemicznych pacjentów | min. 500 |  |
| 3 | Pamięć odczytów kontroli jakości | min. 50 |  |
| 4 | Odczyt 10 parametrów fizykochemicznych moczu, automatyczne usuwanie zużytych pasków | tak |  |
| 5 | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach | tak |  |
| 6 | Automatyczna kalibracja bez użycia zewnętrznych pasków kalibracyjnych, standaryzujących i wpisywania kodów | tak |  |
| 7 | Flagowanie i wydruk wyników w wybranych jednostkach | tak |  |
| 8 | Dwukrotny odczyt optyczny jednego paska w określonych przedziałach czasowych | tak |  |
| 9 | Paski charakteryzujące się eliminacją wpływu kwasu askorbionowego na wynik pomiaru | tak |  |
| 10 | Możliwość zastosowania czytnika kodów kreskowych | tak |  |
| 11 | Możliwość analizy próbek pilnych | tak |  |
| 12 | Konsolidacja wyników ogólnego badania i osadu moczu w pamięci analizatora i na wydruku z analizatora | tak |  |
| 13 | Możliwość tworzenia w aparacie raportów wyników wymagających weryfikacji | tak |  |
| 14 | Możliwość wprowadzania numerów identyfikacyjnych pacjentów do analizatora poprzez ekran dotykowy aparatu, podłączony do analizatora czytnik kodów kreskowych lub klawiaturę komputera | tak |  |
| 15 | Analizator przystosowany do LIS sieć Computerland (SIGNITY) program Infomedica ( podłączenie do sieci na koszt Wykonawcy- koszt podłączenia ok. 6 tys. zł brutto) | opisać |  |
| 16 | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna na dwóch poziomach w ilości 360 każda z kontroli | tak |  |
| 17 | Serwis producenta analizatora | tak |  |
| 18 | Udział w kontroli porównawczej Standlab, z możliwością gromadzenia oraz statystycznego opracowania wyników kontroli (nieodpłatnie) | tak |  |
| 19 | Posiadane świadectwa i certyfikaty | wymienić |  |
| 20 | Paski i kontrole od jednego producenta, kompatybilne z oferowanymi aparatami | tak |  |
| 21 | Ekran dotykowy, kolorowy | tak |  |
| 22 | Drukarka HP 2035/2055 | tak |  |

…………………………………………………                                                  Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela