## Załącznik nr 6

## Zadanie nr 4, cz. 2

Kardiomonitor – szt. 2

Wykonawca/Producent .................................................

Nazwa-model/typ .........................................................

Numer katalogowy .......................................................

Kraj pochodzenia .........................................................

Rok produkcji  .............................................................

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor przystosowany do pracy w sieci komputerowej przewodowej i bezprzewodowej oraz wyposażony w gniazdo USB do przenoszenia danych pacjenta do komputera. | TAK |  |
| 2. | Monitor modułowy, umożliwiający rozbudowę o kolejne parametry i konfigurowanie stanowiska poprzez dowolne przenoszenie przez użytkownika modułów pomiarowych pomiędzy kardiomonitorami w trakcie ich pracy, z automatyczną konfiguracją monitora. Moduły parametrowe wymienialne przez użytkownika bez udziału serwisu. | TAK |  |
| 3. | Ekran LCD TFT kolorowy, wysokiej rozdzielczości, przekątna, co najmniej 12”. Ekran wbudowany w monitor. Łatwa obsługa monitora przy pomocy pokrętła, przycisków, przez ekran dotykowy. | TAK |  |
| 4. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 5. | Ilość wyświetlonych jednocześnie na ekranie krzywych dynamicznych parametrów – minimum 5. | TAK |  |
| 6. | Ilość wyświetlanych jednocześnie na ekranie danych numerycznych- wszystkie monitorowane parametry. Duże i czytelne znaki. | TAK |  |
| 7. | Możliwość skonfigurowania przez personel min. 5 różnych ustawień ekranów. | TAK |  |
| 8. | Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 96 godzinne przy rozdzielczości nie gorszej niż 10s. Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu min. 96 h wraz z zaznaczeniem sytuacji alarmowych wraz z zapewnieniem możliwości przeniesienia tych danych na nośnik elektroniczny a następnie do komputera. | TAK |  |
| 9. | Wewnętrzna pamięć przynajmniej 50 zdarzeń zawierających odcinki wybranych krzywych dynamicznych do późniejszej analizy, zapisywanych ręcznie i automatycznie w czasie alarmów. | TAK |  |
| 10. | Oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów z przebiegu monitorowania do wydruku i drukowania wybranych zdarzeń– wydruk na centralnej drukarce. W komplecie drukarka centralna. | TAK |  |
| 11. | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) | TAK |  |
| 12. | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracją zdarzeń dla potrzeb serwisu. | TAK |  |
| 13. | Kabel, czujnik, akcesoria i moduły pomiarowe potrzebne do monitorowania dla dorosłych – zestawy do 2 monitorów. | TAK |  |
| 14. | Chłodzenie monitora konwekcyjne, nie wymagające czyszczenia lub wymiany filtrów | TAK |  |
| 15. | Zasilanie sieciowe 230V/ 50 Hz i podtrzymanie zasilania akumulatorowego na minimum 2 godziny (zapewniające ciągłość monitorowania pacjenta). Czas ładowania powyższych akumulatorów do pełnej pojemności w temperaturze pokojowej poniżej 7 godzin. | TAK |  |
| 16. | Możliwość wybrania jednej z min. 4 prędkości dla fali EKG (minimum 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25mm/s, 50mm/s). | TAK |  |
| 17. | Wzmocnienie krzywej EKG min. 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; Auto. | TAK |  |
| 18. | Pomiar EKG 3,5 lub 12 odprowadzeń, w komplecie przewód EKG.. | TAK |  |
| 19. | Pomiar akcji serca w zakresie min. 15-300 uderzeń/min. | TAK |  |
| 20. | Odpowiednie kable EKG umożliwiające monitorowanie – zestawy do 2 monitorów. | TAK |  |
| 21. | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. ±1,0 mV Możliwość ręcznego ustawienia punktu pomiarowego. | TAK |  |
| 22. | Alarm przekroczenia ustalonego zakresu wartości zmian ST w wybranym odprowadzeniu z możliwością definiowania tego zakresu. | TAK |  |
| 23. | Analiza arytmii z alarmami (dokonywana w monitorze przyłóżkowym lub w centrali – dostępna w obydwu urządzeniach) – min.13 rodzajów arytmii. | TAK |  |
| 24. | Pomiar respiracji metodą impedancji w 2 monitorach | TAK |  |
| 25. | Wyświetlana wartość cyfrowa respiracji wraz z falą oddechu. | TAK |  |
| 26. | Minimalny zakres rejestracji respiracji 5-120 oddechów/min. Monitorowanie i alarmowanie bezdechu. | TAK |  |
| 27. | Dokładność pomiaru częstości oddechu przynajmniej +/2 oddechy/minutę | TAK |  |
| 28. | Pomiar saturacji w zakresie od 1-100% przy niskiej perfuzji, z eliminacją zakłóceń ruchowych. W komplecie kabel główny i czujnik na palec dla dorosłych do 2 monitorów. | TAK |  |
| 29. | Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2. | TAK |  |
| 30. | Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. | TAK |  |
| 31. | Funkcja pomiaru saturacji i nieinwazyjnego ciśnienia na jednej kończynie bez wywoływania alarmu. | TAK |  |
| 32. | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną. | TAK |  |
| 33. | Pomiar ręczny i automatyczny. Zakres ciśnienia: min. 15-250 mmHg | TAK |  |
| 34. | Pamięć w menu ciśnienia z ostatnich pomiarów. | TAK |  |
| 35. | W komplecie przewód interfejsowy i minimum 3 rozmiary mankietów (duży, średni, mały) dla dorosłych do każdego z 2 monitorów. | TAK |  |
| 36. | Pomiar na żądanie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych. | TAK |  |
| 37. | Czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1- 360 min. | TAK |  |
| 38. | Dokładność pomiaru minimum +/- 5 mmHg | TAK |  |
| 39. | Funkcja stazy | TAK |  |
| 40. | Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej cały czas do kolejnego pomiaru. | TAK |  |
| 41. | Pomiar temperatury min. 1 kanałowy w 2 monitorach. Sposób wyświetlania- wartość cyfrowa. | TAK |  |
| 42. | Czujniki temperatury wielorazowe, powierzchniowe do 2 monitorów. | TAK |  |
| 43. | Zakres pomiarowy minimum 25 – 42 ºC | TAK |  |
| 44. | Dokładność pomiaru minimum ± 0,1 ºC | TAK |  |
| 45. | Mocowanie kardiomonitora do panelu ściennego lub ściany z regulacją wysokości i pochylenia kardiomonitora- 2 szt. Okablowanie i niezbędne elementy do działania sieci monitorującej. | TAK |  |
| 46. | Układy alarmowe powyższych parametrów z możliwością szybkiego ustawienia granic alarmowych. | TAK |  |
| 47. | Możliwość kilkustopniowego wyciszania alarmów. | TAK |  |
| 48. | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy lub przyciski oraz menu w języku polskim. | TAK |  |
| 49. | Rejestracja i archiwizacja danych | TAK |  |
| 50. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  |
| 51. | Deklaracje CE | TAK |  |
| 52. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
| 53. | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |
| 54. | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca  dołączy szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

.................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela