Załącznik nr 6

CECHY APARATU

Producent………………..………......….

Typ…………………….………………..

Model ……………………………..……

Rok produkcji nie straszy niż 2015

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA METODĄ ELISA

| Lp. | Parametry graniczne analizatora metodą ELISA | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry techniczne czytnika ELISA |
| 1. | Zautomatyzowany czytnik mikropłytek współpracujący z drukarką | TAK |  |
| 2. | Zakres długości fali wynosi od 400 nm do 750 nm | TAK |  |
| 3. | Pojedynczy kanał optyczny | TAK |  |
| 4. | 5-pozycyjne koło filtrów | TAK |  |
| 5. | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny 2 X 24 | TAK |  |
| 6. | Membranowy blok klawiszy alfanumerycznych. | TAK |  |
| 7. | Ruchomy nośnik X-Y. | TAK |  |
| 8. | Zdolność odczytu mikropłytek 96-, 48- i 24-dołkowych. | TAK |  |
| Parametry oprogramowania |
| 9. | Konstrukcja krzywej, czteroparametrowej, sześciennej, kwadratowej, liniowej, 2-P, sześciennej składanej, lub łączenia punktów. | TAK |  |
| 10. | Obliczanie przekształceń i wzorów dla bardziej złożonych operacji matematycznych, obejmujące sprawdzenie poprawności. | TAK |  |
| 11. | Możliwość zaprogramowania w pamięci i natychmiastowego przywołania do 75 oznaczeń. | TAK |  |
| Parametry techniczne płuczki |
| 12. | Zespół pompa-płuczka. | TAK |  |
| 13. | Głowica 8 kanałowa. | TAK |  |
| 14. | Wózek na płytki. | TAK |  |
| 15. | Butla na płyn myjący o objętości 2L. | TAK |  |
| 16. | Butla na odpady o objętości 2 L. | TAK |  |
| 17. | Wymiary zespołu myjącego 41cmx22x12 cm. | TAK |  |
| 18. | Wymiary zespołu pompy 30x18x16 cm. | TAK |  |
| 19. | Napięcie zasilania 220-240 V. | TAK |  |
| Serwis |
| 20. | Coroczne przeglądy serwisowe. | TAK |  |
| 21. | Reakcja serwisu do 72 h. | TAK |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru.

Na potwierdzenie, że zaoferowany aparat jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy szczegółowy opis oferowanego aparatu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry                       i funkcje Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

....................................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela