## Załącznik nr 6

Zbiornik do zasilenia kriokomory na ciekłe powietrze - szt. 1

Wykonawca/Producent .................................................

Nazwa-model/typ .........................................................

Numer katalogowy .......................................................

Kraj pochodzenia .........................................................

Rok produkcji  .............................................................

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zbiornik od 18,5 do 25 bar z dodatkowym poborem cieczy, (zbiornik z możliwością magazynowania również ciekłego tlenu, argonu lub azotu) | TAK |  |
| 2. | Pojemność brutto: 6.100 l. (+/- 5 %) Pojemność netto: 5.795 l. (+/- 5 %) | TAK |  |
| 3. | Wysokość zbiornika: od 4.700 mm – do 7.400 mm | TAK |  |
| 4. | Średnica zbiornika: od 1424 mm do 1.600 mm Dopuszcza się zbiornik o średnicy 1.800 mm pod warunkiem spełnienia wymogów geometrii zbiornika umożliwiającej jego zamontowania na istniejącym fundamencie. | TAK |  |
| 5. | Waga od 1.950 kg do 4.500 kg | TAK |  |
| 6. | Zbiornik wewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 7. | Zbiornik zewnętrzny wykonany ze stali węglowej | TAK |  |
| 8. | Izolacja: próżnia / perlit | TAK |  |
| 9. | Wszystkie rurociągi wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 10. | Barwienie: gruntowe farbowanie cynkowe, kryjąca warstwa poliuretanowa | TAK |  |
| 11. | Deklaracja zgodności: certyfikacja znak CE wg 97/23/EC, norma EN13458 | TAK |  |
| 12. | Transport zbiornika do Zamawiającego wraz posadowieniem na fundamencie kołowym o średnicy 2,5 m. oraz podłączeniem do instalacji gazowej znajdującej się przy fundamencie i instalacji piorunochronnej wraz z wykonaniem badań | TAK |  |
| 13. | Zamontowanie na instalacji przy zbiorniku zaworu bezpieczeństwa. | TAK |  |
| 14. | Przeszkolenie pracowników obsługujących zbiornik w dniu montażu zbiornika oraz przygotowanie dokumentacji dozorowej. | TAK |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca  dołączy szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

.................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela