## Załącznik nr 6

## Zadanie nr 1, poz. 1

Aparat ultrasonograficzny – szt. 1

Wykonawca/Producent .................................................

Nazwa-model/typ .........................................................

Numer katalogowy .......................................................

Kraj pochodzenia .........................................................

Rok produkcji 2016

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | Podać/określić/słowem „tak” potwierdzić spełnienie parametru | Ocena w punktach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Konsola |
|  | Wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, rok produkcji 2016 do zastosowań w badaniach ginekologiczno-położniczych. Aparat w najnowszej wersji oprogramowania i platformy sprzętowej wprowadzonej nie wcześniej niż 2016. | Tak Podać, opisać |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe | Tak, podać 220-240 V 50 Hz |  |  |
|  | Monitor kolorowy LCD wyposażony w wysięgnik | Tak, podać przekątna min. 23" |  |  |
|  | Ilość przetwarzanych kanałów przetwarzania | Tak, podać ( 330000 |  |  |
|  | Dynamika systemu | Tak podać >260 dB |  |  |
|  | Maksymalny zakres głębokości obrazowania aparatu | Tak, podać min. od 2 do 36 cm |  |  |
|  | Cztery niezależne, skrętne koła wyposażone w blokadę | Tak |  |  |
|  | 4 równorzędne aktywne gniazda dla głowic obrazowych | Tak |  |  |
|  | Waga aparatu | Tak, podać maks. 95 kg |  |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości konsoli Możliwość regulacji konsoli lewo-prawo | Tak, podać W zakresie >15 cm W zakresie >20 stopni |  |  |
| II. Tryby pracy |
|  | 2-D z regulacją wzmocnienia tzw. GAIN na żywo, na obrazach zatrzymanych, na obrazach zaimportowanych z archiwum. | Tak, podać częstotliwość odświeżania (Frame Rate) min 600 Hz |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na zaoferowanych sondach | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie 3D color, power doppler do określenia kształtu naczyń Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D) z maksymalną prędkością min. 40 objętości na sekundę Funkcja 4D z automatyczną detekcją płynu i automatyczną korektą bramki skanującej na żywo w trakcie badania. | Tak Podać -opisać |  |  |
|  | Obrazowanie 3D/4D z algorytmem renderingu umożliwiającym otrzymanie obrazu o regulowanym wirtualnym kierunku oświetlenia dla realistycznej projekcji 3D do podwyższonej detekcji wad wrodzonych. | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach tzw. krzyżowe dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracująca na żywo z trybami color doppler, power doppler, z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych –wygładzania obrazów. | Tak, podać Min 9 kątów skanowania |  |  |
|  | Oprogramowanie do wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR (np. Sono MR) współpracujące na żywo z trybami color doppler, power doppler, skrzyżowanymi ultradźwiękami, Funkcja dostępna na żywo ,na obrazach zatrzymanych pętlach obrazowych i obrazów z archiwum | Tak |  |  |
|  | Powiększenie obrazu na żywo, obrazu zamrożonego, obrazu z archiwum Powiększenie zoom wysokiej rozdzielczości | Tak, podać min. x 8 min. x 20 |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza. Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali) | Tak |  |  |
|  | Funkcja CINE | Tak, podać min. 4000 obrazów |  |  |
|  | M-mode | Tak |  |  |
|  | Kolor M-mode | Tak |  |  |
|  | Doppler kolorowy z regulacją uchylności (Steer) wiązki | Tak, podać min. +/- 20 ( |  |  |
|  | Power Doppler | Tak |  |  |
|  | Tryb wysokoczuły do wizualizacji bardzo wolnych przepływów | Tak |  |  |
|  | Doppler PWD z regulacją kąta +/- 80( na żywo, na obrazach zatrzymanych, na obrazach zaimportowanych z archiwum. | Tak, podać szerokości bramki min. 1-15 mm |  |  |
|  | Tryb doppler tkankowy | Tak |  |  |
|  | Tryb M-mode | Tak |  |  |
|  | Duplex (2D/PWD) | Tak |  |  |
|  | Triplex (2D/PWD/CD) | Tak |  |  |
| III. Sondy |
|  | Sonda convex typu 2D | Tak, opisać |  |  |
|  | Częstotliwość pracy min. 2-5 MHz +/- 1 MHz | Tak, podać |  |  |
|  | Kąt widzenia | Tak podać > 100( |  |  |
|  | Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych | Tak, podać min. 192 |  |  |
|  | Głowica endovaginalna typu 2 D | Tak, opisać |  |  |
|  | Częstotliwość pracy min. 5 do 10 MHz +/- 1 MHz | Tak, podać |  |  |
|  | Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych | Tak, podać min. 192 |  |  |
|  | Kąt widzenia | Tak, podać > 175( |  |  |
|  | Głowica convex wolumetryczna typu 2D/3D/4D | Tak |  |  |
|  | Częstotliwość pracy min. 2-8 MHz +/- 1 MHz | Tak, podać |  |  |
|  | Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych | Tak, podać min. 192 |  |  |
|  | Kąt widzenia | Tak, podać > 85( |  |  |
|  | Głowica liniowa | Tak, opisać |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 4- 12 MHz. | Tak, podać |  |  |
|  | Minimum 192 fizycznych elementów. | Tak, podać |  |  |
|  | Szerokość pola skanowania max. 40 mm | Tak, podać |  |  |
| IV. Oprogramowanie |
|  | Oprogramowanie do badań jamy brzusznej | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do badań małych narządów | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do badań naczyniowych | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do badań pediatrycznych | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do badań kardiologicznych | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do badań mięśniowo -szkieletowych | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie do badań urologicznych | Tak |  |  |
|  | Pełny pakiet kalkulacji ginekologicznych z wbudowanym algorytmem ułatwiającym ocenę ryzyka występowania zmian nowotworowych u pacjentek ginekologicznych według zaleceń norm towarzystwa IOTA | Tak |  |  |
|  | Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy przepływów mózgowych i pępowinowych. Możliwość wyświetlania krzywych na ekranie na żywo w trakcie badania. | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia sekwencji pomiarów automatycznie pojawiających się po sobie. Automatyczna detekcja i pomiary biometryczne BPD, HC, AC, FL. HL, NT, IT | Tak |  |  |
|  | Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | Tak, podać |  |  |
|  | Automatyczne (jednym naciśnięciem klawisza) wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D, HR) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia własnych gotowych edytowalnych opisów i komentarzy do raportu jako tzw. template. Możliwość dołączania obrazów do raportu. | Tak, podać |  |  |
| V. Archiwizacja |
|  | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań | Tak, podać min. 400 GB pojemności |  |  |
|  | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych (z pamięci CINE i w czasie badania - w czasie rzeczywistym) i statycznych na dysku aparatu. | Tak |  |  |
|  | Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów na dyskach typu PEN DRIVE, zewnętrznych dyskach twardych z przodu aparatu | Tak Min. 1 port USB – 0 pkt Powyżej 1 - 10 pkt. |  | 0 lub 10 |
|  | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI | Tak |  |  |
|  | Wideoprinter czarno-biały małego formatu wmontowany w obudowę aparatu | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie i aktywny moduł komunikacji w systemie DICOM | Tak |  |  |
|  | Integracja aparatu z systemem PACS Alteris funkcjonującym u Zamawiającego. | Tak |  |  |
| VI. Gwarancja, wymogi dotyczące serwisu, szkolenie, inne |
|  | Gwarancja na aparat wraz z głowicami | Tak min.36 miesięcy, podać |  |  |
|  | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. | Tak/Nie Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt Podać |  | 0 lub 10 |
|  | Wykaz autoryzowanych serwisów urządzenia na teranie Polski zawierający nazwę firmy, adres, telefon, fax | Podać |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE i znak CE dla wszystkich urządzeń medycznych | Tak |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie uszkodzenia do 48 h od daty zgłoszenia awarii ( w ramach serwisu gwarancyjnego) | Tak, podać |  |  |
|  | minimum 5 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza danego sprzętu | Tak, podać |  |  |
|  | Szkolenie aplikacyjne lekarzy obsługujących aparat po jego dostawie w wymiarze co najmniej 8h | Tak |  |  |
| D | Dostarczenie wymaganej literatury specjalistycznej | Tak |  |  |
| VII. Możliwości rozbudowy na dzień składania ofert |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę wolumetryczną endovaginalną - typu 2D,3D,4D | Tak, podać Pasmo min. 3- 8 MHz Kąt pola skanowania min.180 stopni, Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych - min.190 |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o microconvex typu 2D do badań przeciemiączkowych | Tak, podać Pasmo min.5-9 MHz Kąt pola skanowania min.130 stopni |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie na zewnętrzny komputer pozwalający na obróbkę obrazów wolumetrycznych 3D umożliwiający uzyskanie obrazowania tzw. tomograficznego, możliwość pomiarów wolumetrycznych rzeczywistych wymiarów i objętości z obrazów wolumetrycznych, możliwość automatycznej detekcji pęcherzyków jajnika i automatyczne dokonywanie pomiarów tj, objętości i wymiary. Oprogramowanie do kalkulacji pomiarów z 2D tj. HC, AC, FL, NT, BPD oraz oceny ryzyka trisomii 13/18/21 Oprogramowanie fabryczne producenta w języku polskim. | Tak/Nie Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt Podać |  | 0 lub 10 |
|  | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o: Bardzo czułe obrazowanie niskich i wolnych przepływów bez użycia techniki dopplerowskiej | Tak/Nie Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt Podać |  | 0 lub 10 |

Zasady oceny punktowej

1) W przypadku wymagań stanowiących warunki graniczne, które podlegają ocenie punktowej, Zamawiający przyznaje:

a) 0 punktów, gdy wartość oferowanego parametru stanowi niezbędne wymagane minimum lub osiąga dopuszczalne maksimum;

b) maksymalną ilość punktów, podaną dla danego parametru, gdy wartość oferowanego parametru jest większa od wymaganego niezbędnego minimum lub mniejsza od dopuszczalnego maksimum i osiąga preferowaną wartość ekstremalną spośród wartości tego parametru we wszystkich ofertach.

W przypadku braku opisu lub błędnego opisu danego parametru podlegającego ocenie punktowej Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów za ten parametr.

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca  dołączy szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

.................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciel