## Załącznik nr 6

## Zadanie nr 2

Shaver z konsolą elektryczną oraz artroskopem – szt. 1

Wykonawca/Producent .................................................

Nazwa-model/typ .........................................................

Numer katalogowy .......................................................

Kraj pochodzenia .........................................................

Rok produkcji  .............................................................

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| SHAVER ARTROSKOPOWY |
| 1. | Elektryczny, wraz z konsolą sterującą elektryczną | TAK |  |
| 2. | Autoklawowalny w pełni kompatybilny z konsolą z możliwością sterowania ręcznego o zakresie obrotów od 500 do 16tys. obrotów / min. | TAK |  |
| 3. | Sterowanie parametrami shavera, liczba obrotów przód - tył 500-2500 cpm (cykli na minutę), oscylacje jedno i wieloobrotowe. | TAK |  |
| 4. | Możliwość zastosowania ostrzy: jedno – i wielorazowego użycia, ostrzy z możliwością doginania, ostrzy posuwisto – zwrotnych, ostrzy umożliwiających przeprowadzanie ablacji i koagulacji wewnątrzstawowej | TAK |  |
| 5. | Kabel łączący shaver z konsolą sterującą pokryty powłoką antystatyczną. | TAK |  |
| 6. | Płynna regulacja siły ssania za pomocą dźwigni umieszczonej w rękojeści shavera | TAK |  |
| 7. | Możliwość bezpośredniego zamontowania do rękojeści shavera szybkozłączki typu jacobs pozwalającej na użycie shavera jako mikrowiertarki (do 10 tys. obrotów / min) | TAK |  |
| 8. | Moment obrotowy 24,7 Ncm | TAK |  |
| 9. | Maksymalna moc minimum 100 Wat | TAK |  |
| 10. | Opcjonalnie możliwość sterowania shaverem za pomocą włącznika nożnego |  |  |
| 11. | Waga napędu shavera maximum 600 gramów | TAK |  |
| KONSOLA/STEROWNIK ELEKTRYCZNY |
| 12. | Funkcja wyświetlania na ekranie sterownika i głosowe o podłączonym urządzeniu i jego statusie (włączony, wyłączony) oraz trybie pracy | TAK |  |
| 13. | Konsola uniwersalna do wiertarki, shavera i napędu szybkoobrotowego, | TAK |  |
| 14. | Możliwość równoczesnego podłączenia do sterownika shavera i wiertarki / piły oraz mikrowiertarki szybkoobrotowej. | TAK |  |
| 15. | Przyłącze do włącznika nożnego sterującego shaverem | TAK |  |
| 16. | Tryb audio ON/OFF (sygnał dźwiękowy trybu pracy napędu informujący o wybranej funkcji) | TAK |  |
| 17. | Funkcja trybu oscylacyjnej pracy napędu (możliwość regulacji oraz pamięć liczby obrotów cyklu pracy ruchów oscylacyjnych shavera) | TAK |  |
| 18. | Automatyczna funkcja dostosowania zwiększania mocy przy zwiększającym się oporze podczas pracy rękojeści | TAK |  |
| 19. | Wybór trybu pracy wyświetlacza (określa sposób wyświetlania informacji na konsoli – tryb tekstowy lub graficzny) | TAK |  |
| ARTROSKOP |
| 20. | Optyka artroskopowa, HD 30 stopni, średnica 4 mm o spłaszczonych soczewkach długość robocza 17 cm, w pełni autoklawowalna w komplecie z konikalnym obturatorem z kontenerem do sterylizacji optyk w autoklawie. - Płaszcz atroskopowy dwukranikowym o średnicy zewnętrznej 5,5 mm z mechanizmem zatrzaskowym z wydłużoną i zaokrągloną częścią dystalną w celu zabezpieczenia soczewki optyki; z dwoma zaworami typu luer lock kompatybilny z optykami artoskopowymi o śr. 4 mm i dł. 17 cm., kąt 30 stopni. | TAK |  |
| OSTRZA WIELORAZOWE |  | TAK |
| 21. | Standardowe, wielorazowe ostrze shavera do chrząstki w średnicach 3,5 mm; 4,2mm i 5,5 mm. Długość 13cm, zakres oscylacji do 2500 cykli/min. Ostrza dostarczone w sterylnych opakowaniach producenta, z wypustkami do oznaczania ilości przeprowadzonych sterylizacji -2szt. | TAK |  |
| 22. | Wielorazowe, agresywne ostrze shavera do tkanek miękkich o średnicach 3,5mm; 4,2mm i 5,5mm. Długość 13cm, zakres oscylacji do 2500 cykli/min. Ostrza dostarczone w sterylnych opakowaniach producenta, z wypustkami do oznaczania ilości przeprowadzonych sterylizacji - 2szt. | TAK |  |
| 23. | Wielorazowe ostrze shavera do tkanek chrzestno-kostnych o średnicy 4,5 mm i dłogości 13 cm. Cześć pracująca o kształcie walcowatym, rowkowanym, typ agresywny, zakres oscylacji do 3500 cykli/min. Ostrza dostarczone w sterylnych opakowaniach producenta, z wypustkami do oznaczania ilości sterylizacji - 2szt. | TAK |  |
| 24. | Wielorazowe ostrze shavera do tkanki kostnej o kulistym ostrzu , kulka z rowkami. Ostrza o średnicach 3,5mm; 4,5mm i 5,5mm. Długość 13cm, zakres oscylacji do 3500 cykli/min. Ostrza dostarczone w sterylnych opakowaniach producenta, z wypustkami do oznaczania ilości sterylizacji.(różyczka) -1szt. | TAK |  |
| 25. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | lub |  |  |
| 26. | Shaver artroskopowy, konsola/sterownik elektryczny Możliwość uruchamiania przełącznikiem nożnym, z uchwytu napędu lub dotykowego ekrany konsoli. Ostrza automatycznie rozpoznawane przez konsolę, która dobiera optymalne nastawy pracy oraz zapamiętuje łączny czas pracy oraz ilość podłączeń każdego ostrza do rękojeści. Zakres obrotów maksymalnych dla ostrzy do 16 000 tyś. Obr./min, możliwość regulacji momentu obrotowego 10-100%. Możliwość ustawienia oscylacji z różną prędkością obrotową oraz 4 trybów częstotliwości (0.5 Hz, 1.0 Hz, 1.5 Hz, 2.0 Hz). Dodatkowe nastawy częstotliwości umożliwiają operatorowi dostosowanie pracy oscylacji od łagodnej po agresywną pracę. Trzy przyciski sterujące na uchwycie napędowym Zaprogramowane przyciski na uchwycie spełniające 6 funkcji (oscylacja, krokowe ustawienie okna frezu z pamięcią, uruchomienie obrotów w lewo lub w prawo, zwiększanie lub zmniejszanie prędkości obrotowej ostrza. Zatrzaskowe mocowanie ostrzy. Regulacja ssania 0-100% Regulowany krócieć kanału ssania (regulacja ssania intuicyjna przy pomocy kciuka). Shaver wodoodporny, przewód zasilający zintegrowany z rączką oba elementy w pełni autoklawowalne. Napęd bezobsługowy – nie wymaga smarowania Wyposażony w silnik bezszczotkowy Sterylizacja napędu w autoklawie Uchwyt shavera współpracujący z ostrzami o średnicach 2 – 8 mm. Ostrza kodowane kolorem. Możliwość zastosowania ostrzy wielorazowych jak i jednorazowych. Możliwość rozszerzenia funkcjonalności konsoli o napęd do małej ortopedii pracujący z prędkością do 13 000 obr./min Możliwość współpracy z uchwytem napędu o momencie obrotowym do 30Ncm Niska waga uchywtu shavera nie większa niż 380g, poprawiająca ergonomię pracy operatora. Konsola wyposażona w dwa gniazda umożliwiające podłączanie napędu shavera, piły, mikrowiertarki, shavera do chirurgii ręki. Możliwość sterowania pracą shavera za pomocą włącznika nożnego Wszystkie informacje oraz tryb pracy wyświetlane na dotykowym ekranie konsoli sterującej. Artroskop Optyka artroskopowa, HD 30 stopni, średnica 4 mm, szkiełko dystalne szafirowe odporne na zarysowania, dł. rob. 17.5 cm, w pełni autoklawowalna w komplecie z obturatorem pól-tępym i koszykiem do sterylizacji optyki w autoklawie. Płaszcz artroskopowy 6 mm z automatycznym mechanizmem zatrzaskowym na tzw. „Click”, dystalna część płaszcza wydłużona chroniąca dystalną część optyki przed uszkodzeniami mechanicznymi shaver, waporyzator, kompatybilny z oferowaną optyką. Ostrza wielorazowe do oferowanego shavera Wielorazowe ostrze do wyboru z katalogu przez zamawiającego w trakcie składania zamówienia w rozmiarach 2-8 mm. Ilość 8 szt. | TAK |  |
| 27. | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca  dołączy szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

.................................................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela