Producent: …………………………………………....….

Typ: ………………………………………..…..…….…..

Model:  ……………………………………..……………

Rok produkcji: ……………….....................……………..

# Zestawienie parametrów granicznych aparatu do barwień immunohistochemicznych

| Lp. | Wymagania techniczne aparatu do barwień immunohistochemicznych, których spełnienie jest koniecznie wymagane | Wymagane | Parametry oferowane TAK/NIE (Podać opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny aparat do barwienia preparatów histopatologicznych utrwalonych w i zatopionych w parafinie oraz biopsji aspiracyjnych cienkoigłowych (BAC). | Tak |  |
| 2. | Aparat do diagnostyki immunohistochemicznej (IHC) otwarty z możliwością stosowania przeciwciał pierwotnych ( gotowych do użycia ) innych producentów niż producent aparatu. | Tak |  |
| 3. | Przeciwciała pierwotne w gotowych rozcieńczeniach (gotowe do użycia) były kompatybilne z oferowanym systemem detekcji i pochodziły od jednego producenta. | Tak |  |
| 4. | Odczynniki oraz aparat muszą być przeznaczone do diagnostyki in vitro oraz posiadać certyfikat CE. | Tak |  |
| 5. | Czas barwienia w jednym cyklu nie powinien przekroczyć 3,5 godz. | Tak |  |
| 6. | Aparat powinien zawierać minimum 20 miejsc na preparaty mikroskopowe. | Tak |  |
| 7. | Możliwość oznaczenia minimum 17 przeciwciał w jednym cyklu pracy. | Tak |  |
| 8. | Ilość odczynników oraz materiałów zużywalnych do IHC w przypadków aparatów o zmiennej objętości powinna być tak skalkulowana, aby umożliwić wykonanie 1000 oznaczeń/ testów IHC. Za podstawę kalkulacji ilości testów z jednego opakowania należy przyjąć 200 ul. W przypadku aparatów o stałej objętości oznaczenia IHC według zaleceń producenta. | Tak |  |
| 9. | Identyfikacja preparatów za pomocą kodów kreskowych (barkodów). | Tak |  |
| 10. | System barkodów na odczynnikach i szkiełkach. | Tak |  |
| 11. | Aparat zabezpieczający tkankę przed wyschnięciem na każdym etapie barwienia. | Tak |  |
| 12. | System do deteksji wolny od biotyny dla przeciwciał mysich i króliczych, znakowany HRP. | Tak |  |
| 13. | Wykonawca dostarczy puste opakowania (dyspensery/butelki) do przeciwciał innych producentów. | Tak |  |
| 14. | Możliwość zaprogramowania opóźnionego startu. | Tak |  |
| 15. | Aparat do oznaczenia IHC z możliwością neutralizacji odpadów lub posiadający funkcję segregacji odpadów na szkodliwe i nieszkodliwe. | Tak |  |
| 16. | Termin ważności odczynników nie krótszy niż 6 m-cy od momentu dostarczenia zamawiającemu. | Tak |  |
| 17. | Czas dostawy odczynników od 3 do 5 dni. | Tak |  |
| 18. | Aparat wyposażony w system zasilania awaryjnego, umożliwiający bezpieczne zakończenie procesu barwienia. | Tak |  |
| 19. | Możliwość dokończenia barwienia na tym samym szkiełku w momencie nagłego zatrzymania pracy aparatu. | Tak |  |
| 20. | Aparat do IHC powinien mieć możliwość programowania badań, drukowania naklejek z kodami w języku polskim. | Tak |  |
| 21. | Wykonawca dostarczy zamawiającemu karty charakterystyk w języku polskim oraz ich kolejne aktualizacje w formie pisemnej do zamawianych odczynników i przeciwciał. | Tak |  |
| 22. | Aparat do oznaczenia IHC powinien mieć możliwość drukowania protokołów barwienia dla poszczególnych testów. | Tak |  |
| 23. | W przypadku awarii aparatu do IHC możliwość zastosowania tych samych odczynników i protokołów barwienia w metodzie manualnej bez potrzeby dodatkowej optymalizacji. | Tak |  |
| 24. | Wykonawca zapewni Zamawiającemu gwarancji jakości i sprawnego działania aparatu do immunohistochemii przez okres 12 miesięcy od momentu dostarczenia do pracowni. W razie awarii aparatu przez okres trwania umowy Zamawiający nieodpłatnie jest zobowiązany do naprawy aparatu w ciągu 48h od momentu zgłoszenia awarii . Jeżeli naprawa aparatu będzie trwała dłużej niż 7 dni Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aparat zastępczy na czas naprawy. | Tak |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru.

Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, dołączy, na wezwanie, szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić zaznaczeniem                            w katalogu lub folderze.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |