Zadanie nr 7                                                                                                     Załącznik nr 5 do SIWZ

Producent………….……..….
Typ…………………………..
Model…………………..…… 
Rok produkcji ……………….

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA

| Lp. | Parametry jakościowo-techniczne | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ilość miejsc inkubacyjno – pomiarowych w aparacie min. 90-150 | TAK |  |
| 2. | Interfejs użytkownika do komunikacji z aparatem. (wbudowany lub zewnętrzny komputer z dotykowym monitorem LCD min. 17”). | TAK |  |
| 3. | 1. Oprogramowanie aparatu umożliwiające raportowanie oraz drukowanie danych dla poszczególnych prób zawierające: Imię i Nazwisko pacjenta Identyfikator Szpitala Identyfikator Oddziału stanu butelki (wynik „+”, wynik „-”butelka anonimowa). Długość protokołu inkubacji Datę i godzinę zgłoszenia wyniku przez system. 2. Możliwość wykonywania analiz statystycznych dla otrzymywanych wyników. | TAK |  |
| 4. | Komputer z oprogramowaniem oparty na platformie Windows (min. Windows XP). | TAK |  |
| 5. | Możliwość archiwizacji danych na nośnikach zewnętrznych – płyty CD, lub pamięci USB. | TAK |  |
| 6. | Możliwość podłączenia do systemu urządzeń peryferyjnych ułatwiających wprowadzanie danych (mysz optyczna, klawiatura zewnętrzna). | TAK |  |
| 7. | Odczyt badanych (monitorowanych) próbek w aparacie poprzez system fotodetektorów min. co 10 min. | TAK |  |
| 8. | Aparat wyposażony w moduł dwukierunkowej transmisji umożliwiający podłączenie oraz wymianę danych z siecią laboratoryjną szpitala – LIS. | TAK |  |
| 9. | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych (dostępna opcja wprowadzania butelek z uszkodzonym kodem kreskowym). | TAK |  |
| 10. | Natychmiastowa sygnalizacja próby dodatniej – sygnał dźwiękowy i świetlny. | TAK |  |
| 11. | Możliwość podłączenia zdalnego alarmu (poprzez dodatkowy port). | TAK |  |
| 12. | Zmiana czasu inkubacji na życzenie operatora dla danego rodzaju podłoży dla pojedynczej butelki | TAK |  |
| 13. | Dostępna opcja blokady przez system uszkodzonych stacji (pojedynczej celi lub grupy stacji inkubacyjnych). | TAK |  |
| 14. | Dostępne podłoża standardowe do hodowli drobnoustrojów tlenowych oraz beztlenowych. | TAK |  |
| 15. | Dostępne podłoża do hodowli drobnoustrojów w próbkach pacjentów poddanych antybiotykoterapii – podłoża z inhibitorem stosowanych antybiotyków. | TAK |  |
| 16. | Dostępne podłoża do hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów w próbkach pediatrycznych oraz płynie mózgowo-rdzeniowym (mała ilość materiału – 0,5 -5 ml). – dołączyć materiały informacyjne producenta. | TAK |  |
| 17. | Dostępne podłoża do hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów sfagocytowanych – podłoża dla drobnoustrojów beztlenowych z czynnikiem lizującym umożliwiającym uwolnienie drobnoustrojów z leukocytów oraz neutralizującym wpływ elementów morfotycznych krwi na wyniki fałszywie dodatnie – dołączyć opis produktu(ulotkę) z opakowania producenta. | TAK |  |
| 18. | Możliwość hodowli drożdżaków i grzybów na wybiórczych (selektywnych) podłożach z antybiotykami hamującymi wzrost bakterii (zminimalizowanie czasu hodowli tych drobnoustrojów (nawet do 44h) – możliwość wykrycia równolegle przebiegającej bakteriemii i fungemii). | TAK |  |
| 19. | Podłoża dostosowane do próżniowego pobierania krwi bezpośrednio do butelek za pomocą zestawów – (standardowy uchwyt dostosowany do średnicy probówek w systemie próżniowym + igła motylkowa z wężykiem). Brak konieczności stosowania dodatkowych przekładek adaptujących z szerokich uchwytów do standardu dostosowanego do pobierania krwi do probówek analitycznych – możliwość pobrania krwi i wykonania kilku badań z jednego wkłucia, eliminacja ryzyka zakłucia igłą personelu szpitalnego. | TAK |  |
| 20. | Możliwość opóźnionego wkładania butelek do aparatu (do 48 h) bez uszczerbku na wykrywalności drobnoustrojów – dołączyć deklarację producenta. | TAK |  |
| 21. | Możliwość ocen preparatów bezpośrednich z pozytywnych oraz podejrzanych hodowli – brak substancji interferujących i zaciemniających preparat | TAK |  |
| 22. | Podłoża do systemu z możliwością przechowywania w temperaturze pokojowej | TAK |  |
| 23. | Aparat wyposażony w UPS stabilizujący oraz utrzymujący napięcie w przypadku awarii sieci energetycznej. | TAK |  |
| 24. | Stół pod aparat. | TAK |  |
| 25. | Drukarka laserowa do wydruku wyników badań oraz zestawień. | TAK |  |
| 26. | Bezpłatne przeprowadzenie szkoleń personelu z obsługi aparatu po instalacji. | TAK |  |
| 27. | Instrukcja obsługi urządzenia oraz opisy podłoży w j. polskim wraz z dostawą aparatu. | TAK |  |
| 28. | Bezpłatny serwis w okresie obowiązywania umowy – min. 1 przegląd w roku | TAK |  |
| 29. | Rok produkcji nie starszy niż 2006 r. | TAK |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów granicznych analizatora spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, dołączy, na wezwanie, szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

………………………………………………                                             Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela