## Zadanie nr 1

Analizator do badania równowagi kwasowo-zasadowej – szt. 1

Producent: ………………………………………………………………….……....….

Typ: ………………………………………..…..……………………………….….…..

Model:  ……………………………………….…………………………..……………

Rok produkcji nie starszy niż 2014 rok: ……………….....................……….………..

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

ANALIZATORA DO BADANIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ

| Lp. | Wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest koniecznie wymagane | Wymagane | Parametry oferowane TAK/NIE (Podać opis potwierdzający spełnienie parametru) | Ocena w punktach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy lub nie starszy niż 2014 | Tak |  | Nie dotyczy |
| 2. | Parametry mierzalne: pH, pCO2 , pO2 , SO2 | Tak |  | Nie dotyczy |
| 3. | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary. | Tak |  | Nie dotyczy |
| 4. | Prosta komunikacja z operatorem, oprogramowanie w języku polskim. Szkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji na koszt Wykonawcy. | Tak |  | Nie dotyczy |
| 5. | Możliwość wykonania automatycznej kontroli. | Tak |  | Nie dotyczy |
| 6. | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych. | Tak |  | Nie dotyczy |
| 7. | Podłączenie do sieci informatycznej na koszt Wykonawcy. | Tak |  | Nie dotyczy |
| 8. | Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych. | Tak |  | Nie dotyczy |
| 9. | Wbudowana drukarka wewnętrzna. | Tak |  | Nie dotyczy |
| 10. | Zapewnienie udziału w kontroli zewnętrznej, 1 raz w miesiącu (Riqas) na koszt Wykonawcy. | Tak |  | Nie dotyczy |
| 11. | Działania naprawcze, wyrównawcze (np. straty odczynnikowe) wynikające z awarii aparatu będą podejmowane niezwłocznie bez jakichkolwiek dodatkowych warunków wstępnych. | Tak |  | Nie dotyczy |
| 12. | Bezpieczny system pobierania próbki z eliminacją mikroskrzepów. | Tak |  | Nie dotyczy |
|  | Parametry oceniane |  |  |  |
| 13. | Czas uzyskania wyniku. | Tak, podać |  | do 60 sec. - 20 pkt powyżej 60 sec.- 0 pkt |
| 14. | Objętość próbki potrzebnej do wykonania oznaczenia z kapilary podstawowych parametrów mierzalnych (pH, pCO2 , pO2, SO2). | Tak, podać |  | mniej niż 65 mikrolitrów - 20 pkt więcej niż 65 mikrolitrów – 0 pkt |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru.

Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, dołączy, na wezwanie, szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |