CECHY APARATU

Producent: ………………..…….…..............................................….

Typ: …………………….……………………………………….…..

Model: ………………………………………………..………..……

Rok produkcji (nie straszy niż 2014 r.) ……………………..…..….

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

ANALIZATORA DO BADAŃ IMMUNOCHEMICZNYCH

| Lp | Parametry graniczne analizatora | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator wieloparametrowy do badań immunochemicznych, rok produkcji nie starszy niż 2014r. | TAK |  |
| 2. | Wszystkie testy wykonywane metodami ELISA. | TAK |  |
| 3. | Pełna automatyzacja wszystkich procesów analizy po dodaniu próbek. | TAK |  |
| 4. | Wymiary aparatu max. wys. 75 cm/szer. 55 cm/dł. 60 cm ( dopuszcza się maksymalne wymiary aparatu: wys. 75 cm / szer. 70 cm /dł. 60 cm. | TAK |  |
| 5. | Brak konieczności zewnętrznego zestawu komputerowego – obsługa analizatora za pomocą wbudowanego ekranu dotykowego. ( dopuszcza się analizator nie wymagający zewnętrznego zestawu komputerowego, lecz posiadający wbudowany komputer obsługiwany wbudowaną klawiaturą, nie będący ekranem dotykowym. | TAK |  |
| 6. | Wydajność aparatu min 25 ozn. /godz. | TAK |  |
| 7. | Odpowiednie certyfikaty dopuszczające oferowane produkty do obrotu na polskim rynku. | TAK |  |
| 8. | Zapewnienie kontroli zewnętrznej (Labguality) 1 x w roku dla mononukleozy,boreliozy i cytomegalii na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 9. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 10. | Dołączony zewnętrzny UPS, zapewniający ciągłość pracy na min. 30 minut. | TAK |  |
| 11. | Szkolenie personelu na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 12. | Podłączenie do LIS na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| Parametry oceniane |
| 13. | Kompatybilność wszystkich testów: Tak – 20%, Nie – 0% | TAK |  |
| 14. | Stała sonda do pobierania próbek: brak dodatkowych końcówek: Tak – 20%, Nie – 0% | TAK |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z podwyższysz parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru.

Na potwierdzenie, że zaoferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, dołączy, na wezwanie Zamawiającego, szczegółowy opis oferowanego sprzętu. Poszczególne wymagane przez Zamawiającego parametry i funkcje Wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić zaznaczeniem w katalogu lub folderze.

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |