ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Długa deska stabilizująca kręgosłup uzupełniona unieruchomieniem głowy i pasami mocującymi dla ambulansu typu „S”

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ………………………………

Rok produkcji ……………………………..……

| Lp. | Długa deska stabilizująca kręgosłup uzupełniona unieruchomieniem głowy i pasami mocującymi – 1 szt. | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości | TAK |  |
| 2. | Odporna na urazy mechaniczne | TAK |  |
| 3. | Gładka płaska powierzchnia leża pacjenta, pozwalająca na diagnostykę RTG , zwężana od strony nóg | TAK |  |
| 4. | Min 14 zdystansowanych od podłoża dużych otworów transportowych z zamontowanymi w min. 4 otworach po każdej ze stron trzpieniami do montażu pasów | TAK |  |
| 5. | Długość min. 183 cm | TAK |  |
| 6. | Szerokość min 45cm | TAK |  |
| 7. | Deska o wysokiej sztywności | TAK |  |
| 8. | Waga kompletnej deski poniżej 8 kg | TAK |  |
| 9. | Uniwersalny system unieruchomienia głowy składający się z podkładki, dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami na uszy oraz dwóch pasków mocujących głowę | TAK |  |
| 10. | Trzy pasy dwuczęściowe z możliwością regulacji długości | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |