SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 3

Podgrzewacz płynów infuzyjnych szt. 1

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

Cena netto 1 szt. ……………………………… zł, podatek VAT ……%, cena brutto 1 szt. …………………………….

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany /WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY PODAĆ / OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Zasilanie sieciowe | TAK |  |
|  | Możliwość użytkowania standardowych drenów o śr. 4-5mm | TAK |  |
|  | Przepływ 1-15 ml/min | TAK |  |
|  | Możliwość cyfrowej regulacji temperatury min. 35-40 C (dopuszcza się 36ºC/39ºC) | TAK |  |
|  | Mocowanie na szynie medycznej lub statywie | TAK |  |
|  | System podgrzewania „na sucho” | TAK |  |
|  | Podgrzewanie max. 3 min | TAK |  |
|  | System alarmów wizualnych i dźwiękowych zabezpieczających przed przegrzaniem | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
|  | Certyfikat CE lub deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące. Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym | TAK |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | TAK |  |
|  | Gładkie powierzchnie łatwe do czyszczenia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury przez użytkownika | TAK |  |
|  | Przyrządy jednorazowego użytku do przetaczania 10 szt. | TAK |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |