SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 4

Ssak elektryczny szt.2 ………………………………………………....

Producent :……………………………………………………………………

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………

Cena netto 1 szt. ……………………………… zł, podatek VAT ……%, cena brutto 1 szt. …………………………….

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany /WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Waga w zakresie do 22 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V, 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Wydajność min 25 l/min | TAK |  |
|  | Maksymalne podciśnienie: 0 – 90 kPa (dopuszcza się 0-98 kPa (+/- 5%)) | TAK |  |
|  | Ssak na podstawie jezdnej z 4 kółkami | TAK |  |
|  | Obudowa ssaka możliwa do dezynfekcji | TAK |  |
|  | Niski poziom hałasu | TAK |  |
|  | Przystosowany do pracy natychmiastowej i ciągłej | TAK |  |
|  | Regulator podciśnienia | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania jednorazowych worków na wydzielinę | TAK |  |
|  | Pojemnik do kateterów montowany na uchwytach do szyny | TAK |  |
|  | Uchwyt do umieszczenia butelki z solą fizjologiczną umocowany na szynie podstawy jezdnej | OPCJONALNIE (NIE WYMAGANY) |  |
|  | Przewód ssący silikonowy | TAK |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
|  | Certyfikat CE lub deklaracja zgodności ze znakiem CE wystawiona przez producenta | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące. Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym | TAK |  |
|  | Wyposażenie w 2 butle wielokrotnego użycia o pojemności 1 lub 2 litry, z pokrywami z tworzywa sterylizowanego | TAK |  |
|  | Butle z pkt 18 przystosowane do wkładów jednorazowych. Możliwość użycia tej samej butli z pokrywą wielorazową lub z wkładem jednorazowym (dopuszcza się dostarczenie butli wielorazowych nie przystosowanych do wkładów jednorazowego użycia pod warunkiem dostarczenia niezależnych butli wielorazowych oraz dodatkowych butli przystosowanych do wkładów jednorazowych lub dostarczenia niezależnych butli wielorazowych z pokrywami oraz kanistrów wielorazowego użycia dostosowanych do stosowania wkładów jednorazowych) | TAK |  |
|  | Butla oraz pokrywa sterylizowane w temperaturze od 121·C do 134·C | TAK |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |