SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 1

Nazwa i typ: BRONCHOFIBEROSKOP szt. 1 ……………………………………………………………………………..

Producent :…………………………………………………………………………………………………………………….

Numer katalogowy: ………………………………………………………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji: ……………………………………………….………………………………………………………………

Cena netto 1 szt. ……………………………… zł, podatek VAT ……%, cena brutto 1 szt. …………………………….

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany /WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY PODAĆ / OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
| 1 | Pole widzenia minimum 85 stopni do 120 stopni umożliwiające swobodną obserwację oraz ewentualną biopsję | TAK |  |
| 2 | Głębia ostrości minimum od 3 do 50 mm lub odległość widzenia, korekcja ostrości obrazu | TAK |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna wziernika max. 5,2 mm | TAK |  |
| 4 | Maksymalna średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 5,1 mm | TAK |  |
| 5 | Średnica kanału roboczego endoskopu minimum 2,6 – 2,8 mm | TAK |  |
| 6 | Minimalne zagięcie końcówki endoskopu: - w górę 180 stopni - w dół 130 stopni | TAK |  |
| 7 | Długość robocza min. 300mm | TAK |  |
| 8 | Automatyczne źródło światła zasilane z własnej baterii lub akumulatora | TAK |  |
| 9 | Możliwość zasilania źródła światła z przenośnego zasilacza sieciowego co pozwoli na zastosowanie mobilne | TAK |  |
| 10 | Możliwość mycia i dezynfekcji w myjniach automatycznych | TAK |  |
| 11 | Na wyposażeniu tester szczelności | TAK |  |
| 12 | Dodatkowo zawór biopsyjny | TAK |  |
| 13 | Dodatkowe żarówki min. 2 sztuki | TAK |  |
| 14 | Endoskop wyposażony w demontowany zawór ssący | TAK |  |
| 15 | Przyłącze ssaka zamocowane na stałe | TAK |  |
| 16 | Przewód światłowodowy wraz z adapterem | TAK |  |
| 17 | Walizka do przechowywania urządzenia | TAK |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |