SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE NR 2

Nazwa i typ aparatu : Wideogastroskop HDTV1080p szt. 1 ………………………………………………………………

Producent : ……………………………………………………….

Numer katalogowy: ………………………………………………………….

Kraj pochodzenia: …………………………………..

Rok produkcji: …………………………………….

Cena netto 1 szt. ……………………………… zł, podatek VAT ……%, cena brutto 1 szt. …………………………….

| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany /WARTOŚĆ GRANICZNA | PARAMETR OFEROWANY PODAĆ / OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
|  | Obrazowanie w standardzie HDTV1080i | TAK |  |
|  | Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy | TAK |  |
|  | Grubość całej sondy endoskopowej – 9,2 mm | TAK |  |
|  | Kanał roboczy – 2,8,mm | TAK |  |
|  | Głębia ostrości już od 2 mm do 100 mm, korekcja ostrości obrazu. | TAK |  |
|  | Zginanie końcówki Endoskopu: G:210o, D: 90o, L: 100o, P: 100o | TAK |  |
|  | Pole widzenia 140o | TAK |  |
|  | Ilość przycisków dowolnie programowalnych do sterowania funkcjami procesora - 4 | TAK |  |
|  | Długość sondy roboczej – 1030 mm | TAK |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających, kompatybilny z posiadanym torem CV-170 | TAK |  |
|  | Aparat umożliwiający przeprowadzenie procesu mycia i dezynfekcji | TAK |  |

UWAGA! Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów techniczno - użytkowych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru .

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |