# ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Ambulans ratunkowy typu  „S” szt. 1

Pojazd: Marka/Wersja: (podać) ……………………………………………………………………………………..………………………….….…..

Rok produkcji: (podać) ……………….……………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa producenta: (podać) ...........................................................................................................................................................................................

| Lp. | Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej | Parametry wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | NADWOZIE |  |  |
| 1 | Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon z homologacją N1, z nadwoziem samonośnym całkowicie stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie - ocynkowane nadwozie, podłużnice i poprzecznice, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi tłoczonymi profilami z tworzywa sztucznego w kolorze białym Zamawiający dopuszcza ściany boczne i sufit wykonane w innej technologii niż tłoczone profile | TAK |  |
| 2. | DMC do 3,5 t | TAK |  |
| 3. | Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Półki nad przednią szybą. | TAK |  |
| 4. | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z obowiązującą normą PN EN 1789. Lampki do czytania dla kierowcy i pasażera, wnęka nad przednią szybą na radiotelefon (1 DIN), fotele kierowcy i pasażera wyposażone w podłokietniki Zamawiający dopuszcza fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkowo pełną regulację oparcia oraz odcinka lędźwiowego | TAK |  |
| 5. | W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni) | TAK |  |
| 6. | Furgon - lakier w kolorze białym | TAK |  |
| 7. | Nadwozie przystosowane do przewozu 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. | TAK |  |
| 8. | Wysokość przedziału medycznego min. 1,85 m | TAK |  |
| 9. | Długość przedziału medycznego min. 3,08 m | TAK |  |
| 10. | Szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m | TAK |  |
| 11. | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min.260 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi, wys. min.1,75 m, kieszenie siatkowe na tylnych drzwiach | TAK |  |
| 12. | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą | TAK |  |
| 13. | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 14. | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą | TAK |  |
| 15. | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z drzwiami otwieranymi/zamykanymi, z oknem umożliwiającym komunikowanie się pomiędzy przedziałem medycznym i kabiną kierowcą | TAK |  |
| 16. | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu | TAK |  |
| 17. | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. Zamawiający dopuszcza drzwi boczne lewe z nieprzezroczystą szybą w kolorze nadwozia. | TAK |  |
| 18. | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi z oświetleniem zapewniający mocowania: 2 szt. butli tlenowych 10l z reduktorami, krzesełka kardiologicznego łącznie z systemem płozowym, noszy podbierakowych, deski ortopedycznej dla dorosłych, deski ortopedycznej dla dzieci, materaca próżniowego, szyn Kramera, kamizelki unieruchamiającej typu KED, min. 2 kasków ochronnych, torby opatrunkowej z dostępem również z przedziału medycznego, pojemnika reimplantacyjnego o pojemności min. 7l, zasilanego z instalacji 12V ambulansu, wyposażonego w pasek do noszenia na ramieniu, pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę, wyposażenia technicznego (łom, łopata) | TAK |  |
| 19. | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne oraz kurtyny powietrzne dla kierowcy i pasażera | OPCJONALNIE (NIE WYMAGANE) |  |
| 20. | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem | TAK |  |
| 21. | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny pokryty wykładziną antypoślizgową z podświetleniem (dopuszczany stopień zewnętrzny wysuwany) | TAK |  |
| 22. | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 23. | Światła boczne pozycyjne | TAK |  |
| 24. | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane | TAK |  |
| 25. | Światła do oświetlenia miejsca akcji ratunkowej | TAK |  |
| 26. | Zestaw narzędzi z podnośnikiem, zestaw naprawczy do uszkodzonych opon | TAK |  |
| 27. | Fabryczny elektroniczny system regulacji prędkości obrotowej silnika na postoju, będący wyposażeniem pojazdu bazowego, w celu doładowania zespołu akumulatorów, gdy ambulans nie jest w ruchu (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia) | OPCJONALNIE (NIE WYMAGANE) |  |
| 28. | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów, czujnik zmierzchu automatycznie włączający światła mijania | TAK |  |
| 29. | Układ wydechowy fabrycznie przedłużony do końca pojazdu przystosowany do pełnienia funkcji samochodu specjalnego sanitarnego Zamawiający dopuszcza układ wydechowy o innej konstrukcji niż przedłużenie do końca pojazdu | TAK |  |
| 30. | Przednie reflektory przeciwmgielne montowane w zderzaku lub w lampach – w zależności od modelu pojazdu z funkcją doświetlania zakrętów Zamawiający dopuszcza pojazd posiadający reflektory przednie z funkcją doświetlania zakrętów oraz osobno światła przeciwmgielne zgodnie z homologacją pojazdu kompletnego | TAK |  |
| 31. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 75l. | TAK |  |
| 32. | Elektryczne złącze do podłączenia urządzeń zewnętrznych (technologia CAN bus) | TAK |  |
| 33. | Radioodtwarzacz z wejściem CD lub USB z głośnikami w kabinie kierowcy i przedziale medycznym, zasilany z 12V z eliminacją zakłóceń i anteną dachową ze wzmacniaczem antenowym. | TAK |  |
| 34. | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący następującymi funkcjami: sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału medycznego oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) sterowanie układem ogrzewania dodatkowego niezależnym od pracy silnika sterowanie układem wentylacji, sygnalizacja graficzna i dźwiękowa niskiego poziomu naładowania akumulatorów sterowanie dodatkową sygnalizacją dźwiękową niskotonową sterowanie elektrycznym systemem dogrzewania silnika na postoju sygnalizacja niedomknięcia którychkolwiek drzwi ambulansu, sygnalizacja podłączenia ambulansu do sieci 230V | TAK |  |
| 35. | Pojemnik reimplantacyjny o pojemności min. 7l zasilany z instalacji 12V ambulansu wyposażony w pasek do noszenia na ramieniu z funkcją zarówno chłodzenia jak i grzania | TAK |  |
| II. | SILNIK |  |  |
| 1. | Z zapłonem samoczynnym | TAK |  |
| 2. | Silnik o pojemności min. 1950 cm³ | TAK |  |
| 3. | Silnik o mocy min. 170 KM | TAK |  |
| 4. | Moment obrotowy min. 360 Nm | TAK |  |
| 5. | Norma emisji spalin Euro 6 | TAK |  |
| III. | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |
| 1. | Skrzynia biegów manualna synchronizowana | TAK |  |
| 2. | Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny | TAK |  |
| 3. | Napęd na koła przednie | TAK |  |
| IV. | UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA |  |  |
| 1. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych | TAK |  |
| 2. | System zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny | TAK |  |
| 3. | Elektroniczny korektor siły hamowania | TAK |  |
| 4. | System wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania | TAK |  |
| 5. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane | TAK |  |
| 6. | System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny, tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu | TAK |  |
| 7. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR | TAK |  |
| 8. | Asystent bocznego wiatru | OPCJONALNIE (NIE WYMAGANE) |  |
| 9. | Asystent ruszania pod górę | TAK |  |
| V. | ZAWIESZENIE |  |  |
| 1. | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia). Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione, zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. Zwiększony nacisk na oś przednią do min. 1 800 kg. Tylne resory min. dwupiórowe. Zamawiający dopuszcza pojazd, gdzie stabilizacja toru jazdy, precyzja prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika zostały uzyskane przez inne rozwiązania konstrukcyjne (budowa układu jezdnego obu osi, rozmieszczenie elementów przeniesienia napędu na przód ze stabilizatorem poprzecznym, szeroki rozstaw kół, szeroki rozstaw osi, nisko umieszczony środek ciężkości pojazdu, niska podłoga) niż drążki stabilizacyjne osi tylnej | TAK |  |
| 2. | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta | TAK |  |
| VI. | UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| 1. | Ze wspomaganiem hydraulicznym | TAK |  |
| 2. | Z regulowaną kolumną kierownicy w co najmniej jednej płaszczyźnie | TAK |  |
| VII. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |
| 1. | Fabryczne pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,5 kW, uzyskiwanej w czasie max. 0,5 min od momentu uruchomienia silnika , współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury, będące wyposażeniem pojazdu bazowego (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia) | TAK |  |
| 2. | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 1800 W | TAK |  |
| 3. | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna | TAK |  |
| 4. | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z obowiązującą normą PN EN 1789 (podać markę i model) | TAK |  |
| 5. | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym, umożliwiając klimatyzowanie przedziału medycznego zgodnie z obowiązującą normą PN EN 1789 (podać markę i model) | TAK |  |
| 6. | ¦Dopuszcza się pojazd z fabryczną automatyczną klimatyzacją kabiny kierowcy typu Climatronic z wyświetlaniem zadanej temperatury | TAK |  |
| VIII. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| 1. | Zespół 2 akumulatorów fabrycznych o łącznej pojemności min. 200 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym (podać kod opcji producenta pojazdu bazowego tego wyposażenia). Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający sile elektromotoryczną podczas rozruchu, układ oparty o przekaźnik wysokoprądowy o min. prądzie przewodzenia 250 A Zamawiający dopuszcza zespół 2 akumulatorów niefabrycznych, spełniających wymogi siwz | TAK |  |
| 2. | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 180 A | TAK |  |
| 3. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich | TAK |  |
| 4. | Instalacja elektryczna 230 V: zasilanie zewnętrzne 230 V, min. 2 zerowane gniazda w przedziale medycznym, zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym, zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przewód zasilający min 10 m | TAK |  |
| 5. | Na zewnątrz pojazdu ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V | TAK |  |
| 6. | Grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V | TAK |  |
| 7. | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A) do podłączenia urządzeń medycznych, gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki | TAK |  |
| IX. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |
| 1. | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego i dodatkowymi halogenowymi światłami roboczymi do oświetlania przedpola ambulansu, wyposażona w podświetlany szyld z napisem AMBULANS. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych | TAK |  |
| 2. | Sygnalizacja uprzywilejowana umieszczona w tylnej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła robocze do oświetlania przedpola za ambulansem | TAK |  |
| 3. | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z panelu sterującego lub manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy | TAK |  |
| 4. | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni | TAK |  |
| 5. | Dodatkowe sygnały niskotonowe o mocy min. 100W posiadające certyfikat zgodności z REG 65 EKG ONZ, załączane na czas pracy od 10 do 30 sekund (podać markę i model oraz numer certyfikatu) | TAK |  |
| 6. | Dwie lampy LED na wysokości pasa przedniego, barwy niebieskiej | TAK |  |
| 7. | Po dwa reflektory zewnętrzne po bokach pojazdu w górnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego | TAK |  |
| 8. | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1251): 3 pasy odblaskowe wykonane z folii: typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej lub granatowej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej lub granatowej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm, nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu (treść do uzgodnienia z Zamawiającym) | TAK |  |
| X. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| 1. | Oświetlenie zgodne z obowiązującą normą PN EN 1789 charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej: światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcja ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne), oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.), halogen zamontowany nad blatem roboczym | TAK |  |
| XI. | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1. | Pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w obowiązującej normie PN EN 1789 dla pojazdu typu C | TAK |  |
| 2. | Zabudowa specjalna na ścianie działowej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę): szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona blachą nierdzewną, w każdej szufladzie system przesuwnych przegród porządkujący przewożone tam leki, szuflada na narkotyki zamykana na klucz, miejsce na pojemnik na zużyte igły, wysuwany kosz na odpady, termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych, miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, u wezgłowia noszy zamontowany jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni (umożliwiający wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie), wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek, przy drzwiach bocznych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego | TAK |  |
| 3. | Zabudowa specjalna na ścianie prawej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę): min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia. Zamki szafek muszą spełniać wymagania obowiązującej normy PN EN 1789, jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, uchwyt na butlę tlenową o min. pojemności 400l przy ciśnieniu 150 at., uchwyty ułatwiające wsiadanie przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, przy drzwiach tylnych zamontowany panel sterujący oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu oraz oświetleniem przedziału medycznego, przy drzwiach przesuwnych panel sterujący umożliwiający: sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), sterowanie układem ogrzewania niezależnym od pracy silnika, stacjonarnym ogrzewaniem postojowym zasilanym z sieci 230V, sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji, sterowanie poziomem natężenia dźwięku w głośnikach w przedziale medycznym, sterowanie dzwonkiem sygnalizacyjnym w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 4. | Uchylny/otwierany uchwyt na plecak ratunkowy umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka po jego otwarciu. Uchwyt w pozycji zamkniętej jako system podtrzymujący wyposażenie w przedziale medycznym musi odpowiadać wymogom obowiązującej normy PN EN 1789 i stanowić element całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu | OPCJONALNIE (NIE WYMAGANE) |  |
| 5. | Zabudowa specjalna na ścianie lewej (dopuszcza się zabudowę równoważną z opisaną funkcjonalnością pod warunkiem wykazania tej równoważności przez Wykonawcę): min. trzy podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem uruchamianym automatycznie po ich otwarciu, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów oraz przegrody do segregacji przewożonego tam wyposażenia, zamki szafek muszą spełniać wymagania obowiązującej normy PN EN 1789, pod szafkami panel z gniazdami tlenowymi (min. 2 szt.) i gniazdami 12V (min. 3 szt.), miejsce do zamocowania sprzętu medycznego (defibrylator, respirator, pompa infuzyjna dwustrzykawkowa), szafa z pojemnikami i szufladami do uporządkowanego transportu i segregacji leków, miejscem na torbę ratunkową, miejscem zamontowania ssaka elektrycznego i gniazdem 12V, zamykana roletą, u dołu szafki kosz na odpady medyczne nad szafką duży plaski panel informacyjny o wymiarach min. 800x600 mm umożliwiający umieszczenie materiałów informacyjnych dotyczących procedur medycznych, dawkowania leków, procedur dezynfekcji przedziału medycznego i jego wyposażenia, posiadający funkcję tablicy sucho ścieralnej w celu zapisywania na bieżąco pozyskiwanych podczas akcji ratunkowej informacji o pacjencie | TAK |  |
| 6. | Nad lewym nadkolem miejsce i system mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej typu Autopuls lub Lucas lub urządzenie równoważne, spełniający wymagania obowiązującej normy PN EN 1789; system musi stanowić element całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu | OPCJONALNIE (NIE WYMAGANE) |  |
| 7. | Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie | TAK |  |
| 8. | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | TAK |  |
| 9. | Centralna instalacja tlenowa panelowa, przewody tlenowe wzmocnione, butle tlenowe (stacjonarny zbiornik tlenu) minimum 2000 l. pojemności łącznej (w temperaturze normalnej i pod ciśnieniem normalnym) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA (oddzielne gniazda pojedyncze), sufitowy punkt poboru tlenu, z regulacją przepływu tlenu przez przepływomierz ścienny zamontowany obok przedniego fotela na ścianie prawej przedziału medycznego; 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych w zewnętrznym schowku, 2 szt. reduktorów wyposażonych w manometry; manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, butla tlenowa 2,7l z reduktorem i przepływomierzem, konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony | TAK |  |
| 10. | Przygotowanie przedziału medycznego pod montaż instalacji próżniowej | TAK |  |
| 11. | Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym lub elektrycznym, posiadająca przesuw boczny min. 30 cm, możliwość pochyłu o min. 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę pod kątem nie większym jak 10 stopni, długość leża pacjenta w zakresie 190 - 195 cm (podać markę i model) | TAK |  |
| 12. | Montaż lawety do przesuwnych paneli umożliwiających mocowanie dowolnej podstawy pod nosze główne bez ingerowania w podłogę ambulansu, system musi być elementem całopojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu | OPCJONALNIE (NIE WYMAGANE) |  |
| 13. | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian | TAK |  |
| 14. | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu | TAK |  |
| XII. | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |
| 1. | Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu | TAK |  |
| 2. | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu | TAK |  |
| 3. | Wmontowana dachowa krótka antena radiotelefonu o parametrach: a) zakres częstotliwości 168-170 Mhz b) impedancja wejścia 50 Ohm c) współczynnik fali stojącej 1,6 d) charakterystyka promieniowania dookolna | TAK |  |
| 4. | Radiotelefon analogowo – cyfrowy przewoźny Motorola GM 4601 lub równoważny szt. 1 z zakodowaną częstotliwością SOR Lębork | TAK |  |
| 5. | Radiotelefon analogowo - cyfrowy przenośny Motorola DP 4601 lub równoważny w ilości 3 szt. z zakodowaną częstotliwością SOR Lębork | TAK |  |
| 6. | Telefon komórkowy szt. 1 | TAK |  |
| XIII. | DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |
| 1. | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym | TAK |  |
| 2. | Urządzenie do wybijania szyb w przedziale medycznym | TAK |  |
| 3. | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło LED | TAK |  |
| 4. | Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, podnośnik samochodowy | TAK |  |
| 5. | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 6. | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy” | TAK |  |
| 7. | Serwis zabudowy specjalnej (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy) sanitarnej realizowany w siedzibie Zamawiającego Zamawiający dopuszcza serwis realizowany w fabryce zabudowy pod warunkiem, że Wykonawca poniesie koszty dojazdu do serwisu (transportu pojazdu w obie strony) oraz zapewni na ten czas pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany | TAK |  |
| 8. | Ambulans wyposażony w komplet (5 szt.) opon zimowych z felgami oraz komplet (5 szt.) opon letnich z felgami. Dostarczony ambulans powinien mieć założone opony zimowe | TAK |  |
| 9. | Kaski ochronne dla zespołu karetki – 3 szt. | TAK |  |
| XIV. | PRZYGOTOWANIE DO SYSTEMU SWD PRM |  |  |
| 1. | Antena dachowa dwuzakresowa do stacji dokującej | TAK |  |
| 2. | Antena dachowa dwuzakresowa do modułu GPS, GPRS | TAK |  |
| 3. | Podstawa pod drukarkę na ścianie działowej | TAK |  |
| 4. | Uchwyt do drukarki HP100 z zasilaczem | TAK |  |
| 5. | Wyprowadzenie instalacji elektryczno-logicznej dla całego systemu | TAK |  |
| 6. | Połączenie drukarki oraz stacji dokującej poprzez kabel USB | TAK |  |
| 7. | Stacja dokująca | TAK |  |
| XV. | GWARANCJA |  |  |
| 1. | Gwarancja mechaniczna – min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 2. | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 24 miesiące | TAK |  |
| 3. | Gwarancja na perforację – min. 120 miesięcy | TAK |  |
| 4. | Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące | TAK |  |
| 5. | Gwarancja na wyposażenie medyczne - min. 24 miesiące | TAK |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |